Uluslararası Trafikte Kullanılan Demiryolu Malzemesinin Teknik Kabulüne İlişkin Tektip Kurallar

(ATMF – Sözleşmenin G Ana Eki)

Birinci Madde

Uygulama alanı

İşbu Tektip Kurallar, demiryolu araçlarının ve diğer demiryolu malzemelerinin işlemeye kabul edilme ve uluslar arası trafikte kullanılma usulünü belirtir.

# Madde 2

Tanımlar

İşbu Tektip Kurallar ve Eklerinde:

a)	“Taraf Devlet” terimi, Sözleşmenin 42. madde, 1. paragraf, birinci cümlesine uygun olarak, bu Tektip Kurallarla ilgili bildirimde bulunmamış olan Örgüt’ e üye her Devleti belirtir;

b)	“uluslar arası trafik” terimi, en az iki Taraf Devletin topraklarından geçen demiryolu hatlarında demiryolu araçlarının seyrini belirtir;

c)	“demiryolu taşıma kuruluşu” terimi, cerini de kendisi temin etmek üzere, kişi veya eşya taşımaya yetkili olan özel veya kamu statülü her kuruluşu belirtir;

d)	“altyapı idarecisi” terimi, bir demiryolu altyapısını idare eden her kuruluş veya her otoriteyi belirtir;

e)	“zilyet” terimi, sahibi olsun veya tasarruf hakkına sahip olsun, bir demiryolu aracını taşıma aracı olarak sürekli bir şekilde ekonomik olarak işleteni belirtir;

f)	“teknik kabul”, yetkili  makamın uluslar arası trafikte bir demiryolu aracının seyre ve diğer demiryolu malzemelerinin kullanılmaya kabul edilmesi için izlediği usulü belirtir;

g)	“inşa tipinin kabulü” terimi, yetkili makamın bir demiryolu aracının inşa tipiyle ilgili olarak izlediği usulü belirtir. Bu usulle yetkili makam, bu inşa tipine uygun düşen araçların , basitleştirilmiş bir usulle, işletmeye kabulünün yapılması hakkını verir;

h)	“işletmeye kabul” terimi, yetkili makamın her demiryolu aracı için verdiği uluslar arası trafikte işleme hakkını belirtir;

i)	“demiryolu aracı”, demiryolu hatlarında cerle veya cersiz olarak kendi tekerlekleri üzerinde işlemeye elverişli her aracı belirtir;

j)	“diğer demiryolu malzemesi” terimi, demiryolu aracı olmayıp uluslararası trafikte kullanılmaya yönelik her demiryolu malzemesini belirtir;

k)	“Teknik Uzmanlar Komisyonu” terimi, Sözleşmenin 13.madde, 1.paragraf, f) bendinde öngörülen Komisyonu belirtir.

Madde 3

Uluslar arası trafiğe kabul

§ 1	Uluslar arası trafikte seyretmesi için, her demiryolu aracının işbu Tektip Kurallara uygun olarak kabul edilmesi gerekir.

§ 2	Teknik kabulün amacı, demiryolu araçlarının:

a)	APTU Tektip Kurallarının Eklerinde yer alan inşa talimatlarına,

b)	RID’nin ekinde yer alan inşa ve donanım talimatlarına,

c)	7.madde, 2.paragraf veya 3.paragraf uygulanarak yapılan bir kabulün özel koşullarına

uygun olup olmadığını kontrol etmektir.

§ 3	1. ve 2. paragraflar ile aşağıdaki maddeler, diğer demiryolu malzemelerinin ve gerek  demiryolu aracı gerekse diğer demiryolu malzemesi inşa elemanlarının teknik kabulünde, benzetme yoluyla, uygulanır.

Madde 4

Usul

§ 1	Teknik kabul aşağıdaki şekilde olur:

a)	Ya yalnız bir aşamada, belirli tek bir demiryolu aracının işletmeye kabul edilmesiyle,

b) 	ya da art arda iki aşamada:

- belirli bir demiryolu aracı tipinde yapım tipinin kabul edilmesiyle,

- sonra, bu yapım tipine uygun olan münferit araçların bu tipe ait olduğunun basitleştirilmiş teyit usulüyle işletmeye kabul edilmesiyle.

§ 2	Bu hüküm, 10. maddenin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Madde 5

Yetkili makam

§ 1	Demiryolu araçlarının uluslar arası trafikte seyre teknik olarak kabulü, her Taraf Devlette yürürlükte olan yasalar ve talimatlara uygun olarak bu konuda yetkili ulusal veya uluslar arası makamın yetkisindedir.

§ 2	1. paragrafta belirtilen makamlar, denetimini sağlamaları koşuluyla, uygun kabul edilen  kuruluşlara  teknik  kabul yetkisini aktarabilirler. Teknik kabul yetkisinin, diğer

demiryolu taşıma kuruluşlarını bu yetkinin dışında tutarak bir demiryolu taşıma kuruluşuna aktarılması kabul edilmez. Ayrıca, doğrudan veya dolaylı olarak demiryolu malzemesinin inşasına katılan bir altyapı idarecisine yetki aktarılmasına izin verilmez.

Madde 6

Teknik kabulün tanınması

Taraf bir Devletin yetkili makamınca işbu Tektip Kurallara uygun olarak verilen bir inşa tipinin kabulü ve işletmeye kabul ile bunlara tekabül eden sertifikalar diğer Taraf Devletlerin topraklarında seyir ve kullanma amacıyla yeni bir incelemeye ve yeni bir teknik kabule ihtiyaç duyulmadan, bu diğer Devletlerdeki yetkili makamlar, demiryolu taşıma kuruluşları ve altyapı idarecileri tarafından kabul edilir.

Madde 7

Araçlara uygulanan inşa talimatları

§ 1	Demiryolu araçlarının uluslar arası trafikte seyre kabul edilmesi için bu demiryolu araçlarının:

a)  APTU Tektip Kurallarının Eklerinde yer alan inşa talimatlarına;

b) RID Ekinde yer alan inşa ve donanım talimatlarına

uygun olması gerekir.

§ 2	APTU Tektip Kurallarının Eklerinde hüküm bulunmadığı zaman, genel olarak kabul edilen teknik kurallar teknik kabulde uygulanır. Teknik bir standart, APTU Tektip Kurallarında öngörülen usule uygun olarak geçerli sayılmamışsa bile,bu standartta yer alan teknolojik bilgi birikiminin (know-how) genel olarak kabul edilen teknik bir kuralı gösterdiğinin kanıtını oluşturur.

§ 3 	Teknik   gelişmelere   imkan   vermek   amacıyla,  aşağıdaki   hususların   kanıtlanması

koşuluyla, APTU Tektip Kurallarının Eklerinde yer alan yapım talimatları ve genel olarak kabul edilen teknik kurallar ihlal edilebilir:

a)	Bu kurallara ve bu talimatlara uyulmasıyla sağlanan emniyete en azından eşit düzeyde bir emniyetin temin edilmesi

b)	Karşılıklı işletilebilirliğin de temin edilmesi

§ 4	Taraf Devlet, 2.paragraf veya 3.paragrafa uygun olarak bir demiryolu aracını kabul etme niyetinde olduğu zaman, Örgütün Genel Sekreterliğine bunu hemen bildirir. Genel Sekreterlik bu bilgiyi diğer Taraf Devletlere iletir. Genel Sekreterliğin bildirisinin alınmasından sonra bir aylık bir süre içinde taraf bir Devlet, 2. paragrafın veya 3.paragrafın uygulanması için koşulların sağlanıp sağlanmadığının incelenmesi için Teknik Uzmanlar Komisyonunun çağrılmasını talep edebilir. Çağrı talebini genel Sekreterliğin almasından itibaren üç aylık bir süre içinde Komisyon bu konuda karar verir.

Madde 8

Diğer malzemelere uygulanan yapım talimatları

§ 1	Diğer demiryolu malzemelerinin uluslar arası trafikte kullanıma kabul edilmesi için, bunlar APTU Tektip Kurallarının Eklerinde yer alan yapım talimatlarına uygun olmalıdır.

§ 2	7.madde, 2  ila 4.paragraflar, benzetme yoluyla uygulanır.

§ 3	Taraf Devletlerin kendilerinin de taraf oldukları 31 Mayıs 1985 tarihli Uluslar arası Büyük Demiryolu Hatları Avrupa Anlaşmasından (AGC) ve 1 Şubat 1991 tarihli Uluslar arası Büyük Kombine Taşımacılık Hatları ve Bağlı Tesisler Avrupa Anlaşmasından (AGTC) doğan yükümlülükleri uygulamada kalır.

Madde 9

İşletme talimatları

§ 1	Uluslar arası trafikte seyre kabul edilen bir demiryolu aracını işleten demiryolu taşıma kuruluşları, APTU Tektip Kurallarının Eklerinde yer alan, bir aracın uluslar arası trafikte işletilmesiyle ilgili talimatlara uymakla sorumludur.

§ 2	Taraf Devletlerde, seyrüsefer emniyet ve kontrol sistemleri de dahil, uluslar arası trafikte işletilmeye yönelik ve buna elverişli bir altyapıyı idare eden kuruluşlar veya idareler,APTU Tektip Kurallarının Eklerinde yer alan teknik talimatlara uymakla ve bu altyapının inşası veya idaresi sırasında sürekli olarak bunları yerine getirmekle yükümlüdür.

Madde 10

Teknik kabul

§ 1	Teknik kabul (yapım tipinin kabulü, işletmeye kabul), bir demiryolu aracının yapım tipine veya demiryolu aracına bağlıdır.

§ 2	Teknik kabul:

a)	imalatçı,

b)	bir demiryolu taşıma kuruluşu,

- aracın zilyeti,

- aracın sahibi

tarafından talep edilebilir.

Bu talep, Taraf Devletlerin birinde, 5.maddede belirtilen yetkili herhangi bir makam nezdinde yapılabilir.

§ 3	Basitleştirilmiş teknik kabul usulüne göre (4.madde , 1.paragraf, b) bendi) demiryolu araçları için işletmeye kabul talebinde bulunan, bu talebine, 11.madde, 2.paragrafa uygun olarak düzenlenmiş olan yapım tipi kabul sertifikasını eklemeli ve işletmeye kabulünü talep ettiği araçların bu yapım tipine uygun olduğunu, uygun bir şekilde kanıtlamalıdır.

§ 4	Talepte bulunanın niteliğine bakılmadan teknik kabul verilmelidir.

§ 5	Teknik kabul, prensip olarak sınırsız bir süre için verilir; teknik kabul genel veya sınırlı olabilir.

§  6	İlgili yapım tipine göre imal edilmiş olan veya imal edilmesi gereken demiryolu araçlarının seyri nedeniyle emniyet, kamu sağlığı veya çevreye saygı  artık sağlanamadığında, yapım tipinin kabulü geri çekilebilir.

§ 7	İşletmeye kabul aşağıdaki durumlarda geri alınabilir:

a)	Demiryolu aracı, APTU Tektip Kurallarının Eklerinde yer alan yapım talimatlarına, 7.madde, 2.paragraf veya 3.paragrafın uygulanarak kabul edilmesinin özel koşullarına veya RID’ nin Ekinde yer alan yapım ve donanım talimatlarına artık uygun değilse ve zilyet, yetkili makamın eksikliklerin giderilmesi yönündeki talebini gerekli süre içinde yerine getirmemişse;

b)	5.maddeye göre sınırlı bir kabulden kaynaklanan yükümlülükler veya koşullar yerine getirilmemişse veya riayet edilmemişse.

§ 8	Yapım tipi kabulünü veya işletmeye kabulü vermiş olan makam ancak bunları geri alabilir.

§ 9	İşletmeye kabul aşağıdaki durumlarda askıya alınır:

a)	APTU Tektip Kurallarının Eklerinde, 7. madde, 2.paragraf veya 3. paragrafın uygulanmasıyla yapılan kabulün özel koşullarında veya RID’ nin Ekinde yer alan yapım ve donanım talimatlarında istenen demiryolu aracının teknik takibi, muayeneleri, bakımı ve revizyonları yapılmadığı zaman;

b)	bir demiryolu aracının ağır hasarlanması halinde, aracın sunulacağı yetkili makamın emrine uyulmadığı zaman;

c)	işbu Tektip Kurallara ve APTU Tektip Kurallarının Eklerindeki  talimatlara uyulmaması halinde;

d)	yetkili makam böyle karar verdiği zaman.

§ 10	Demiryolu aracının servis dışı kalması halinde işletmeye kabul hükümsüz olur. Servis dışı kalışın, işletmeye kabulü yapmış olan yetkili makama bildirilmesi gerekir.

§ 11	İşbu Tektip Kurallarda hüküm bulunmaması halinde, teknik kabulün usulünü, teknik kabul talebinin yapıldığı Taraf Devletin ulusal hukuku düzenler.

Madde 11

Sertifikalar

§ 1	Yapım tipinin kabulü ve işletmeye kabul, “yapım tipini kabul sertifikası” ve “işletmeye kabul sertifikası” denilen ayrı dokümanlarla belgelenir.

§ 2	Yapım tipini kabul sertifikası:

a)	bir demiryolu aracının yapım tipinin imalatçısını;

b)	bir demiryolu aracının yapım tipini tanımada gerekli olan bütün teknik özellikleri;

c)	gerektiğinde, bir demiryolu aracının yapım tipi için ve bu yapım tipine uygun gelen demiryolu araçları için özel seyir koşullarını

belirtmelidir.

§ 3	İşletmeye kabul sertifikası:

a)	demiryolu aracının zilyedini;

b)	demiryolu aracını tanımak için gerekli olan bütün teknik özellikleri; bu, yapım tipini kabul sertifikası referans gösterilerek de yapılabilir;

c)	gerektiğinde, demiryolu aracının özel seyir koşullarını;

d)	gerektiğinde, işletmeye kabulün geçerlilik süresini;

e)	APTU Tektip Kurallarının Eklerinde, 7.madde, 2.paragraf veya 3.paragraf uygulanarak yapılan kabulün özel koşullarında veya RID’ nin Ekinde yer alan yapım ve donanım talimatlarında ve aracın belirli donanımları ve inşa elemanlarıyla ilgili diğer teknik incelemelerde zorunlu kılınan demiryolu aracının revizyonlarını

belirtmelidir.

§ 4	Sertifikalar en az iki dilde basılmış olmalıdır. Bunlardan en az biri, Örgüt’ ün çalışma dilleri arasından seçilmelidir.

Madde 12

Tektip Modeller

§ 1	Örgüt, “yapım tipini kabul sertifikası” ve “işletmeye kabul sertifikasının” tektip modellerini zorunlu kılar. Bu modeller, Teknik Uzmanlar Komisyonunca hazırlanmış ve kabul edilmiştir.

§ 2	Sözleşmenin 35.maddesi, 1.paragraf ve 3 – 5. paragrafları benzetme yoluyla uygulanır.

Madde 13

Veri bankası

§ 1	Uluslar arası trafikte seyri kabul edilen demiryolu araçlarıyla ilgili bir veri bankası, Örgüt’ ün sorumluluğu altında hazırlanmış ve güncelleştirilmiştir.

§ 2	Yetkili makamlar veya gerektiğinde, bu makamların bir demiryolu aracını işletmeye kabul etme yetkisini verdiği kuruluşlar, uluslar arası trafikte seyri kabul edilen araçlarla ilgili işbu Tektip Kurallar uyarınca gerekli verileri hemen Örgüt’ e iletir. Teknik Uzmanlar Komisyonu gerekli verilerin neler olduğunu belirler. Sadece bu veriler veri bankasına kaydedilir. Her halükârda, servis dışı bırakma, resmi beklemeler, işletmeye kabulün geri alınması ve bir araçta kabul edilen yapım tipine aykırı değişiklikler Örgüt’ e bildirilir.

§ 3	Veri bankasına kaydedilen veriler, ancak bir demiryolu aracının teknik kabulüne ilişkin çürütülebilir kanıt olarak kabul edilirler.

§ 4	Kaydedilen verilere aşağıdakiler bakabilirler:

a)	Taraf Devletler;

b)	bir Taraf Devlet’ de merkezi bulunan uluslar arası trafiğe iştirak eden demiryolu taşıma kuruluşları;

c)	bir Taraf Devlet’ de merkezi bulunan ve altyapısında uluslar arası trafiğin gerçekleştiği altyapı idarecileri;

d) 	araçları konusunda, demiryolu araçlarının yapımcıları.

e)	araçları konusunda, demiryolu araçlarının zilyetleri.

§ 5	4.paragrafta belirtilen hak sahiplerinin giriş yaptığı veriler ile bu  girişin koşulları, işbu Tektip Kuralların bir Ekinde belirtilmiştir. Bu Ek, bu tektip Kuralları tamamlayan bir bölümdür. Bu Ekin içeriğine, Sözleşmenin 16, 17 ve 33.madde, 4.paragrafında öngörülen usule göre Revizyon Komisyonu karar verir.

Madde 14

Yazılar ve işaretler

§ 1	Seyri kabul edilen demiryolu araçlarında aşağıda belirtilen yazı ve işaretler bulunur:

a)	İşbu Tektip Kurallara uygun olarak uluslar arası trafikte seyri kabul edilmiş olduklarını açık bir şekilde ortaya koyan bir işaret ve

b)	APTU Tektip Kurallarının  Eklerinde zorunlu kılınan diğer yazılar ve işaretler.

§ 2	Teknik Uzmanlar Komisyonu, uluslar arası trafikte seyri kabul edilen demiryolu araçlarının 1.paragrafa göre zorunlu kılınan işaret ve yazılara aykırı yazı ve işaretleri taşıyabildikleri geçiş süreleri ile 1.paragraf, a) bendinde öngörülen işareti saptar.

§ 3	Sözleşmenin 35.madde , 1.paragraf ve 3 – 5.paragrafları benzetme yoluyla uygulanır.

Madde 15

Bakım

Demiryolu araçları ve diğer demiryolu malzemeleri, uluslar arası trafikte seyirleri veya kullanılmaları sırasında çevreye ve kamu sağlığına zarar vermeyecek ve hiçbir şekilde işletme emniyetini tehlikeye sokmayacak şekilde bakımlı olmalıdır. Bu amaçla, demiryolu araçları, APTU Tektip Kurallarının Eklerinde,  7.madde, 2 veya 3.paragraf uygulanarak yapılan bir kabulün özel koşullarında veya RID’ nin Ekinde yer alan yapım ve donanım talimatlarında zorunlu kılınan revizyonlara ve bakım işlemlerine tâbi tutulur.

Madde 16

Kazalar ve ağır hasarlar

§ 1	Demiryolu araçlarında kaza veya ağır hasar olması halinde, altyapı idarecileri gerektiğinde ilgili demiryolu taşıma kuruluşları ve zilyetleriyle ortaklaşa olarak:

a)	demiryolu trafiğinin emniyetinin, çevreye saygının ve kamu sağlığının sağlanması için gerekli bütün tedbirleri almakla ve

b)	kazanın veya ağır hasarın sebeplerini ortaya koymakla

yükümlüdür.

§ 2	İşletme açısından tehlike oluşturmadan kendi tekerlekleri üzerinde seyretmesine ve bir trene ilave edilmesine imkan verebilecek basit bir işlemle tamir edilemeyen bir araç ağır hasarlı olarak kabul edilir.

§ 3	Kazalar ve ağır hasarlar, aracın seyrini kabul etmiş olan makama hemen bildirilir. Bu makam, verilmiş olan işletmeye kabulün geçerliliğin incelenmesi için, muhtemelen henüz tamir edilmiş olan hasarlı aracın gösterilmesini talep edebilir. Gerektiğinde, işletmeye kabulün verilmesiyle ilgili usul yenilenir.

§ 4	Taraf Devletlerin yetkili makamları, uluslar arası trafikte kaza ve ağır hasarların sebeplerini Örgüt’ e bildirirler. Teknik Uzmanlar Komisyonu, APTU Tektip Kurallarının Eklerinde yer alan demiryolu araçları ve diğer demiryolu malzemeleri için yapım ve işletme talimatlarının gerekirse geliştirilmesi amacıyla uluslar arası trafikte önemli kazaların sebeplerini, bir Taraf Devletin talebi üzerine inceleyebilirler.

Madde 17

Araçların durdurulması ve reddedilmesi

5.maddede  belirtilen  yetkili  makam,  bir  başka  demiryolu  taşıma  kuruluşu veya bir altyapı

idarecisi, işbu Tektip Kurallara, APTU Tektip Kurallarının Eklerindeki talimatlara, 7.madde 2.paragraf veya 3.paragrafın uygulanmasıyla yapılan bir kabulün özel koşullarına ve RID’ nin ekinde yer alan yapım ve donanım talimatlarına uyulduğu taktirde demiryolu araçlarını reddedemez veya durduramaz.

Madde 18

Talimatlara uyulmaması

§ 1	2.paragraf ve 10.madde,9.paragraf c) bendi kaydıyla, işbu Tektip Kurallara ve APTU Tektip Kurallarının Eklerindeki talimatlara uyulmamasından kaynaklanan hukuki sonuçlar, yasa uyuşmazlıklarıyla ilgili kurallar da dahil, işletmeye kabulü yapmış olan yetkili makamın bulunduğu Taraf Devletin ulusal hukuku ile düzenlenir.

§ 2	İşbu Tektip Kurallara ve APTU Tektip Kurallarının Eklerindeki talimatlara uyulmamasından kaynaklanan medeni ve ceza hukuku bakımından sonuçlar, yasa uyuşmazlıklarıyla ilgili kurallar da dahil, altyapıyla ilgili konularda, altyapı idarecisinin merkezinin bulunduğu Taraf Devletin ulusal hukuku ile düzenlenir.

Madde 19

Uyuşmazlıklar

Uluslar arası trafikte kullanılacak demiryolu araçları ve diğer demiryolu malzemelerinin teknik kabulü ile ilgili uyuşmazlığı olan iki veya daha fazla sayıda Taraf Devlet, bu uyuşmazlığı doğrudan görüşme yoluyla çözmeyi başaramamışlarsa bunu Teknik Uzmanlar Komisyonuna götürebilirler. Böyle uyuşmazlıklar, Sözleşmenin V. Faslında belirtilen usule uygun olarak, hakem mahkemesine de sunulabilir.