# “Bölüm 4

Ambalajlar, yığma yükler için büyük hazneler (GRV),

büyük ambalajlar, hareketli sarnıçlar, metalik sarnıçlar

ve liflerle kuvvetlendirilmiş olan plastik maddeden yapılmış

sarnıç-konteynerler

## Başlık 4.1	Ambalajların, yığma yükler için büyük haznelerin (GRV) ve de

büyük ambalajların kullanımı

    - Tehlikeli maddelerin, GRV ler ve de büyük ambalajlar da dahil olmak üzere, ambalajlara konulmasına ilişkin genel hükümler

NOT. 	İşbu bölümdeki genel hükümler, sadece 4.4.4.16 (sınıf 2), 4.1.8.2 (sınıf 6.2), 4.1.9.1.5 (sınıf 7) de belirtilmiş olan şartlarda ve 4.1.4 (ambalaj talimatları sınıf 2 için P201 ve sınıf 6.2 için P202, IB621) süregelen ambalaj talimatlarında uygulanır.

      - GRV ler ve de büyük ambalajlar da dahil olmak üzere, tehlikeli malzemeler, iyi kalitede ambalajlara sarılmalıdır. Bu ambalajlar, şoklara ve özellikle de  nakliye araçları arasında ya da diğer nakliye araçları ve depolar arasındaki aktarma nakliyesi esnasında veya paletin ya da aşırı ambalajın, elle manevrası ya da daha sonra mekanik manevrası amacıyla, kaldırılması esnasında meydana gelebilecek olan normal tahriklere karşı dayanabilmesi için yeterli derecede sağlam olması gerekmektedir. GRV ler ve büyük ambalajlar da dahil olmak üzere, ambalajlar, sevkiyat için hazırlandıklarında, normal nakliye şartları altında, titreşim, ısı değişimi, hidrometri (nem ölçüm) yada basınç (örneğin rakım nedeniyle oluşan) gibi olaylar sonucu meydana gelebilecek her türlü içerik kaybını önleyecek şekilde üretilip kapatılmalıdırlar. GRV ler de dahil olmak üzere, ambalajlar, üreticinin vermiş olduğu talimatlara uygun olarak kapatılmalıdır.  Nakliye esnasında, ambalajların, GRV lerin ve de büyük ambalajların dışında tehlikeli madde katkıları olmamalıdır. İşbu hükümler, durumuna göre, yeni ambalajlara, tekrar kullanılan, yeniden yapılan veya yeniden şartlandırılan ambalajlara, yeni , yeniden kullanılan, onarılan ya da yeniden yapılan GRV lere ve de yeni ve tekrar kullanılan büyük ambalajlara uygulanmaktadır.

      - Tehlikeli malzemelerle doğrudan temasta olan, GRV ler ve büyük ambalajlarda dahil olmak üzere, ambalajların bölümleri :

- bunlardan dolayı değişmiş ya da kayda değer bir şekilde incelmiş olmamalıdır ;

- örneğin bir reaksiyon katalizörü rolü oynayarak ya da bunlardan bir etkileşime girerek,  bunlardan tehlikeli bir şekilde etkilenmemelidir,

Gerekiyorsa, bir iç kaplama ya da elverişli bir iç muameleye tabi tutulmalıdır.

NOT. 	GRV ler de dahil olmak üzere, molekül kitlesi yüksek ve orta dereli olan polietilenden üretilmiş olan plastik ambalajların kimyasal uygunluğu ile ilgili olarak, bakınız 4.1.1.19

      - Bunun haricinde, RID’de yer alan aksi hüküm haricinde, her ambalaj, buna GRV ve de büyük ambalajlar da dahil olmak üzere, fakat iç ambalajlar hariç olmak üzere, durumuna göre, 6.1.5, 6.3.2, 6.5.4 veya 6.6.5 de yer alan hükümlere göre denemelere uyan bir örnek modele uygun olmalıdır. Denemelere uygun olmayan ambalajlar 6.1.1.3 de belirtilmiştir.

      - GRV ve de büyük ambalajlar da dahil olmak üzere, ambalajların sıvı ile doldurulmaları durumunda, her türlü içerik kaçağını önlemek için ve de nakliye esnasında meydana gelebilecek ısı değişimi etkisiyle sıvının genleşmesinden kaynaklanabilecek her türlü daimi ambalaj deformasyonunu önlemek için, yeterli bir dolum marjı (oyuk) bırakmakta fayda vardır. Özel hüküm haricinde, ambalajlar, 55oC ısıda sıvı ile tamamiyle doldurulmamalıdır. İçeriğinin ortalama 50oC ısıda, su içeriğinin % 98 den daha fazla doldurulamayacağını garanti etmek üzere, GRV lerde yeterli bir marj bırakılmamalıdır. Aksi hükümler dışında, 15oC derecelik bir dolum ısısında, en yüksek dolum katsayısı aşağıda verilenleri aşmamalıdır :

Gerek a)

| Maddenin “C” cinsinden kaynama noktası | < 60 | ≥ 60 < 100 | ≥ 100 < 200 | ≥ 200 < 300 | ≥ 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambalaj kapasitesinin % olarak dolum derecesi | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |

Gerek b) Dolum derecesi  =      98     ,

1 + α (50 – tf) ambalaj kapasitesinden %

Bu formülde α, sıvının 15oC ve 50oC arasında, yani en çok 35oC lık bir ısı değişiminde, ortalama kübik genleşme kat sayısını temsil eder.

α yanda verilen formüle göre hesaplanır :   d15 – d50

35 x d50

Burada d15 ile d50, sıvının 15oC ve 50oC deki nisbi yoğunluğunu1) ve tf ise sıvının dolum sırasındaki ortalama ısısını temsil eder.

___________

- “Nisbi Yoğunluk” (d) ifadesi, “yoğunluk / hacimsel kitlenin” eş anlamlısı olarak göz önüne alınmıştır ve işbu bölümün her yerinde kullanılmıştır.

      - İç ambalajlar, dış ambalajların içinde, normal taşıma şartlarında, kırılmalarını, delinmelerini ya da içeriklerinin dış ambalaja sızmalarını önleyecek şekilde sarılacaklardır. Camdan, porselen ya da kum taşından yapılmış veya bazı plastikten vs... yapılmış hazneler gibi hassas ya da kolay delinebilen iç ambalajlar, elverişli içerik maddelerin araya yerleştirilmesiyle bir dış ambalaj içine bağlanmalıdır.  Muhteviyattan oluşan bir sızıntı, doldurma maddelerinin koruyucu özelliklerinde ya da dış ambalajda, herhangi önemli bir değişmeye sebebiyet vermemelidir.

      - Tehlikeli maddeler aynı dış ambalaj içine ya da büyük ambalajlar içine, veya tehlikeli olsun ya da olmasın, kendi aralarında tehlikeli bir biçimde etkileşebilecek olan diğer maddelerle birlikte sarılmamalıdır (bakınız 1.2.1 “tehlikeli etkileşim” ).

NOT. 			Ortak ambalajlama ile ilgili özel hükümler için, bakınız 4.1.10

4.1.1.7	Islatılmış ya da sulandırılmış maddeler	kapatılması, nakliye esnasında, sıvı oranının (su, çözücü ya da flegmatizan) kaydedilmiş olan sınırların altına düşmeyecek şekilde olacaktır.

        - Eğer iki ya da daha fazla kapatma sistemi bir GRV üzerine monte edilmiş ise,  ilk önce, nakledilen maddeye en yakın olanı kapatılmalıdır.

      - Sıvılar iç ambalajlara, sadece bu iç ambalajlar,  normal nakliye şartları dahilinde gelişebilecek olan iç basınca yeterli derecede dayanma gücüne sahip iseler yüklenmelidir. Şayet, nakledilen bir maldan yayılan gaz nedeniyle, kolide bir basınç meydana gelme tehlikesi mevcut ise (ısı artışı sebebiyle ya da başka bir nedenden dolayı,), GRV de dahil olmak üzere, ambalaj bir hava deliği ile donatılmalıdır.  Maddelerin doğal olarak öğelere ayrılması nedeniyle, tehlike yaratabilecek aşırı basınç var ise, atmosfer havasına döndürme tertibatı yerleştirilmelidir.  Bu arada, örneğin zehirliliği, yanabilirliği ve de yayılan miktar gibi, yayılan gaz herhangi bir tehlike arz etmemelidir. Delik, GRV ler de dahil olmak üzere, ambalajlar, nakliye için öngörülmüş pozisyona yerleştirilmiş olarak, normal şartlar altında gerçekleştirilecek olan nakliye esnasında, sıvı maddelerin sızmasını ve de yabancı maddelerin girmesini engelleyecek şekilde tasarlanmalıdır.

NOT. Bu deliklerin çalışmasına, hava yolu ile nakledilen kolilere izin verilmemektedir.

      - GRV ler ve büyük ambalajlar ya da yeniden yapılmış olan ambalajlar ve onarılmış olan ya da düzenli bakım konusu olan GRV ler de dahil olmak üzere, yeni, yeniden yapılan veya yeniden kullanılan ambalajlar, durumuna göre, 6.1.5, 6.3.2, 6.5.4 ve 6.6.5 bölümde yer alan denemeleri başarıyla geçebilmelidir. Doldurulmadan önce ve de nakliyeye sunulmadan önce, her türlü ambalaj, buna GRV ve büyük ambalaj da dahil olmak üzere, kontrol edilmeli ve aşınmadan, bulaşmadan ve de başka zararlardan uzak olduğu saptanmalıdır, ve tüm GRV ler, olası hizmet ekipmanının düzgün çalıştığını garanti edebilmek için kontrol edilmelidir.  Onaylanmış olan yapım tipi ile mukayese edildiğinde, zayıflık belirtisi gösteren her türlü ambalaj kullanılmamalı ya da onarılmalı veya örnek türe uygulanan  denemelere dayanabilecek şekilde rutin bakım konusu olmalıdır.

      - Sıvılar, sadece, normal nakliye koşullarında meydana çıkabilecek olan iç basınca yeterli derecede sahip olan ambalajlara, GRV ler de dahil olmak üzere, yerleştirilmelidir. Üzerine karşılıklı olarak, 6.1.3.1 d) ve 6.5.2.2.1 de kaydolunan hidrolik deneme basıncı yazılmış bulunan GRV ve ambalajlar, sadece bir buhar basıncına sahip bir sıvı ile doldurulmalıdır ya da :

- 4.1.1.4 alt bölüme uygun olan azami dolum oranına dayalı olarak belirlenmiş olan, ve dolum ısısı 15oC olan,  55oC  GRV (yani, içinde bulunan maddenin buhar basıncı havanın ya da eylemsiz gazın ya da diğer gazların kısmi basıncından daha fazla,  ve 100 pKa dan daha az) ya da ambalajdaki toplam manometrik basınç , yazılı deneme basıncının 2/3 nü aşmaması gibi ;

- veya 50oC de, yazılı olan deneme basıncının ve de 100 kPa nın 4/7 nin altında;

- ya da, 55oC de , yazılı olan deneme basıncının ve de 100 kPa nın 2/3 ün altında.

Sıvıların nakliyesini hedefleyen metalik GRV ler, 50oC de 110 kPa (1,1 bar) den, 55oC de 130 kPa (1,3 bar) daha fazla bir buhar basıncına sahip olan sıvıların nakliyesi için kullanılmamalıdır.

GRV ler de dahil olmak üzere, ambalajların üzerine yazılması

Gereken deneme basınç örnekleri, değerler 4.1.1.10 c) ye göre hesaplanmıştır.

| B.M. No. | İsim | Sınıf | Ambalaj Grubu | Vp55 (kPa) | Vp55 x 1,5 (kPa) | Vp55 x 1,5 Eksi 100 (kPa) | İstenilen minimum deneme basıncı (manometrik) 6.1.5.5.4 c) ye göre (kPa) | Ambalaj üzerine yazılacak olan minimal deneme basıncı (manometrik) (kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2056 2247 1593 1155 | Tetrahidrofuran n-Decane Diklorometan Dietilik eter | 3 3 6.1 3 | II III III I | 70 1,4 164 199 | 105 2,1 246 299 | 5 -97,9 146 199 | 100 100 146 199 | 100 100 150 250 |

NOT 1.  Saf sıvılar söz konusu olduğunda, 55oC deki buhar basıncı (Vp55) , bilimsel literatürde    yayınlanmış olan tablolara göre belirlenebilir.

2. Tabloda belirtilmiş olan minimal deneme basınçları, sadece 4.1.1.10 c) deki göstergelerin uygulanması ile elde edilir , ki bu da yazılmış olan deneme basıncı , 55oC deki buhar basıncından bir buçuk kere daha fazla, eksi 100 kPa olması gerektiği anlamına gelmektedir. Örneğin, n-Décane için olan deneme basıncı 6.1.5.5.4 a) talimatlarına uygun olarak belirlendiğinde, kaydolunmuş olan minimal deneme basıncı daha az olabilir.

- Dietilik eter durumu söz konusu olduğunda, 6.1.5.5.5 e göre  istenilen minimal deneme basıncı 250 kPa dır.

      - Tehlikeli malzeme taşımış olan GRV ler ve büyük ambalajlarda dahil olmak üzere, boş ambalajlar, her türlü riski ortadan kaldırmak için alınmış olan sair uygun önlemlerin alınmış olması haricinde, dolu ambalajların tabi tutulmuş olduğu aynı talimatlara tabi tutulurlar.

      - Sıvı içermesi hedeflenen her ambalaj, GRV ler de dahil olmak üzere,  uygun bir sızdırmazlık denemesini tatmin edebilmelidir ve çeşitli GRV türleri için 6.1.5.4.3 ya da 6.5.4.7 de belirtilmiş olan deneme seviyesine tabi tutulabilmelidir :

- nakliye için ilk kullanımından önce;

- nakliye için tekrar kullanılmadan önce,  bir ambalajın tekrar inşası ya da tekrar şartlandırılmasından sonra;

- nakliye için tekrar kullanılmadan önce, GRV için onarımı veya tekrar inşasından sonra.

Bu deneme, aşağıda verilenler için zorunlu değildir :

- Kombine ambalajlar ya da büyük ambalajların iç ambalajları;

- 6.1.3.1. a) ii) ye uygun olarak “RID/ADR” ibaresini taşıyan bileşik ambalajların (cam, porselen ya da kum taşı) iç hazneleri;

- 6.1.3.1. a) ii) ye uygun olarak “RID/ADR” ibaresini taşıyan hafif metalik ambalajlar

      - ısılarda sıvı hale gelebilen sağlam maddeler için kullanılan GRV ler de dahil olmak üzere, bir nakliye esnasında karşılaşılabilen sıvı durumundaki malzemeleri de içerebilmelidir.

      - Toz ya da granül maddeler için kullanılan, GRV ler ve de büyük ambalajlar da dahil, ambalajların, tozlara karşı sızdırmaz olmalı ya da bir astar ile donatılmalıdır.

      - Yetkili merciinin onayladığı ihtilaf haricinde,  tehlikeli maddelerin nakliyesi için tanınmış olan kullanım süresi, nakledilecek olan malzeme göz önüne alındığında daha kısa bir süre öngörülmüş olması haricinde, plastik fıçılar, plastik bidonlar, sert plastikten GRV ler ve iç kabı plastik olan bileşik GRV ler için, üretim tarihinden itibaren beş yıldır.

      - Markalamaları 6.1.3., 6.2.5.8, 6.2.5.9, 6.3.1, 6.5.2 ya da 6.6.3 e isabet eden, fakat COTIF’e üye olmayan bir Devlet tarafından onaylanmış olan, ambalajlar, buna GRV ler ve de büyük ambalajlar da dahil olmak üzere, RID’e göre nakliye için de kullanılabilirler.

      - Patlayıcı maddeler ve objeler,  kendiliğinden etkileyici maddeler ve organik peroksitler

RID’de kesin olarak formüle edilmiş olan aksi bir durum söz konusu değil ise, sınıf 1 deki mallar, 4.1 sınıfındaki kendiliğinden etkileyici maddeler ya da 5.2 sınıfındaki organik peroksitler için kullanılan GRV ler ve  büyük ambalajlar da dahil olmak üzere, ambalajlar, orta derecede tehlikeli maddeler (Ambalaj II grubu) için uygulanabilir hükümleri tatmin etmelidir.

      - Yardımcı ambalajların kullanımı

        - Zarar görmüş, arızalı, sızdırmaz olmayan ya da uygun olmayan koliler veya yayılmış olan tehlikeli yükler ya da ambalajlarından çıkmış olan tehlikeli yükler, 6.1.5.1.11 de de belirtilmiş olduğu gibi, yardımcı ambalajlarda taşınabilirler. Bu yeti, 4.1.1.18.2 de belirtilmiş olan şartlara uygun olarak daha büyük boy da, onaylanmış türde ve seviyede ki ambalajların kullanımını engellemez.

        - Yardımcı bir ambalajın içinde bulunan zarar görmüş ya da kaçağı olan kolilerin aşırı bir şekilde yer değişimini önlemek için uygun önlemler alınmış olmalıdır. Sıvıların durumu söz konusu olduğunda, sıvıların serbest dolaşımını önlemek amacıyla, emici sabit maddeler yeterli miktarda ilave edilmiş olmalıdır.

      - Dolum maddeleri, referans sıvılara uyarlanmış olarak, GRV ler de dahil olmak üzere, plastik ambalajların kimyasal uygunluğunun kontrolü.

        - Uygulama alanı

6.1.5.2.6 da tanımlanmış olan, polietilenden yüksek ya da vasat moleküler kitleli ambalajlar için, ve  6.5.4.3.5 de tanımlanmış olan, polietilenden yüksek moleküler kitleli GRV ler için, kimyasal uygunluğun dolum maddeleri ile kontrolü, 4.1.1.19.3 den 4.1.1.19.5 ‘e kadar olan maddelerde tanımlanan yöntemlere göre, bunları referans sıvılarına uyarlayarak ve de özel tip modellerin, 6.1.5’e ya da 6.5.4’e uygun olarak bu referans sıvılarla denenmiş olduğu, ve 6.1.6 göz önüne alındığı ve de 4.1.1.19.2 de belirtilmiş olan şartların yerine getirildiği varsayılarak, 4.1.1.19.6 daki tabloda yer alan liste kullanılarak yapılabilir. İşbu bölüme göre bir uyarlama mümkün değil ise, kimyevi uygunluğun kontrolü, ambalajlar için, 6.1.5.2.5’e uygun  olarak, örnek tip üzerine denemeler yaparak ya da 6.1.5.2.7’e uygun olarak laboratuar denemeleri yaparak ve GRV ler için ise, karşılıklı 6.5.4.3.3 ya da 6.5.4.3.6’ya uygun olarak gerçekleştirilebilir.

NOT. İşbu alt-bölümdeki hükümlerden bağımsız olarak, özel bir dolum maddesi için, GRV ler de dahil olmak üzere, ambalajların kullanımı Başlık 3.2 deki A tablosunda yer alan kısıtlamalara ve Başlık 4.1 deki ambalaj talimatlarına tabiidir.

        - Şartlar

Dolum malzemelerinin nisbi yoğunlukları, 6.1.5.3.4 veya 6.5.4.1.3 ‘e uygun olarak gerçekleştirilmiş olan düşme denemesinde yüksekliği ve de 6.1.5.6’ya uygun olarak gerçekleştirilmiş olan bağlama denemesinde ve de aksi durum söz konusu olduğunda, 6.5.4.6’ya uygun olarak uyarlanmış referans sıvılarla, kitleyi tespit etmeyi sağlayan yoğunlulukları aşmamalıdır. Dolum maddelerinin 50oC ya da 55oC de buhar basınçları, uyarlanmış referans sıvılarla, 6.1.5.5.4 ya da 6.5.4.8.4.2 ye uygun olarak gerçekleştirilen iç basınç denemesindeki (hidrolik) basıncı tespit etmeyi sağlayanları aşmamalılardır.  Dolum maddeleri, referans sıvı karışımına uyarlandığında,  dolum maddelerinin ilgili değerleri, düşme yüksekliği, üst üste konan kitleler ve de iç deneme basınçları ile elde edilmiş olan referans sıvıların minimal değerlerini aşmamalıdır.

Örneğin : 	B.M. 1736 No.lu benzoil klorür, referans sıvı karışımı olan “hidrokarbür ve ıslatıcı solüsyon  karışımına” uyarlanmıştır. 50oC de, 0,34 kPa lık bir buhar basıncı ve takriben 1,2 ye eşit bir nisbi yoğunluğa sahiptir. Plastik fıçı ve bidon (jerikan) tipi modelleri üzerindeki denemelerin gerçekleştirilme seviyeleri, sık sık talep edilen minimal seviyelere isabet etmektedir. Pratikte bu, bağlama denemesini, yükleri istifleyerek ve sadece “hidrokarbür karışımı “ için 1,0 lik bir nisbi yoğunluğu  ve “ıslatıcı solüsyon” için de 1,2 lik bir nisbi yoğunluğu göz önüne alarak, sıklıkla gerçekleştirdiğimiz anlamına gelir (referans sıvıların tanımı için bakınız 6.1.6). Sonuç olarak, bu türdeki denenmiş olan model tiplerin kimyevi uygunluğu,  tip modelinin “hidrokarbür karışımı” referans sıvı ile uygun olmayan deneme seviyesi sebebiyle, benzoil klorür için kontrol edilemez. (Olayların çoğunda olduğu gibi, uygulanan iç hidrolik deneme basıncı, 100 kPa dan daha az değildir, benzoil klorürün buhar basıncı, 4.1.1.10’a uygun olarak, bu deneme seviyesi ile göz önüne alınmalıdır).

Tehlikeli olsun ya da olmasın, deterjanlardaki veya dezenfektanlardaki ıslatıcı etkenler gibi, bir dolum maddesinin tüm bileşimleri, ki bu bir solüsyon, bir karışım ya da bir hazırlama olabilir, uyarlama prosedürüne dahil edilmelidirler.

        - Uyarlama prosedürü

Dolum maddelerini, 4.1.1.19.6 tablosunda yer alan maddelere ya da madde gruplarına uyarlanabilmesi için, aşağıda verilen aşamalar gerçekleştirilmelidir (ayrıca 4.1.1.19.1 deki şemanın diyagramına bakınız) :

- Dolum maddesi, 2.nci Bölümdeki prosedürlere ve kriterlere uygun olarak sınıflandırılır (B.M. numarasının ve ambalaj grubunun belirlenmesi).

- Eğer orada yer alıyorsa, 4.1.1.19.6 tablodaki sütun (1) de yer alan numaraya atıf yapılır.

- Eğer B.M. numarası için birden çok başlık mevcut ise, (2a), (2b) ve (4) kolonların içinde verilmiş olan bilgileri kullanarak, ambalaj grubuna, konsantrasyona, aydınlatma noktasına, tehlikeli olmayan bileşimlerin mevcudiyetine, vs...  isabet eden satır seçilir.

Eğer bu mümkün değil ise, kimyevi uyarlılık, ambalajlar için 6.1.5.2.5 veya 6.1.5.2.7 ye uygun olarak kontrol edilmeli, GRV ler için ise, 6.5.4.3.3 veya 6.5.4.3.6 ya uygun olarak kontrol edilmelidir. (bu arada, sulu solüsyonlardaki durumlar için bakınız 4.1.1.19.4).

- Eğer, a) satırbaşına göre belirlenmiş olan dolum maddesinin ambalaj grubu ile B.M. numarası, uygun maddeler listesinde yer almıyorsa,  kimyevi uyarlılık, ambalajlar için 6.1.5.2.5 ya da 6.1.5.2.7, GRV ler için de 6.5.4.3.3. ya da 6.5.4.3.6 ya uygun olarak gösterilir.

- 4.1.1.19.5 de belirtilmiş olduğu gibi, eğer bu, seçilen satırın (7) nci sütununda belirtilmiş ise, “kolektif başlıklar için kurallar” uygulanır.

- Eğer bir referans sıvısı ya da bir referans sıvı karışımı, sütun (5) te kendisine uyarlanmış ise, ve eğer tip modeli bu referans sıvısı (sıvıları) tarafından onaylanmış ise,  4.1.1.19.1 ve 4.1.1.19.2 göz önüne alınarak, dolum maddesinin kimyevi uygunluğu hesaba katılır.

Şekil  4.1.1.19.1		Dolum maddelerinin referans sıvılarına uyarlanmasının diyagramı

.

        - Sulu Solüsyonlar

4.1.1.19.3’e uygun olarak, spesifik referans sıvılarına uyarlanan maddelerin ve de madde gruplarının sulu solüsyonları, aşağıda belirtilen şartlar saklı kalmak kaydıyla, aynı zamanda da bunlara da uyarlanabilirler:

- sulu solüsyon, 2.1.3.3 kriterine uygun olarak, listede belirtilmiş olan madde ile aynı B.M. numarasına uyarlanabilir, ve

- sulu solüsyon, 4.1.1.19.6 daki uyarlanmış maddelerin listesinde başka bir yerde spesifik olarak belirtilmemiş, ve

- tehlikeli madde ile  sulu çözücü arasında hiçbir kimyasal etkileşim yoktur.

Örnek : B.M. No. 1120 tert-butanol’ün sulu solüsyonu :

- saf tert-butanol’ün kendisi, uyarlanmış maddeler listesinde, “asetik asit” referans sıvısına uyarlanmıştır.

- Tert-butanol’ün sulu solüsyonları, 2.1.3.3’e uygun olarak, B.M. No. 1120 BUTANOLLER başlığı altında sınıflandırılabilir, çünkü, sınıfı, ambalaj grubu (grupları) ve fiziki durumu ile ilgili olarak, saf maddelerin başlığı altında bulunanlar ile, özellikle ayrıcalık göstermemektedir. Bunun haricinde, “1120 BUTANOLLER” başlığı özel olarak saf maddelere ayrılmamıştır ve bu maddelerin sulu solüsyonları, ne, 3.2 bölümünün A tablosunda başka bir yerde özellikle ismen belirtilmiş, ne de uyarlanmış maddeler listesinde belirtilmiştir.

- B.M. No. 1120 BUTANOLLER, normal nakliye şartlarında, su ile etkileşmiyor.

Sonuç olarak, B.M. No. 1120 BUTANOLLER’in sulu solüsyonları, “asetik asit” referans sıvısı ile uyarlanabilir.

        - Kolektif başlıklar için kurallar

Dolum maddelerinin uyarlanması için sütün (5) te belirtilmiş olan “kolektif başlıklar için kurallar”da, aşağıda verilmiş olan aşamalar gerçekleşmelidir ve de aşağıda verilen şartlar yerine getirilmelidir (ayrıca da 4.1.1.19.2 şekline bakınız) :

- 4.1.1.19.2 de belirtilmiş olan şartlar göz önüne alınarak, 4.1.1.19.3’e uygun olarak, solüsyonun, karışımın ya da hazırlamanın her tehlikeli içeriği için uyarılma prosedürü uygulanır. Jenerik başlıklar durumunda,  yüksek yoğunlukta polietilene zarar vermeyeceği bilinen bileşimler göz önüne alınmayabilir. (örneğin, B.M. No. 1263 BOYALAR veya BOYALARA KATILAN MADDELER deki sert pigmentler)

- Bir solüsyon, bir karışım ya da bir hazırlama, referans sıvısına, aşağıda belirtilenler durumunda uyarlanamaz :

- Tehlikeli bir ya da birden çok içeriğin B.M. numarası ile ambalaj grubu, uyarlanmış maddeler listesinde yer almıyorsa, veya

- “kolektif başlıklar için kurallar”, bir ya da birden çok içerikler için uyarlanmış maddeler listesinin (5) sütununda belirtilmiş ise, ya da

- (B.M. No. 2059 YANICI SOLÜSYONDA NİTROSELÜLOZ haricinde), bir ya da birden çok tehlikeli içeriğin sınıflandırılma kodu, solüsyonun, karışımın ya da hazırlamanın koduna göre farklılık gösteriyorsa.

- Eğer tehlikeli olan tüm içerikler, uyarlanmış maddeler listesinde yer alıyorsa, ve sınıflandırma kodları, solüsyonun, karışımın ya da hazırlığın kendisinin sınıflandırma kodlarına uygun ise, ve de tehlikeli olan tüm içerikler, aynı referans sıvıya ya da sütun (5) deki aynı referans sıvı karışımına uyarlanmış ise, 4.1.1.19.1 ve 4.1.1.19.2 göz önüne alınarak, solüsyonun, karışımın ya da hazırlığın kimyasal uygunluğunun kontrol edildiği varsayılır.

- Eğer tehlikeli olan tüm içerikler, uyarlanmış maddeler listesinde yer alıyorsa, ve sınıflandırma kodları, solüsyonun, karışımın ya da hazırlığın kendisinin sınıflandırma kodlarına uygun ise, fakat değişik referans sıvılarının sütun (5) de belirtilmesi durumunda,  4.1.1.19.1 ve 4.1.1.19.2 göz önüne alınarak, aşağıda verilen referans sıvı karışımlarından birinin kimyasal uygunluğunun kontrol edildiği varsayılır.

- su / nitrik asit % 55, “su” referans sıvısına uyarlanmış olan, C1 sınıflandırma kodunun organik olmayan asitleri haricinde ;

- su / ıslatıcı solüsyon ;

- su / asetik asit ;

- su / hidrokarbür karışımı ;

- su / normal bütil asetatı = normal bütil asetat ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon.

- Bu kuralın uygulama alanında, d) de belirtilenlerin dışındaki ve de b) de belirtilen durumdakilerin hepsi için, diğer kombine referans sıvıların kimyasal uygunluğu kontrol edilmiş olarak göz önüne alınmamaktadır. Bu durumda,  kimyasal uygunluk başka olanaklarla kontrol edilmelidir (bakınız 4.1.1.19.3 d)).

Örnek 1 : 	B.M. No. 1940 TİOGLİKOLİK ASİT (% 50) ve B.M. No. 2531 STABİLİZE METAKRİLİK ASİT (% 50) nin karışımı ; karışımın sınıflandırılması : B.M. No. 3265 AŞINDIRICI ORGANİK SIVI, ASİT N.S.A.

- Bileşimlerin B.M. Numaraları ve karışımın B.M. numaraları, uyarlanmış maddelerin listesinde yer almaktadır.

- Bileşimler ve de karışım aynı sınıflandırma koduna sahiptir : C3

- B.M. No. 1940 TİOGLİKOLİK ASİT, “asit asetik” referans sıvısına uyarlanmış ve B.M. No. 2531 STABİLİZE METAKRİLİK ASİT, “n-bütil asetata doymuş ıslatıcı solüsyon  / n-bütil asetatı normal” referans sıvısına uyarlanmıştır. Paragraf d) ye uygun olarak, bu durum referans sıvılarının kabul edilebilir bir karışımı değildir. Karışımın kimyasal uygunluğu başka usullerle kontrol edilmelidir.

Örnek 2 : 	B.M. No. 1793 IZOPROPIL ASİT FOSFATI (% 50) ile B.M. No. 1803 SIVI FENOLSÜLFONİK ASİDİNİN (% 50) karışımı ; karışımın sınıflandırılması : B.M. No. 3265 AŞINDIRICI ORGANİK SIVI, ASİT N.S.A.

- Bileşimlerin B.M. Numaraları ve karışımın B.M. numaraları, uyarlanmış maddelerin listesinde yer almaktadır.

- Bileşimler ve de karışım aynı sınıflandırma koduna sahiptir : C3

- B.M. No. 1793, IZOPROPIL ASİT FOSFATI “ıslatıcı solüsyon” referans sıvısına uyarlanmış ve B.M. No. . 1803 SIVI FENOLSÜLFONİK ASİDİNİN, “su” referans sıvısına uyarlanmıştır. Paragraf d) ye uygun olarak, bu durum referans sıvılarının kabul edilebilir karışımlarından biridir. Sonuç olarak,  ambalaj tipi modelinin, “ıslatıcı solüsyon” ve “su” referans sıvıları için onaylanmış olması şartıyla,  kimyasal uygunluğun bu karışım ile kontrol edildiğini göz önüne alabiliriz.

Şekil 4.1.1.19.2		“Kolektif başlıklar için kuralı” temsil eden diyagram

Referans sıvının kabul edilebilir karışımları :

- su/nitrik asit (% 50), sıvı durumunda referans suya uygulanmış olan

C1 sınıflandırma kodundaki organik olmayan asitler haricinde;

- su/ıslatıcı solüsyon;

- su/asetik asit;

- su/hidrokarbür karışımı;

- su/normal bütil asetatı – normal bütil asetatı ile doymuş ıslatıcı solüsyon

        - 4.1.1.19.6  Uyarlanmış olan maddeler listesi

Aşağıda verilen tabloda (uyarlanmış maddeler listesi), tehlikeli maddeler B.M. numaralarına dayanarak,  nümerik sıraya göre sıralanmışlardır. Genel kural olarak, her kişisel başlık ya da her kolektif başlık özel bir B.M. numarasına uyarlanarak, her satır bir tehlikeli maddeye isabet etmektedir. Bu arada, şayet buna isabet eden maddeler farklı isimlerde olursa (örneğin bir madde grubu içindeki çeşitli izomerler), değişik kimyasal özelliklere, değişik fiziki özelliklere, ve/veya değişik nakliye şartlarına sahip ise,   bir biri ardına gelen birkaç satır aynı B.M. numarası için kullanılabilir. Bu durumda, özel ambalaj grubundaki kişisel başlık ya da kolektif başlık bu birbirini takip eden sıraların en sonundadır.

Başlık 3.2 de yer alan A Tablosu ile benzer bir yapı izleyen, 4.1.1.19.6 tablosundaki (1) den (4) e kadar olan sütunlar, işbu alt-bölüm amacıyla, maddeyi belirlemeye yaramaktadır. En son sütun, maddenin uyarlanabileceği referans sıvıları belirtmektedir.

Her bir sütun için açıklayıcı notlar :

### Sütun (1)		B.M. Numarası

Aşağıda verilenlerin B.M. Numarasını içerir :

- eğer spesifik B.M. Numarası bu maddeye uyarlanmış ise, tehlikeli maddenin, veya

- isim olarak belirtilmiş sıralanmamış tehlikeli maddelerin, 2.nci Bölümün deneme kriterlerine uygun olarak (“karar diyagramı”) uyarlandığı kolektif başlık.

### Sütun (2a)		Nakliyenin resmen tanımı ya da teknik isim

Maddenin adını, birden çok izomer içerebilen kişisel başlık adı ya da kolektif başlığın kendi adını içerir.

Belirtilmiş olan isim, uygulanabilir nakliyenin resmi tanımından farklı olabilir.

### Sütun (2b)		Tanım

Sınıflandırma, nakliye şartları ve/veya maddenin kimyasal uygunluğu değişiklik gösterdiğinde,  başlığın uygulama alanını belirlemeyi sağlayan tanımlayıcı bir metin içerir.

### Sütun (3a)		Sınıf

Başlığı tehlikeli maddeye isabet eden sınıf numarasını içerir. Bu sınıf numarası 2.nci Bölümün prosedürlerine ve kriterlerine uygun olarak uyarlanmıştır.

### Sütun (3b)		Sınıflandırma kodu

2.nci bölümün prosedürlerine ve de kriterlerine uygun olarak uyarlanmış olan tehlikeli maddenin sınıflandırma kodunu içerir.

### Sütun (4)		Ambalaj grubu

2.nci bölümün prosedürlerine ve de kriterlerine uygun olarak tehlikeli maddeye uyarlanmış olan ambalaj grubunun (I, II veya III) numarasını ya da numaralarını içerir.

### Sütun (5)		referans sıvı

Sabit bilgi mahiyetinde, maddenin uyarlanabileceği ya bir referans sıvıyı ya da referans sıvı karışımını veya 4.1.1.19.5’in kolektif başlıkları için kurala referans belirtir.

Tablo 4.1.1.19.6 : Uyarlanmış maddeler listesi

| B.M. No. | Nakliyenin resmi Tanımı Veya Teknik isim 3.1.2 | Tanım 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflan- dırma kodu 2.2 | Ambalaj Grubu 2.1.1.3 | Referans sıvı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 1090 | Aseton |  | 3 | F1 | II | Hidrokarbürler karışımı Not. Sadece, nakledilecek olan maddeye karşı ambalajın sı geçirir seviyesinin kabul edilebilir olduğu ispatlandığında uygulanabilir. |
| 1093 | Stabilize akrilonitril |  | 3 | FT1 | I | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 1104 | Amil asetatı | Saf izomerler ve İzomerik karışım | 3 | F1 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 1105 | Pentanoller | Saf izomerler ve İzomerik karışım | 3 | F1 | II/III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 1106 | Amilaminler | Saf izomerler ve İzomerik karışım | 3 | FC | II/III | Hidrokarbür ve ıslatıcı solüsyon karışımı |
| 1109 | Amil formiyatları | Saf izomerler ve İzomerik karışım | 3 | F1 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 1120 | Bütanoller | Saf izomerler ve İzomerik karışım | 3 | F1 | II/III | Asetik asit |
| 1123 | Bütil asetatları | Saf izomerler ve İzomerik karışım | 3 | F1 | II/III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 1125 | n-Bütilamin |  | 3 | FC | II | Hidrokarbür ve ıslatıcı solüsyon karışımı |
| 1128 | n-bütil formiyatları |  | 3 | F1 | II | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 1129 | Bütiraldehid |  | 3 | F1 | II | Hidrokarbür karışımı |
| 1133 | Yapışkanlar | Yanıcı bir sıvı İçeren | 3 | F1 | I/II/III | Kolektif başlıklara uygulanabilen kural |
| 1139 | Kaplama solüsyonları | Variller ve fıçılar için kaplama, araç karöseri için alt-tabaka gibi sanayide ya da başka amaçla kullanılan yüzey işlemler ya da kaplamalar | 3 | F1 | I/II/III | Kolektif başlıklara uygulanabilen kural |
| 1145 | siklohexan |  | 3 | F1 | II | Hidrokarbür karışımı |

| B.M. No. | Nakliyenin resmi Tanımı Veya Teknik isim 3.1.2 | Tanım 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflan- dırma kodu 2.2 | Ambalaj Grubu 2.1.1.3 | Referans sıvı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 1146 | Siklopentan |  | 3 | F1 | II | Hidrokarbür karışımı |
| 1153 | Etilenglikol diyetilik eter |  | 3 | F1 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon ve Hidrokarbür karışımı |
| 1154 | Diyetilamin |  | 3 | FC | II | Hidrokarbür karışımı ve ıslatıcı solüsyon |
| 1158 | Dilzopropilamin |  | 3 | FC | II | Hidrokarbür karışımı ve ıslatıcı solüsyon |
| 1160 | Sulu solüsyonda dimetilamin |  | 3 | FC | II | Hidrokarbür ve ıslatıcı solüsyon karışımı |
| 1165 | Dloksan |  | 3 | F1 | II | Hidrokarbür karışımı |
| 1169 | Sıvı aromatik alıntıları |  | 3 | F1 | I/II/III | Kolektif başlıklara uygulanabilen kural |
| 1170 | Etanol ya da solüsyonlu etanol | Sulu solüsyon | 3 | F1 | II/III | Asetik asit |
| 1171 | Etilenglikol monoetilik Eter |  | 3 | F1 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon ve Hidrokarbür karışımı |
| 1172 | Etilenglikol monoetilik Eter Asetatı |  | 3 | F1 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon ve Hidrokarbür karışımı |
| 1173 | Etil asetatı |  | 3 | F1 | II | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 1177 | 2-etil bütil asetatı |  | 3 | F1 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 1178 | Etil-2 bütirik aldehid |  | 3 | F1 | II | Hidrokarbür karışımı |
| 1180 | Etil bütirat |  | 3 | F1 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 1188 | Etilenglikol monoetilik Eter |  | 3 | F1 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon ve Hidrokarbür karışımı |
| 1189 | Etilenglikol monoetilik Eter Asetatı |  | 3 | F1 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon ve Hidrokarbür karışımı |
| 1190 | Etil formiat |  | 3 | F1 | II | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 1191 | Oktilik aldehit |  | 3 | F1 | III | Hidrokarbür karışımı |

| B.M. No. | Nakliyenin resmi Tanımı Veya Teknik isim 3.1.2 | Tanım 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflan- dırma kodu 2.2 | Ambalaj Grubu 2.1.1.3 | Referans sıvı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 1192 | Etil Laktat |  | 3 | F1 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 1195 | Etil propiyonat |  | 3 | F1 | II | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 1197 | Aromatizör için sıvı alıntıları |  | 3 | FC | I/II/III | Kolektif başlıklara uygulanabilen kural |
| 1198 | Yanıcı solüsyonda formaldeyit | Sulu solüsyon, aydınlatma noktası 23oC ile 61oC arasında | 3 | FC | III | Asetik asit |
| 1202 | Dizel yakıtı ya da Gazol | EN 590 .1993 a uygun ya da aydınlatma noktası 100oC yi aşmıyor | 3 | FC | III | Hidrokarbür karışımı |
| 1202 | Dizel yakıtı ya da Gazol | aydınlatma noktası 100oC yi aşmıyor | 3 | F1 | III | Hidrokarbür karışımı |
| 1202 | Hafif ısıtıcı yağı | Ekstra hafif | 3 | F1 | III | Hidrokarbür karışımı |
| 1202 | Hafif ısıtıcı yağı | EN 590 .1993 a uygun ya da aydınlatma noktası 100oC yi aşmıyor | 3 | F1 | III | Hidrokarbür karışımı |
| 1203 | Benzin |  | 3 | F1 | II | Hidrokarbür karışımı |
| 1206 | heptan | Saf izomer ve izomerik karışım | 3 | F1 | II | Hidrokarbür karışımı |
| 1207 | Hexaldeyit | n-Hexaldeyit | 3 | F1 | III | Hidrokarbür karışımı |
| 1208 | Hexan | Saf izomer ve izomerik karışım | 3 | F1 | II | Hidrokarbür karışımı |
| 1210 | Basım mürekkebi ya da basım mürekkebinde dahil edilen maddeler | Basım mürekkebi için çözücüler ve incelticiler de dahil olmak üzere, yanıcılar | 3 | F1 | I/II/III | Kolektif başlıklara uygulanabilen kural |
| 1212 | İzobütanol |  | 3 | F1 | III | Asetik asit |
| 1213 | İzobütil asetat |  | 3 | F1 | II | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 1214 | İzobütilamin |  | 3 | F1 | II/III | Hidrokarbür ve ıslatıcı solüsyon karışımı |
| 1216 | İzookten | Saf izomer ve izomerik karışım | 3 | F1 | II | Hidrokarbür karışımı |
| 1219 | İzopropanol |  | 3 | F1 | II | Asetik asit |
| 1220 | İzopropil asetatı |  | 3 | F1 | II | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 1221 | İzopropilamin |  | 3 | FC | I | Hidrokarbür ve ıslatıcı solüsyon karışımı |
| 1223 | kerosen |  | 3 | F1 | III | Hidrokarbür karışımı |

| B.M. No. | Nakliyenin resmi Tanımı Veya Teknik isim 3.1.2 | Tanım 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflan- dırma kodu 2.2 | Ambalaj Grubu 2.1.1.3 | Referans sıvı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 1224 | 3,3 – dimetil- 2-butanon |  | 3 | F1 | II | Hidrokarbür karışımı |
| 1224 | Sıvı setonlar, n.s.a. |  | 3 | F1 | II/III | Kolektif başlıklara uygulanabilen kural |
| 1230 | Metanol |  | 3 | FT1 | II | Asetik asit |
| 1231 | Metil asetatı |  | 3 | F1 | II | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 1233 | Metilamil asetatı |  | 3 | F1 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 1235 | Sulu solüsyonlu metilamin |  | 3 | FC | II | Hidrokarbür ve ıslatıcı solüsyon karışımı |
| 1237 | Metil bütiratı |  | 3 | F1 | II | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 1247 | Stabilize monomer metil metariklat |  | 3 | F1 | II | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 1248 | Metil propiyonatı |  | 3 | F1 | II | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 1262 | Oktanlar | Saf izomer ve izomerik karışım | 3 | F1 | II | Hidrokarbür karışımı |
| 1263 | Boyalar ya da boya ile birleştirilmiş maddeler | Boyalar, lakeler, emayeler, renkler, şellâklar, vernikler, cilalar, döşeme cilası, son pasta ve lakeler için sıvı temeller de dahil olmak üzere Veya Boyalar için Çözücüler ve incelticiler de dahil olmak üzere | 3 | F1 | I/II/III | Kolektif başlıklara uygulanabilen kural |
| 1265 | Pentan | n-Petan | 3 | F1 | II | Hidrokarbür karışımı |
| 1266 | Parfümeri için ürünler | Yanıcı çözücüler de içeren | 3 | F1 | I/II/III | Kolektif başlıklara uygulanabilen kural |
| 1268 | Kömür katranı nefti | 50oC de buhar basıncı 110 kPa dan daha az | 3 | F1 | II | Hidrokarbür karışımı |
| 1268 | Petrol damıtmaları n.s.a ya da petrol ürünleri n.s.a |  | 3 | F1 | I/II/III | Kolektif başlıklara uygulanabilen kural |
| 1274 | n-Propanol |  | 3 | F1 | II/III | Asetik asit |
| 1275 | Proplonik aldehid |  | 3 | F1 | II | Hidrokarbür karışımı |
| 1276 | n-propil asetat |  | 3 | F1 | II | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 1277 | propilamin | n-Propilamin | 3 | FC | II | Hidrokarbür ve ıslatıcı solüsyon karışımı |

| B.M. No. | Nakliyenin resmi Tanımı Veya Teknik isim 3.1.2 | Tanım 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflan- dırma kodu 2.2 | Ambalaj Grubu 2.1.1.3 | Referans sıvı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 1281 | Propil formiyatları |  | 3 | F1 | II | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 1282 | Piridin |  | 3 | F1 | II | Hidrokarbür karışımı |
| 1286 | Kolofan yağı |  | 3 | F1 | I/II/III | Kolektif başlıklara uygulanabilen kural |
| 1287 | Kauçuk çözeltisi |  | 3 | F1 | I/II/III | Kolektif başlıklara uygulanabilen kural |
| 1296 | Trietilamin |  | 3 | FC | II | Hidrokarbür ve ıslatıcı solüsyon karışımı |
| 1297 | Sulu solüsyonda trimetilamin | En fazla % 50 (kitle) trimetilamin içerir | 3 | FC | I/II/III | Hidrokarbür ve ıslatıcı solüsyon karışımı |
| 1301 | Stabilize vinilin asetatı |  | 3 | F1 | II | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 1306 | Tahtaların, sıvıların korunma ürünleri |  | 3 | F1 | II/III | Kolektif başlıklara uygulanabilen kural |
| 1547 | Anilin |  | 6.1 | T1 | II | Asetik asit |
| 1590 | Dikloranilin, sıvılr | Saf izomer ve izomerik karışım | 6.1 | T1 | II | Asetik asit |
| 1602 | Toksik sıvı renklendiriciler n.s.a ya da toksik renklendirici, için sıvı ara madde, n.s.a |  | 6.1 | T1 | I/II/III | Kolektif başlıklara uygulanabilen kural |
| 1604 | Etilendiyamin |  | 8 | CF1 | II | Hidrokarbür ve ıslatıcı solüsyon karışımı |
| 1715 | Asetik anidrid |  | 8 | CF1 | II | Asetik asit |
| 1717 | Asetil klorürü |  | 8 | FC | II | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 1718 | Bütil asit fosfat |  | 8 | C3 | III | Islatıcı solüsyon |
| 1719 | Hidrojen sülfür | Sulu solüsyon | 8 | C5 | III | Asetik asit |
| 1719 | Kostik alkalin sıvı n.s.a | Organik olmayan | 8 | C5 | II/III | Kolektif başlıklara uygulanabilen kural |
| 1730 | Sıvı, antimuan pentaklorür | Saf | 6.18 | C1 | II | su |
| 1736 | Benzoil klorürü |  | 3 | C3 | II | Hidrokarbür ve ıslatıcı solüsyon karışımı |
| 1750 | Solüsyon olarak klorasetik asit | Sulu solüsyon | 6.1 | TC1 | II | Asetik asit |
| 18750 | Solüsyon olarak klorasetik asit | Mono asit ve diklorasetik | 6.1 | TC1 | II | Asetik asit |
| 1752 | Klorasetil klorür |  | 6.1 | TC1 | I | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |

| B.M. No. | Nakliyenin resmi Tanımı Veya Teknik isim 3.1.2 | Tanım 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflan- dırma kodu 2.2 | Ambalaj Grubu 2.1.1.3 | Referans sıvı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 1755 | Solüsyon olarak kromik asit | % 30 den daha fazla kromik asit içermeyen sulu solüsyon | 8 | C1 | II/III | Nitrik asit |
| 1760 | Siyanamid | % 50 den daha fazla siyanamit içermeyen sulu solüsyon | 8 | C9 | II | su |
| 1760 | Ditiofosforik asit 0,0 - diyetil |  | 8 | C9 | II | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 1760 | Ditiofosforik asit 0,0 - dilisopropil |  | 8 | C9 | II | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 1760 | Ditiofosforik asit 0,0 – di-n-propil |  | 8 | C9 | II | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 1760 | Aşındırıcı sıvı, n.s.a | 61oC den daha fazla aydınlatma noktası | 8 | C9 | I/II/III | Kolektif başlıklara uygulanabilen kural |
| 1761 | Solüsyon olarak kuprietilendiyamin | Sulu solüsyon | 8 | CT1 | II/III | Hidrokarbür ve ıslatıcı solüsyon karışımı |
| 1764 | Diklorasetik asit |  | 8 | C3 | II | Asetik asit |
| 1775 | Fluorobik asit | % 50 den daha fazla fluorobik asit içermeyen sulu solüsyon | 8 | C1 | II | Su |
| 1778 | Fluorobik asit |  | 8 | C1 | II | Su |
| 1779 | Formik asit |  | 8 | C3 | II | Asetik asit |
| 1783 | Solüsyon olarak Heksametilendiyamin | Sulu solüsyon | 8 | C7 | II/III | Hidrokarbür ve ıslatıcı solüsyon karışımı |
| 1787 | Lodirik asit | Sulu solüsyon | 8 | C1 | II/III | Su |
| 1788 | Bromidrik asit | Sulu solüsyon | 8 | C1 | II/III | Su |
| 1789 | Kloridrik asit | En fazla % 38 sulu solüsyon | 8 | C1 | II/III | Su |
| 1790 | Fluoridrik asit | % 60 dan daha fazla fluoridik asit içermeyen | 8 | CT1 | II | Su İzin verilen kullanım süresi : 2 yıldan fazla değil |
| 1791 | Solüsyon olarak hipoklorit | Genel olarak piyasada olduğu gibi ıslatıcı maddeler içeren sulu solüsyon | 8 | C9 | II/III | Nitrik asit ve ıslatıcı solüsyon |
| 1791 | Solüsyon olarak hipoklorit | Sulu solüsyon | 8 | C9 | II/III | Nitrik asit* |
| * B.M. No. 1791 için : deneme sadece bir tek havalandırma ile gerçekleşmelidir. Eğer deneme, standart sıvı olarak nitrik asit ile yapılmış ise, bir havalandırma ve aside dayanıklı bir sızdırmazlık contası kullanılmalıdır. Hipoklorit solüsyonlar durumunda, , hipoklorite dayanıklı (örneğin silikon elastomer durumunda), fakat nitrik asite dayanıklı olmayan, aynı tip model sızdırmazlık contası ile havalandırma kullanımına da izin verilmiştir. |
| 1793 | İzopropil asit fosfat |  | 8 | C3 | III | Islatıcı solüsyon |

| B.M. No. | Nakliyenin resmi Tanımı Veya Teknik isim 3.1.2 | Tanım 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflan- dırma kodu 2.2 | Ambalaj Grubu 2.1.1.3 | Referans sıvı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 1802 | Perklorik asit | % 30 den daha fazla kromik asit içermeyen sulu solüsyon | 8 | C01 | II | su |
| 1803 | Sıvı Fenolsülfonik asit | İzomerik karışım | 8 | C3 | II | su |
| 1805 | Solüsyon olarak fosforik asit |  | 8 | C1 | III | su |
| 1814 | Solüsyon olarak potasyum hidroksit | Sulu solüsyon | 8 | C5 | II/III | su |
| 1824 | Solüsyon olarak sodyum hidroksit | Sulu solüsyon | 8 | C5 | II/III | su |
| 1830 | Sülfürik asit | % 51 den daha fazla saf asit içeren | 8 | C1 | II | su |
| 1832 | Tortulu sülfürik asit | Kimyasal açıdan sabit | 8 | C1 | II | su |
| 1833 | Sülfürlü asit |  | 8 | C1 | II | su |
| 1835 | Solüsyon olarak tetrametilamonyum hidroksit | Sulu solüsyon, 61oC den daha fazla aydınlatma noktası | 8 | C7 | II | su |
| 1840 | Solüsyon olarak çinko klorür | Sulu solüsyon | 8 | C1 | III | su |
| 1848 | Propiyonik asit |  | 8 | C3 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 1862 | Etil krotonat |  | 3 | F1 | II | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 1863 | Karbüreaktör |  | 3 | F1 | I/II/III | Hydrokarbür karışımı |
| 1866 | Solüsyon olarak reçine | Yanıcı | 3 | F1 | I/II/III | Kolektif başlıklara uygulanabilen kural |
| 1902 | Dilsostil asit fosfat |  | 8 | C3 | III | Islatıcı solüsyon |
| 1906 | Rafinaj artık asit |  | 8 | C1 | II | nitrik asit |
| 1908 | Solüsyon olarak klorit | Sulu solüsyon | 8 | C9 | II/III | Asetik asit |
| 1914 | Bütil propiyonat |  | 3 | F1 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 1915 | Siklohegzanon |  | 3 | F1 | III | Hidrokarbür karışımı |
| 1917 | Stabilize etil akrilat |  | 3 | F1 | II | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 1919 | Stabilize metil akrilat |  | 3 | F1 | II | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |

| B.M. No. | Nakliyenin resmi Tanımı Veya Teknik isim 3.1.2 | Tanım 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflan- dırma kodu 2.2 | Ambalaj Grubu 2.1.1.3 | Referans sıvı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 1920 | Nonan | Saf izomer ve izomerik karışım, aydınlatma noktası 23oC ile 61oC arasındadır | 3 | F1 | III | Hidrokarbür karışımı |
| 1935 | Solüsyon olarak siyanür n.s.a | Organik olmayan | 6.1 | T4 | I/II/III | su |
| 1940 | Tioglikolik asit |  | 8 | C3 | II | Asetik asit |
| 1986 | Yanıcı, toksik alkoller, n.s.a |  | 3 | FT1 | I/II/III | Kolektif başlıklara uygulanabilen kural |
| 1987 | Siklohegzanol | Teknik olarak, saf | 3 | F1 | III | Asetik asit |
| 1987 | Alkoller, n.s.a |  | 3 | F1 | II/III | Kolektif başlıklara uygulanabilen kural |
| 1988 | Yanıcı, toksik aldehidler, n.s.a |  | 3 | FT1 | I/II/III | Kolektif başlıklara uygulanabilen kural |
| 1989 | Aldehidler, n.s.a |  | 3 | F1 | I/II/III | Kolektif başlıklara uygulanabilen kural |
| 1992 | 2,6-cis-Dimetilmorfolin |  | 3 | FT1 | III | Hidrokarbür karışımı |
| 1992 | Yanıcı, toksik sıvı, n.s.a |  | 3 | FT1 | I/II/III | Kolektif başlıklara uygulanabilen kural |
| 1993 | Propiyonik asidin vinilik esteri |  | 3 | F1 | II | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 1993 | 1-metkoksi-2-propil asetat |  | 3 | F1 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 1993 | Yanıcı, toksik sıvı, n.s.a |  | 3 | F1 | I/II/III | Kolektif başlıklara uygulanabilen kural |
| 2014 | Sulu solüsyon olarak hidrojen peroksit | En az % 20 fakat en fazla % 60 hidrojen peroksit, aksi durumda stabilize | 5.1 | OC1 | II | Nitrik asit |
| 2022 | Krezilik asit | Krezoller, iksilenoller ve metifenoller içeren sıvı karışım | 6.1 | TC1 | II | Asetik asit |
| 2030 | Sulu solüsyon olarak hidrazin | En az % 37 fakat % 64 den daha fazla olmayan hidrazin (kitle) içerir | 8 | CT1 | II | su |
| 2030 | Hidrazin hidrat | % 64 sulu solüsyon içeren hidrazin | 8 | CT1 | II | su |
| 2031 | Nitrik asit | Kırmızı dumanlı nitrik asit haricinde, en fazla % 55 saf asit içerir | 8 | C01 | II | Nitrik asit |
| 2045 | İzobütiraldehid |  | 3 | F1 | II | Hidrokarbür karışımı |
| 2050 | Diisobütilenin izomerik bileşimleri |  | 3 | F1 | II | Hidrokarbür karışımı |

| B.M. No. | Nakliyenin resmi Tanımı Veya Teknik isim 3.1.2 | Tanım 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflan- dırma kodu 2.2 | Ambalaj Grubu 2.1.1.3 | Referans sıvı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 2053 | Metilamilik alkol |  | 3 | F1 | III | Asetik asit |
| 2054 | Morfolin |  | 3 | CF1 | I | Hidrokarbür karışımı |
| 2057 | Tripropilen |  | 3 | F1 | II/III | Hidrokarbür karışımı |
| 2058 | Valeraldehid | Saf izomerler ve izomerik karışım | 3 | F1 | II | Hidrokarbür karışımı |
| 2059 | Solüsyon olarak nitroselüloz, yanıcı |  | 3 | D | I/II/III | Kolektif başlıklara uygulanabilir kural: alışılmış olan prosedürün aksine, bu kural, F1 sınıflandırma kodundaki çözücülere uygulanabilir. |
| 2075 | Stabilize anidr kloral |  | 6.1 | T1 | II | Islatıcı solüsyon |
| 2076 | Sıvı kresoller | Saf izomerler ve izomerik karışım | 6.1 | TC1 | II | Asetik asit |
| 2078 | Tolüen diizosiyanat | Sıvı | 6.1 | T1 | II | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 2079 | Dietilenetriamin |  | 8 | C7 | II | Hidrokarbür karışımı |
| 2209 | Solüsyon olarak formaldehid | % 37 den daha fazla formaldehid içeren, metanol tutucu : % 8 ile 10 arası, ulu solüsyon | 8 | C9 | III | Asetik asit |
| 2209 | Solüsyon olarak formaldehid | En az % 25 formaldehid içeren sulu solüsyon | 8 | C9 | III | su |
| 2218 | Stabilize akrilik asit |  | 8 | CF1 | II | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 2227 | Stabilize n-bütil metakrilat |  | 3 | F1 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 2235 | Sıvı klorobenzil klorür | Paraklorobenzil klorür | 6.1 | T2 | III | Hidrokarbür karışımı |
| 2241 | Sikloheptan |  | 3 | F1 | II | Hidrokarbür karışımı |
| 2242 | Sikloheptan |  | 3 | F1 | II | Hidrokarbür karışımı |
| 2243 | Siklohekzil asetat |  | 3 | F1 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 2244 | Siklopentanol |  | 3 | F1 | III | Asetik asit |
| 2245 | Siklopentanon |  | 3 | F1 | III | Hidrokarbür karışımı |
| 2247 | n-decane |  | 3 | F1 | III | Hidrokarbür karışımı |
| 2248 | di-n-bütilamin |  | 8 | CF1 | II | Hidrokarbür karışımı |
| 2258 | Propilen-1,2 diyamin |  | 8 | CF1 | II | Hidrokarbür ve ıslatıcı solüsyon karışımı |
| 2259 | Trietilentetramin |  | 8 | C7 | II | su |
| 2260 | tripropilamin |  | 3 | FC | III | Hidrokarbür ve ıslatıcı solüsyon karışımı |

| B.M. No. | Nakliyenin resmi Tanımı Veya Teknik isim 3.1.2 | Tanım 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflan- dırma kodu 2.2 | Ambalaj Grubu 2.1.1.3 | Referans sıvı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 2263 | Dimetilsiklohegzanlar | Saf izomerler ve izomerik karışım | 3 | F1 | II | Hidrokarbür karışımı |
| 2264 | N.N-dimetilsiklohegzilamin |  | 8 | CF1 | II | Hidrokarbür ve ıslatıcı solüsyon karışımı |
| 2265 | NN-dimetilformamid |  | 3 | F1 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 2266 | N.N-Dimetilpropilamin |  | 3 | FC | II | Hidrokarbür ve ıslatıcı solüsyon karışımı |
| 2269 | İminobispropilamin-3,3’ |  | 8 | C7 | III | Hidrokarbür ve ıslatıcı solüsyon karışımı |
| 2270 | Sulu solüsyonlu etilamin | En az % 50 fakat % 70 den daha fazla olmayan etilamin içeren, aydınlatma noktası 23oC ile 61oC arasındadır, aşındırıcı ya da hafif aşındırıcı | 3 | FC | II | Hidrokarbür ve ıslatıcı solüsyon karışımı |
| 2275 | Etil-2-bütanol |  | 3 | F1 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 2276 | Etil-2 hegzilamin |  | 3 | FC | III | Hidrokarbür ve ıslatıcı solüsyon karışımı |
| 2277 | Stabilize etil metakrilat |  | 3 | F1 | II | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 2278 | n-Hepten |  | 3 | F1 | II | Hidrokarbür karışımı |
| 2282 | Hegzanoller | Saf izomerler ve izomerik karışım | 3 | F1 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 2283 | Stabilize izobütil metakrilat |  | 3 | F1 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 2286 | Pentametilheptan |  | 3 | F1 | III | Hidrokarbür karışımı |
| 2287 | İzoheptenler |  | 3 | F1 | II | Hidrokarbür karışımı |
| 2288 | İzohegzenler |  | 3 | F1 | II | Hidrokarbür karışımı |
| 2289 | İzoforonediamin |  | 8 | C7 | III | Hidrokarbür ve ıslatıcı solüsyon karışımı |
| 2293 | Metoksi-4 metil-4 pentanon-2 |  | 3 | F1 | III | Hidrokarbür karışımı |
| 2296 | Metisiklohegzan |  | 3 | F1 | II | Hidrokarbür karışımı |
| 2297 | Metisiklohegzanon | Saf izomerler ve izomerik karışım | 3 | F1 | III | Hidrokarbür karışımı |
| 2298 | Metilsiklopentan |  | 3 | F1 | II | Hidrokarbür karışımı |
| 2302 | Metil-5 hegzanon-2 |  | 3 | F1 | III | Hidrokarbür karışımı |
| 2308 | Sıvı nitrosil hidrojenosülfat |  | 8 | C1 | II | Su |

| B.M. No. | Nakliyenin resmi Tanımı Veya Teknik isim 3.1.2 | Tanım 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflan- dırma kodu 2.2 | Ambalaj Grubu 2.1.1.3 | Referans sıvı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 2309 | Oktadiyenler |  | 3 | F1 | II | Hidrokarbür karışımı |
| 2313 | Pikolinler | Saf izomerler ve izomerik karışım | 3 | F1 | III | Hidrokarbür karışımı |
| 2317 | Solüsyon olarak sodyum bakır siyanür | Sulu solüsyon | 6.1 | T4 | I | Su |
| 2320 | Tetraetilenpentamin |  | 8 | C7 | III | Hidrokarbür ve ıslatıcı solüsyon karışımı |
| 2324 | Trisobütilen | C12 monoolefin karışımı aydınlatma noktası 23oC ile 61oC arası | 3 | F1 | III | Hidrokarbür karışımı |
| 2326 | Trimetilsiklohegzilamin |  | 8 | C7 | III | Hidrokarbür ve ıslatıcı solüsyon karışımı |
| 2327 | Trimetilhegza -metilenediamin | Saf izomerler ve izomerik karışım | 8 | C7 | III | Hidrokarbür ve ıslatıcı solüsyon karışımı |
| 2330 | Undekan |  | 3 | F1 | III | Hidrokarbür karışımı |
| 2336 | Allil formiat |  | 3 | FT1 | I | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 2348 | Stabilize bütil akrilatlar | Saf izomerler ve izomerik karışım | 3 | F1 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 2357 | Siklohegzilamin | aydınlatma noktası 23oC ile 61oC arası | 8 | CF1 | II | Hidrokarbür ve ıslatıcı solüsyon karışımı |
| 2361 | Diisobütilamin |  | 3 | FC | III | Hidrokarbür ve ıslatıcı solüsyon karışımı |
| 2366 | Etil karbonatları |  | 3 | F1 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 2367 | Alfa- Metilvaleraldehid |  | 3 | F1 | II | Hidrokarbür karışımı |
| 2370 | Hegzen-1 |  | 3 | F1 | II | Hidrokarbür karışımı |
| 2372 | Bis (dimetilamino)- 1,2 etan |  | 3 | F1 | II | Hidrokarbür ve ıslatıcı solüsyon karışımı |
| 2379 | Dimetil-1,3 bütilamin |  | 3 | FC | II | Hidrokarbür ve ıslatıcı solüsyon karışımı |
| 2383 | Dipropilamin |  | 3 | FC | II | Hidrokarbür ve ıslatıcı solüsyon karışımı |
| 2385 | Etil izobütirat |  | 3 | F1 | II | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 2393 | İzobütil formiat |  | 3 | F1 | II | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 2394 | İzobütil proplonat | aydınlatma noktası 23oC ile 61oC arası | 3 | F1 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |

| B.M. No. | Nakliyenin resmi Tanımı Veya Teknik isim 3.1.2 | Tanım 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflan- dırma kodu 2.2 | Ambalaj Grubu 2.1.1.3 | Referans sıvı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 2396 | Stabilize metilakrolein |  | 3 | FT1 | II | Hidrokarbür karışımı |
| 2400 | Metil izovalerat |  | 3 | F1 | II | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 2401 | Piperidin |  | 8 | CF1 | I | Hidrokarbür ve ıslatıcı solüsyon karışımı |
| 2403 | İzopropenil asetat |  | 3 | F1 | II | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 2405 | İzopropil bütirat |  | 3 | F1 | II | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 2406 | İzopropil izobütirat |  | 3 | F1 | II | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 2409 | İzopropil propiyonat |  | 3 | F1 | II | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 2410 | Tetrahidro-1,2,3,6 piridin |  | 3 | F1 | II | Hidrokarbür karışımı |
| 2427 | Sulu solüsyonda potasyum klorat |  | 5,1 | O1 | II/III | Su |
| 2428 | Sulu solüsyonda kalsiyum klorat |  | 5,1 | O1 | II/III | Su |
| 2429 | Sulu solüsyonda kalsiyum klorat |  | 5,1 | O1 | II/III | su |
| 2436 | Tioasetik asit |  | 3 | F1 | II | Asetik asit |
| 2457 | Dimetil-2,3 bütan |  | 3 | F1 | II | Hidrokarbür karışımı |
| 2491 | Etanolamin | Sulu solüsyon | 8 | C7 | III | Islatıcı solüsyon |
| 2491 | Solüsyonda etanolamin |  | 8 | C7 | III | Islatıcı solüsyon |
| 2496 | Propiyonik anidrid |  | 8 | C3 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 2524 | Etil ortoformiyat |  | 3 | F1 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 2526 | Furfurilamin |  | 3 | FC | III | Hidrokarbür ve ıslatıcı solüsyon karışımı |
| 2527 | Stabilize izobütil akrilat |  | 3 | F1 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 2528 | İzobütil izobütirat |  | 3 | F1 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 2529 | İzobütirik asit |  | 3 | FC | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |

| B.M. No. | Nakliyenin resmi Tanımı Veya Teknik isim 3.1.2 | Tanım 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflan- dırma kodu 2.2 | Ambalaj Grubu 2.1.1.3 | Referans sıvı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 2531 | Stabilize metacrilik asit |  | 8 | C3 | II | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 2542 | Tribütilamin |  | 6.1 | T1 | II | Hidrokarbür karışımı |
| 2560 | Metil-2 pentanol-2 |  | 3 | F1 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 2564 | Solüsyonda triklorasetik asit | Sulu solüsyon | 8 | C3 | II/III | Asetik asit |
| 2565 | Disiklohegzilamin |  | 8 | C7 | III | Hidrokarbür ve ıslatıcı solüsyon karışımı |
| 2571 | Etilsülfürik asit |  | 8 | C3 | II | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 2571 | Alkisülfürik asit |  | 8 | C3 | II | Kolektif başlıklara uygulanabilen kural |
| 2580 | Solüsyonda alüminyum bromür | Sulu solüsyon | 8 | C1 | III | Su |
| 2581 | Solüsyonda alüminyum klorür | Sulu solüsyon | 8 | C1 | III | Su |
| 2582 | Solüsyonda demir III klorürü | Sulu Solüsyon | 8 | C1 | III | Su |
| 2584 | Sülfonik metan asidi | % 5 den daha fazla serbest sülfürik asit ile | 8 | C1 | II | su |
| 2584 | Sıvı alkilsülfonik asitler | % 5 den daha fazla serbest sülfürik asit ile | 8 | C1 | II | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 2584 | Sülfonik benzen asidi | % 5 den daha fazla serbest sülfürik asit ile | 8 | C1 | II | su |
| 2584 | Sülfonik toluen asitleri | % 5 den daha fazla serbest sülfürik asit ile | 8 | C1 | II | su |
| 2584 | Sıvı arilsülfonik asitler | % 5 den daha fazla serbest sülfürik asit içermiyor | 8 | C1 | II | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 2586 | Sülfonik metan asidi | % 5 den daha fazla serbest sülfürik asit içermiyor | 8 | C3 | III | su |
| 2586 | Sıvı alkilsülfonik asitler | % 5 den daha fazla serbest sülfürik asit içermiyor | 8 | C3 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 2586 | Sülfonik benzen asidi | % 5 den daha fazla serbest sülfürik asit içermiyor | 8 | C3 | III | su |
| 2586 | Sülfonik toluen asitleri | % 5 den daha fazla serbest sülfürik asit içermiyor | 8 | C3 | III | Su |

| B.M. No. | Nakliyenin resmi Tanımı Veya Teknik isim 3.1.2 | Tanım 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflan- dırma kodu 2.2 | Ambalaj Grubu 2.1.1.3 | Referans sıvı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 2586 | Sıvı arilsülfonik asitleri | % 5 den fazla serbest sülfürik asit içermiyor | 8 | C3 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 2610 | Triallilamin |  | 3 | FC | III | Hidrokarbür ve ıslatıcı solüsyon karışımı |
| 2614 | Metalilik alkol |  | 3 | F1 | III | Asetik asit |
| 2617 | Metilsiklohegzanoller | Saf izomer ve izomerik karışım, aydınlatma noktası 23oC ile 61oC arası | 3 | F1 | III | Asetik asit |
| 2619 | Benzidimetilamin |  | 8 | CF1 | II | Hidrokarbür ve ıslatıcı solüsyon karışımı |
| 2620 | Amil bütiratler | Saf izomer ve izomerik karışım, aydınlatma noktası 23oC ile 61oC arası | 3 | F1 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 2622 | Glisidaldehid | aydınlatma noktası 23oC den daha az | 3 | FT1 | II | Hidrokarbür karışımı |
| 2626 | Sulu solüsyonda klorik asit | % 10 den fazla serbest klorik asit içermiyor | 5.1 | O1 | II | Nitrik asit |
| 2656 | Kinolein | aydınlatma noktası 61oC den daha fazla | 6.1 | T1 | III | Su |
| 2672 | Solüsyonda amonyak | % 10 dan daha fazla, fakat % 35 den daha fazla olmayan miktarda amonyak içeren, suyun içinde, 15oC de 0,880 ile 0,957 arasında bulunan nisbi yoğunluk | 8 | C5 | III | Su |
| 2683 | Solüsyonda amonyum sülfür | Sulu solüsyon, , aydınlatma noktası 23oC ile 61oC arası | 8 | CFT | II | Asetik asit |
| 2684 | 3-Dietilaminopropilamin |  | 3 | FC | III | Hidrokarbür ve ıslatıcı solüsyon karışımı |
| 2685 | N.N-dietilenediamin |  | 8 | CF1 | II | Hidrokarbür ve ıslatıcı solüsyon karışımı |
| 2693 | Sulu solüsyonda, hidrojenosülfitler. n.s.a | Organik olmayan | 8 | C1 | III | su |
| 2707 | Dimetildiyoksanlar | Saf izomerler ve izometrik karışım | 3 | F1 | II/III | Hidrokarbür karışımı |
| 2733 | Yanıcı, aşındırıcı aminler, n.s.a Veya Aşındırıcı, yanıcı sıvı poliaminler, n.s.a |  | 3 | FC | I/II/III | Hidrokarbür ve ıslatıcı solüsyon karışımı |
| 2734 | Di-kuru-bütilamin |  | 8 | CF1 | II | Hidrokarbür karışımı |

| B.M. No. | Nakliyenin resmi Tanımı Veya Teknik isim 3.1.2 | Tanım 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflan- dırma kodu 2.2 | Ambalaj Grubu 2.1.1.3 | Referans sıvı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 2734 | Yanıcı, aşındırıcı sıvı aminler, n.s.a Veya Aşındırıcı, yanıcı sıvı poliaminler, n.s.a |  | 8 | CF1 | I/II | Hidrokarbür ve ıslatıcı solüsyon karışımı |
| 2735 | aşındırıcı sıvı aminler, n.s.a Veya Aşındırıcı, sıvı poliaminler, n.s.a |  | 8 | C7 | I/II/III | Hidrokarbür ve ıslatıcı solüsyon karışımı |
| 2739 | Bütirik anhidrid |  | 8 | C3 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 2789 | Dondurucu asetik asit veya Solüsyonda asetik asit | % 80 den fazla(kitle) asit içeren sulu solüsyon | 8 | CF1 | II | Asetik asit |
| 2790 | Solüsyonda asetik asit | % 10 dan fazla asit içeren, fakat % 60 dan daha fazla asit içermeyen sulu solüsyon | 8 | C3 | II/III | Asetik asit |
| 2796 | Sülfürik asit | %n51 den daha fazla saf asit içermez | 8 | C1 | II | Su |
| 2797 | Akümülatörler için alkalin elektrolit | Potasyum hidroksit/sodyum, sulu solüsyon | 8 | C5 | II | Su |
| 2810 | Fluorobenzil 2-chloro-6 klorür | Stabilize | 6.1 | T1 | III | Hidrokarbür karışımı |
| 2810 | 2-feniletanol |  | 6.1 | T1 | III | Asetik asit |
| 2810 | Glikol etilenin monoegzilik eteri |  | 6.1 | T1 | III | Asetik asit |
| 2810 | Toksik organik sıvı n.s.a |  | 6.1 | T1 | I/II/III | Kolektif başlıklara uygulanabilen kural |
| 2815 | N-Aminoetilpiperazin |  | 8 | C7 | III | Hidrokarbür ve ıslatıcı solüsyon karışımı |
| 2818 | Solüsyonda amonyum polisülfür | Sulu solüsyon | 8 | CT1 | II/III | Asetik asit |
| 2819 | Amilin asit fosfatı |  | 8 | C3 | III | Islatıcı solüsyon |
| 2820 | Bütirik asit | n-bütirik asit | 8 | C3 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 2821 | Solüsyonda fenol | Alkalin olmayan, toksik, sulu solüsyon | 6.1 | T1 | II/III | Asetik asit |
| 2829 | Kaproik asit | n-kaproik asit | 8 | C3 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |

| B.M. No. | Nakliyenin resmi Tanımı Veya Teknik isim 3.1.2 | Tanım 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflan- dırma kodu 2.2 | Ambalaj Grubu 2.1.1.3 | Referans sıvı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 2837 | Sulu solüsyonda hidrojenosülfatlar |  | 8 | C1 | II/III | Su |
| 2838 | Stabilize vinil bütirat |  | 3 | F1 | II | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 2841 | di-n-amilamin |  | 3 | FT1 | III | Hidrokarbür ve ıslatıcı solüsyon karışımı |
| 2850 | Tetrapropilen | Monoodefinlerin C12 karışımı, aydınlatma noktası 23oC ile 61oC arası | 3 | F1 | III | Hidrokarbürler karışımı |
| 2873 | Dibütilaminoetanol | N.N-Di-n- Bütilaminoetanol | 6.1 | T1 | III | Asetik asit |
| 2874 | Fürfürilik alkol |  | 6.1 | T1 | III | Asetik asit |
| 2920 | O.O-dietilditlo- Fosforik asit | aydınlatma noktası 23oC ile 61oC arası | 8 | CF1 | II | Islatıcı solüsyon |
| 2920 | O.O-dimetilditlo- Fosforik asit | aydınlatma noktası 23oC ile 61oC arası | 8 | CF1 | II | Islatıcı solüsyon |
| 2920 | Hidrojen bromürü | Buzul asetik asidinin içinde % 33 de solüsyon | 8 | CF1 | II | Islatıcı solüsyon |
| 2920 | Tetrametilamoniyum hidroksit | Sulu solüsyon, aydınlatma noktası 23oC ile 61oC arası | 8 | CF1 | II | Su |
| 2920 | Yanıcı, aşındırıcı sıvı, n.s.a |  | 8 | CF1 | I/II | Kolektif başlıklara uygulanabilen kural |
| 2922 | Amoniyum sülfürü | Sulu solüsyon, aydınlatma noktası 61oC den daha fazla | 8 | CT1 | II | su |
| 2922 | Krezoller | Sulu alkalin solüsyon, sodyum krezolat ve potasyum karışımı | 8 | CT1 | II | Asetik asit |
| 2922 | Fenol | Sulu alkalin solüsyon, sodyum fenolat ve potasyum karışımı | 8 | CT1 | II | Asetik asit |
| 2922 | Sodyum hidrojeodiflorür | Sulu solüsyon | 8 | CT1 | III | su |
| 2922 | Toksik aşındırıcı sıvı, n.s.a |  | 8 | CT1 | I/II/III | Kolektif başlıklara uygulanabilen kural |
| 2924 | Yanıcı aşındırıcı sıvı, n.s.a | Hafif miktarda aşındırıcı | 3 | FC | I/II/III | Kolektif başlıklara uygulanabilen kural |
| 2927 | Aşındırıcı, toksik organik sıvı, n.s.a |  | 6.1 | TC1 | I/II | Kolektif başlıklara uygulanabilen kural |

| B.M. No. | Nakliyenin resmi Tanımı Veya Teknik isim 3.1.2 | Tanım 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflan- dırma kodu 2.2 | Ambalaj Grubu 2.1.1.3 | Referans sıvı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 2933 | Kloro-2 metil proponiyat |  | 3 | F1 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 2934 | Kloro-2 izopropil proponiyat |  | 3 | F1 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 2935 | Kloro-2 etil proponiyat |  | 3 | F1 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 2936 | Tiolaktik asit |  | 6.1 | T1 | II | Asetik asit |
| 2941 | Fluoranilinler | Saf izomer ve izomerik karışım | 6.1 | T1 | III | Asetik asit |
| 2943 | tetrahidrofürfürilamin |  | 3 | F1 | III | Hidrokarbür karışımı |
| 2945 | N-metilbutilamin |  | 3 | FC | II | Hidrokarbür ve ıslatıcı solüsyon karışımı |
| 2946 | Amino-2 diyetilamino-5 pentan |  | 6.1 | T1 | III | Hidrokarbür ve ıslatıcı solüsyon karışımı |
| 2947 | İzopropil klorasetat |  | 3 | F1 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 2984 | Sulu solüsyonda hidrojen peroksit | Gereksinimlere göre stabilize, en az % 8 fakat % 20 den daha fazla hidrojen peroksit içerir | 5.1 | 01 | III | Nitrik asit |
| 3056 | n-Heptaldehid |  | 3 | F1 | III | Hidrokarbür karışımı |
| 3065 | Alkollü içecekler | Hacimde % 24 den daha fazla alkol içerir |  | F1 | II/III | Asetik asit |
| 3066 | Boyalar Veya Boyalara dahil edilen maddeler | Boyalar, lakeler, emayeler, renkler, şellâklar, vernikler, cilalar, döşeme cilası, son pasta ve lakeler için sıvı temeller de dahil olmak üzere Veya Boyalar için Çözücüler ve incelticiler de dahil olmak üzere | 8 | C9 | II/III | Kolektif başlıklara uygulanabilen kural |
| 3079 | Stabilize metakrilonitril |  | 3 | FT1 | I | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 3082 | C6-C17 ikinci derecede alkol etoksilat Poly (3-6) |  | 9 | M6 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon ve hidrokarbür karışım |
| 3082 | C12-C15 alkol etoksilat Poly (3-6) |  | 9 | M6 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon ve hidrokarbür karışım |

| B.M. No. | Nakliyenin resmi Tanımı Veya Teknik isim 3.1.2 | Tanım 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflan- dırma kodu 2.2 | Ambalaj Grubu 2.1.1.3 | Referans sıvı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 3082 | C13-C15 alkol etoksilat Poly (1-6) |  | 9 | M6 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon ve hidrokarbür karışım |
| 3082 | Karbüreaktör JP-5 | aydınlatma noktası 61oC den daha fazla | 9 | M6 | III | Hidrokarbür karışımı |
| 3082 | Karbüreaktör JP-7 | aydınlatma noktası 61oC den daha fazla | 9 | M6 | III | Hidrokarbür karışımı |
| 3082 | Kömür katranı | aydınlatma noktası 61oC den daha fazla | 9 | M6 | III | Hidrokarbür karışımı |
| 3082 | Kömür katranı naftası | aydınlatma noktası 61oC den daha fazla | 9 | M6 | III | Hidrokarbür karışımı |
| 3082 | Kömür katranından elde edilen kreozotin | aydınlatma noktası 61oC den daha fazla | 9 | M6 | III | Hidrokarbür karışımı |
| 3082 | Odun katranından elde edilen kreozotin | aydınlatma noktası 61oC den daha fazla | 9 | M6 | III | Hidrokarbür karışımı |
| 3082 | Difenil ve de monokrezil fosfatı |  | 9 | M6 | III | Hidrokarbür karışımı |
| 3082 | Desil akrilatı |  | 9 | M6 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon ve hidrokarbür karışım |
| 3082 | Dibütil ftalat |  | 9 | M6 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon ve hidrokarbür karışım |
| 3082 | Di-n-bütil ftalat |  | 9 | M6 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon ve hidrokarbür karışım |
| 3082 | Hidrokarbürler | Sıvılar, aydınlatma noktası 61oC den daha fazla, çevre açısından tehlikeli | 9 | M6 | III | Kolektif başlıklara uygulanabilen kural |
| 3082 | İzodesil ve de difenil fosfat |  | 9 | M6 | III | Islatıcı solüsyon |
| 3082 | Metinaftalinler | İzomerik karışım, sıvı | 9 | M6 | III | Hidrokarbür karışımı |
| 3082 | Triaril fosfatlar | n.s.a | 9 | M6 | III | Islatıcı solüsyon |
| 3082 | Trikresil fosfat | % 3 den daha fazla izomer orto içermiyor | 9 | M6 | III | Islatıcı solüsyon |
| 3082 | Triksilenil fosfat |  | 9 | M6 | III | Islatıcı solüsyon |
| 3082 | Çinko alkilik ditiofosfat | C3-C14 | 9 | M6 | III | Islatıcı solüsyon |
| 3082 | Çinko arilik ditiofosfat | C7-C16 | 9 | M6 | III | Islatıcı solüsyon |

| B.M. No. | Nakliyenin resmi Tanımı Veya Teknik isim 3.1.2 | Tanım 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflan- dırma kodu 2.2 | Ambalaj Grubu 2.1.1.3 | Referans sıvı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 3082 | Çevre açısından tehlikeli olan maddeler, sıvı, n.s.a |  | 9 | M6 | III | Kolektif başlıklara uygulanabilen kural |
| 3099 | Sıvı yakıcı madde, toksik, n.s.a |  | 5.1 | OT1 | I/II/III | Kolektif başlıklara uygulanabilen kural |
| 3101 3103 3105 3107 3109 3111 3113 3115 3117 3119 | B C, D, E ya da F tipi organik peroksit, sıvı Ya da Isı ayarlaması ile birlikte, B C, D, E ya da F tipi organik peroksit, sıvı |  | 5.2 | P1 |  | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon ve hidrokarbür ve de nitrik asit karışımı ** |
| ** B.M. No. 3101, 3103, 3105, 3107, 3109, 3111, 3113, 3115, 3117, 3119 için (% 40 dan daha fazla peroksit içeren tert-bütil hidroperoksit ve peroksit asitler hariç tutulur) : teknik olarak saf şeklindeki ve çözücülerin içinde solüsyon olan tüm organik peroksitler, uygunluk açısından, listede, “standart sıvılar” (hidrokarbür karışımı) adındaki başlık ile korunmaktadır. Havalandırmaların ve de contaların, organik peroksitler ile uygunluğu, örnek modeldeki denemeden bağımsız olarak, nitrik asit kullanılarak laboratuar denemeleri ile kontrol edilebilir. B.M. No. 3111, 3113, 3115, 3117 ve 3119 organik peroksitler demir yolları ulaşımı ile nakliyesine izin verilmemektedir. |
| 3145 | Bütilfenoller | Sıvılar, n.s.a | 8 | C3 | I/II/III | Asetik asit |
| 3145 | Alkilfenol sıvıları, n.s.a | C2-C12 benzerler de dahil olmak üzere | 8 | C3 | I/II/III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 3149 | Stabilize karışında, hidrojen peroksit ve peroksiasetik asit | Asetik asit (B.M. No. 2790), sülfürik asit (B.M. No. 2796) ve/veya fosforik asit (B.M. No. 1805) ile birlikte, ve de % 5 den daha fazla olmayan peroksiasetik asit | 5.1 | OC1 | II | Nitrik asit ve ıslatıcı solüsyon |
| 3210 | Sulu solüsyon, organik olmayan kloratlar, n.s.a |  | 5.1 | O1 | II/III | Su |
| 3211 | Sulu solüsyon, organik olmayan perkloratlar, n.s.a |  | 5.1 | O1 | II/III | Su |
| 3213 | Sulu solüsyon, organik olmayan bromatlar, n.s.a |  | 5.1 | O1 | II/III | Su |
| 3214 | Sulu solüsyonlar, organik olmayan permanganatlar, n.s.a |  | 5.1 | O1 | II | su |
| 3216 | Sulu solüsyonlar, organik olmayan persülfatlar, n.s.a |  | 5.1 | O1 | III | Islatıcı solüsyon |
| 3218 | Sulu solüsyonlar, organik olmayan nitratlar, n.s.a |  | 5.1 | O1 | II/III | Su |
| 3219 | Sulu solüsyonlar, organik olmayan nitratlar, n.s.a |  | 5.1 | O1 | II/III | Su |

| B.M. No. | Nakliyenin resmi Tanımı Veya Teknik isim 3.1.2 | Tanım 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflan- dırma kodu 2.2 | Ambalaj Grubu 2.1.1.3 | Referans sıvı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 3264 | Bakır klorür | Sulu solüsyon, hafif aşındırıcı | 8 | C1 | III | Su |
| 3264 | Hidroksilamin sülfat | % 25 de sulu solüsyon | 8 | C1 | III | Su |
| 3264 | Fosforik asit | Sulu solüsyon | 8 | C1 | III | su |
| 3264 | Aşındırıcı, organik olmayan sıvı, asit, n.s.a | aydınlatma noktası 61oC den daha fazla | 8 | C1 | I/II/III | Kolektif başlıklara uygulanabilen kural, bileşimleri, B.M. No. 1830, 1832, 1906 ve 2308 altında bulunan karışımlara uygulanmaz |
| 3265 | Metoksiasetik asit |  | 8 | C3 | I | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 3265 | Süksinik alil anhidrit |  | 8 | C3 | II | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 3265 | Ditioglikolik asit |  | 8 | C3 | II | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 3265 | Bütilik fosfat | Mono ve di-bütilik fosfate karışımı | 8 | C3 | III | Islatıcı solüsyon |
| 3265 | Kaprilik asit |  | 8 | C3 | II | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 3265 | İzovalerik asit |  | 8 | C3 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 3265 | Pelargonik asit |  | 8 | C3 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 3265 | Pirüvik asit |  | 8 | C3 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 3265 | Valerik asit |  | 8 | C3 | III | Asetik asit |
| 3265 | Aşındırıcı, organik sıvı, asit, n.s.a | aydınlatma noktası 61oC den daha fazla | 8 | C3 | I/II/III | Kolektif başlıklara uygulanabilen kural |
| 3266 | Sodyum hidrosülfür | Sulu solüsyon | 8 | C5 | II | Asetik asit |
| 3266 | Sodyum sülfür | Sulu solüsyon, hafif aşındırıcı | 8 | C5 | III | Asetik asit |
| 3266 | Aşındırıcı, organik olmayan sıvı, bazik, n.s.a | aydınlatma noktası 61oC den daha fazla | 8 | C5 | I/II/III | Kolektif başlıklara uygulanabilen kural |
| 3267 | 2,2’-(bütilimino) – bizetanol |  | 8 | C7 | II | Hidrokarbürler ve ıslatıcı solüsyon karışımı |
| 3267 | Aşındırıcı, organik sıvı, bazik, n.s.a | aydınlatma noktası 61oC den daha fazla | 8 | C7 | I/II/III | Kolektif başlıklara uygulanabilen kural |
| 3271 | Glikol etilenin monobülitik eteri | aydınlatma noktası 61oC | 3 | F1 | III | Asetik asit |
| 3271 | Eterler, n.s.a |  | 3 | F1 | II/III | Kolektif başlıklara uygulanabilen kural |

| B.M. No. | Nakliyenin resmi Tanımı Veya Teknik isim 3.1.2 | Tanım 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflan- dırma kodu 2.2 | Ambalaj Grubu 2.1.1.3 | Referans sıvı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 3272 | Akrilik asidin butilik –tert esteri |  | 3 | F1 | II | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 3272 | İzobülit propiyonatı | aydınlatma noktası 23oC den daha az | 3 | F1 | II | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 3272 | Metil valeratı |  | 3 | F1 | II | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 3272 | Trimetil formiatı – orto |  | 3 | F1 | II | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 3272 | Etil valeratı |  | 3 | F1 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 3272 | İzobülit izovaleratı |  | 3 | F1 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 3272 | n-amil propiyonatı |  | 3 | F1 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 3272 | n-bütil bütiratı |  | 3 | F1 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 3272 | Metil laktatı |  | 3 | F1 | III | n-bütil asetatı/ n-bütil asetatı ile doymuş olan ıslatıcı solüsyon |
| 3272 | Esterler , n.s.a |  | 3 | F1 | II/III | Kolektif başlıklara uygulanabilen kural |
| 3287 | Sodyum nitrit | Sulu solüsyon % 40 da | 6.1 | T4 | III | Su |
| 3287 | Toksik organik olmayan sıvı, n.s.a |  | 6.1 | T4 | I/II/III | Kolektif başlıklara uygulanabilen kural |
| 3291 | Belirlenmemiş olan hastane atığı, n.s.a | Sıvı | 6.2 | I3 | II | Su |
| 3293 | Sulu solüsyonda hidrazin | % 37 den daha fazla hidrazin (kitle) içermiyor | 6.1 | T4 | III | su |
| 3295 | Heptenler | n.s.a | 3 | F1 | II | Hidrokarbür karışımı |
| 3295 | Nonan | aydınlatma noktası 23oC den daha az | 3 | F1 | II | Hidrokarbür karışımı |
| 3295 | Dekanlar | n.s.a | 3 | F1 | III | Hidrokarbür karışımı |
| 3295 | 1,2,3-trimetilbenzenler |  | 3 | F1 | III | Hidrokarbür karışımı |
| 3295 | Sıvı hidroyakıtlar, n.s.a |  | 3 | F1 | I/II/III | Kolektif başlıklara uygulanabilen kural |
| 3405 | Solüsyon olarak baryum klorat | Sulu solüsyon | 5.1 | OT1 | II/III | Su |
| 3406 | Solüsyon olarak baryum perklorat | Sulu solüsyon | 5.1 | OT1 | II/III | su |

| B.M. No. | Nakliyenin resmi Tanımı Veya Teknik isim 3.1.2 | Tanım 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflan- dırma kodu 2.2 | Ambalaj Grubu 2.1.1.3 | Referans sıvı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 3408 | Solüsyonda kurşun perklorat | Sulu solüsyon | 5.1 | OT1 | II/III | Su |
| 3413 | Solüsyonda potasyum siyanür | Sulu solüsyon | 6.1 | T4 | I/II/III | Su |
| 3414 | Solüsyonda sodyum siyanürü | Sulu solüsyon | 6.1 | T4 | I/II/III | Su |
| 3415 | Solüsyonda sodyum fluorür | Sulu solüsyon | 6.1 | T4 | III | Su |
| 3422 | Solüsyonda potasyum fluorür | Sulu solüsyon | 6.1 | T4 | III | Su |

4.1.2 		GRV lerin kullanımı ile ilgili olarak ilave genel hükümler

4.1.2.1	GRV ler, aydınlatma noktası 61oC yi aşmayan (pota kapalı durumda iken) sıvıların ya da toz patlamalarına sebebiyet verebilecek tozların nakliyesi	için kullanıldığında, tehlikeli olabilecek her türlü elektrostatik  akımı önlemek için önlemler alınmalıdır.

      - 6.5 başlığında, GRV lerin denemeleri ve de periyodik denetimleri ile ilgili hükümler yer almaktadır. Bir GRV, 6.5.4.14.3 de belirtilmiş olan periyodik en son deneme süresinin bitiminden sonra ya da 6.5.1.6.4 de belirtilmiş olan en son periyodik denetim tarihinden sonra doldurulmamalı ve nakliyeye hazır bulundurulmamalıdır. Bu arada, en son deneme tarihinin ya da denetim tarihinin, geçerlilik süresi sonundan önce doldurulmuş olan bir GRV, bu tarihten sonra maksimum, üç ay boyunca nakledilebilir. Buna rağmen, bir GRV, aşağıda belirtilen durumlarda, en son deneme tarihi ya da en son periyodik denetim tarihinin bitiminden sonra nakledilebilir :

- tekrar doldurulmadan önce, boşaltılmış fakat denemeye ya da denetime sunulmadan önce temizlenmemiş ;

- tehlikeli malların veya tortuların yok edilmesi ya da kurallara göre tekrar devreye konması için, son denemenin ya da son periyodik denetimin bitiş tarihinden sonra, maksimum altı aylık bir süre zarfında, yetkili merci tarafından verilen ihlal haricinde.

NOT. Konşimentodaki ibare ile ilgili olarak, bakınız 5.4.1.1.11

      - 31HZ2 türündeki GRV ler, dış zarfın hacminden en az % 80 olarak doldurulmalıdır.

      - Metalik, sert plastik, bileşik ya da esnek plastikten yapılmış olan ve üzerinde geldiği devletin adı, onaylanmış olan isim veya sembolünün dayanıklı bir şekilde kaydedilen bir GRV nin olağan bakımının, bu GRV sahibi tarafından gerçekleşiyorsa,  bunu yapan taraf, üreticinin tip modeli üzerinde bulunan “UN” (BM) markasının yakınlarına, dayanıklı bir marka koymalıdır. Bu marka aşağıda verilenleri belirtir :

- Muntazam aralıklarla bakım işleminin gerçekleştiği Devlet; ve

- Muntazam aralıklarla bakım işlerini gerçekleştirmiş olan tarafın onaylanmış olan adı ya da sembolü.

    - Ambalaj talimatları ile ilgili olan genel hükümler

      - 1 den 9 a kadar olan sınıflardaki tehlikeli yüklere uygulanan ambalaj talimatları, 4.1.4 de belirtilmiştir.  Uygulandıkları ambalaj türüne göre üç alt bölüme ayrılmışlardır :

      - GRV ler ve büyük ambalajlar haricindeki diğer ambalajlar için : RID ve ADR ye özgü  bir ambalaj ise, “P” ya da “R” harfi ile başlayan alfanümerik bir kod ile belirlenirler;

      - GRV ler için : bu ambalaj talimatları, “IBC” harfleriyle başlayan alfanümerik bir kod ile belirlenirler;

      - Büyük ambalajlar için : bu ambalaj talimatları, “LP” harfleriyle başlayan alfanümerik bir kod ile belirlenirler;

Genel olarak, ambalaj talimatları, durumuna göre, 4.1.1, 4.1.2 ve/veya 4.1.3 deki genel hükümlerin uygulanabilir olduğunu şart koşmaktadırlar. Durumuna göre de, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 veya 4.1.9 lerin özel hükümleri ile uygunluğu da emredebilirler. Ambalajın özel hükümleri, aynı zamanda da,  bazı maddeler ya da bazı objeler ile ilgili ambalaj talimatlarında da belirtilirler. Bunlar da, aşağıda verilen harflerle, alfanümerik bir kod ile belirtilirler :

“PP”		Eğer RID ve ADR ye spesifik özel hükümler ile ilgili ise, GRV ler ve büyük ambalajlar ile “RR”  haricindeki ambalajlar için;

“B”		Eğer RID ve ADR ye spesifik özel hükümler ile ilgili ise, GRV ler ya da “BB” ve

“L”		büyük ambalajlar için.

Başka tarafta yer alan spesifikasyonlar haricinde, her ambalaj, 6. ncı Bölüm deki uygulanan hükümlere uygun olmalıdır.  Genel olarak, ambalaj talimatları uygunluk konusunda direktifler vermez ve kullanıcı da, maddenin, seçilmiş olan ambalaj malzemesi ile uygunluğunu kontrol etmeden, bir ambalaj seçmemelidir (örneğin,  cam hazneler, fluoridlerin bir çoğu için uygun değildir). Ambalaj talimatlarında cam kaplara onay verilmiş ise, porselen, fayans ya da kumtaşı maddesinden olan ambalajlar da onaylıdır.

      - Başlık 3.2 nin A tablosundaki (8) nci kolon, her obje ya da madde için kullanılacak olan ambalaj ile ilgili talimat ya da talimatları belirtir. (9a) sütununda, özel madde ya da objelere uygulanan ambalajların özel hükümleri belirtilmiştir, ve (9b) sütununda ise, ortak ambalajlama ile ilgili özel hükümler belirtilmiştir (bakınız 4.1.10).

      - Her ambalaj talimatı, eğer gerekiyorsa, basit ambalajları ya da kabul edilebilir kombine ambalajları belirtir. Kombine ambalajlar ile ilgili olarak da, kabul edilebilir iç ve dış ambalajlar belirtilir ve gerekiyorsa da, her iç ve dış ambalaj içindeki onaylanmış olan maksimum miktar da belirtilir. Maksimum net kitle ile maksimum içerik 1.2.1 de açıklanmıştır.

      - Aşağıda verilen ambalajlar, nakledilen maddelerin, nakliyat esnasında sıvılaşma durumu olasılığında kullanılmamalıdırlar :

Ambalajlar :

Fıçılar : 		1D ve 1G

Kasalar :		4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, VE 4H2

Torbalar :		5L1, 5Ll2, 5L3, 5H1, 5H2, 5H3, 5H4, 5M1 ve 5M2

Bileşik ambalajlar : 6HC, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HD1, 6PC, 6PD1, 6PD2, 6PG1, 6PG2 ve 6PH1

Esnek plastikten büyük ambalajlar : 	51H (dış ambalaj)

GRV :

I ambalaj grubundan gelen maddeler için : Hepsi GRV türünden

II ve III ambalaj grubundan gelen maddeler için :

Tahta : 		11C, 11D ve 11F

Karton : 		11G

Esnek :		13H1, 13H2, 13H3, 134H, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 ve 13M2

Bileşik :		11HZ2, 21HZ2

İşbu paragraf kapsamında,  erime noktası 45oC e eşit ya da daha az olan maddeler ya da madde karışımları, nakliye esnasında sıvılaşabilecek sert maddeler olarak göz önüne alınır.

      - Bu Başlıktaki ambalaj talimatları, özel bir ambalaj türünün kullanımını onaylıyor ise, (örneğin 4G; 1A2), 6 ncı bölümde yer alan talimatlara uygun olarak, “V”, “U” ya da “W” ile işaretlenmiş olan ve bu harflerden sonra aynı ambalaj kodunu taşıyan ambalajlar (örneğin 4GV, 4GU, ya da 4GW ; 1A2V, 1A2U, 1A2W) da, uygun olan ambalaj talimatlarına göre kullanılanlarla aynı şartları ve sınırlamaları tatmin ediyorlarsa, kullanılabilirler. Örneğin, “4GV” olarak işaretlenmiş olan bileşik bir ambalaj “4G” olarak işaretlenmiş olan , diğer bir bileşik ambalaja onay verilmiş ise, kullanılabilir, bu da, miktar sınırı ve iç ambalaj türü açısından uygun olan ambalaj talimat hükümlerine riayet gösterilmesi şartıyla olur.

      - P200 ambalaj talimatlarına ve 6.2 başlıktaki yapım hükümlerine uygun olan tüm şişeler, tüm tüpler, basınçlı fıçılar ve şişe çerçeveleri, 3.2 başlığı altındaki A tablosunun (9a) sütununda yer alan ,ambalaj talimatına ya da özel hükme aykırı hüküm olması haricinde, P001 ya da P002 ambalaj talimatlarından gelen her türlü sıvı ya da sert madde nakliyatına onay verilmiştir. Tüplerin ve şişe çerçevelerinin içeriği 1 000 litreyi aşmamalıdır.

      - Uygulanabilir ambalaj talimatları ile kesinlikle onaylanmamış olan ambalajlar ve de GRV ler, 1.5.1 e uygun olarak COTIF ve üye Devletler arasındaki işbu hükümler anlaşmasına geçici olarak ihlal haricinde, bir maddenin ya da bir objenin nakledilmesi için kullanılmamalıdır.

      - Sınıf 1 deki objeler haricindeki ambalajlanmamış olan objeler

        - Büyük ve sağlam objelerin, 6.1 veya 6.6 daki başlıklarda yer alan talimatlara uygun olarak ambalajlanamaması durumunda, boş olarak, temizlenmeden ve ambalajı yapılmadan nakledilmeleri gerekiyorsa, menşei ülkedeki2) yetkili merci, bu türdeki bir nakliyatı onaylayabilir. Bu durumda, aşağıda verilenleri göz önüne almalıdır :

- sağlam ve büyük boydaki objeler, nakliye araçları arasında ve depo ile nakliye aracı arasında gerçekleşen mal aktarımı ve de daha sonra elle ya da mekanik bir işlem için palet ile kaldırma da dahil olmak üzere, nakliye esnasında normal olarak karşılaşabilecekleri şoklara ve yüklere karşı dayanabilecek kadar sağlam olmalıdırlar ;

- Tüm kilitler ve açık yerler, normal nakliye şartları dahilinde, titreşimler ya da ısı, hava nemi ya da basınç değişiminden (örneğin rakımdan kaynaklanan) kaynaklanabilecek olan her türlü kaçağı önleyecek şekilde mühürlenmelidir. Büyük ve sağlam objelerin dışına tehlikeli atıklar yapışmamalıdır.

- Tehlikeli yükler ile direk olarak temasta olan büyük ve sağlam objelerin temas yerleri ;

- bu tehlikeli yüklerden dolayı etkilenmemeli ya da önemli bir şekilde incelmemelidir; ve

_____________

2)Eğer menşei ülke, COTIF’in üye Devletlerinden biri değilse, COTIF’in  üye devlet ilk ülkesinin yetkili merci bu gönderim ile etkilenir.

- Örneğin bir etkiyi katalize ederek ya da tehlikeli maddelerle etki yaparak, tehlikeli etkiler yaratmamalıdır;

- Sıvı içeren sağlam ve büyük objeler, nakliye esnasında içeriğindeki her türlü kaçağı ya da objenin daimi deformasyonunu önleyecek şekilde yüklenmeli ve istiflenmelidir.

- Bu objeler, normal nakliye şartları dahilinde, arada boşluk bırakmayacak şekilde, beşiklere ya da kafeslere ya da her türlü işlem tertibatına sabitlenmeli veya vagona ya da konteynere sabitlenmelidir.

        - 4.1.3.8.1 de yer alan hükümlere uygun olarak, yetkili merci tarafından onaylanmış olan ambalajlanmamış objeler, 5.nci bölümdeki gönderim prosedürlerine tabidir.  Bu objelerin göndericisi, ayrıca, her türlü onayın konşimentoya eklenmiş olduğundan da emin olmalıdır.

NOT. Büyük boyda ve sağlam obje, yumuşak yakıt deposu, bir askeri ekipman, bir makine ya da 3.4.6 da belirtilmiş olan miktarı aşan tehlikeli madde içeren bir ekipman olabilir.

    - Ambalaj talimatları listesi

NOT.  Aşağıda verilen ambalaj talimatları için kullanılan numaralama IMDG Kodu ve B.M. türü Yönetmelikteki aynı numaralama olmasına rağmen, bazı detay farklılıkları olabilir.

      - Ambalajların kullanımı ile ilgili ambalaj talimatları (GRV ler ve büyük ambalajlar haricinde)

| P001 AMBALAJ TALİMATI (SIVI MADDELER) P001 |
| --- |
| Eğer 4.1.1. ve 4.1.3 de yer alan genel hükümlere uygun ise, aşağıda verilen ambalajlar onaylanmıştır : |
| Bileşik ambalaj : | Maksimum net içerik/kitle (bakınız 4.1.3.3) |
| İç ambalajlar | Dış ambalajlar | Ambalaj Grubu I | Ambalaj Grubu II | Ambalaj Grubu III |
| Camdan 101 Plastikten 301 Metalden 401 | variller Çelikten (1A2) Alüminyumdan (1B2) Çelik ya da alüminyum haricindeki diğer bir metal (1N2) Plastikten (1H2) Kontrplakeden (1D) Kartondan (1G) | 250 kg 250 kg 250 kg 250 kg 150 kg 75 kg | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg |
|  | Kasalar Çelikten (4A) Alüminyumdan (4B) Doğal ahşaptan (4C1, 4 C2) Kontrplakeden (4 D) Tekrar biçimlendirilmiş doğal ahşap (4F) Kartondan (4G) Genleşmiş plastikten (4H1) Sert plastikten (4H2) | 250 kg 250 kg 150 kg 150 kg 75 kg 75 kg 60 kg 150 kg | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 60 kg 400 kg | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 60 kg 400 kg |
|  | Bidonlar (jerikanlar) Çelikten (3A2) Alüminyumdan (3B2) Plastikten (3H2) | 120 kg 120 kg 120 kg | 120 kg 120 kg 120 kg | 120 kg 120 kg 120 kg |
| Basit ambalajlar : |
| Variller Üstü ayrılamaz çelikten (1A1) Üstü ayrılabilir çelikten (1A2) Üstü ayrılamaz alüminyumdan (1B1) Üstü ayrılabilir alüminyumdan (1B2) Üstü ayrılamaz, çelik ya da alüminyum haricinde diğer bir metalden (1N1) Üstü ayrılır, çelik ya da alüminyum haricinde diğer bir metalden (1N2) üstü ayrılamaz, plastikten (1H1) üstü ayrılır, plastikten (1H2) Bidonlar (jerikanlar) Üstü ayrılamaz çelikten (3A1) Üstü ayrılabilir çelikten (3A2) Üstü ayrılamaz alüminyumdan (3B1) Üstü ayrılabilir alüminyumdan (3B2) Üstü ayrılamaz, plastikten (3H1) Üstü ayrılır, plastikten (3H2) | 250 l 250 l *) 250 l 250 l *) 250 l 250 l *) 250 l 250 l *) 60 l 60 l *) 60 l 60 l *) 60 l 60 l *) | 450 l 450 l 450 l 450 l 450 l 450 l 450 l 450 l 60 l 60 l 60 l 60 l 60 l 60 l | 450 l 450 l 450 l 450 l 450 l 450 l 450 l 450 l 60 l 60 l 60 l 60 l 60 l 60 l |

*) sadece, viskoziteleri 2 680 mm2/s den daha fazla olan maddelere izin verilmektedir.

| P001 AMBALAJ TALİMATLARI (SIVI MADDELER) (devam) P001 |
| --- |
| Basit ambalajlar (devam) | Maksimum içerik |
| Bileşik ambalajlar : Dış fıçısı çelikten ya da alüminyumdan olan plastik kap (6HA1, 6HB1) Dış fıçısı kartondan, plastikten ya da kontrplaktan olan plastik kap (6HG1, 6HH1, 6HD1) Dış kafesi veya kasası çelikten ya da alüminyumdan veya dış kasası doğal ahşaptan, kontrplakeden, kartondan ya da sert plastikten olan plastik kap (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD,, 6HG2, veya 6HH2) Dış varili çelikten, alüminyumdan, kartondan, kontrplakeden, sert plastikten ya da genleşebilen plastikten (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1, veya 6PH2) ya da dış kasası veya kafesi çelikten ya da alüminyumdan, veya dış kasası doğal ahşaptan ya da kartondan, veya dış sepeti sazdan (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2, veya 6PD2) olan camdan yapılmış kap | Ambalaj Grubu I | Ambalaj Grubu II | Ambalaj Grubu III |
|  | 250 l 120 l 60 l 60 l | 250 l 250 l 60 l 60 l | 250 l 250 l 60 l 60 l |
| İlave hükümler : Az miktarda karbon diyoksit ya da azot yayan, III ambalaj grubu, 3.ncü sınıf maddeler için, ambalajları bir havalandırma ile donatılmalıdır. |
| Özel ambalaj hükümleri : PP1 B.M. No. 1133, 1210, 1263 ve 1866 için, I ve II ambalaj gruplarındaki maddeler, 5 l yi aşmayacak olan miktarlarda, aşağıda belirtilen şekilde nakledilmeleri şartıyla, 6.1 başlığında yer alan denemeleri tatmin etmeyen, metalik ya da plastikten ambalajlarda sarılabilirler : paletli yüklemelerde, paletli kasalarda, ya da diğer birimsel yüklerde, örneğin bir palet üzerine yüklenmiş olan ve kayışlarla, sıkıştırılabilen ya da çekiştirilebilen kılıflara veya uygun olan her türlü başka metotlara tabi olan kişisel ambalajlar; net kitlesi 40 kg yu aşmayan, bileşik ambalaj içi ambalajlar gibi. PP2 B.M. No. 3065 ve 1170 için, ahşaptan fıçılar kullanılabilir. (2C1 ve 2C2) PP4 B.M. No. 1774 için, ambalajlar, Ambalaj Grubu II deki deneme seviyesine uygun olmalıdır PP5 B.M. No. 1204 için, ambalajlar, iç basıncın artması nedeniyle oluşabilecek bir patlamayı önleyebilecek Şekilde yapılmalıdır. Şişeler, tüpler ve basınçlı variller, bu maddelerde kullanılmamalıdır. PP6 B.M. No. 1851 ve 3248 için koli başına net miktar, 5 l yi aşmamalıdır. PP10 B.M. No. 1791 , II ambalaj grubu, ambalaj bir havalandırma ile donatılmalıdır. PP31 B.M. No. 1308, I ve II ambalaj grubu, sadece, maksimum brüt kitlesi 75 kg olan bileşik ambalajlara izin verilmektedir. PP81 İçinde % 60 dan daha fazla fakat % 85 den daha fazla olmayan hidrojen florürü içeren B.M. No. 1790 için ve % 55 den daha fazla nitrik asit içeren B.M. No. 2031 için, basit ambalajdaki plastikten yapılmış varil ve bidonların kullanımına, üretim tarihinden itibaren iki yıl için izin verilmektedir. |
| RID ve ADR ye spesifik Özel ambalaj hükümleri |
| RR2 B.M. No. 1261 için, üstü ayrılabilen ambalajlara izin verilmemektedir. |

| P002 AMBALAJ TALİMATI (SERT MADDELER) P002 |
| --- |
| Eğer 4.1.1. ve 4.1.3 de yer alan genel hükümlere uygun ise, aşağıda verilen ambalajlar onaylanmıştır : |
| Bileşik ambalaj : | Maksimum net içerik/kitle (bakınız 4.1.3.3) |
| İç ambalajlar | Dış ambalajlar | Ambalaj Grubu I | Ambalaj Grubu II | Ambalaj Grubu III |
| Camdan 10 kg Plastikten1) 50 kg Metalden 50 kg Kağıttan 1),2),3) 50 kg Kartondan1),2),3) 50 kg bu iç ambalajlar, tozlara karşı sızdırmaz olmalıdır. Bu iç ambalajlar, nakliye esnasında nakledilmiş malzemelerin sıvı haline dönüşebilecek olması durumunda, kullanılmamalıdır. (bakınız 4.1.3.4) Bu iç ambalajlar Ambalaj grubu I maddelerinde kullanılmamalıdır | variller Çelikten (1A2) Alüminyumdan (1B2) Çelik ya da alüminyum haricindeki diğer bir metal (1N2) Plastikten (1H2) Kontrplakeden (1D) Kartondan (1G) | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg |
|  | Kasalar Çelikten (4A) Alüminyumdan (4B) Doğal ahşaptan (4C1) Panoları tozlara karşı sızdırmaz olan doğal ahşaptan (4C2) Kontrplakeden (4 D) Tekrar biçimlendirilmiş doğal ahşap (4F) Kartondan (4G) Genleşmiş plastikten (4H1) Sert plastikten (4H2) | 400 kg 400 kg 250 kg 250 kg 250 kg 125 kg 125 kg 60 kg 250 kg | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 60 kg 400 kg | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 60 kg 400 kg |
|  | Bidonlar (jerikanlar) Çelikten (3A2) Alüminyumdan (3B2) Plastikten (3H2) | 120 kg 120 kg 120 kg | 120 kg 120 kg 120 kg | 120 kg 120 kg 120 kg |
| Basit ambalajlar : |
| Variller çelikten (1A1 veya 1A24) ) alüminyumdan (1B1 veya 1B24) ) çelik ya da alüminyum haricinde diğer bir metalden (1N1 veya 1N24) ) plastikten (1H1 veya 1H24) ) kartondan (1G)5) kontrplakeden (1D)5) Bidonlar (jerikanlar) çelikten (3A1veya 3A24)) alüminyumdan (3B1veya 3B24)) plastikten (3H1 veya 3H24)) Kasalar Çelikten (4A5)) Alüminyumdan (4B5)) Doğal ahşaptan (4C15)) Kontrplakeden (4 D5)) Tekrar biçimlendirilmiş doğal ahşap (4F5)) Panoları tozlara karşı sızdırmaz olan doğal ahşaptan (4C25)) Kartondan (4G5)) Sert plastikten (4H25)) Torbalar Torbalar (5H3, 5H4, 5L3, 5M25)) | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 120 kg 120 kg 120 kg onaylanmamış onaylanmamış onaylanmamış onaylanmamış onaylanmamış onaylanmamış onaylanmamış onaylanmamış onaylanmamış | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 120 kg 120 kg 120 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 50 kg | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 120 kg 120 kg 120 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 50 kg |
| Bu iç ambalajlar, malzemelerin sıvı haline dönüşebilecek olması durumunda, kullanılmamalıdır. (bakınız 4.1.3.4) Bu iç ambalajlar, nakliye esnasında nakledilmiş Ambalaj grubu I maddelerinin sıvı haline dönüşebilecek olması durumunda, kullanılmamalıdır. (bakınız 4.1.3.4) |

| P002 AMBALAJ TALİMATLARI (SERT MADDELER) (devam) P002 |
| --- |
| Basit ambalajlar (devam) | Maksimum içerik (bakınız 4.1.3.3) |
| Bileşik ambalajlar : Dış fıçısı çelikten ya da alüminyumdan, kontrplakeden, kartondan ya da plastikten olan plastik kap (6HA1, 6HB1, 6HG15), 6HD15) veya 6HH1) Dış kafesi veya kasası çelikten ya da alüminyumdan veya dış kasası doğal ahşaptan, kontrplakeden, kartondan ya da sert plastikten olan plastik kap (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD5), 6HG25), veya 6HH2) Dış varili çelikten, alüminyumdan, kontrplakeden, ya da kartondan, (6PA1, 6PB1, 6PG15), 6PD15), veya6PG15)) ya da dış kasası veya kafesi çelikten ya da alüminyumdan, veya dış kasası doğal ahşaptan ya da kartondan, veya dış sepeti sazdan (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG25), veya 6PD25)) veya dış kasası sert plastikten ya da genleşebilen plastikten (6PH15), veya 6PH2) olan camdan yapılmış kap | Ambalaj Grubu I | Ambalaj Grubu II | Ambalaj Grubu III |
|  | 400 kg 75 kg 75 kg | 400 kg 75 kg 75 kg | 400 kg 75 kg 75 kg |
| 5) Bu ambalajlar, nakliye esnasında, sıvı haline dönüşebilecek olan maddeler için kullanılmamalıdır. (bakınız 4.1.3.4) |
| Özel ambalaj hükümleri : PP6 B.M. No. 3249 için koli başına net miktar, 5 kg yi aşmamalıdır. PP7 B.M. No. 2000 için, selüloit, aynı zamanda da, bir kılıfın içine sarılmış vaziyette, ambalajsız paletler üzerinde, çelik bantlar gibi uygun olanaklarla sabitlenerek, komple vagon/komple yük olarak, kapalı vagonlarda ya da kapalı konteynerlerde, nakledilebilir. Paletlerin hiç biri, 1000 kg brüt kitleyi aşmamalıdır. PP8 B.M. No. 2002 için, ambalajlar, iç basıncın artması nedeniyle oluşabilecek bir patlamayı önleyebilecek şekilde yapılmalıdır. Şişeler, tüpler ve basınçlı variller, bu maddelerde kullanılmamalıdır. PP9 B.M. No. 3175, 3243 ve 3244 için, ambalajlar, Ambalaj Grubu II deki deneme seviyesine uygun sızdırmazlık denemesine tabi olmuş türden olmalıdır. B.M. No. 3175 için, sıvının, mühürlenmiş bir torba içinde yer alan sağlam bir maddenin içine tamamen absorbe edilmiş olduğunda, sızdırmazlık denemesi talep edilmez. PP11 B.M. No. 1309 , ambalaj grubu III ve 1362 için, 5H1, 5L1 ve 5M1 torbalarına izin verilir, şayet bunlar plastik torbalar içinde iseler ve daraltılabilen ve çekiştirilebilen bir kılıfın altında paletlenmişler ise. PP12 B.M. No. 1361, 2213 ve 3314 için, 5H1, 5L1 ve 5M1 torbalarına izin verilir, şayet bunlar kapalı araçlarda ya da kapalı konteynerlerde naklediliyorlarsa. PP13 B.M. No. 2870 objeleri için, sadece, ambalaj I grubunun deneme seviyesini tatmin eden bileşik ambalajlara izin verilir. PP14 B.M. No. 2211, 2698 ve 3314 için, ambalajlar, başlık 6.1 deki ambalaj denemelerini tatmin etmek zorunda değildir. PP15 B.M. No. 1324 ve 2623 için, ambalajlar, Ambalaj grubu III deneme seviyesini tatmin etmelidir. PP20 B.M. No. 2217 için, yırtılmayan ve tozlara karşı sızdırmaz olan bir kap kullanılabilir. PP30 B.M. No. 2471 için, kağıttan ya da kartondan yapılmış olan iç ambalajlar kabul edilemez. PP34 B.M. No. 2696 (bütün olarak tohumlar) için, 5H1, 5L1 ve 5M1 torbalarına izin verilir. PP37 B.M. No. 2590 ve 2212 için, 5M1 torbalarına izin verilir. Koliler, kapalı vagonlarda ya da kapalı konteynerlerde veya daraltılabilen ya da çekiştirilebilen bir kılıf altında, birimsel yük olarak nakledilmelidir. PP38 B.M. No. 1309, ambalaj grubu II için, torbalara sadece kapalı vagonlarda ya da kapalı konteynerlerde İzin verilir. PP84 B.M. No. 1057 için, sert dış ambalajlar, ambalaj grubu II nin deneme seviyesini tatmin etmelidir. Her türlü hareketi, tertibatlarda herhangi bir kaza ateşini, ya da gaz veya yanıcı sıvının her türlü sızmasını önleyecek şekilde tasarlanmalı, yapılmalı ve sunulmalıdır. |
| RID ve ADR ‘e spesifik Özel ambalaj hükümleri RR5 PP84 özel ambalaj hükümlerine rağmen, eğer kolilerin brüt kitlesi 10 kg yu aşmıyorsa, 4.1.1.1, 4.1.1.2 Ve 4.1.1.5 den 4.1.1.7 kadar olanların hükümlerini tatmin etmek yeterlidir. |

P003 AMBALAJ TALİMATI P003

Tehlikeli malzemeler, uygun olan dış ambalajlara yerleştirilmelidirler. Ambalajlar 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 den 4.1.1.8 e kadar ve 4.1.3 hükümler,ne uygun olmalıdır ve yapıya ait olan 6.1.4 talimatlarını tatmin edecek biçimde tasarlanmalıdır. Uygun bir malzeme ile üretilmiş olan, yeterli dayanıklılığı gösteren ve hedefledikleri içerikleri ile kullanım alanlarına göre tasarlanmış olan, dış ambalajlar kullanılmalıdır. Bu ambalaj talimatı, bileşik ambalajlar içinde bulunan iç ambalajlar ya da objelerin nakliyatına uygulandığında, ambalaj, normal nakliyat şartları dahilinde, objelerin kazai boşaltılmalarını önleyecek şekilde tasarlanmalı ve üretilmelidir.

Özel ambalaj hükümleri : PP16 B.M. No. 2800 için, akümülatörler kısa devrelerden korunmalı ve sağlam dış ambalajlar içine dikkatlice sarılmalıdır. NOT. 1. Bir mekanik veya elektronik ekipmanın ayrılmaz bir parçası olan veya bunların çalışması için gerekli olan devrilmez akümülatörler, ekipmanın akümülatör kutusuna sağlam bir şekilde sabitlenmeli ve hasarlar ile kısa devrelere karşı korunmalıdırlar. Kullanılmış akümülatörler için (B.M. No. 2800) bakınız P801a. PP19 B.M. No. 1364 ve 1365 maddeleri için balyalı nakliyata izin verilmiştir. PP20 B.M. No. 1363, 1386, 1408 ve 2793 maddeleri, toza karşı sızdırmaz olan ve yırtılmalara karşı dayanıklı olan her türlü kapta taşınabilir. PP32 B.M. No. 2857 ve 3358 maddeleri, ambalajsız olarak, kafeslerde ya da uygun üst ambalaj ile nakledilebilirler.

P099 AMBALAJ TALİMATI P099

Sadece yetkili merci tarafından onaylanan ambalajlar kullanılabilir.

P101 AMBALAJ TALİMATI P101

Sadece, menşei ülkenin yetkili merci tarafından onaylanan ambalajlar kullanılabilir. Eğer menşei ülke COTIF’in bir üye Devleti değil ise, ambalaj, gönderim ile etkili olan ilk üye Devletin yetkili merci tarafından onaylanmalıdır. NOT. Konşimentodaki yer alan ibare ile ilgili olarak, bakınız 5.4.1.2.1 e).

| P111 AMBALAJ TALİMATI P111 |
| --- |
| 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlerine ve 4.1.5 özel hükümlere uygun ise, aşağıda verilen ambalajlara izin verilmiştir. |
| Ambalajlar ve İç tanzim Torbalar Su geçirmez kağıttan Plastikten Kauçuk kumaştan Kağıtlar Plastikten Kauçuk kumaştan | Ambalajlar ve Ara tanzim Gerekli değil | Ambalajlar ve Dış tanzim Kasalar Çelikten (4A) Alüminyumdan (4B) Doğal ahşaptan (4C1) Panoları tozlara karşı sızdırmaz olan doğal ahşaptan (4C2) Kontrplakeden (4 D) Tekrar biçimlendirilmiş doğal ahşap (4F) Kartondan (4G) Genleşmiş plastikten (4H1) Sert plastikten (4H2) Variller Üstü ayrılabilir çelikten (1A2) Üstü ayrılabilir alüminyumdan (1B2) Kontrplakeden (1D) Kartondan (1G) üstü ayrılır, plastikten (1H2) |
| Özel ambalaj hükümleri : PP43 B.M. No. 0159 için, dış ambalaj olarak metal variller (1A2 ya da 1B2) veya plastik variller (1H2) kullanıldığında, iç ambalajlar zorunlu değildir. |

| P112a AMBALAJ TALİMATI P112a (ıslatılmış sağlam 1.1D maddeleri) |
| --- |
| 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlerine ve 4.1.5 özel hükümlere uygun ise, aşağıda verilen ambalajlara izin verilmiştir. |
| Ambalajlar ve İç tanzim Torbalar Suya dayanıklı birçok kağıttan Plastikten Kumaştan Kauçuk kumaştan Plastik kumaştan Hazneler Metalden plastikten | Ambalajlar ve Ara tanzim Torbalar Plastikten Kaplamalı kumaştan Ya da plastik astarlı Hazneler Metalden plastikten | Ambalajlar ve Dış tanzim Kasalar Çelikten (4A) Alüminyumdan (4B) Doğal ahşaptan (4C1) Panoları tozlara karşı sızdırmaz olan doğal ahşaptan (4C2) Kontrplakeden (4 D) Tekrar biçimlendirilmiş doğal ahşap (4F) Kartondan (4G) Genleşmiş plastikten (4H1) Sert plastikten (4H2) Variller Üstü ayrılabilir çelikten (1A2) Üstü ayrılabilir alüminyumdan (1B2) Kontrplakeden (1D) Kartondan (1G) üstü ayrılır, plastikten (1H2) |
| İlave Hükümler : Eğer, üstü ayrılır, sızdırmaz variller, dış ambalaj olarak kullanılıyorsa, ara ambalajlar zorunlu kılınmaz. |
| Özel ambalaj hükümleri : PP26 B.M. No. 0004, 0076, 0078, 0154, 0219 ve 0394 için, ambalajlar kurşun içermemelidir. PP45 B.M. No. 0072 ve 0026 için, ara ambalajlar zorunlu değildir. |

| P112b AMBALAJ TALİMATI P112b (kuru, sağlam, toz yaymayan 1.1D maddes”i) |
| --- |
| 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlerine ve 4.1.5 özel hükümlere uygun ise, aşağıda verilen ambalajlara izin verilmiştir. |
| Ambalajlar ve İç tanzim Torbalar Kıraft kağıdından Suya dayanıklı çoğaltılmış kağıttan Plastikten Kumaştan Kauçuk kumaştan Plastik kumaştan | Ambalajlar ve Ara tanzim Torbalar (sadece 0150 No. için) Plastikten Kaplamalı kumaştan Ya da plastik astarlı | Ambalajlar ve Dış tanzim Torbalar Tozlara karşı sızdırmaz plastik kumaş (5H2) Suya dayanıklı plastik kumaş (5H3) Plastik filmden (5H4) Suya dayanıklı (5L3) tozlara karşı sızdırmaz (5L2) kumaştan Suya dayanıklı çoğaltılmış kağıttan (5M2) Kasalar Çelikten (4A) Alüminyumdan (4B) Doğal ahşaptan (4C1) Panoları tozlara karşı sızdırmaz olan doğal ahşaptan (4C2) Kontrplakeden (4 D) Tekrar biçimlendirilmiş doğal ahşap (4F) Kartondan (4G) Genleşmiş plastikten (4H1) Sert plastikten (4H2) Variller Üstü ayrılabilir çelikten (1A2) Üstü ayrılabilir alüminyumdan (1B2) Kontrplakeden (1D) Kartondan (1G) üstü ayrılır, plastikten (1H2) |
| Özel ambalaj hükümleri : PP26 B.M. No. 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219 ve 0386 için, ambalajlar kurşun içermemelidir. PP46 B.M. No. 0209 için, tozlara karşı sızdırmaz torbalar (5H2), payet ya da granül şeklinde ve de aynı zamanda da 30 kg maksimum net kitle, kuru durumundaki TNT için önerilmektedir. PP47 B.M. No. 0222 için, eğer dış ambalaj bir torba ise, iç ambalajlar zorunlu değildir. |

| P112c AMBALAJ TALİMATI P112c (kuru, sağlam, sızdırmaz, 1.1D maddeleri) |
| --- |
| 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlerine ve 4.1.5 özel hükümlere uygun ise, aşağıda verilen ambalajlara izin verilmiştir. |
| Ambalajlar ve İç tanzim Torbalar Suya dayanıklı birçok kağıttan Plastikten Plastik kumaştan Hazneler Kartondan Metalden Plastikten Ahşaptan | Ambalajlar ve Ara tanzim Torbalar İç kaplama plastikten olan suya dayanıklı birçok kağıttan Hazneler Metalden plastikten | Ambalajlar ve Dış tanzim Kasalar Çelikten (4A) Alüminyumdan (4B) Doğal ahşaptan (4C1) Panoları tozlara karşı sızdırmaz olan doğal ahşaptan (4C2) Kontrplakeden (4 D) Tekrar biçimlendirilmiş ahşap (4F) Kartondan (4G) Sert plastikten (4H2) Variller Üstü ayrılabilir çelikten (1A2) Üstü ayrılabilir alüminyumdan (1B2) Kontrplakeden (1D) Kartondan (1G) üstü ayrılır, plastikten (1H2) |
| İlave Hükümler : Eğer variller, dış ambalaj olarak kullanılıyorsa, iç ambalajlar zorunlu kılınmaz. Ambalajlar tozlara karşı sızdırmaz olmalıdır. |
| Özel ambalaj hükümleri : PP26 B.M. No. 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219 ve 0386 için, ambalajlar kurşun içermemelidir. PP46 B.M. No. 0209 için, tozlara karşı sızdırmaz torbalar (5H2), payet ya da granül şeklinde ve de aynı zamanda da 30 kg maksimum net kitle, kuru durumundaki TNT için önerilmektedir. PP48 B.M. No. 0504 için, metalik ambalajlar kullanılmamalıdır. |

| P113 AMBALAJ TALİMATI P113 (kuru, sağlam, sızdırmaz, 1.1D maddeleri) |
| --- |
| 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlerine ve 4.1.5 özel hükümlere uygun ise, aşağıda verilen ambalajlara izin verilmiştir. |
| Ambalajlar ve İç tanzim Torbalar Kağıttan Plastikten Kauçuk kumaştan Hazneler Kartondan Metalden Plastikten Ahşaptan | Ambalajlar ve Ara tanzim Gerekli değil | Ambalajlar ve Dış tanzim Kasalar Çelikten (4A) Alüminyumdan (4B) Doğal ahşaptan (4C1) Panoları tozlara karşı sızdırmaz olan doğal ahşaptan (4C2) Kontrplakeden (4 D) Tekrar biçimlendirilmiş ahşap (4F) Kartondan (4G) Sert plastikten (4H2) Variller Üstü ayrılabilir çelikten (1A2) Üstü ayrılabilir alüminyumdan (1B2) Kontrplakeden (1D) Kartondan (1G) üstü ayrılır, plastikten (1H2) |
| İlave Hükümler : Ambalajlar tozlara karşı sızdırmaz olmalıdır. |
| Özel ambalaj hükümleri: PP49 B.M. No. 0094 ve 0305 için, iç ambalaj 50 g maddeden fazla içermemelidir. PP50 B.M. No. 0027 Eğer variller dış ambalaj olarak kullanılıyorsa, iç ambalajlar gereksizdir. PP51 B.M. No. 0028 için, iç ambalaj olarak, kraft kağıtlar ya da parafinli kağıt, iç ambalaj olarak kullanılabilir. |

| P114a AMBALAJ TALİMATI P114a (ıslatılmış sağlam madde) |
| --- |
| 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlerine ve 4.1.5 özel hükümlere uygun ise, aşağıda verilen ambalajlara izin verilmiştir. |
| Ambalajlar ve İç tanzim Torbalar Plastikten kumaştan Plastik kumaştan Hazneler Metalden Plastikten | Ambalajlar ve Ara tanzim Torbalar Plastikten Plastikten astar olarak kaplamalı kumaştan Hazneler Metalden plastikten | Ambalajlar ve Dış tanzim Kasalar Çelikten (4A) Doğal ahşaptan (4C1) Panoları tozlara karşı sızdırmaz olan doğal ahşaptan (4C2) Kontrplakeden (4 D) Tekrar biçimlendirilmiş ahşap (4F) Kartondan (4G) Sert plastikten (4H2) Variller Üstü ayrılabilir çelikten (1A2) Üstü ayrılabilir alüminyumdan (1B2) Kontrplakeden (1D) Kartondan (1G) üstü ayrılır, plastikten (1H2) |
| İlave Hükümler : Eğer sızdırmaz, üstü ayrılabilir variller, dış ambalaj olarak kullanılıyorsa, ara ambalajlar zorunlu kılınmaz. |
| Özel ambalaj hükümleri : PP26 B.M. No. 0077, 0132, 0234, 0235 ve 0236 için, ambalajlar kurşun içermemelidir. PP43 B.M. No. 0342 için, metalden (1A2 ya da 1B2) ya da plastikten (1H2) variller dış ambalaj olarak kullanılıyorsa, iç ambalajlar zorunlu kılınmaz. |

| P114b AMBALAJ TALİMATI P114b (kuru sağlam madde) |
| --- |
| 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlerine ve 4.1.5 özel hükümlere uygun ise, aşağıda verilen ambalajlara izin verilmiştir. |
| Ambalajlar ve İç tanzim Torbalar Kraft kağıttan Plastikten Tozlara karşı sızdırmaz plastik kumaştan Hazneler Kartondan Metalden kağıttan Plastikten Tozlara karşı sızdırmaz, plastik kumaştan | Ambalajlar ve Ara tanzim Gerekli değil | Ambalajlar ve Dış tanzim Kasalar Doğal ahşaptan (4C1) Panoları tozlara karşı sızdırmaz olan doğal ahşaptan (4C2) Kontrplakeden (4 D) Tekrar biçimlendirilmiş ahşap (4F) Kartondan (4G) Variller Üstü ayrılabilir çelikten (1A2) Üstü ayrılabilir alüminyumdan (1B2) Kontrplakeden (1D) Kartondan (1G) üstü ayrılır, plastikten (1H2) |
| Özel ambalaj hükümleri: PP26 B.M. No. 0077, 0132, 0234, 0235 ve 0236 için, ambalajlar kurşun içermemelidir. PP50 B.M. No. 0160 ve 0161 variller dış ambalaj olarak kullanılıyorsa, iç ambalajlar zorunlu kılınmaz. PP52 BM No. 0160 ve 0161 için, metalden (1A2 ya da 1B2) variller dış ambalaj olarak kullanılıyorsa, metalik ambalajlar, iç ya da dış nedenlerden dolayı meydana gelen bir basınç yükselmesi sebebiyle bir patlama riskini önleyecek şekilde yapılmalıdır. |

| P115 AMBALAJ TALİMATI P115 (kuru sağlam madde) |
| --- |
| 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlerine ve 4.1.5 özel hükümlere uygun ise, aşağıda verilen ambalajlara izin verilmiştir. |
| Ambalajlar ve İç tanzim Hazneler Plastikten | Ambalajlar ve Ara tanzim Torbalar Metal hazneler içinde plastikten Variller metalden | Ambalajlar ve Dış tanzim Kasalar Doğal ahşaptan (4C1) Panoları tozlara karşı sızdırmaz olan doğal ahşaptan (4C2) Kontrplakeden (4 D) Tekrar biçimlendirilmiş ahşap (4F) Variller Üstü ayrılabilir çelikten (1A2) Üstü ayrılabilir alüminyumdan (1B2) Kontrplakeden (1D) Kartondan (1G) üstü ayrılır, plastikten (1H2) |
| Özel ambalaj hükümleri : PP45 B.M. No. 0144 için, ara ambalajlar gereksizdir. PP53 B.M. No. 0075, 0143, 0495 ve 0497 için, eğer kasalar dış ambalaj olarak kullanılıyorsa, iç ambalajlar, vidalı kapaklar ve tıkaçlar ile kapatılmalı ve en fazla 5 l lik bir içeriği olmalıdır. İç ambalajlar emici olan ve yanıcı olmayan doldurma malzemeleri ile çevrelenmelidir. Emici olan doldurma malzemesinin miktarı, içerdiği tüm sıvıyı emmeye yetecek kadar olmalıdır. Madeni hazneler, bir doldurma malzemesi ile, birbirlerine oranla desteklenmelidirler. Dış ambalajlar kasalar olduğunda, propergol’ün net kitlesi, koli başına 30 kg olarak sınırlandırılmıştır. PP54 B.M. No. 0075, 0143, 0495 ve 0497 için, eğer dış ambalaj olarak variller kullanılmış ise ve de ara ambalajlar variller ise, içerdiği tüm sıvıyı emmeye yetecek miktarda, emici olan ve yanıcı olmayan doldurma malzemeleri ile çevrelenmelidir. Metal bir varil içinde plastik bir kaptan oluşan bileşik ambalaj, iç ve ara ambalajların yerine kullanılabilir. Propergol’ün net hacmi, koli başına 120 l yi aşmamalıdır. PP55 B.M. No. 0144 için, emici bir doldurma malzemesi dahil edilmelidir. PP56 B.M. No. 0144 için, metalden yapılmış hazneler, iç ambalaj olarak kullanılabilir. PP57 B.M. No. 0075, 0143, 0495 ve 0497 için, eğer kasalar dış ambalaj olarak kullanılıyorsa, torbalar ara ambalaj olarak kullanılabilir. PP58 B.M. No. 0075, 0143, 0495 ve 0497 için, eğer variller dış ambalaj olarak kullanılıyorsa, yine variller ara ambalaj olarak kullanılabilir. PP59 B.M. No. 0144 için, karton kasalar (4G), dış ambalaj olarak kullanılabilir. PP60 B.M. No. 0144 için, üst ayrılabilir alüminyum variller (1B2) kullanılmamalıdır. |

| P116 AMBALAJ TALİMATI P116 |
| --- |
| 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlerine ve 4.1.5 özel hükümlere uygun ise, aşağıda verilen ambalajlara izin verilmiştir. |
| Ambalajlar ve İç tanzim Torbalar Suya ve yağa dayanıklı kağıttan Plastikten Kaplamalı Kumaştan Veya plastikten astardan Tozlara karşı sızdırmaz, plastik kumaştan Hazneler Kartondan, suya dayanıklı Metalden Plastikten Tozlara karşı sızdırmaz, ahşaptan Kağıt Kağıttan, suya dayanıklı Parafine kağıttan plastikten | Ambalajlar ve Ara tanzim gereksiz | Ambalajlar ve Dış tanzim Torbalar Plastik kumaştan (5H1) Suya dayanıklı çok katlı kağıt (5M2) Plastik filmden (5H4) tozlara karşı sızdırmaz kumaştan (5L2) Suya dayanıklı (5L3) Kasalar Çelikten (4A) Alüminyumdan (4B) Doğal ahşaptan (4C1) Panoları tozlara karşı sızdırmaz olan doğal ahşaptan (4C2) Kontrplakeden (4 D) Tekrar biçimlendirilmiş doğal ahşap (4F) Kartondan (4G) Sert plastikten (4H2) Variller Üstü ayrılabilir çelikten (1A2) Üstü ayrılabilir alüminyumdan (1B2) Kontrplakeden (1D) Kartondan (1G) üstü ayrılır, plastikten (1H2) Jerikanlar Üstü ayrılabilir, çelikten (3A2) Üstü ayrılabilir plastikten (3H2) |
| Özel ambalaj hükümleri : PP61 B.M. No. 0082, 0241, 0331, ve 0332 için, dış ambalaj olarak, üstü ayrılabilir, sızdırmaz variller kullanılıyorsa, iç ambalajlar zorunlu değildir. PP62 B.M. No. 0082, 0241, 0331, ve 0332 için , eğer patlayıcı, sıvıları geçirmez bir malzeme içinde bulunuyorsa, iç ambalajlar zorunlu değildir. PP63 B.M. No. 0081 için, nitrik esterleri geçirmez, sert plastiğin içinde bulunuyorsa, iç ambalajlar zorunlu değildir. PP64 B.M. No. 0331 için, torbalar (5H2, 5H3 ya da 5H4) dış ambalaj olarak kullanılıyorsa, iç ambalajlar zorunlu değildir. PP65 B.M. No. 0082, 0241, 0331, ve 0332 için, torbalar (5H2 veya 5H3) dış ambalaj olarak kullanılabilir. PP66 B.M. No. 0081 için, torbalar dış ambalaj olarak kullanılmamalıdır. |

| P130 AMBALAJ TALİMATI P130 |
| --- |
| 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlerine ve 4.1.5 özel hükümlere uygun ise, aşağıda verilen ambalajlara izin verilmiştir. |
| Ambalajlar ve İç tanzim gereksiz | Ambalajlar ve Ara tanzim gereksiz | Ambalajlar ve Dış tanzim Kasalar Çelikten (4A) Alüminyumdan (4B) Doğal ahşaptan (4C1) Panoları tozlara karşı sızdırmaz olan doğal ahşaptan (4C2) Kontrplakeden (4 D) Tekrar biçimlendirilmiş doğal ahşap (4F) Kartondan (4G) Plastikten Genleşmiş (4H1) Sert (4H2) Variller Üstü ayrılabilir çelikten (1A2) Üstü ayrılabilir alüminyumdan (1B2) Kontrplakeden (1D) Kartondan (1G) üstü ayrılır, plastikten (1H2) |
| Özel ambalaj hükümleri : PP67 Aşağıda verilen hükümler, B.M. No. 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039, 0048, 0056, 0137, 0138, 0168, 0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 0281, 0286, 0287, 0297, 0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 0370, 0412, 0424, 0425, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0451, 0488 ve 0502 lere uygulanır Normal olarak askeri kullanım için öngörülmüş olan ve ateşleme imkanı olmayan ya da ateşleme olanakları en az iki adet güvenlik tertibatı ile donatılmış olan, sağlam ve büyük boydaki patlayıcı nesneler, ambalajsız nakledilebilirler. Bu nesneler itici güçler içeriyorlarsa, ya da oto-iticiler ise, yakma sistemleri, normal nakliye şartlarında, oluşabilecek tahriklere karşı korunmalıdırlar. Sarılmamış olan bir nesnede gerçekleştirilen 4. Serideki denemelerdeki negatif bir sonuç, nesneyi ambalajsız olarak nakletmeyi göze almayı sağlamaktadır. Bu tür ambalajlanmamış nesneler, beşiklere sabitlenebilir, veya kafeslere konabilir ya da uygulanan her türlü diğer bir tertibata konabilir. |

| P131 AMBALAJ TALİMATI P131 |
| --- |
| 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlerine ve 4.1.5 özel hükümlere uygun ise, aşağıda verilen ambalajlara izin verilmiştir. |
| Ambalajlar ve İç tanzim Torbalar kağıttan Plastikten Hazneler Kartondan, Metalden Plastikten ahşaptan Bobinler | Ambalajlar ve Ara tanzim gereksiz | Ambalajlar ve Dış tanzim Kasalar Çelikten (4A) Alüminyumdan (4B) Doğal ahşaptan (4C1) Panoları tozlara karşı sızdırmaz olan doğal ahşaptan (4C2) Kontrplakeden (4 D) Tekrar biçimlendirilmiş doğal ahşap (4F) Kartondan (4G) Variller Üstü ayrılabilir çelikten (1A2) Üstü ayrılabilir alüminyumdan (1B2) Kontrplakeden (1D) Kartondan (1G) üstü ayrılır, plastikten (1H2) |
| Özel ambalaj hükümleri : PP68 B.M. No. 0029, 0267 ve 0455 için, torbalar ve de bobinler iç ambalaj olarak kullanılmamalıdır. |

| P132a AMBALAJ TALİMATI P132a (İnfilak edici patlayıcı bir madde içeren veya plastik bağlantılı infilak edici patlayıcı maddelerden oluşan, metalden, plastikten ya da kartondan yapılmış kapalı zarflardan oluşan objeler) |
| --- |
| 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlerine ve 4.1.5 özel hükümlere uygun ise, aşağıda verilen ambalajlara izin verilmiştir. |
| Ambalajlar ve İç tanzim gereksiz | Ambalajlar ve Ara tanzim gereksiz | Ambalajlar ve Dış tanzim Kasalar Çelikten (4A) Alüminyumdan (4B) Doğal ahşaptan (4C1) Panoları tozlara karşı sızdırmaz olan doğal ahşaptan (4C2) Kontrplakeden (4 D) Tekrar biçimlendirilmiş doğal ahşap (4F) Kartondan (4G) Sert plastikten (4H2) |

| P132b AMBALAJ TALİMATI P132b (kaplı zarfları olmayan objeler) |
| --- |
| 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlerine ve 4.1.5 özel hükümlere uygun ise, aşağıda verilen ambalajlara izin verilmiştir. |
| Ambalajlar ve İç tanzim Hazneler Kartondan, Metalden Plastikten Yapraklar Kağıttan plastikten | Ambalajlar ve Ara tanzim gereksiz | Ambalajlar ve Dış tanzim Kasalar Çelikten (4A) Alüminyumdan (4B) Doğal ahşaptan (4C1) Panoları tozlara karşı sızdırmaz olan doğal ahşaptan (4C2) Kontrplakeden (4 D) Tekrar biçimlendirilmiş doğal ahşap (4F) Kartondan (4G) Sert plastikten (4H2) |

| P133 AMBALAJ TALİMATI P133 |
| --- |
| 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlerine ve 4.1.5 özel hükümlere uygun ise, aşağıda verilen ambalajlara izin verilmiştir. |
| Ambalajlar ve İç tanzim Hazneler Kartondan, Metalden Plastikten ahşaptan Ayırma duvarları ile donatılmış olan tepsiler Kartondan Plastikten ahşaptan | Ambalajlar ve Ara tanzim Hazneler Kartondan, Metalden Plastikten ahşaptan | Ambalajlar ve Dış tanzim Kasalar Çelikten (4A) Alüminyumdan (4B) Doğal ahşaptan (4C1) Panoları tozlara karşı sızdırmaz olan doğal ahşaptan (4C2) Kontrplakeden (4 D) Tekrar biçimlendirilmiş doğal ahşap (4F) Kartondan (4G) Sert plastikten (4H2) |
| İlave hükümler Sadece iç ambalajlar tepsi olduğunda, hazneler, ara ambalaj olarak zorunlu kılınır. |
| Özel ambalaj hükümleri : PP69 B.M. No. 0043, 0212, 0225, 0268 ve 0306 için, tepsiler, iç ambalaj olarak kullanılmamalıdır. |

| P134 AMBALAJ TALİMATI P134 |
| --- |
| 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlerine ve 4.1.5 özel hükümlere uygun ise, aşağıda verilen ambalajlara izin verilmiştir. |
| Ambalajlar ve İç tanzim Torbalar Suya dayanıklı Hazneler Kartondan Metalden Plastikten ahşaptan Yapraklar Ondüle kartondan | Ambalajlar ve Ara tanzim gereksiz | Ambalajlar ve Dış tanzim Kasalar Çelikten (4A) Alüminyumdan (4B) Doğal ahşaptan (4C1) Panoları tozlara karşı sızdırmaz olan doğal ahşaptan (4C2) Kontrplakeden (4 D) Tekrar biçimlendirilmiş doğal ahşap (4F) Kartondan (4G) Doymuş plastikten (4H1) Sert plastikten (4H2) Variller Üstü ayrılabilir çelikten (1A2) Üstü ayrılabilir alüminyumdan (1B2) Kontrplakeden (1D) Kartondan (1G) üstü ayrılır, plastikten (1H2) |

| P135 AMBALAJ TALİMATI P135 |
| --- |
| 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlerine ve 4.1.5 özel hükümlere uygun ise, aşağıda verilen ambalajlara izin verilmiştir. |
| Ambalajlar ve İç tanzim Torbalar Kağıttan plastikten Hazneler Kartondan Metalden Plastikten ahşaptan Yapraklar Kağıttan plastikten | Ambalajlar ve Ara tanzim gereksiz | Ambalajlar ve Dış tanzim Kasalar Çelikten (4A) Alüminyumdan (4B) Doğal ahşaptan (4C1) Panoları tozlara karşı sızdırmaz olan doğal ahşaptan (4C2) Kontrplakeden (4 D) Tekrar biçimlendirilmiş doğal ahşap (4F) Kartondan (4G) Doymuş plastikten (4H1) Sert plastikten (4H2) Variller Üstü ayrılabilir çelikten (1A2) Üstü ayrılabilir alüminyumdan (1B2) Kontrplakeden (1D) Kartondan (1G) üstü ayrılır, plastikten (1H2) |

| P136 AMBALAJ TALİMATI P136 |
| --- |
| 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlerine ve 4.1.5 özel hükümlere uygun ise, aşağıda verilen ambalajlara izin verilmiştir. |
| Ambalajlar ve İç tanzim Torbalar Plastikten kumaştan Kasalar Kartondan Plastikten ahşaptan Ayırma duvarları dış ambalajın içinde | Ambalajlar ve Ara tanzim gereksiz | Ambalajlar ve Dış tanzim Kasalar Çelikten (4A) Alüminyumdan (4B) Doğal ahşaptan (4C1) Panoları tozlara karşı sızdırmaz olan doğal ahşaptan (4C2) Kontrplakeden (4 D) Tekrar biçimlendirilmiş doğal ahşap (4F) Kartondan (4G) Sert plastikten (4H2) Variller Üstü ayrılabilir çelikten (1A2) Üstü ayrılabilir alüminyumdan (1B2) Kontrplakeden (1D) Kartondan (1G) üstü ayrılır, plastikten (1H2) |

| P137 AMBALAJ TALİMATI P137 |
| --- |
| 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlerine ve 4.1.5 özel hükümlere uygun ise, aşağıda verilen ambalajlara izin verilmiştir. |
| Ambalajlar ve İç tanzim Torbalar Plastikten Kasalar kartondan Tüpler Kartondan Metalden Plastikten Ayırma duvarları dış ambalajın içinde | Ambalajlar ve Ara tanzim gereksiz | Ambalajlar ve Dış tanzim Kasalar Çelikten (4A) Alüminyumdan (4B) Doğal ahşaptan (4C1) Panoları tozlara karşı sızdırmaz olan doğal ahşaptan (4C2) Kontrplakeden (4 D) Tekrar biçimlendirilmiş doğal ahşap (4F) Kartondan (4G) Variller Üstü ayrılabilir çelikten (1A2) Üstü ayrılabilir alüminyumdan (1B2) Kartondan (1G) üstü ayrılır, plastikten (1H2) |
| Özel ambalaj hükümleri : PP70 B.M. No.0059, 0439, 0440 ve 0441 için, oyuk ambalajlar teker teker sarılığında, konik oluklar aşağıya doğru yönetilmeli ve “YÜKSEK” işareti konmalı. Oyuk yükler ikişer ikişer sarıldıklarında, oyuk yüklerin konik olukları, kazai ateşleme durumunda, alev etkisini minimuma indirebilmek için,bunlar karşı karşıya yerleştirilmelidir. |

| P138 AMBALAJ TALİMATI P138 |
| --- |
| 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlerine ve 4.1.5 özel hükümlere uygun ise, aşağıda verilen ambalajlara izin verilmiştir. |
| Ambalajlar ve İç tanzim Torbalar plastikten | Ambalajlar ve Ara tanzim gereksiz | Ambalajlar ve Dış tanzim Kasalar Çelikten (4A) Alüminyumdan (4B) Doğal ahşaptan (4C1) Panoları tozlara karşı sızdırmaz olan doğal ahşaptan (4C2) Kontrplakeden (4 D) Tekrar biçimlendirilmiş doğal ahşap (4F) Kartondan (4G) Sert plastikten (4H2) Variller Üstü ayrılabilir çelikten (1A2) Üstü ayrılabilir alüminyumdan (1B2) Kontrplakeden (1D) üstü ayrılır, plastikten (1H2) |
| İlave Hükümler : Eğer objelerin uçları mühürlü ise, iç ambalajlar zorunlu değildir. |

| P139 AMBALAJ TALİMATI P139 |
| --- |
| 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlerine ve 4.1.5 özel hükümlere uygun ise, aşağıda verilen ambalajlara izin verilmiştir. |
| Ambalajlar ve İç tanzim Torbalar Plastikten Hazneler kartondan metalden plastikten ahşaptan Bobinler Yapraklar Kraft kağıttan Plastikten | Ambalajlar ve Ara tanzim gereksiz | Ambalajlar ve Dış tanzim Kasalar Çelikten (4A) Alüminyumdan (4B) Doğal ahşaptan (4C1) Panoları tozlara karşı sızdırmaz olan doğal ahşaptan (4C2) Kontrplakeden (4 D) Tekrar biçimlendirilmiş doğal ahşap (4F) Sert plastikten (4H2) Variller Üstü ayrılabilir çelikten (1A2) Üstü ayrılabilir alüminyumdan (1B2) Kontrplakeden (1D) Kartondan (1G) üstü ayrılır, plastikten (1H2) |
| Özel ambalaj hükümleri : PP71 B.M. No.0065, 0102, 0104, 0289 ve 0290 için, infilak edici fitilin uçları, örneğin patlayıcı maddeyi serbest bırakmayacak şekilde, sağlam olarak sabitlenmiş olan bir kapak ile kenetlenmelidir. Esnek infilak edici fitilin uçları, sıkıca bağlanmalıdır. PP72 B.M. No. 0065 ve 0289 için, objeler rulo halinde ise, iç ambalajlar zorunlu değildir. |

| P140 AMBALAJ TALİMATI P140 |
| --- |
| 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlerine ve 4.1.5 özel hükümlere uygun ise, aşağıda verilen ambalajlara izin verilmiştir. |
| Ambalajlar ve İç tanzim Torbalar Plastikten Bobinler Yapraklar Kraft kağıttan Plastikten | Ambalajlar ve Ara tanzim gereksiz | Ambalajlar ve Dış tanzim Kasalar Çelikten (4A) Alüminyumdan (4B) Doğal ahşaptan (4C1) Panoları tozlara karşı sızdırmaz olan doğal ahşaptan (4C2) Kontrplakeden (4 D) Tekrar biçimlendirilmiş doğal ahşap (4F) Sert plastikten (4H2) Variller Üstü ayrılabilir çelikten (1A2) Üstü ayrılabilir alüminyumdan (1B2) Kontrplakeden (1D) Kartondan (1G) üstü ayrılır, plastikten (1H2) |
| Özel ambalaj hükümleri : PP73 B.M. No.0105 için, objelerin uçları mühürlenmiş ise, hiçbir iç ambalaj zorunlu değildir. PP74 B.M. No.0101 için, fitilin kağıttan bir tüpün içinde olması haricinde, ve de tüpün her iki ucu da ayrılabilir tıkaçlar içermesi haricinde, ambalaj, tozlara karşı sızdırmaz olmalıdır. PP75 B.M. No. 0101 için, çelik ya da alüminyum kasalar veya variller kullanılmamalıdır. |

| P141 AMBALAJ TALİMATI P141 |
| --- |
| 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlerine ve 4.1.5 özel hükümlere uygun ise, aşağıda verilen ambalajlara izin verilmiştir. |
| Ambalajlar ve İç tanzim Hazneler Kartondan Metalden Plastikten Ahşaptan Ayırma duvarları ile donatılmış olan tepsiler Plastikten ahşaptan Dış ambalajın içinde ayırma duvarları | Ambalajlar ve Ara tanzim gereksiz | Ambalajlar ve Dış tanzim Kasalar Çelikten (4A) Alüminyumdan (4B) Doğal ahşaptan (4C1) Panoları tozlara karşı sızdırmaz olan doğal ahşaptan (4C2) Kontrplakeden (4 D) Tekrar biçimlendirilmiş doğal ahşap (4F) Kartondan (4G) Sert plastikten (4H2) Variller Üstü ayrılabilir çelikten (1A2) Üstü ayrılabilir alüminyumdan (1B2) Kontrplakeden (1D) Kartondan (1G) üstü ayrılır, plastikten (1H2) |

| P142 AMBALAJ TALİMATI P142 |
| --- |
| 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlerine ve 4.1.5 özel hükümlere uygun ise, aşağıda verilen ambalajlara izin verilmiştir. |
| Ambalajlar ve İç tanzim Torbalar kağıttan Plastikten Hazneler Kartondan Metalden Plastikten Ahşaptan Yapraklar Kraft kağıttan Plastikten Ayırma duvarları ile donatılmış olan tepsiler Plastikten | Ambalajlar ve Ara tanzim gereksiz | Ambalajlar ve Dış tanzim Kasalar Çelikten (4A) Alüminyumdan (4B) Doğal ahşaptan (4C1) Panoları tozlara karşı sızdırmaz olan doğal ahşaptan (4C2) Kontrplakeden (4 D) Tekrar biçimlendirilmiş doğal ahşap (4F) Kartondan (4G) Sert plastikten (4H2) Variller Üstü ayrılabilir çelikten (1A2) Üstü ayrılabilir alüminyumdan (1B2) Kontrplakeden (1D) Kartondan (1G) üstü ayrılır, plastikten (1H2) |

| P143 AMBALAJ TALİMATI P143 |
| --- |
| 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlerine ve 4.1.5 özel hükümlere uygun ise, aşağıda verilen ambalajlara izin verilmiştir. |
| Ambalajlar ve İç tanzim Torbalar Kraft kağıttan Plastikten Kumaştan Kauçuklu kumaştan Hazneler kartondan metalden plastikten Ayırma duvarları ile donatılmış olan tepsiler Plastikten ahşaptan | Ambalajlar ve Ara tanzim gereksiz | Ambalajlar ve Dış tanzim Kasalar Çelikten (4A) Alüminyumdan (4B) Doğal ahşaptan (4C1) Panoları tozlara karşı sızdırmaz olan doğal ahşaptan (4C2) Kontrplakeden (4 D) Tekrar biçimlendirilmiş doğal ahşap (4F) Kartondan (4G) Sert plastikten (4H2) Variller Üstü ayrılabilir çelikten (1A2) Üstü ayrılabilir alüminyumdan (1B2) Kontrplakeden (1D) Kartondan (1G) üstü ayrılır, plastikten (1H2) |
| İlave hükümler : Yukarıda belirtilmiş olan iç ve dış ambalajların yerine, bileşik bir ambalaj kullanılabilir (6HH2) (sert plastikten yapılmış olan dış kasalı plastik kap) |
| Özel ambalaj hükümleri : PP76 B.M. No.0271, 0272, 0415 ve 0491 için, metal ambalajlar kullanıldığında, iç ya da dış nedenlerden dolayı meydana gelmiş olan iç basınç artması sebebiyle bir patlama riskini önleyecek şekilde inşa edilmelidirler. |

| P144 AMBALAJ TALİMATI P144 |
| --- |
| 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlerine ve 4.1.5 özel hükümlere uygun ise, aşağıda verilen ambalajlara izin verilmiştir. |
| Ambalajlar ve İç tanzim Hazneler kartondan metalden plastikten Ayırma duvarları dış ambalaj içinde | Ambalajlar ve Ara tanzim gereksiz | Ambalajlar ve Dış tanzim Kasalar Çelikten (4A) Alüminyumdan (4B) Doğal ahşaptan (4C1) Metal astarlı kontrplakeden (4 D) Metal astarlı tekrar biçimlendirilmiş ahşap (4F) Doymuş plastikten (4F) Sert plastikten (4H2) Variller Üstü ayrılabilir çelikten (1A2) Üstü ayrılabilir alüminyumdan (1B2) üstü ayrılır, plastikten (1H2) |
| Özel ambalaj hükümleri : PP77 B.M. No.0248 ve 0249 için, ambalajlar her türlü su girişe karşı korunmalıdırlar. Hidroaktif aletler ambalajsız nakledildiklerinde, her türlü su girişini önlemek için, bağımsız en az iki adet güvenlik tertibatına sahip olmalıdırlar. |

P200 AMBALAJ TALİMATI P200

Ambalaj türleri : şişeler, tüpler, basınçlı variller ve şişe çerçeveleri Şişelere, tüplere, basınçlı varillere ve şişe çerçevelerine, 4.1.6 da yer alan özel ambalaj hükümler ile aşağıda (1) den (9) a kadar verilmiş olan hükümlerin tatmin edilmiş olması şartıyla izin verilmiştir. Genel Bilgiler hazneler, gazların kaçmasını önleyecek şekilde kapatılmalı ve sızdırmaz olmalıdır ; Tabloda yer alan ve CL50 si 500ml/m3 ‘den (ppm) daha az ya da eşit olan, toksik maddeler içeren basınçlı hazneler, basınç azaltıcı tertibatlarla donatılmalıdır; Aşağıda verilen üç tablo, sıkıştırılmış gazlara (tablo 1), sıvı gazlara ve çözülmüş gazlara (tablo 2) ve de 2.nci sınıfa ait olmayan maddelere (tablo 3) uygulanmaktadır. Bu tablolar aşağıda verilenleri belirtir : B.M. Numarasını, maddenin ismini ve tanımını ve de sınıflandırma kodunu; Toksik maddelerin CL50 sini; “X” harfi ile işaretlenmiş olan ilgili madde için onaylanmış olan basınçlı kap türleri; basınçlı haznelerin periyodik kontrolleri için, denemelerin maksimum süresi; NOT. Bileşim malzemede basınç hazneleri için yapılacak olan periyodik kontroller, hazneleri onaylamış olan Yetkili merci tarafından belirlenmiş olan aralıklarda gerçekleşmelidir. basınçlı haznelerin minimum deneme basıncı; komprime gazlar için basınçlı haznelerin maksimum hizmet basıncı ya da sıvılaştırılmış gazlar ve çözülmüş gazlar için maksimum doldurma katsayısı (oranları); verilen bir maddeye has, özel ambalaj hükümleri. Deneme basıncı, doldurma katsayısı ve doldurma talimatları İstenilen minimum deneme basıncı 1 Mpa (10 bar) dır. Hiçbir durumda, basınçlı hazneler, aşağıda verilen talimatlarla onaylanmış olan sınırların üstünde doldurulmamalıdır : Komprime gazlar için, hizmet basıncı, basınçlı haznelerin deneme basıncının üçte ikisinden daha fazla olmamalıdır. Bu hizmet basıncının üst limitindeki kısıtlamalar “o” özel ambalaj hükmü tarafından empoze edilmiştir. Hiçbir durumda, 65oC deki iç basınç, deneme basıncını aşmamalıdır. Yüksek basınçlı sıvılaştırılmış gazlar için, doldurma katsayısı, 65oC de stabilize olan basıncın, basınçlı haznelerin deneme basıncını aşmayacak şekilde olmalıdır. Tabloda belirtilenlerden farklı olan deneme basınçlarının ve doldurma katsayısının kullanımına, “o” özel hükmün uygulandığı durum haricinde, yukarıda verilen kriterleri tatmin etmesi şartıyla izin verilir. Verilerinin tabloda yer almadığı yüksek basınçtaki sıvılaştırılmış gazlar için, maksimum doldurma katsayısı (FR) aşağıda verilen şekilde belirlenmelidir : FR = 8,5 x 10-4 x dg x Ph Burada FR = maksimum doldurma katsayısı dg = gazın hacimsel kitlesi (15oC de ve 1 bar) (kg/m3 olarak) Ph = minimum deneme basıncı (bar olarak)

P200 AMBALAJ TALİMATI P200

Eğer gazın hacimsel kitlesi bilinmiyorsa, maksimum doldurma katsayısı aşağıda verildiği şekilde belirlenir : FR = Ph x MM x 10-3 R x 338 Burada FR = maksimum oldurma katsayısı Ph = minimal deneme basıncı (bar olarak) MM = mollü kitle (g/mol olarak) R = 8,31451 . 10-2 bar.l.Mol-1.K-1 (gazların devamı) Gazların karışımları için, çeşitli bileşimlerin hacimsel konsantrasyonları dikkate alınarak, ortalama mollü kitle, değer olarak alınmalıdır. alçak basınçlı sıvılaştırılmış gazlar için, kapasite olarak, suyun litre başına içeriğinin maksimum kitlesi (doldurma faktörü), 50oC de, sıvı fazının hacimsel kitlesinin 0,95 misline eşit olmalıdır ; bundan başka, sıvı fazı, basınçlı kabı 60oC ye kadar doldurmamalıdır. Basınçlı kabın deneme basıncı, en az, sıvının 65oC derecedeki buhar basıncına (mutlak) eşit olmalıdır, eksi 100 kPa (1 bar) Doldurma verileri tabloda yer almayan alçak basınçlı sıvılaştırılmış gazlar için, maksimum doldurma katsayısı, aşağıda belirtildiği şekilde belirlenmelidir : FR = (0,0032 x BP – 0,24) x d1 Burada FR = maksimum oldurma katsayısı BP = Kaynama noktası (K olarak) d1 = kaynama noktasında sıvının hacimsel kitlesi (kg/l olarak) B.M. No. 1001 için, erimiş asetilen ve B.M. No. 3374, çözeltisiz asetilen, (9) un altındaki “p” özel ambalaj hükümlerine bakınız. Diğer deneme basınçları ve doldurma katsayıları, yukarıdaki (4) ve (5) de belirtilmiş olan genel talimatları tatmin etmesi şartıyla kullanılabilir. Basınçlı haznelerin doldurulması, sadece özel olarak teçhizatlandırılmış, uygun prosedürlere sahip merkezler ile kalifiye bir personel tarafından gerçekleştirilir. Prosedürler aşağıda verilen kontrolleri içermelidir : haznelerin ve aksesuarlarının kuralsal uygunluğu, nakledilecek olan ürün ile uygunluğu, güvenliği tehlikeye sokabilecek zararların olmaması, uygulanmasına göre, doldurma katsayısına ile basınca riayet edilmesi, yönetmeliğe dayalı işaretlemeler ve tanımlamalar Periyodik kontroller tekrar doldurulabilen basınçlı hazneler, 6.2.1.6 nın talimatlarına göre, periyodik kontrollere tabi tutulmalıdır. Eğer bazı maddelere özgü hükümler, aşağıda verilen tablolarda yer almıyorsa, periyodik kontroller aşağıda verilen şekilde gerçekleşir : sınıflandırma kodları 1T, 1TF, 1TO, 1TC, 1TFC, 1TOC, 2T, 2TO, 2TF, 2TC, 2TFC, 2TOC, 4A, 4F ve 4C olan gazların nakliyesini hedefleyen basınçlı hazneler için her beş yılda bir ; diğer sınıflara ait olan maddelerin nakliyesi için hedeflenen basınçlı hazneler için her beş yılda bir ; sınıflandırma kodları 1A, 1O, 1F, 2A, 2O ve 2F olan gazların nakliyesini hedefleyen basınçlı hazneler için her on yılda bir. İşbu paragrafa ihlal olarak, bileşimli malzemede basınçlı haznelerin periyodik kontrolleri, tasarımın ve de yapının teknik kodunu onaylamış olan, COTIF’e üye Devletin yetkili merci tarafından belirlenmiş olan aralıklarda gerçekleşmelidir. Özel ambalaj hükümleri (10) “Özel ambalaj hükümleri” sütunu için açıklama : Malzeme ile uygunluğu (gazlar için ISO 11114-1: 1997 ve ISO 11114-2:2000 normlarına bakınız)

P200 AMBALAJ TALİMATI (devamı) P200

a : alüminyum bileşimli basınçlı haznelere izin verilmemektedir. b: bakırdan yapılmış musluklar kullanılamaz; c: İçerik ile temas eden madeni bölümler, % 65 den daha fazla bakır içermemelidir; d: çelikten basınç hazneleri kullanıldığında, sadece hidrojen ile hassaslığa dayananlar kullanılabilir. CL50 si 200 ml/m3 (ppm) den daha az ya da eşit olan toksik maddelerine uygulanan hükümler. k: musluk çıkışları, gazın basınçlı haznelere sızdırmaz olmasını sağlayacak ve basınçlı haznelerin içeriğinden etkilenmeyecek olan bir malzemeden yapılmış olan tıpalar ya da kafesli kapaklarla donatılmalıdır. Ayni çerçevedeki tüm şişeler, nakliye esnasında kapalı olması gereken, kişisel bir musluk ile donatılmalıdır. Doldurmadan sonra, kolektör boru boşaltılmalı, temizlenmeli ve tıkanmalıdır. Basınçlı hazneler, bir basınç azaltıcı bir tertibat ile donatılmamalıdırlar. Tek başına olan şişeler ile bir çerçevede birleştirilmiş olan şişeler, maksimum 85 litrelik bir su içeriği olmalıdır. Musluklar direk olarak basınçlı haznelerin üzerine vidalanmış olması gerekir ve kabın deneme basıncını kaldırabilecek durumda olmalıdır. Musluklar, sızdırmaz contasız ve deliksiz diyaframlı türünden ya da tamamiyle sızdırmaz olan sızdırmaz contalı türden olmalıdır. Muhafazalı nakliyata izin verilmemektedir. Doldurmadan sonra, tüm basınçlı hazneler bir sızdırmazlık denemesine tabi tutulmalıdırlar. Bazı gazlara spesifik hükümler B.M. No. 1040, etilen oksit, camdan ya da metalden yapılmış, sımsıkı kapatılmış, uygun olarak kartondan, ahşaptan veya metalden kasalara yerleştirilmiş ve I ambalaj grubunun deneme seviyesini tatmin eden iç ambalajlara da sarılabilir. Camdan iç ambalajlar için kabul edilir maksimum miktar 30 g dır, metal iç ambalajlar için ise 200 g dır. Doldurmadan sonra, her iç ambalaj sıcak su içinde bir sızdırmazlık denemesine tabi tutulmalıdır; denemenin ısısı ve süresi , iç basınç, 55oC de etilen oksidin buhar basınç değerine ulaşacak şekilde olacaktır. Bir dış ambalajdaki toplam miktarı 2,5 kg yu aşmamalıdır. Basınçlı hazneler 5 barı aşmayan bir hizmet basıncında doldurulmalıdırlar. Basınçlı kap, 5 kg dan daha fazla gaz içermemelidir. Hiçbir durumda, tablolarda belirtilmiş olan hizmet basıncı ya da doldurma katsayısı aşılmamalıdır. B.M. No. 1001 eritilmiş asetilen için, ve B.M. No. 3374 çözeltisiz asetilen için, şişeler, gözenekli, homojen, yekpare bir madde ile doldurulmalıdır ; hizmet basıncı ile asetilen miktarı, durumuna göre, onay belgesinde ya da ISO 3807-1:2000 veya 3807-2:2000 normlarında belirtilen değerleri aşmamalıdır. B.M. No. 1001 eritilmiş asetilen için, şişeler, onayda tanımlanmış olan aseton miktarını ya da uygun çözelticiyi içermelidir (durumuna göre da ISO 3807-1:2000 veya 3807-2:2000 normlarına bakınız); sıkıştırma tertibatı ile donatılmış olan şişeler ya da kendi aralarında bir kolektör boru ile bağlanmış olan şişeler, dikey pozisyonunda nakledilmelidirler. Buna alternatif olarak, B.M. No. 1001, eritilmiş asetilen için, “UN” basınçlı hazneler olmayan şişeler,gözenekli, yekpare olmayan bir madde ile doldurulabilir; hizmet basıncı, asetilen miktarı ve çözelticinin miktarı, onay sertifikasında belirtilen değerleri aşmamalıdır. Periyodik kontroller için denemelerin maksimum süresi beş yılı aşmamalıdır. 52 barlık basınç denemesi, sadece ISO 3807-2:200 normuna uygun olan şişelere uygulanır.

P200 AMBALAJ TALİMATI (devamı) P200

Piroforik gazların ya da % 1 den daha fazla piroforik bileşik içeren yanıcı gaz karışımının nakliyesini hedefleyen basınçlı haznelerin muslukları, gazın basınçlı haznelere sızdırmaz olmasını sağlayacak ve basınçlı haznelerin içeriğinden etkilenmeyecek olan bir malzemeden yapılmış olan tıpalar ya da haddeden çekilmiş kapaklarla donatılmalıdır. Eğer bu hazneler bir çerçeve içinde birleşmiş ise, nakliye esnasında kapalı olması gereken, kişisel bir musluk ile donatılmalıdır ve kolektör borunun musluğu, basınçlı kaptaki gazın sızdırmazlığını sağlayacak bir tıpa veya haddeden çekilmiş bir kapak ile donatılmalıdır. Muhafazalı nakliyata izin verilmemektedir. Aşağıda verilen şartlar dahilinde muhafazalı nakliyata izin verilir : gaz kitlesi, kapsül başına 150 gramı aşmamalıdır; kapssüllerde, dayanıklılığı azaltacak olan doğal defolar olmamalıdır; kapatmanın sızdırmazlığı, nakliyat esnasında kapatma sisteminde her türlü kaçağı önleyecek ilave bir tertibat (kapak, başlık, mühür, bağ, vs...) ile garanti edilmelidir; Kapsüller, yeterli derecede dayanıklı olan bir dış ambalajın içine yerleştirilmelidir. Bir koli 75 kg dan daha fazla gelmemelidir. Alüminyum bileşimli basınçlı hazneler aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır : sadece pirinç ya da paslanmaz çelikten musluklarla donatılmalıdır; ve her türlü hidrokarbür izinden arındırılacak ve yağ ile lekelenmeyecek. “UN” basınçlı hazneler, ISO 11621:1997 normuna uygun olarak temizlenmelidirler. ta: (rezerve) Periyodik kontroller Periyodik denemeler arasındaki mesafe, alüminyum bileşimli basınçlı hazneler için 10 yıla çekilebilir. Bu aykırılık, eğer basınçlı kabın, ISO 7866:1999 normunda tanımlanmış olan, baskı altındaki aşınma denemesine tabi tutulmuş ise, sadece “UN” basınçlı haznelere uygulanabilir. Çelik şişelerin periyodik kontrolleri 15 yıla çekilebilir : periyodik kontrollerin ve de nakliyenin gerçekleştirildiği ülkenin yetkili merciinin onayı ile ; Bir teknik kodun hükümlerine veya yetkili mercii tarafından tanınan bir norma ya da EN 1440:1996 “sıvı petrol gazı için taşınabilir ve tekrar doldurulabilir kaynaklı çelik şişeler (GPL) – periyodik tekrar değerlendirme” normuna uygun olarak N.S.A. başlıklarına ve de karışımlara uygulanan talimatlar Basınçlı hazneler ile aksesuarlarının oluştuğu malzemeler, içerik ile uyum sağlamalı ve zarar verici ve onunla tehlikeli bileşikler oluşturmak için tepki göstermemelidir. Deneme basıncı ve doldurma katsayısı (5) altında yer alan süregelen talimatlara uygun olarak hesaplanmalıdır. Bu ambalaj talimatında yer alan tabloda belirtilmiş olan aksi bir durum söz konusu olması haricinde, CL50 si 200 ml/m3 den daha az ya da eşit olan toksik maddeleri, tüplerde ya da basınçlı varillerde veya CGEM de taşınamaz ve “k” ambalaj özel hükümdeki talimatları tatmin etmelidir. Piroforik gaz ya da % 1 den daha fala piroforik bileşimi içeren yanıcı gaz karışımlarını içeren basınçlı hazneler, “q” ambalaj özel hüküm talimatlarını tatmin etmelidir. Nakliye esnasında her türlü tehlikeli reaksiyon riskini önlemek için, gerekli olan tedbirler alınmalıdır (örneğin polimerizasyon ya da çözülüm). Bir stabilizasyon gerçekleştirilmeli, ya da gerekiyorsa, bir yavaşlatıcı ilave edilmelidir. B.M. No. 1911, diboranı içeren karışımlar için, doldurma basıncı, diboranın tamamiyle çözülmesi durumunda, basınçlı kabın deneme basıncının üçte ikisini aşmayacak şekilde olmalıdır.

| P200 AMBALAJ TALİMATI (devamı) P200 |
| --- |
| Sınıf 2 ye ait olmayan maddelere uygulanabilen talimatlar ab Basınçlı hazneler, aşağıda verilen şartları tatmin etmelidir : basınç denemesi ile birlikte, basınç haznelerin iç denetimi ve aksesuarlarının kontrolü yapılmalıdır. Ayrıca, her iki yılda bir, aşınmaya karşı dayanıklık ile aksesuarların durumu, uygun aletlerin aracılığıyla kontrol edilmelidir (örneğin ultrasonlar): Duvar kalınlığı 3mm den az olmamalıdır. ac Denemeler ile kontroller, yetkili makam tarafından tanınan bir uzmanın denetiminde yapılmalıdır. ad basınçlı hazneler aşağıda verilen şartları yerine getirmelidir : basınçlı hazneler, en az 2,1 Mpa (21 bar) (manometrik basınç) lık bir hesaplama basıncı için tasarlanmalıdır; tekrar doldurulabilen haznelerdeki markalara ilaveten, aşağıda verilmiş olan göstergeler, okunabilir ve dayanıklı harflerle yer almalıdır : B.M. Numarası ve 3.1.2 ye dayalı olarak maddenin resmi nakliyatının tanımı; Kabul edilebilir maksimum doldurma kitlesi ve doldurma esnasında yerleştirilmiş olan aksesuarlar da dahil olmak üzere, kabın darası ya da brüt kitlesi. Aşağıda verilen normlar uygulandığında , işbu ambalaj talimatının uygulanabilir hükümleri tatmin edilmiş olarak göze alınır : |
| Uygulanır talimatlar | Referans | Dokümanın adı |
| (7) | EN 1919 : 2000 | Taşınabilir gaz şişeleri – Sıvılaştırılmış gaz şişeleri (asetilen ve GPL haricinde) – doldurma işlemi esnasında kontrol |
| (7) | EN 1920 : 2000 | Taşınabilir gaz şişeleri – komprime gaz şişeleri (asetilen haricinde) – doldurma işlemi esnasında kontrol |
| (7) | EN 12754 : 2001 | Taşınabilir gaz şişeleri – erimiş asetilen için şişeler – doldurma işlemi esnasında kontrol |
| (7) | EN 13365 : 2002 | Taşınabilir gaz şişeleri – daimi ve sıvılaştırılmış olan gaz için şişe çerçeveleri (asetilen haricinde) – doldurma esnasında kontrol |
| (10) p | EN 1801 : 1998 | Taşınabilir gaz şişeleri – kişisel asetilen şişeleri için doldurma şartları (kabul edilen gözenekli maddeler listesi de dahil olmak üzere) |
| (10) p | EN 12755 : 2000 | Taşınabilir gaz şişeleri – asetilen çerçeveleri için doldurma şartları |

| P200 AMBALAJ TALİMATI P200 |
| --- |
| Tablo 1 : SIKIŞTIRILMIŞ (KOMPRİME) GAZ |
| B.M. No. | Adı ve Tanımı | Sınıflandırma Kodu | CL50 (ml/m3 olarak) | Şişeler | Tüpler | Basınçlı variller | Şişe çerçeveleri | Denemelerin Süresi (yıl) | Deneme basıncı (bar olarak) | Hizmet basıncı (Bar olarak) | Özel ambalaj hükümleri |
| 1002 | SIKIŞTIRILMIŞ HAVA | 1A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1006 | SIKIŞTIRILMIŞ ARGON | 1A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1014 | SIKIŞTIRILMIŞ KARIŞIM KARBON DİYOKSİT VE OKSİJEN | 1O |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1016 | SIKIŞTIRILMIŞ KARBON MONOKSİT | 1TF | 3760 | X | X | X | X | 5 |  |  | u |
| 1023 | SIKIŞTIRILMIŞ KÖMÜR GAZI | 1TF |  | X | X | X | X | 5 |  |  |  |
| 1045 | SIKIŞTIRILMIŞ FLUOR | 1TOC | 185 | X |  |  | X | 5 | 200 | 30 | A, k, n, o |
| 1046 | SILIŞTIRILMIŞ HELİUM | 1A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1049 | SIKIŞTIRILMIŞ HİDROJEN | 1F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | d |
| 1056 | SIKIŞTIRILMIŞ KRİPTON | 1A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1065 | SIKIŞTIRILMIŞ NEON | 1A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1066 | SIKIŞTIRILMIŞ AZOT | A1 |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1071 | SIKIŞTIRILMIŞ PETROL GAZI | 1TF |  | X | X | X | X | 5 |  |  |  |
| 1072 | SIKIŞTIRILMIŞ OKSİJEN | 1O |  | X | X | X | X | 10 |  |  | s |
| 1612 | SIKIŞTIRILMIŞ GAZ VE HEGZAETİL TETRAFOSFAT KARIŞIMI | 1T |  | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 1660 | SIKIŞTIRILMIŞ AZOT MONOKSİT (NİTRİK OKSİT) | 1TOC | 115 | X |  |  | X | 5 | 200 | 50 | z |
| 1953 | YANICI, TOKSİK SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, N.S.A | 1TF | ≤5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 1954 | YANICI SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, N.S.A | 1F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | z |
| 1955 | TOKSİK SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, N.S.A | 1T | ≤5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | d |
| 1956 | SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, N.S.A | 1A |  | X | X | X | X | 10 |  |  | z |
| 1957 | SIKIŞTIRILMIŞ DEUTERIUM | 1F |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1964 | SIKIŞTIRILMIŞ KARIŞIM OLARAK GAZLI HİDROKARBÜR, N.S.A | 1F |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1971 1971 | SIKIŞTIRILMIŞ METAN Veya SIKIŞTIRILMIŞ NATÜREL GAZ (yüksek metan tutucusu) | 1F |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1979 | SIKIŞTIRILMIŞ KARIŞIMDA NADİR GAZLAR | 1A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1980 | NADİR GAZLAR VE OKSİJEN SIKIŞTIRILMIŞ KARIŞIMI | 1A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1981 | NADİR GAZLAR VE AZOT SIKIŞTIRILMIŞ KARIŞIMI | 1A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 2034 | SIKIŞTIRILMIŞ KARIŞIMDA HİDROJEN VE METAN | 1F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | d |
| 2190 | SIKIŞTIRILMIŞ OKSİJEN DİFLORÜR | 1TOC | 2,6 | X |  |  | X | 5 | 200 | 30 | a, k, n, o |
| 2600 | SIKIŞTIRILMIŞ KARIŞIMDA KARBON MONOKSİT VE HİDROJEN | 1TF | 3760 ve 5000 arası | X | X | X | X | 5 |  |  | d, u |
| 3156 | YAKICI MADDE SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, N.S.A | 1O |  | X | X | X | X | 10 |  |  | z |
| 3303 | TOKSİK SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, YAKICI MADDE, N.S.A | 1TO | ≤5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 3304 | AŞINDIRICI, SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, TOKSİK, N.S.A | 1TC | ≤5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 3305 | TOKSİK SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, YANICI, AŞINDIRICI, N.S.A | 1TFC | ≤5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 3306 | TOKSİK SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, YAKICI MADDE, AŞINDIRICI, N.S.A | 1TOC | ≤5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | z |

- bileşik malzemeden olan haznelere uygulanmaz.

- Boş olarak bırakılan kutularda, hizmet basıncı, deneme basıncının üçte ikisini aşamaz.

| P200 AMBALAJ TALİMATI P200 |
| --- |
| Tablo 2 : SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ VE ERİMİŞ GAZ |
| B.M. No. | Adı ve Tanımı | Sınıflandırma Kodu | CL50 (ml/m3 olarak) | Şişeler | Tüpler | Basınçlı variller | Şişe çerçeveleri | Denemelerin Süresi (yıl) | Deneme basıncı (bar olarak) | Hizmet basıncı (Bar olarak) | Özel ambalaj hükümleri |
| 1001 | ERİMİŞ ASETİLEN | 4F |  | X |  | X |  | 10 | 60 |  | c,p |
| 1005 | ANİDR AMONYAK | 2TC | 4000 | X | X | X | X | 5 | 33 | 0,53 | b,r |
| 1008 | BOR TRİFLORÜR | 2TC | 387 | X | X | X | X | 5 | 225 300 | 0,715 0,86 |  |
| 1009 | BROMOTRIFLOROMETAN (SOĞUTUCU GAZ R 13B1) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 42 120 250 | 1,13 1,44 1,60 | r r r |
| 1010 1010 1010 | STABİLİZE BUTADIEN (Butadien 1,2) veya STABİLİZE BUTADIEN (Butadien 13) veya STABİLİZE KARIŞIMDA BUTADİEN VE HİDROKARBÜR | 2F 2F 2F |  | X | X | X | X | 10 10 10 | 10 10 10 | 0,59 0,55 0,50 | r r r,v,z |
| 1011 | BÜTAN | 2F |  | X |  |  | X | 10 | 10 | 0,51 | r,v |
| 1012 1012 1012 1012 | KARIŞIMDA BÜTİLEN veya BÜTİLEN 1 veya Cis-BÜTİLEN-2 ya da Trans-BÜTİLEN-2 | 2F 2F 2F 2F |  | X | X | X | X | 10 10 10 10 | 10 10 10 10 | 0,50 0,53 0,55 0,54 | r,z |
| 1013 | KARBON DİYOKSİT | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 190 250 | 0,66 0,75 | r |
| 1015 | KARBON DİYOKSİT VE AZOT PROTOKSİT KARIŞIMI | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 250 | 0,75 | r |
| 1017 | KLOR | 2TC | 293 | X | X | X | X | 5 | 22 | 1,25 | r |
| 1018 | KLORODİFLUOROMETAN (SOĞUTUCU GAZ R 22) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 29 | 1,03 | a,r |
| 1020 | KLOROPENTAFLORETAN(SOĞUTUCU GAZ R 115) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 25 | 1,08 | r |
| 1021 | KLORO-1 TETRAFLORO-1,2,2,2 ETAN (SOĞUTUCU GAZ R 124) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 12 | 1,20 | r |
| 1022 | KLOROTRIFLOROMETAN (SOĞUTUCU GAZ R 13) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 100 120 190 250 | 0,83 0,90 1,04 1,10 | r r r r |
| 1026 | SİYANOJEN | 2TF | 350 | X |  |  | X | 5 | 100 | 0,70 | r,u |
| 1027 | SİKLOPROPAN | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 20 | 0,53 | r |
| 1028 | DİKLORODIFLOROMETAN (SOĞUTUCU GAZ R 12) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 18 | 1,15 | r |
| 1029 | DİKLOROFLOROMETAN (SOĞUTUCU GAZ R 21) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,23 | r |
| 1030 | DİFLORO-1,1 ETAN (SOĞUTUCU GAZ R 152a) | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 18 | 0,79 | r |
| 1032 | ANİDRİK DİMETİLAMİN | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,59 | b,r |
| 1033 | METİLİK ETER | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 18 | 0,58 | r |
| 1035 | ETAN | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 95 120 300 | 0,25 0,29 0,39 | r r r |
| 1036 | ETİLAMİN | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,61 | b,r |
| 1037 | ETİL KLORÜRÜ | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,80 | a,r |
| 1039 | METİLETİLİK ETER | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,64 | r |
| 1040 1040 | ETİLEN OKSİDİ veya AZOTLU ETİLEN OKSİDİ toplam maksimum 1Mpa (10 bar) 50oC de basınç altında | 2TF | 2900 | X | X | X | X | 5 | 15 | 0,78 | l,r |
| 1041 | ETİLEN OKSİDİ VE KARBON DİYOKSİT KARIŞIMI, % 9 dan fazla fakat % 87 den daha fazla olmayan etilen oksidi içerir. | 2F |  | X |  |  | X | 10 | 190 250 | 0,66 0,75 | r r |
| 1043 | SOLÜSYONDA GÜBRE, sıkıştırılmamış amonyak içeren | NAKLİYESİ YASAKTIR |

| P200 AMBALAJ TALİMATI P200 |
| --- |
| Tablo 2 : SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ VE ERİMİŞ GAZ |
| B.M. No. | Adı ve Tanımı | Sınıflandırma Kodu | CL50 (ml/m3 olarak) | Şişeler | Tüpler | Basınçlı variller | Şişe çerçeveleri | Denemelerin Süresi (yıl) | Deneme basıncı (bar olarak) | Hizmet basıncı (Bar olarak) | Özel ambalaj hükümleri |
| 1048 | ANİDRİK HİDROJEN BROMÜRÜ | 2TC | 2860 | X |  | X |  | 5 | 60 | 1,54 | a,d,r |
| 1050 | ANİDRİK HİDROKEN KLORÜRÜ | 2TC | 2810 | X | X | X | X | 5 | 10 120 150 200 | 0,30 0,56 0,67 0,74 | a,d,r a,d,r a,d,r a,d,r |
| 1053 | HİDROJEN KÜKÜRT | 2TF | 712 | X | X | X | X | 5 | 55 | 0,67 | d,r,u |
| 1055 | İZOBÜTİLEN | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,52 | r |
| 1058 | SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ yanıcı değil, azot, karbon diyoksit ya da hava ilaveli | 2A |  | X | X | X | X | 10 | Deneme baıncı = 1,5 x hizmet basıncı | r |
| 1060 | STABİLİZE KARIŞIM METİLASETİLEN VE PROPADİYEN %1 den % 4 e kadar metilasetilen içeren propadiyen Karışım P1 Karışım P2 | 2F |  | X X X X | X X X X | X X X X | X X X X | 10 10 10 10 | 22 30 24 | 0,52 0,49 0,47 | c,r,z c,r c,r c,r |
| 1061 | ANİDRİK METİLAMİN | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 13 | 0,58 | b,r |
| 1062 | METİL BROMÜRÜ %2 den fazla kloropikrin içeren | 2T | 850 | X | X | X | X | 5 | 10 | 1,51 | a |
| 1063 | METİL KLORÜRÜ (SOĞUTUCU GAZ R 40) | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 17 | ,81 | A,r |
| 1064 | METİLİK MERKAPTAN | 2TF | 1350 | X | X | X | X | 5 | 10 | 0,78 | d.r.u |
| 1067 | DİYAZOT TETROKSİDİ (ZOT DİYOKSİDİ) | 2TOC | 115 | X | X | X |  | 5 | 10 | 1,30 | K |
| 1069 | NİTROSİL KLORÜRÜ | 2TC | 35 | X | X | X |  | 5 | 13 | 1,10 | K,r |
| 1070 | AZOT PROTOKSİDİ | 2O |  | X | X | X | X | 10 | 180 225 250 | 0,68 0,74 0,75 |  |
| 1075 | SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI | 2F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | V,z |
| 1076 | FOSJEN | 2TC | 5 | X |  |  | X | 5 | 20 | 1,23 | K,r |
| 1077 | PROPİLEN | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 30 | 0,43 | R |
| 1078 | SOĞUTUCU GAZ, N.S.A (SOĞUTUCU GAZ ,, N.S.A) Karışım F1 Karışım F2 Karışım F3 | 2A |  | X X X X | X X X X | X X X X | X X X X | 10 10 10 10 | 12 18 29 | 1,23 1,15 1,03 | R,z |
| 1079 | KÜKÜRT DİYOKSİT | 2TC | 2520 | X | X | X | X | 5 | 14 | 1,23 | R |
| 1080 | KÜKÜRT HEGZAFLORÜRÜ | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 70 140 160 | 1,04 1,33 1,37 | R R R |
| 1081 | STABİLİZE TETRAFLORRETİLEN | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 200 |  | M,o R |
| 1082 | STABİLİZE TRIFLOROKLORETİLEN | 2TF | 2000 | X | X | X | X | 5 | 19 | 1,13 | R,u |
| 1083 | ANİDRİK TRİMETİLEN | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,56 | B,r |
| 1085 | STABİLİZE VİNİL BROMÜRÜ | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,37 | A,r |
| 1086 | STABİLİZE VİNİL KLORÜRÜ | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 12 | 0,81 | A,r |
| 1087 | STABİLİZE METİLVİNİLİK ETER | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,67 | R |
| 1581 | METİL BROMÜRÜ VE KLOROPİKRİN KARIŞIMI, %2 den fazla kloropikrin içerir | 2T | 850 | X | X | X | X | 5 | 10 | 1,51 | A |
| 1582 | METİL KLORÜRÜ VE KLOROPİKRİN KARIŞIMI | 2T | d) | X | X | X | X | 5 | 17 | 0,81 | A |
| 1589 | STABİLİZE SİYANOJEN KLORÜRÜ | 2TC | 80 | X |  | X |  | 5 | 20 | 1,03 | K |
| 1741 | BOR TRİKLORÜRÜ | 2TC | 2541 | X | X | X | X | 5 | 10 | 1,19 | R |
| 1749 | KLOR TRİFLORÜRÜ | 2TOC | 299 | X | X | X | X | 5 | 30 | 1,40 | A |
| 1858 | HEGZAFLOROPROPİLEN (SOĞUTUCU GAZ R 1216) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 22 | 1,11 | r |

| P200 AMBALAJ TALİMATI P200 |
| --- |
| Tablo 2 : SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ VE ERİMİŞ GAZ |
| B.M. No. | Adı ve Tanımı | Sınıflandırma Kodu | CL50 (ml/m3 olarak) | Şişeler | Tüpler | Basınçlı variller | Şişe çerçeveleri | Denemelerin Süresi (yıl) | Deneme basıncı (bar olarak) | Hizmet basıncı (Bar olarak) | Özel ambalaj hükümleri |
| 1859 | SİLİSİYUM TETRAFLORÜRÜ | 2TC | 450 | X | X | X | X | 5 | 200 300 | 0,74 0,10 |  |
| 1860 | STABİLİZE VİNİL FLORÜRÜ | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 250 | 0 64 | A,r |
| 1911 | İBORAN | 2TF | 80 | X |  | X | X | 5 | 250 | 0,07 | D,k,o |
| 1912 | METİL KLORÜRÜ VE METİLEN KLORURU KARIŞIMI | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 17 | 0,81 | A,r |
| 1952 | ETİLEN OKSİDİ VE KARBON DİYOKSİT KARIŞIMI, en fazla % 9 etilen oksidi içerir | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 190 250 | 0,66 0,75 | R R |
| 1958 | DİKLORO-1,2 TETRAFLORO-1,1,2,2 ETAN (SOĞUTUCU GAZ R114) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,30 | R |
| 1959 | DİFLORO-1,1 ETİLEN (SOĞUTUCU GAZ R 1132a ) | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 250 | 0,77 | R |
| 1962 | ETİLEN | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 225 300 | 0,34 0,37 |  |
| 1965 | GAZLI HİDROKARBÜR SIVILI KARIŞIMLI, N.S.A Karışım A Karışım A01 Karışım A02 Karışım Ao Karışım A1 Karışım B1 Karışım B2 Karışım B Karışım C | 2F |  | X | X | X | X | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 10 15 15 15 20 25 25 25 30 | b) 0,50 0,49 0,48 0,47 0,46 0,45 0,44 0,43 0,42 | R,v,z |
| 1967 | HAŞARAT İLACI GAZI, TOKSİK, N.S.A | 2T |  | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 1968 | HAŞARAT İLACI, N.S.A | 2A |  | X | X | X | X | 10 |  |  | r,z |
| 1969 | IZOBÜTAN | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,49 | r,v |
| 1973 | KLORODİFLOROMETAN İLE KLOROPENTAFLORETAN KARIŞIMI, sabit kaynama noktasında, takriben % 49 klorodiflorometan içerir (SOĞUTUCU GAZ R 502) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 31 | 1,05 | r |
| 1974 | BROMOKLORODİFLOROMETAN (SOĞUTUCU GAZ R 12B1) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,61 | r |
| 1975 | AZOT MONOKSİT VE DİYAZOT TROKSİT KARIŞIMI (AZOT MONOKSİT VE AZOT DİYOKSİT KARIŞIMI) | 2TOC | 115 | X | X | X |  | 5 |  |  | k,z |
| 1976 | OKTAFLOROSİKLOBÜTAN (SOĞUTUCU GAZ RC 318) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 11 | 1,34 | r |
| 1978 | PROPAN | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 25 | 0,42 | r,v |
| 1982 | TETRAFLOROMETAN (SOĞUTUCU GAZ R 14) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 200 300 | 0,62 0,94 |  |
| 1983 | KLORO-1 TRIFLORO-2,2,2 ETAN (SOĞUTUCU GAZ R 133a) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,18 | r |
| 1984 | TRIFLOROMETAN (SOĞUTUCU GAZ R 23) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 190 250 | 0,87 0,95 | r |
| 2035 | TRIFLORO-1,1,1 ETAN (SOĞUTUCU GAZ R 143a) | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 35 | 0,75 | r r |
| 2036 | XENON | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 130 | 1,24 |  |
| 2044 | DİMETİL-2,2 PROPAN | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,53 | r |

| P200 AMBALAJ TALİMATI P200 |
| --- |
| Tablo 2 : SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ VE ERİMİŞ GAZ |
| B.M. No. | Adı ve Tanımı | Sınıflandırma Kodu | CL50 (ml/m3 olarak) | Şişeler | Tüpler | Basınçlı variller | Şişe çerçeveleri | Denemelerin Süresi (yıl) | Deneme basıncı (bar olarak) | Hizmet basıncı (Bar olarak) | Özel ambalaj hükümleri |
| 2073 | SULU SOLÜSYONDA AMONYAK 15oC de 0,880 den daha az nisbi yoğunluk, % 35 den fazla fakat maksimum % 40 amonyak içerir, % 40 dan daha fazla fakat maksimum % 50 amonyak içerir | 4A |  | X X | X X | X X | X X | 5 5 | 10 12 | 0,80 0,77 | b b |
| 2188 | ARSİN | 2TF | 20 | X |  | X |  | 5 | 42 | 1,10 | d,k |
| 2189 | DİKLOROSİLAN | 2TFC | 314 | X | X | X | X | 5 | 10 | 0,90 |  |
| 2191 | SÜLFÜRİL FLORÜRÜ | 2T | 3020 | X | X | X | X | 5 | 50 | 1,10 | u |
| 2192 | GERMANE c) | 2TF | 620 | X | X | X | X | 5 | 250 | 1,02 | d,r |
| 2193 | HEGZAFLORETAN (SOĞUTUCU GAZ R 116) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 200 | 1,10 |  |
| 2194 | SELENİYUM HEGZAFLORÜRÜ | 2TC | 50 | X |  | X |  | 5 | 36 | 1,46 | k,r |
| 2195 | TELÜR HEGZAFLORÜRÜ | 2TC | 25 | X |  | X |  | 5 | 20 | 1,00 | k,r |
| 2196 | TUNGTEN HEGZAFLORÜRÜ | 2TC | 160 | X |  | X |  | 5 | 10 | 2,70 | a,k,r |
| 2197 | ANİDRİK HİDROJEN İODÜRÜ | 2TC | 2860 | X | X | X | X | 5 | 23 | 2,25 | a,d,r |
| 2198 | FOSFOR PENTAFLORÜRÜ | 2TC | 190 | X |  | X |  | 5 | 200 300 | 0,90 1,34 | k k |
| 2199 | FOSFİN c) | 2TF | 20 | X |  | X |  | 5 | 225 250 | 0,30 0,45 | d,k d,k |
| 2200 | STABİLİZE PROPDİYEN | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 22 | 0,50 | r |
| 2202 | ANİDRİK HİDROJEN SELENİÜRÜ | 2TF | 2 | X | X | X | X | 5 | 31 | 1,60 | k |
| 2203 | SİLAN c) | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 225 250 | 0,32 0,36 | d,q d,q |
| 2204 | KARBONİL SÜLFÜRÜ | 2TF | 1700 | X | X | X | X | 5 | 26 | 0,84 | r,u |
| 2417 | KARBONİL FLORÜRÜ | 2TC | 360 | X | X | X | X | 5 | 200 300 | 0,47 0,70 |  |
| 2418 | KÜKÜRT TETRAFOLÜRÜ | 2TC | 40 | X |  | X |  | 5 | 30 | 0,91 | k,r |
| 2419 | BROMOTRİFLORETİLEN | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,19 | r |
| 2420 | HEGZAFLORASETON | 2TC | 470 | X | X | X | X | 5 | 22 | 1,08 | r |
| 2421 | AZOT TRİOKSİT | 2TOC | NAKLİYESİ YASAK |
| 2422 | OKTAFLOROBÜTEN-2 (SOĞUTUCU GAZ R 1318) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 12 | 1,34 | r |
| 2424 | OKTAFLOROPROPAN (SOĞUTUCU GAZ R 218) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 25 | 1,09 | r |
| 2451 | AZOT TRİFLORÜR | 2O |  | X | X | X | X | 10 | 200 300 | 0,50 0,75 |  |
| 2452 | STABİLİZE ETİLASETİLEN | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,57 | c,r |
| 2453 | ETİL FLORÜRÜ (SOĞUTUCU GAZ R 161) | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 30 | 0,57 | r |
| 2454 | METİL FLORÜRÜ (SOĞUTUCU GAZ R 41) | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 300 | 0,36 | r |
| 2455 | METİL NİTRİTİ | 2A | NAKLİYESİ YASAK |
| 2517 | KLORO-1 DİFLORO-1,1 ETAN (SOĞUTUCU GAZ R 142b) | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,99 | r |
| 2534 | METİLKLORSİLAN | 2TFC | 600 | X | X | X | X | 5 |  |  | r,z |
| 2548 | KLOR PENTAFLORÜRÜ | 2TOC | 122 | X | X | X | X | 5 | 13 | 1,49 | a,k |
| 2599 | KLOROTRİFLOROMETAN VE TRİFLOROMETAN, AZOTROP KARIŞIMINDA takriben % 60 klorotriflorometan içerir (SOĞUTUCU GAZ R 503) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 31 42 100 | 0,11 0,20 0,66 | r r r |
| 2601 | SİKLOBÜTAN | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,63 | r |
| 2602 | DİKLORODİFLOROMETAN VE DİFLORETAN, AZOTROP KARIŞIMINDA takriben % 74 klorotriflorometan içerir (SOĞUTUCU GAZ R 500) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 22 | 1,01 | r |
| 2676 | STİBİN | 2TF | 20 | X |  | X |  | 5 | 20 | 1,20 | k,r |

| P200 AMBALAJ TALİMATI P200 |
| --- |
| Tablo 2 : SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ VE ERİMİŞ GAZ |
| B.M. No. | Adı ve Tanımı | Sınıflandırma Kodu | CL50 (ml/m3 olarak) | Şişeler | Tüpler | Basınçlı variller | Şişe çerçeveleri | Denemelerin Süresi (yıl) | Deneme basıncı (bar olarak) | Hizmet basıncı (Bar olarak) | Özel ambalaj hükümleri |
| 2901 | BROM KLORÜRÜ | 2TOC | 290 | X | X | X | X | 5 | 10 | 1,50 | a |
| 3057 | TRİFLORASETİLEN | 2TC | 10 | X | X | X |  | 5 | 17 | 1,17 | k,r |
| 3070 | ETİLEN OKSİT VE DİKLORODİFLOROMETAN KARIŞIMI, en fazla % 12,5 etilen oksidi içerir | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 18 | 1,09 | r |
| 3083 | PERKLORİL FLORÜRÜ | 2TO | 770 | X | X | X | X | 5 | 33 | 1,21 | u |
| 3153 | PERFLORO ETERİ (METİLVİNİLİK) | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 20 | 0,75 | r |
| 3154 | PERFLORO ETERİ (ETİLVİNİLİK) | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,98 | r |
| 3157 | YAKICI MADDE SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, N.S.A | 2O |  | X | X | X | X | 10 |  | 1,04 | z |
| 3159 | TETRAFLORO-1,1,1,2 ETAN (SOĞUTUCU GAZ R 134a) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 22 |  | r |
| 3160 | YANICI, TOKSİK SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, N.S.A | 2TF | ≤5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | r,z |
| 3161 | YANICI, SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, N.S.A | 2F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | r,z |
| 3162 | TOKSİK, SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, N.S.A | 2T | ≤5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 3163 | SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, N.S.A | 2A |  | X | X | X | X | 10 |  |  | r,z |
| 3220 | PENTAFLORETAN (SOĞUTUCU GAZ R 125) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 49 36 | 0,95 0,72 | r |
| 3252 | DİFLOROMETAN (SOĞUTUCU GAZ R 32) | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 48 | 0,78 | r |
| 3296 | HEPTAFLOROPROPAN (SOĞUTUCU GAZ R 227) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 15 | 1,20 | r |
| 3297 | ETİLEN OKSİDİ VE KLOROTETRAFLORETAN KARIŞIMI, en fazla % 8,8 etilen oksit içerir | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,16 | r |
| 3298 | ETİLEN OKSİDİ VE PENTAFLORETAN KARIŞIMI, en fazla % 7,9 etilen oksit içerir | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 26 | 1,02 | r |
| 3299 | ETİLEN OKSİDİ VE TETRAFLORETAN KARIŞIMI, en fazla % 5,6 etilen oksit içerir | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 17 | 1,03 | r |
| 3300 | ETİLEN OKSİDİ VE KARBON DİYOKSİT KARIŞIMI, en fazla % 87 etilen oksit içerir | 2TF | >2900 | X | X | X | X | 5 | 28 | 0,73 | r |
| 3307 | YAKICI MADDE, TOKSİK SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, N.S.A | 2TO | ≤5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 3308 | AŞINDIRICI, TOKSİK SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, N.S.A | 2TC | ≤5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | r,z |
| 3309 | YANICI, TOKSİK SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, N.S.A | 2TFC | ≤5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | r,z |
| 3310 | YAKICI MADDE, TOKSİK, AŞINDIRICI, SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, N.S.A | 2TOC | ≤5000 | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 3318 | SULU SOLÜSYONDA AMONYAK, 15oC De nisbi yoğunluğu 0,880 den daha az, % 50 den fazla amonyak içerir | 4TC |  | X | X | X | X | 5 |  |  | b |
| 3337 | SOĞUTUCU GAZ R 404A | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 36 | 0,82 | r |
| 3338 | SOĞUTUCU GAZ R 407A | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 36 | 0,94 | r |
| 3339 | SOĞUTUCU GAZ R 407B | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 38 | 0,93 | r |
| 3340 | SOĞUTUCU GAZ R 407C | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 35 | 0,95 | r |
| 3354 | YANICI HAŞARE İLACI GAZI, N.S.A | 2F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | r,z |

| P200 AMBALAJ TALİMATI P200 |
| --- |
| Tablo 2 : SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ VE ERİMİŞ GAZ |
| B.M. No. | Adı ve Tanımı | Sınıflandırma Kodu | CL50 (ml/m3 olarak) | Şişeler | Tüpler | Basınçlı variller | Şişe çerçeveleri | Denemelerin Süresi (yıl) | Deneme basıncı (bar olarak) | Hizmet basıncı (Bar olarak) | Özel ambalaj hükümleri |
| 3355 | TOKSİK, YANICI, HAŞARE İLACI GAZI, N.S.A | 2TF |  | X | X | X | X | 5 |  |  | r,z |
| 3374 | ÇÖZELTİSİZ ASETİLEN | 2F |  | X |  | X |  | 5 | 60 |  | c,p |

__________________________

- bileşik malzemeden yapılan haznelere uygulanmaz

- B.M. No. 1965 karışımları için, kapasite litresi başına, içeriğin kabul edilebilir maksimum kitlesi aşağıda verildiği gibidir :

kapasite litresi

başına, içeriğin

kabul edilebilir

maksimum

kitlesi kg/l

| 0,50 0,49 0,48 0,47 0,46 0,45 0,44 0,43 0,42 |  | ticari propan | ticari bütan |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A |
|  |  |  |  | A01 |  |
|  |  |  |  | A02 |  |  |
|  |  |  | A0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |

0,440      0,450    0,463     0,474    0,485    0,495    0,505     0,516    0,526

50oC de, hacimsel kitle, kg/l olarak

- piroforik bir gaz olarak göz önüne alınır

- toksik olarak göz önüne alınır. CL50 nin	 değeri belirlenmelidir.

| P200 AMBALAJ TALİMATI P200 |
| --- |
| Tablo 3 : SINIF 2 YE AİT OLMAYAN MADDELER |
| B.M. No. | Adı ve Tanımı | Sınıfı | Sınıflandırma kodu | CL50 (ml/m3) | şişeler | Basınçlı variller | Şişe çerçeveleri | Tüpler | Denemelerin süresi (yıl olarak) | Deneme basıncı (bar olarak) | Doldurma katsayısı | Özel ambalaj hükümleri |
| 1051 | STABİLİZE HİDROJEN SİYANÜRÜ % 3 den daha az su içerir | 6.1 | TF1 | 40 | X |  | X |  | 5 | 100 | 0,55 | k |
| 1052 | ANİDRİK HİDROJEN FLORÜRÜ | 8 | CT1 | 966 | X | X | X |  | 5 | 10 | 0,84 | ab,ac |
| 1745 | BROM PENTAFLORÜRÜ | 5.1 | OTC | 25 | X | X | X |  | 5 | 10 | b) | k,ab,ad |
| 1746 | BROM TRİFLORÜRÜ | 5.1 | OTC | 50 | X | X | X |  | 5 | 10 | b) | k,ab,ad |
| 2495 | İYOT PENTAFLORÜRÜ | 5.1 | OTC | 120 | X | X | X |  | 5 | 10 | b) | k,ab,ad |

P201 AMBALAJ TALİMATI P201

Bu talimat B.M. No. 3167, 3168 ve 3169’a uygulanır

Aşağıda verilen ambalajlara onay verilmektedir : Yetkili makam tarafından tespit edilmiş olan, yapı, deneme ve de doldurma talimatlarını tatmin eden sıkıştırılmış gaz için şişeler, tüpler ve basınçlı variller; Bunun ötesinde, eğer 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlere uygun ise, aşağıda verilen ambalajlara da onay verilmiştir. Toksik olmayan gazlar için, III. ncü ambalaj grubuna uygun olan, koli başına maksimum 5 l içerikli, sıkıca kapatılmış olan, camdan ya da metalden yapılmış iç ambalajlardan oluşan bileşik ambalajlar; Toksik olan gazlar için, III. ncü ambalaj grubuna uygun olan, koli başına maksimum bir litre içerikli, sıkıca kapatılmış olan, camdan ya da metalden yapılmış iç ambalajlardan oluşan bileşik ambalajlar;

P202 AMBALAJ TALİMATI P202

(rezerve)

P203 AMBALAJ TALİMATI P203

Ambalaj türü : kriyojenik hazneler Genel talimatlar : 4.1.6 daki özel hükümlere uygun olmalıdır. Hazneler, çığ ya da kırağı ile kaplanmayacak şekilde izole edilmelidirler; 3O sınıflandırma kodundaki gazların nakliyesine hedeflenen hazneler için, contaların sızdırmazlığını sağlamak için kullanılan malzemeler ya da kapatma tertibatının bakımını sağlamak için kullanılan malzemeler, içerik ile uyum sağlamalıdır. Kapalı kriyojenik hazneler için özel talimatlar 6.2 başlıktaki talimatlara uygun olarak üretilmiş olan kapalı kriyojenik hazneler, soğutulmuş sıvılaştırılmış gazın nakliyesi için onaylanmışlardır. Deneme basıncı Soğutulmuş sıvılar, aşağıda verilen minimum deneme basınçlarında denenmiş olan, kapalı kriyojenik haznelerde muhafaza edilmelidir : boş ile izolasyonda kapalı kriyojenik hazneler için, doldurma ve boşaltma esnasında 100 kPa (1 bar) arttırılmış da dahil olmak üzere, deneme basıncı, dolu olan kabın maksimum basıncının 1,3 mislinden daha az olmamalıdır; kapalı olan diğer kriyojenik hazneler için, deneme basıncı, dolu olan kabın maksimum basıncının 1,3 mislinden daha az olmamalıdır, doldurma ve boşaltma esnasında gelişmiş olan basınç dikkate alınmalıdır. Doldurma derecesi Yanıcı olmayan, toksik olmayan, soğutulmuş sıvılaştırılmış olan gazlar için, (sınıflandırma kodu 3A ve 3O), doldurma ısısındaki ve 100 kPa (1 bar) lık bir basınçtaki sıvı aşaması, basınçlı kap içeriğinin (su) % 98 ni aşmamalıdır. Yanıcı olan, soğutulmuş sıvılaştırılmış gazlar için, (sınıflandırma kodu 3F), doldurma derecesi, içeriğin, basınç azaltma tertibatının açılma basıncını eşitleyen buhar gerilimindeki ısıya getirildiğinde, sıvı aşaması, bu ısıda, kabın içeriğinin (su) % 98 ne ulaşacak şekildeki değerden daha az bir değerde kalmalıdır.

P203 AMBALAJ TALİMATI (devam) P203

Basınç azaltma tertibatları Kapalı olan kriyojenik hazneler, en az bir adet basınç azaltıcı tertibat ile donatılmalıdır. Uygunluk Contaların sızdırmazlığı ya da kilitlerin bakımı için kullanılan maddeler, kabın içeriği ile uyum sağlamalıdır. Yakıt gazları için (sınıflandırma kodu 3O), yukarıda verilen 3) maddesine bakınız. Periyodik incelemeler Hazneler, 6.2.1.6 ya uygun olarak periyodik incelemelere tabi tutulmalıdır. Periyodik incelemeler, her 10 yılda bir gerçekleşmelidir. Bu sürelerin ihlalinde, bileşik malzemeli haznelerin periyodik incelemeleri, tasarım ve yapının teknik kodunu onaylamış olan, COTIF’in üye Devletinin yetkili merci tarafından belirlenmiş olan aralıklarla gerçekleştirilmelidir. Açık olan kriyojenik hazneler için özel talimatlar Açık olan kriyojenik hazneler, 3F sınıflandırma kodundaki yanıcı soğutulmuş sıvılaştırılmış gazlar ile B.M. No. 2187 sıvı karbon diyoksit ve karışımlarının nakliyesi için onaylanmamıştır. Hazneler, sıvının yayılmasını önleyecek olan tertibatlarla donatılmalıdır. Camdan yapılmış olan hazneler, boşlukla ayrılmış olan çift duvarlı olmalı ve izole edici ve emici bir malzeme ile sarılmalıdır; Tel sepetler ile korunmalıdır ve metal kasaların içinde yerleştirilmelidir. Cam kaplar ve diğer hazneler için tasarlanmış olan metal kasalar, yakalama olanakları ile donatılmalıdır. Haznelerin açık yerleri, gazın çıkmasını sağlayacak, sıvının yayılmasını önleyecek ve düşmeyecek şekilde sabitlenmiş tertibatlar ile donatılmalıdır. İçerik olarak soğutulmuş sıvı oksijen ve karışımları olan B.M. No. 1073 durumunda, bu tertibatlar ile, cam haznelerı çevreleyen izole edici ve emici madde, yakıt maddesi olmayan maddelerden olmalıdır. Normlara atıf (rezerve)

P204 AMBALAJ TALİMATI P204

Bu ambalaj talimatı, B.M. No. 1950 aerosoller ve B.M. No. 2037 gaz içeren hafif kapasiteli hazneler (gaz kartuşları) na uygulanır.

uygulanabilir olduklarında, 4.1.6 nın özel hükümlerine uygun olmalıdır. Hazneler, her türlü gazın kaçmasını önlemek amacıyla, kapalı ve sızdırmaz olmalıdır. Aerosol jeneratörleri ve gaz kartuşları, ahşaptan, kartondan ya da metal kasalara yerleştirilmelidir; kırılabilecek olan camdan ya da sentetik maddeden yapılmış olan aerosol jeneratörleri (B.M. No. 1950 aerosoller), birbirlerinden kartondan ya da uygun malzemeden yapılmış olan ara yapraklarla ayrılmalıdırlar. Eğer kartondan ise, bir koli 50 kg yu aşmamalıdır ve diğer türden ambalajlar ise, 75 kg yu aşmamalıdır. Vagonlarla ya da komple yük ile nakliyat söz konusu olduğunda, aerosol jeneratörleri ve de gaz içeren düşük kapasiteli metal hazneler da yanda verildiği şekilde ambalajlanmalıdır : objeler ünite olarak tepsilerde gruplandırılmalı ve uygun plastik bir çul ile pozisyonunda tutulmalıdır; bu üniteler istiflenmeli ve paletlerin üzerine uygun bir şekilde yerleştirilmelidir.

P205 AMBALAJ TALİMATI P205 (kaldırıldı)

P206 AMBALAJ TALİMATI P206

Bu ambalaj talimatı, B.M. No. 3150 gazlı hidrokarbürlü küçük cihazlara ya da boşaltma tertibatlı, küçük cihazlar için gazlı hidrokarbürlü tekrar şarj edicilere uygulanır.

uygulanabilir olduklarında, 4.1.6 nın özel hükümlerine uygun olmalıdır. Objeler, dolduruldukları Devletin talimatlarına uygun olmalıdır. Cihazlar ve de tekrar şarj ediciler, 6.1.4 e uygun olan, II.nci grup ambalaj için, 6.1 başlığına uygun olarak denenmiş ve onaylanmış olmalıdır.

P300 AMBALAJ TALİMATI P300

Bu ambalaj talimatı, B.M. No. 3064’e uygulanır.

Aşağıda verilmiş olan ambalajlar, 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlere uygun ise onaylanır : Metal kutuların içinde yapılmış olan, maksimum bir litrelik bir içeriği olan ve dışı da 5 l solüsyondan daha fazla içeren ahşaptan yapılmış kasalar (4C1, 4C2, 4D ya da 4F) olan bileşik ambalajlardır.

İlave hükümler : Metal kutular, emici doldurma malzemesi ile tamamen çevrelenmiş olmalıdır. Ahşaptan yapılmış kasalar, suyu ve nitrogliserini sızdırmaz olan, uygun bir malzeme ile tamamiyle duble edilmiş olmalıdır.

P301 AMBALAJ TALİMATI P301

Bu ambalaj talimatı, B.M. No. 3165’e uygulanır.

Aşağıda verilmiş olan ambalajlar, 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlere uygun ise onaylanır : kaynaklı zeminleri olan, tüp bölmelerden oluşan, alüminyumdan yapılmış basınçlı kap. Bu kabın içindeki yakıtın primer olarak tutulması, iç hacmi maksimum 46 l olan, kaynaklı alüminyumdan yapılmış bir hortum ile sağlanır. Dış kap, minimum 1 275 kPa (manometrik basınç) lık bir hesaplama basıncına ve minimum 2 755 kPa lık bir kopma basıncına sahip olmalıdır. Her kap, üretim esnasında, nakliyattan önce, bir sızdırmazlık kontrolüne tabi tutulmalıdır; hiçbir kaçak göstermemelidir. İç kabın tümü, yanıcı olmayan, mika gibi, bir doldurma malzemesi ile, metalden yapılmış, sağlam ve sımsıkı kapalı olan ve tüm aksesuarları uygun bir şekilde koruyan bir dış ambalaj içine, sıkıca desteklenmiş olmalıdır Kap başına ve koli başına maksimum yakıt miktarı 42 l dir. Alüminyumdan yapılmış olan basınçlı kap Bu kabın içindeki yakıtın primer olarak tutulması, buharlara sızdırmaz olan kaynaklı bir bölüm ve de maksimum iç hacmi 46 l olan elastomerden yapılmış bir hortum ile sağlanmaktadır. Basınçlı kap, minimum 2 860 kPa (manometrik basınç) lık bir hesaplama basıncına ve minimum 5 170 kPa lık (manometrik basınç) bir kopma basıncına sahip olmalıdır. Her kap, üretim esnasında, nakliyattan önce, bir sızdırmazlık kontrolüne tabi tutulmalıdır ve yanıcı olmayan, mika gibi, bir doldurma malzemesi ile, metalden yapılmış, sağlam ve sımsıkı kapalı olan ve tüm aksesuarları uygun bir şekilde koruyan bir dış ambalaj içine, sıkıca desteklenmiş olmalıdır Kap başına ve koli başına maksimum yakıt miktarı 42 l dir.

P302 AMBALAJ TALİMATI P302

Bu ambalaj talimatı, B.M. No. 3269’a uygulanır.

Aşağıda verilmiş olan ambalajlar, 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlere uygun ise onaylanır : Temel ürüne uygulanan 3.ncü sınıf kriterlerine uygun olarak, II ya da III ambalaj gruplarının deneme seviyesine uygun olan bileşimli ambalajlar. Temel ürün ile tahrik edicinin (organik peroksit) her biri, ayrı ayrı iç ambalajlara sarılmalıdır. Bir kaçak durumu söz konusu olduğunda, birbirleri arasında tehlikeli olarak tepki vermemeleri şartıyla, bileşimler, aynı dış ambalaj içine yerleştirilebilirler. İç ambalaj, eğer tahrik edici sıvı ise 125 ml den daha fazla ve sert ise 500 g dan daha fazla tahrik edici içermemelidir.

P400 AMBALAJ TALİMATI P400

Bu ambalaj talimatı, B.M. No. 3165’e uygulanır.

Aşağıda verilmiş olan ambalajlar, 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlere uygun ise onaylanır (ayrıca, 4.1.4.4 tablosuna da bakınız) : tablo 4.1.4.4 de yer alan zorunlu talimatları tatmin etmesi gereken şişeler, tüpler ve çelikten basınçlı fıçılar. Musluklar, kapaklar ya da çelikten yapılmış halkalar ile korunmalıdır; eğer böyle bir surum söz konusu değil ise, şişeler, tüpler ve basınçlı bidonlar sert ve sağlam dış ambalajlara istiflenmelidir. Dış ambalaj içinde her türlü hareketi önlemek amacıyla, şişeler, tüpler ve basınçlı fıçılar sabit tutulmalıdır ve normal istifleme ve nakliye şartları dahilinde, basınç azaltıcı tertibatları buhar alanında kalacak şekilde sarılmalılar ve nakledilmeliler. Her birinin içeriği 1 litreyi aşmayan ve contalı telli bir tıpa ile donatılmış olan, camdan ya da metalden yapılmış iç ambalaj ile teçhizatlandırılmış, sımsıkı kapalı metalden bidonlar içeren kasalar (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F ya da 4G), fıçılar (1A2, 1B2, 1N2, 1D ya da 1G) veya bidonlar (jerikanlar) (3A2 ya da 3B2). İç ambalajlar, içeriğin tümünü absorbe edebilecek şekilde yeterli miktarda, emici olan ve yakıtlı olmayan, kuru bir doldurma malzemesi ile , tüm kenarlarından sıkıştırılacaktır. İç ambalajlar, içeriklerinin % 90 nından daha fazla doldurulmamalıdır. Dış ambalajların maksimum net kitlesi 125 kg olmalıdır. . Her birinin maksimum net kitlesi 150 kg olan, her biri 4 l yi aşmayan bir içeriği olan, sımsıkı kapalı metalik bidonlar içeren, contalı telli bir tıpa ile donatılmış olan, çelikten, alüminyumdan ya da başka bir metalden yapılmış fıçılar (1A2, 1B2 veya 1N2), bidonlar (jerikanlar) (3A2 veya 3B2) ya da kasalar (4A veya 4B). ). İç ambalajlar, içeriğin tümünü absorbe edebilecek şekilde yeterli miktarda, emici ve yakıtlı olmayan, kuru bir doldurma malzemesi ile , tüm kenarlarından sıkıştırılacaktır. Her iç ambalaj tabakası, diğerlerinden, doldurma malzemesinin haricinde, bir duvar ile ayrılmalıdır. . İç ambalajlar, içeriklerinin % 90 nından daha fazla doldurulmamalıdır.

Özel ambalaj talimatları PP86 B.M. No. 3392 ve 3394 için, hava, gazlı aşamadan, azot yardımıyla ya da başka bir olanakla boşaltılmalıdır.

P401 AMBALAJ TALİMATI P401

Aşağıda verilmiş olan ambalajlar, 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlere uygun ise onaylanır (ayrıca, 4.1.4.4 tablosuna da bakınız) : tablo 4.1.4.4 de yer alan zorunlu talimatları tatmin etmesi gereken şişeler, tüpler ve çelikten basınçlı fıçılar. Musluklar, kapaklar ya da çelikten yapılmış halkalar ile korunmalıdır; eğer böyle bir surum söz konusu değil ise, şişeler, tüpler ve basınçlı bidonlar, sağlam doğal ahşaptan, kartondan ya da plastikten kasalar içine istiflenmelidir. Kasa içinde her türlü hareketi önlemek amacıyla, şişeler, tüpler ve basınçlı fıçılar sabit tutulmalıdır ve normal istifleme ve nakliye şartları dahilinde, basınç azaltıcı tertibatları alanında kalacak şekilde sarılmalılar ve nakledilmeliler. _____________________________ İç ambalaj Dış ambalaj 1 l 30 kg (maksimum net kitle) Camdan, metalden ya da telli bir tıpa ile donatılmış olan plastikten yapılmış, ve içeriğin tümünü absorbe edebilecek şekilde yeterli miktarda, emici ve sabit olan, iç ambalajlardan oluşan bileşik ambalajlar.

P402 AMBALAJ TALİMATI P402

Aşağıda verilmiş olan ambalajlar, 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlere uygun ise onaylanır (ayrıca, 4.1.4.4 tablosuna da bakınız) : tablo 4.1.4.4 de yer alan zorunlu talimatları tatmin etmesi gereken şişeler, tüpler ve çelikten basınçlı fıçılar. Musluklar, kapaklar ya da çelikten yapılmış halkalar ile korunmalıdır; eğer böyle bir surum söz konusu değil ise, şişeler, tüpler ve basınçlı bidonlar, sağlam doğal ahşaptan, kartondan ya da plastikten kasalar içine istiflenmelidir. Kasa içinde her türlü hareketi önlemek amacıyla, şişeler, tüpler ve basınçlı fıçılar sabit tutulmalıdır ve normal istifleme ve nakliye şartları dahilinde, basınç azaltıcı tertibatları alanında kalacak şekilde sarılmalılar ve nakledilmeliler. _____________________________ İç ambalaj Dış ambalaj 10 kg (cam) 125 kg 15 kg (metal 125 kg ya da plastik) ______________________________ Camdan, metalden ya da telli bir tıpa ile donatılmış olan plastikten yapılmış, ve içeriğin tümünü absorbe edebilecek şekilde yeterli miktarda, emici ve sabit olan, iç ambalajlardan oluşan bileşik ambalajlar. Maksimum 250 litre içerikli çelik fıçılar (1A1) Maksimum içeriği 250 litre olan, alüminyum ya da çelikten (6HA1 ya da 6HB1) dış fıçılı, plastik bir kaptan oluşan bileşik ambalajlar.

RID ve ADR’ye özgü özel ambalaj hükümleri RR4 B.M. No.3130 için, haznelerin açık kapakları, seri olarak monte edilmiş ve en az birinin vidalanmış ya da eşdeğer bir şekilde kapatılması sağlanmış en az iki adet tertibat aracılığıyla sımsıkı kapatılmalı

| P403 AMBALAJ TALİMATI P403 |
| --- |
| Aşağıda verilmiş olan ambalajlar, 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlere uygun ise onaylanır |
| Bileşik ambalajlar : |
| İç Ambalajlar Camdan 2 kg Plastikten 15 kg Metalden 20 kg İç ambalajlar sımsıkı kapatılmalıdır (örneğin, yapıştırıcı şeritler, ya da telli tıpalar) | Variller çelikten (1A2) alüminyumdan (1B2) çelik ve alüminyum haricindeki diğer metalden (1N2) plastikten (1H2) Kontrplakeden (1D) Kartondan (1G) | Maksimum net kitle 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg |
|  | Kasalar Çelikten (4A) Alüminyumdan (4B) Doğal ahşaptan (4C1) Panoları tozlara karşı sızdırmaz olan doğal ahşaptan (4C2) Kontrplakeden (4 D) Tekrar biçimlendirilmiş doğal ahşap (4F) Kartondan (4G) Plastikten Genleşmiş (4H1) Sert plastikten (4H2) | 400 kg 400 kg 250 kg 250 kg 250 kg 125 kg 125 kg 60 kg 250 kg |
|  | Bidonlar (Jerikanlar) çelikten (3A2) Alüminyumdan (3B2) plastikten (3H2) | 120 kg 120 kg 120 kg |
| Basit ambalajlar : | Maksimum net kitle |
| Variller çelikten (1A1, 1A2) alüminyumdan (1B1, 1B2) çelik ve alüminyum haricindeki diğer metalden (1N1, 1N2) plastikten (1H1, 1H2) Bidonlar (Jerikanlar) çelikten (3A1, 3A2) Alüminyumdan (3B1, 3B2) plastikten (3H1, 3H2) Bileşik ambalajlar Dış varilleri çelik ya da alüminyumdan olan plastik kap (6HA1 ya da 6HB1) Dış varilleri kartondan, plastikten ya da kontrplakeden olan plastik kap (6HG1, 6HH1 ya da 6HD1) Dış kasası ya da kafesi çelik veya alüminyum olan ya da dış kasası doğal ahşaptan, kontrplakeden, kartondan ya da sert plastikten olan, plastik kap (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 veya 6HH2) | 250 kg 250 kg 250 kg 250 kg 120 kg 120 kg 120 kg 250 kg 75 kg 75 kg |
| İlave hükümler : Ambalajlar sımsıkı kapalı olmalıdır |
| Özel ambalaj hükümleri PP83 B.M. No. 2813 için, ısının oluşmasını hedefleyen 20 g den daha fazla madde içermeyen, suya karşı Sızdırmaz olan torbalar, nakliye için sarılabilirler. Suya karşı sızdırmaz olan her torba, mühürlenmiş olan ve kendisinin de bir ara ambalajın içine yerleştirilmiş olan plastik bir torbanın içine konmalıdır. Bir dış ambalajda, 400 g dan daha fazla madde bulunmamalıdır. Hidroaktif madde ile etkileşebilecek olan su ve diğer bir sıvı madde, ambalajın içinde bulunmamalıdır. |

P404 AMBALAJ TALİMATI P404

Bu talimat, piroforik sert maddelere uygulanır (B.M. No. 1383, 1854, 1855, 2005, 2008, 2441, 2545, 2546, 2846, 2881, 3200, 3391, 3393 ve 3461).

Aşağıda verilmiş olan ambalajlar, 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlere uygun ise onaylanır Bileşik ambalajlar Dış ambalajlar: (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F ya da 4H2) İç ambalajlar : her biri 15 kg maksimum net kitleli metalden İç ambalajlar sımsıkı kapalı olmalı ve telli bir tıpa ile donatılmalıdır. 2) Metal ambalajlar : (1A1, 1A2, 1B1, 1N1, 1N2, 3A1, 3A2, 3B1 ve 3B2) Maksimum brüt kitle: 150 kg 3) Bileşik ambalajlar : dış fıçısı çelikten ya da alüminyumdan olan (6HA1 veya 6HB1) plastik kap Maksimum brüt kitle: 150 kg

Özel ambalaj Hükümleri : PP86 B.M. No. 3391 için, hava, azot aracılığıyla, ya da başka bir olanakla gazlı aşama boşaltılmalıdır.

P405 AMBALAJ TALİMATI P405

Bu talimat, B.M. No. 1381’e uygulanır

Aşağıda verilmiş olan ambalajlar, 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlere uygun ise onaylanır B.M. No. 1381 için, su ile kaplanmış olan fosfor : Bileşik ambalajlar Dış ambalajlar: ( 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, ya da 4F) Maksimum brüt kitle: 75 kg İç ambalajlar : metal ile sımsıkı kapalı olan bidonlar, maksimum net kitle 15 kg; veya maksimum 2 kg net kitlenin, toplamını emebilecek kadar yeterli miktarda, kuru, emici ve yanmaz bir doldurma malzemesi ile tüm kenarlarından sıkıştırılmış, camdan yapılmış iç ambalaj. Fıçılar (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 ya da 1N2); net maksimum kitle : 400 kg Bidonlar (jerikanlar) : 3A1, ya da, 3B1 Bu ambalajlar, II. Ambalaj grubunun deneme seviyesinde, 6.1.5.4 de belirtilmiş olduğu gibi sızdırmazlık denemesine uygun olmalıdırlar. 2) B.M. No. 1381 için, kuru durumundaki fosfor : erimiş şekilde : fıçılar (1A1, 1B1, ya da 1N2) net maksimum kitle : 400 kg Mermilerde ya da sert zarflı objelerde, sınıf 1 den gelen herhangi bir bileşim olmadan nakledilmiş Yetkili merci tarafından belirlenen ambalajlar.

P406 AMBALAJ TALİMATI P406

Aşağıda verilmiş olan ambalajlar, 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlere uygun ise onaylanır Bileşik ambalajlar Dış ambalajlar: (4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 1G, 1D, 1H2, 3H2) İç ambalajlar : suya dayanıklı plastikten, kontrplaktan ya da kartondan fıçılar (1H2, 1D veya 1G) ya suya dayanıklı bir iç torbası, plastikten bir astar ya da su geçirmez bir kaplama içeren, aynı malzemelerden yapılmış kasalar (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G ve 4H2). Metal fıçılar (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, veya 1N2), plastik fıçılar (1H1 veya 1H2), metalden bidonlar (jerikanlar) (3A1, 3A2, 3B1 veya 3B2), plastikten bidonlar (jerikanlar) (3H1 veya 3H2), dış fıçısı çelikten ya da alüminyumdan olan plastik hazneler (6HA1 veya 6HB1), dış fıçıları kartondan, plastikten ya da kontrplaktan yapılmış plastik hazneler (6HG1, 6HH1 veya 6HD1), dış kasası ya da kafesi çelikten ya da alüminyumdan veya dış kasası doğal ahşaptan, kontrplaktan, kartondan veya sert plastikten yapılmış plastik hazneler (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 veya 6HH2).

İlave hükümler : ambalajlar, her türlü su, alkol ya da damıtlık kaçağını önleyecek şekilde tasarlanmalı ve üretilmelidir. Ambalajlar, her türlü aşırı basınç patlamasını ya da her türlü 300 kPa (3 bar) dan fazla basıncı önleyecek şekilde üretilmeli ve kapatılmalıdır.

Özel ambalaj hükümleri : PP24 B.M. No. 2852, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368 ve 3369, koli başına 500 g dan daha fazla miktarlarda taşınmamalıdırlar. PP25 B.M. No. 1347 için, madde miktarı, koli başına 15 kg yu aşmamalıdır. PP26 B.M. No. 1310, 1320, 1321, 1322, 1344, 1347, 1348, 1349, 1517, 2907, 3317, ve 3376 için, ambalajlar Kurşun içermemelidir. PP78 B.M. No. 3370 , koli başına 11,5 kg dan daha fazla miktarlarda taşınmamalıdır. PP80 B.M. No. 2907 için, ambalajlar, ambalaj grubu II deneme seviyesini tatmin etmelidir. Ambalaj grubu I’in Deneme kriterlerine uyan ambalajlar kullanılmamalıdır.

P407 AMBALAJ TALİMATI P407

Bu talimat, B.M. No. 1331, 1944, 1945 ve 2254’e uygulanır.

Aşağıda verilmiş olan ambalajlar, 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlere uygun ise onaylanır Bileşik ambalajlar, normal nakliye şartları dahilinde, her türlü kazai yanmayı önlemek amacıyla, tamamen kapalı iç ambalajlardan oluşur. 30 kg’yu aşmaması gereken kartondan yapılmış kasalar haricinde, kolinin maksimum brüt kitlesi 45 kg’yu aşmaması gerekir.

İlave hükümler : Kibritler dikkatlice muhafaza edilmelidir.

Özel ambalaj hükümleri : PP27 güvenlikli olmayan kibritler (B.M. No. 1331), belirgin iç ambalajlara yerleştirilmesi gereken güv enlik kibritleri ya da mum-kibritlerin haricindeki, tehlikeli diğer maddelerle aynı dış ambalajların içine yerleştirilmemelidir. İç ambalajlar, 700 den fazla güvenlikli olmayan kibrit içermemelidir.

P408 AMBALAJ TALİMATI P408

Bu talimat, B.M. No. 3292’e uygulanır.

Aşağıda verilmiş olan ambalajlar, 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlere uygun ise onaylanır Elemanlar : Diğer partilerin dış ambalajlarının iç yüzeyleri ile elemanlar arasındaki her türlü teması ve de nakliye esnasında , elemanların, dış ambalajda, tehlikeli hareketlerini önlemek için, yeterli derecede doldurulmuş ve de adapte edilmiş dış ambalajlara yerleştirilmelidirler. Ambalajlar, II. Grup ambalaj deneme seviyesini tatmin etmelidir. Akümülatörler : Bunlar, ambalajsız ya da koruma ambalajlarının içinde nakledilebilirler (örneğin, tamamen kapalı olan koruma ambalajlarında ya da ahşaptan kafeslerde). Uçlar, diğer akümülatörlerin ya da aynı ambalaja yerleştirilmiş olan diğer malzemelerin ağırlığını taşımamalıdır.

İlave hükümler : Akümülatörler, kısa devrelere karşı korunmalıdırlar ve her türlü kısa devreyi önleyecek şekilde izole edilmelidir.

P409 AMBALAJ TALİMATI P409

Bu talimat, B.M. No. 2956, 3242 ve 3251’e uygulanır.

Aşağıda verilmiş olan ambalajlar, 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlere uygun ise onaylanır Kartondan yapılmış olan fıçılar (1G) i, bir astar ya da bir kaplama ile donatılabilirler, maksimum 50 kg net kitleli. Bileşik ambalajlar : karton bir kasa içinde (4G), tek bir plastik torba, maksimum 50 kg net kitleli. Bileşik ambalajlar : bir karton kasa (4G) veya kartondan bir fıçı (1G) den oluşan dış ambalaj içine, her biri maksimum 5 kg net kitleli plastik ambalajlar; maksimum 25 kg net kitle.

| P410 AMBALAJ TALİMATI P410 |
| --- |
| Eğer 4.1.1. ve 4.1.3 de yer alan genel hükümlere uygun ise, aşağıda verilen ambalajlar onaylanmıştır : |
| Bileşik ambalaj : |
| İç ambalajlar | Dış ambalajlar | Maksimum net kitle |
|  |  | Ambalaj Grubu II | Ambalaj Grubu III |
| Camdan 10 kg Plastikten1) 30 kg Metalden 40 kg Kağıttan 1),2), 10 kg Kartondan1),2 ) 10 kg bu iç ambalajlar, tozlara karşı sızdırmaz olmalıdır. Bu iç ambalajlar, nakliye esnasında nakledilmiş malzemelerin sıvı haline dönüşebilecek olması durumunda, kullanılmamalıdır. | variller Çelikten (1A2) Alüminyumdan (1B2) Çelik ya da alüminyum haricindeki diğer bir metal (1N2) Plastikten (1H2) Kontrplakeden (1D) Kartondan (1G)1) | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg |
|  | Kasalar Çelikten (4A) Alüminyumdan (4B) Doğal ahşaptan (4C1) Panoları tozlara karşı sızdırmaz olan doğal ahşaptan (4C2) Kontrplakeden (4 D) Tekrar biçimlendirilmiş doğal ahşap (4F) Kartondan (4G)1) Genleşmiş plastikten (4H1) Sert plastikten (4H2) | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 60 kg 400 kg | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 60 kg 400 kg |
|  | Bidonlar (jerikanlar) Çelikten (3A2) Alüminyumdan (3B2) Plastikten (3H2) | 120 kg 120 kg 120 kg | 120 kg 120 kg 120 kg |
| Basit ambalajlar : |
| Variller çelikten (1A1 veya 1A2 ) alüminyumdan (1B1 veya 1B2 ) çelik ya da alüminyum haricinde diğer bir metalden (1N1 veya 1N2 ) plastikten (1H1 veya 1H2 ) Bidonlar (jerikanlar) çelikten (3A1veya 3A2) alüminyumdan (3B1veya 3B2) plastikten (3H1 veya 3H2) Kasalar Çelikten (4A3)) Alüminyumdan (4B3)) Doğal ahşaptan (4C13)) Kontrplakeden (4 D3)) Tekrar biçimlendirilmiş doğal ahşap (4F3)) Panoları tozlara karşı sızdırmaz olan doğal ahşaptan (4C23)) Kartondan (4G3)) Sert plastikten (4H23)) | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 120 kg 120 kg 120 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 120 kg 120 kg 120 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg |

| P410 AMBALAJ TALİMATLARI P410 |
| --- |
| Basit ambalajlar (devam) |  |  |
| Torbalar Torbalar (5H3, 5H4, 5L3, 5M23),4)) Bileşik ambalajlar : Dış fıçısı çelikten ya da alüminyumdan, kontrplakeden, kartondan ya da plastikten olan plastik kap (6HA1, 6HB1, 6HG1, 6HD1 veya 6HH1) Dış kafesi veya kasası çelikten ya da alüminyumdan veya dış kasası doğal ahşaptan, kontrplakeden, kartondan ya da sert plastikten olan plastik kap (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, veya 6HH2) Dış varili çelikten, alüminyumdan, kontrplakeden, ya da kartondan, (6PA1, 6PB1, 6PD1, veya 6PG1) ya da dış kasası veya kafesi çelikten ya da alüminyumdan, veya dış kasası doğal ahşaptan ya da kartondan, veya dış sepeti sazdan (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2, veya 6PD2) veya dış kasası sert plastikten ya da genleşebilen plastikten (6PH1, veya 6PH2) olan camdan yapılmış kap | 50 kg 400 kg 75 kg 75 kg | 50 kg 400 kg 75 kg 75 kg |
| Bu ambalajlar, nakliye esnasında, sıvı haline dönüşebilecek olan nakledilen maddeler için kullanılmamalıdır Bu ambalajlar, kapalı bir araç ya da kapalı bir konteyner ile taşınıldığında, sadece ambalaj grubu II deki maddeler için kullanılmalıdır. |
| Özel ambalaj hükümleri : PP39 B.M. No. 1378 için, metal ambalajlar için bir havalandırma gereklidir. PP40 Ambalaj II grubunun, B.M. No. 1326, 1352, 1358, 1395, 1396, 1436, 1437, 1871, 2805, 3182 için, torbalara izin verilmemektedir. PP83 B.M. No. 2813 için, ısının oluşmasına hedeflenen, 20 g maddeden daha fazla içermeyen, suya karşı sızdırmaz olan torbalar, nakliye için sarılabilir. Suya karşı sızdırmaz olan her torba, kendisi de bir ara ambalaj içine yerleştirilmiş olan, sızdırmaz yapılmış plastik bir torbanın içine konmalıdır. Bir dış ambalaj, 400 g dan daha fazla madde içermemelidir. Hidroaktif madde ile etkileşim yapabilecek su ya da diğer sıvılar, ambalajın içinde bulunmamalıdır. |

P411 AMBALAJ TALİMATI P411

Bu talimat B.M. No. 3270’e uygulanır.

Eğer 4.1.1. ve 4.1.3 de yer alan genel hükümlere uygun ise, aşağıda verilen ambalajlar onaylanmıştır : maksimum 30 kg brüt kitleli karton kasalar; iç basıncın artmasından dolayı, hiçbir patlamanın mümkün olmaması şartıyla, diğer ambalajlar. Maksimum net kitle 30 kg’yu aşmamalıdır.

P500 AMBALAJ TALİMATI P500

Bu talimat B.M. No. 3356’ya uygulanır.

Eğer 4.1.1. ve 4.1.3 de yer alan genel hükümlere uygun ise, aşağıda verilen ambalajlar onaylanmıştır : Ambalajlar, ambalaj grubu II nin deneme seviyesini tatmin etmelidir. Koli içindeki bir jeneratör harekete geçtiğinde, jeneratör ya da jeneratörler, aşağıda verilen şartları yerine getirecek olan bir kolide nakledilmelidir : Bu jeneratör, koli içinde yer alan diğer jeneratörleri de harekete geçirmemelidir; Ambalaj malzemesi yanmamalıdır; ve Kolinin dış yüzeyindeki ısı, 100oC den daha fazla olmamalıdır.

P501 AMBALAJ TALİMATI P501

Bu talimat B.M. No. 2015’e uygulanır.

Eğer 4.1.1. ve 4.1.3 de yer alan genel hükümlere uygun ise, aşağıda verilen ambalajlar onaylanmıştır :

Bileşik ambalajlar : iç ambalajların maksimum net İçeriği kitle 1) Bir kasa (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4H2) veya bir fıçı (1A2, 1B2, 1N2 51 125 kg 1H2, 1D) ya da bir bidon (jerikan) (3A2, 3B2, 3H2) içinde bulunan camdan, plastikten ya da metalden iç ambalajlar Her biri plastik bir torbada, karton bir kasada (4G) ya da karton bir varilde (1G) bulunan, plastikten ya da metalden yapılmış iç 21 50 kg ambalajlar

Basit ambalajlar : Maksimum içerik

Variller 250 l çelikten (1A1) alüminyumdan (1B1) çelik ya da alüminyum haricinde diğer bir metalden (1N1) plastikten (1H1) Bidonlar (jerikanlar) 60 l çelikten (3A1) alüminyumdan (3B1) plastikten (3H1 ) Bileşik ambalajlar : Dış fıçısı çelikten ya da alüminyumdan, 250 l olan plastik kap (6HA1, 6HB1,) Dış fıçısı kontrplakeden, kartondan ya da plastikten 250 l olan plastik kap (6HG1, 6HD1, 6HH1) Dış kafesi veya kasası çelikten ya da alüminyumdan veya dış 60 l kasası doğal ahşaptan, kontrplakeden, kartondan ya da sert plastikten olan plastik kap (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, veya 6HH2) Dış varili çelikten, alüminyumdan, kontrplakeden, ya da kartondan, 60 l sert plastikten ya da genleşebilen plastikten (6PA1, 6PB1, 6PD1, 6PG1, 6PH1, veya 6PH2) ya da dış kasası veya kafesi çelikten ya da alüminyumdan, veya dış kasası doğal ahşaptan ya da kartondan, veya dış sepeti sazdan (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2, veya 6PD2)

İlave hükümler: Ambalajlar, içerikleinin % 90 dan daha fazla doldurulmamalıdır. Ambalajlar bir havalandırma ile donatılmalıdır.

| P502 AMBALAJ TALİMATI P502 |
| --- |
| Aşağıda verilmiş olan ambalajlar, 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlere uygun ise onaylanır |
| Bileşik ambalajlar : Maksimum net kitle |
| İç Ambalajlar Camdan 5 l Plastikten 5 l Metalden 5 l | Variller çelikten (1A2) alüminyumdan (1B2) çelik ve alüminyum haricindeki diğer metalden (1N2) plastikten (1H2) Kontrplakeden (1D) Kartondan (1G) | 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg |
|  | Kasalar Çelikten (4A) Alüminyumdan (4B) Doğal ahşaptan (4C1) Panoları tozlara karşı sızdırmaz olan doğal ahşaptan (4C2) Kontrplakeden (4 D) Tekrar biçimlendirilmiş doğal ahşap (4F) Kartondan (4G) Plastikten Genleşmiş (4H1) Sert plastikten (4H2) | 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 60 kg 125 kg |
| Basit ambalajlar : | Maksimum net kitle |
| Variller çelikten (1A1) alüminyumdan (1B1) plastikten (1H1) Bidonlar (Jerikanlar) çelikten (3A1) Alüminyumdan (3B1) plastikten (3H1) | 250 l 60 l |
| Bileşik ambalajlar : |
| Dış varilleri çelik ya da alüminyumdan olan plastik kap (6HA1 ya da 6HB1) 250 l Dış varilleri kartondan, plastikten ya da kontrplakeden olan plastik kap (6HG1, 250 l 6HH1, 6HD1) Dış kasası ya da kafesi çelik veya alüminyum olan ya da dış kasası doğal ahşaptan, 60 l kontrplakeden, kartondan ya da sert plastikten olan, plastik kap (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 veya 6HH2) Dış varili çelikten, alüminyumdan, kontrplakeden, ya da kartondan, 60 l sert plastikten ya da genleşebilen plastikten (6PA1, 6PB1, 6PD1, 6PG1, 6PH1, veya 6PH2) ya da dış kasası veya kafesi çelikten ya da alüminyumdan, veya dış kasası doğal ahşaptan ya da kartondan, veya dış sepeti sazdan (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2, veya 6PD2) |
| Özel ambalaj hükümleri PP28 B.M. No. 1873 için, bileşik ambalajların kullanımı durumu söz konusu olduğunda, sadece camdan olan iç ambalajlara, ve de bileşik ambalajların kullanımı durumu söz konusunu olduğunda, sadece camdan olan iç haznelere izin verilmektedir. |

| P503 AMBALAJ TALİMATI P503 |
| --- |
| Aşağıda verilmiş olan ambalajlar, 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlere uygun ise onaylanır |
| Bileşik ambalajlar : Maksimum net kitle |
| İç Ambalajlar Camdan 5 kg Plastikten 5 kg Metalden 5 kg | Variller çelikten (1A2) alüminyumdan (1B2) çelik ve alüminyum haricindeki diğer metalden (1N2) plastikten (1H2) Kontrplakeden (1D) Kartondan (1G) | 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg |
|  | Kasalar Çelikten (4A) Alüminyumdan (4B) Doğal ahşaptan (4C1) Panoları tozlara karşı sızdırmaz olan doğal ahşaptan (4C2) Kontrplakeden (4 D) Tekrar biçimlendirilmiş doğal ahşap (4F) Kartondan (4G) Plastikten Genleşmiş (4H1) Sert plastikten (4H2) | 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 40 kg 60 kg 125 kg |
| Basit ambalajlar : |
| Maksimum net kitlesi 250 kg olan metalden variller (1A1, 1A2, 1B1, 1N1 ya da 1N2 ) Maksimum net kitlesi 200 kg olan, çift iç astarlı, kartondan (1G) ya da kontrplakeden (1D) yapılmış variller . |

| P504 AMBALAJ TALİMATI P504 |
| --- |
| Aşağıda verilmiş olan ambalajlar, 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlere uygun ise onaylanır |
| Bileşik ambalajlar : | Maksimum net kitle |
| bir dış ambalaj içinde, maksimum 5 l lik bir içeriği olan camdan hazneler 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1,4C2, 4D, 4F, 4G, ve 4H2 bir dış ambalaj içinde, maksimum 30 l lik bir içeriği olan plastik hazneler 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1,4C2, 4D, 4F, 4G, ve 4H2 bir dış ambalaj içinde, maksimum 40 l lik bir içeriği olan metal hazneler 1G, 4F veya 4G bir dış ambalaj içinde, maksimum 40 l lik bir içeriği olan metal hazneler 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4C1,4C2, 4D, ve 4H2 | 75 kg 75 kg 125 kg 225 kg |
| Basit ambalajlar : | Maksimum içerik |
| Variller Üstü ayrılamaz çelikten (1A1) Üstü ayrılabilir çelikten (1B2) Üstü ayrılamaz alüminyumdan (1B1) Üstü ayrılabilir alüminyumdan (1B2) Üstü ayrılamaz çelik ya da alüminyum haricinde ki bir metalden (1N1) Üstü ayrılabilir çelik ya da alüminyum haricinde ki bir metalden (1N2) Üstü ayrılamaz plastikten (1H1) Üstü ayrılabilir plastikten (1H2) Bidonlar (jerikanlar) Üstü ayrılamaz çelikten (3A1) Üstü ayrılabilir çelikten (3 A2) Üstü ayrılamaz alüminyumdan (3B1) Üstü ayrılabilir alüminyumdan (3B2) Üstü ayrılamaz plastikten (3H1) Üstü ayrılabilir plastikten (3H2) | 250 l 250 l 250 l 250 l 250 l 250 l 250 l 250 l 60 l 60 l 60 l 60 l 60 l 60 l |
| Bileşik ambalajlar : |
| Dış varilleri çelik ya da alüminyumdan olan plastik kap (6HA1 ya da 6HB1) Dış varilleri kartondan, plastikten ya da kontrplakeden olan plastik kap (6HG1, 6HH1, 6HD1) Dış kasası ya da kafesi çelik veya alüminyum olan ya da dış kasası doğal ahşaptan, kontrplakeden, kartondan ya da sert plastikten olan, plastik kap (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 veya 6HH2) Dış varili çelikten, alüminyumdan, kontrplakeden, ya da kartondan, sert plastikten ya da genleşebilen plastikten (6PA1, 6PB1, 6PD1, 6PG1, 6PH1, veya 6PH2) ya da dış kasası veya kafesi çelikten ya da alüminyumdan, veya dış kasası doğal ahşaptan ya da kartondan, veya dış sepeti sazdan (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2, veya 6PD2) | 250 l 120 l 60 l 60 l |
| Özel ambalaj hükümleri PP10 B.M. No. 2014, 2984 ve 3419 için, ambalaj bir havalandırma ile donatılmalıdır. |

| P520 AMBALAJ TALİMATI P520 |
| --- |
| Bu talimat sınıf 5.2 deki organik peroksitlere ve sınıf 4.1 deki otoreaktif maddelere uygulanır. |
| Aşağıda verilmiş olan ambalajlar, 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlere ve 4.1.7.1 özel hükümlere uygun ise onaylanır: Ambalaj metotları OP1 den OP8’e kadar numaralanmıştır. Halen, bireysel olarak, organik peroksitler ile otoreaktif maddelere uygulanan, uygun ambalaj metotları, 4.1.7.1.3, 2.2.41.4 ve 2.2.52.4 e belirtilmiştir. Her ambalaj metodu için belirtilen miktarlar, koli başına izin verilen maksimum miktarlara isabet etmektedir. Aşağıda verilen ambalajlara izin verilmiştir : Dış ambalajı bir kasa olan 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 ve 4H2), varil olan (1A2, 1B2, 1G, 1H2 VE 1D), ya da bidon (jerikan) olan (3A2, 3B2 ve 3H2) bileşik ambalajlar . Bir varil (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G, 1H1, 1H2 ve 1D) ya da bir bidon (jerikan) (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1 ve 3H2) den oluşan basit ambalajlar İç kabı plastik olan bileşik ambalajlar (6HA1, 6HA2, 6HB1, 6HB2, 6HC, 6HD1, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HH1 VE 6HH2) |
| OP 1 den OP 8’e kadar olan metotlar için, ambalaj/koli başına1) maksimum miktar |
|  | Ambalaj metodu |
| Maksimum miktar | OP1 | OP21) | OP3 | OP41) | OP5 | OP6 | OP7 | OP8 |
| Sağlam maddeler ve bileşik ambalajlar (sıvı ve sert) için maksimum kitle (kg olarak) | 0,5 | 0,5/10 | 5 | 5/25 | 25 | 50 | 50 | 4002) |
| Sıvılar2) içini litre olarak, maksimum miktar | 0,5 | - | 5 | - | 30 | 60 | 60 | 2254) |
| Eğer iki değer verilmiş ise, birinci değer iç ambalaj başına maksimum net kitleye uygulanır, ikinci değer ise, tüm kolinin maksimum net kitlesine uygulanır. 60 kg bidonlar (jerikanlar) için, 200 kg kasalar ve sağlam maddeler için, 400 kg dış ambalaj olarak kasalardan oluşan ve 25 kg luk maksimum net kitleli plastik ya da kartondan iç ambalajlı bileşik ambalajlar ise (4C1, 4C2, 4D, 4F, 4D, 4H1, ve 4H2) Eğer 1.2.1 de verilen “sıvı” kelimesinin tanımının kriterlerine uymuyorsa, yapışkan maddeler, sağlam maddeler olarak göz önüne alınmalıdır. Bidonlar (jerikanlar) için 60 l. |
| İlave Hükümler : bileşik ambalajların iç ambalajları ve de bileşik ya da düzenlenmiş ambalajların dış ambalajları da dahil olmak üzere, metalik ambalajlar, sadece OP7 ve OP8 ambalaj metotları için kullanılabilir. Bileşik ambalajlarda, cam hazneler, sadece iç ambalaj olarak kullanılabilirler ve sert maddeler için, kap başına maksimum miktar 0,5 kg, sıvılar için 0,5 l. Bileşik ambalajlarda, doldurma malzemeleri zor yanan türden olmalıdır. “PATLAYICI MADDE” (Model No. 1) risk etiketi taşıması gereken, organik peroksit ya da otoreaktif madde ambalajı, 4.1.5.10 ve 4.1.5.11 hükümlerine uygun olmalıdır. |
| Özel ambalaj hükümleri : PP21 B ya da C türünden olan bazı otoreaktif maddeler için (B.M. No. 3221, 3222, 3223 ve 3224), sırasıyla OP5 ya da OP6 ambalaj metotlarında öngörülmüş olandan daha küçük bir ambalaj kullanmalıdır. PP22 bromo-2 nitro-2 propanediyol-3,1 (B.M. No 3241)OP6 metoduna göre ambalajlanır. |

P600 AMBALAJ TALİMATI P600

Bu talimat B.M. No. 1700, 2016 ve 2017 maddelerine uygulanır.

Aşağıda verilmiş olan ambalajlar, 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlere uygun ise onaylanır: Ambalaj II grubunun deneme seviyesini tatmin eden (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G ya da 4H2) dış ambalajlar. Objeler kişisel olarak satılmalı ve normal nakliye şartları dahilinde, her türlü kazai boşaltmayı önlemek amacıyla, birbirlerinden bölmeler, ayırımlar, iç ambalajlar ya da doldurma malzemeleri ile ayrılmalıdırlar. ile ayrılmalı Maksimum net kitle : 75 kg

P601 AMBALAJ TALİMATI P601

Aşağıda verilmiş olan ambalajlar, 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlere uygun ise ve de ambalajlar sımsıkı kapalı ise onaylanır: Metal hazneler içine yerleştirilmiş olan ve her biri bağımsız olarak, maksimum brüt kitlesi 15 kg olan, bir dış ambalaj içine sarılmış , (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G ya da 4H2), içeriğinin tümünü emecek derecede yeterli miktarda olan emici malzeme ile, hareketsiz doldurma maddesi ile çevrelenmiş, maksimum bir litre içeriği bulunan, cam iç ambalajlardan oluşan bileşik ambalajlar. İç ambalajlar, içeriklerinin % 90 dan fazla doldurulmamalıdır. Her iç ambalajın kapağı, nakliye esnasında oluşabilecek şok ya da titreşim durumunda kapağın kendini bırakmasını ya da ayrılmasını önlemeyi sağlayacak olan her türlü olanak ile fiziki olarak yerinde tutulmalıdır. Metal hazneler içine yerleştirilmiş olan ve her biri bağımsız olarak, maksimum brüt kitlesi 75 kg olan, bir dış ambalaj içine sarılmış , (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G ya da 4H2), içeriğinin tümünü emecek derecede yeterli miktarda olan emici malzeme ile, hareketsiz doldurma maddesi ile çevrelenmiş, maksimum 5 litre içeriği bulunan, metal iç ambalajlardan oluşan ya da aynı zamanda da, sadece B.M. No. 1744 için, viniliden poliflorürü (PVDF) den oluşan, bileşik ambalajlar. İç ambalajlar, içeriklerinin % 90 dan fazla doldurulmamalıdır. Her iç ambalajın kapağı, nakliye esnasında oluşabilecek şok ya da titreşim durumunda kapağın kendini bırakmasını ya da ayrılmasını önlemeyi sağlayacak olan her türlü olanak ile fiziki olarak yerinde tutulmalıdır. Aşağıda verilen elemanlardan oluşan ambalajlar : Dış ambalajlar : ya iç ambalajları içermek için tasarlanmış ambalaj, ya da sert maddeleri ya da sıvıları içermek için tasarlanmış basit ambalajlar olarak ve de buna göre işaretlenmiş olarak, birleştirilmiş koliye isabet eden bir litleye, 6.1.5 de belirtilmiş olan talimatlara uygun olarak, denemelere tabi tutulmuş olan, üstü ayrılabilir (1A2 veya 1H2), çelikten ya da plastikten yapılmış variller İç ambalajlar : Aşağıda belirtilmiş olan şartlara sunulmuş olan basit ambalajlar için, 6.1 başlıktaki talimatlara uygun olan variller ve bileşik ambalajlar (1A1, 1B1, 1N1, 1H1 veya 6HA1) : hidrolik basınç denemesi en az 0,3 Mpa lık (manometrik basınç) bir basınçta gerçekleşmelidir. Tasarım ve üretim aşamasındaki sızdırmazlık denemeleri 30 kPa (0,3 bar) lık bir basınçta gerçekleşmelidir. şokları absorbe eden ve iç ambalajları her taraftan çevreleyen, hareketsiz doldurma malzemesi aracılığıyla dış fıçıdan, izole edilmelidir. Bir iç fıçının içeriği 125 litreyi aşmamalıdır; Kapaklar, aşağıda açıklanan telli tıpalar olmalıdır : nakliye esnasında oluşabilecek şok ya da titreşim durumunda kapağın kendini bırakmasını ya da ayrılmasını önlemeyi sağlayacak olan her türlü olanak ile fiziki olarak yerinde tutulmalıdır. Bir sızdırmazlık kapağı ile donatılmalı İç ve dış ambalajlar, periyodik olarak, en az her iki buçuk ayda bir, b) ye göre bir sızdırmazlık denemesine tabi tutulacaktır. Ambalajın tümü, yetkili merciinin değerlenmesine bağlı olarak, en az her üç yılda bir görsel olarak denetilmelidir. İç ve dış ambalajlar üzerinde, okunaklı ve uzun süre dayanabilen harflerle, aşağıda verilenler bulunacaktır. İlk denemenin ve son denemenin, ve de periyodik denetimin tarihi (ay, yıl) denemeleri ve denetimleri gerçekleştirmiş olan eksperin damgası 4) Tablo 4.1.4.4 deki zorunlu talimatlara uygun olması gereken şişeler, tüpler ve basınçlı fıçılar.

Özel ambalaj hükmü PP82 B.M. No. 1744 için, maksimum 1,3 litrelik bir içeriği olan, camdan yapılmış olan iç ambalajlar, onaylanmış olan bir dış ambalajda kullanılabilir, maksimum brüt kitle 25 kg

RID ve ADR’ye özgün olan ambalajın özel hükümleri RR3 sadece, 4.1.4.4 de sıralanmış olan özel talimatlardan birine uygun olan (PR) hazneler kullanılmalıdır.

P602 AMBALAJ TALİMATI P602

Aşağıda verilmiş olan ambalajlar, 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlere uygun ise ve de ambalajlar sımsıkı kapalı ise onaylanır: Metal hazneler içine yerleştirilmiş olan ve her biri bağımsız olarak, maksimum brüt kitlesi 50 kg olan, bir dış ambalaj içine sarılmış , (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G ya da 4H2), içeriğinin tümünü emecek derecede yeterli miktarda olan emici malzeme ile, hareketsiz doldurma maddesi ile çevrelenmiş, cam iç ambalajlardan oluşan bileşik ambalajlar. İç ambalajlar, içeriklerinin % 90 dan fazla doldurulmamalıdır. Her iç ambalajın kapağı, nakliye esnasında oluşabilecek şok ya da titreşim durumunda kapağın kendini bırakmasını ya da ayrılmasını önlemeyi sağlayacak olan her türlü olanak ile fiziki olarak yerinde tutulmalıdır. İç ambalajların içeriği 1 litreyi aşmamalıdır. Metal hazneler içine yerleştirilmiş olan ve her biri bağımsız olarak, maksimum brüt kitlesi 75 kg olan, bir dış ambalaj içine sarılmış , (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G ya da 4H2), içeriğinin tümünü emecek derecede yeterli miktarda olan emici malzeme ile, hareketsiz doldurma maddesi ile çevrelenmiş, metal iç ambalajlardan oluşan, bileşik ambalajlar. İç ambalajlar, içeriklerinin % 90 dan fazla doldurulmamalıdır. Her iç ambalajın kapağı, nakliye esnasında oluşabilecek şok ya da titreşim durumunda kapağın kendini bırakmasını ya da ayrılmasını önlemeyi sağlayacak olan her türlü olanak ile fiziki olarak yerinde tutulmalıdır. İç ambalajların içeriği 1 litreyi aşmamalıdır. Aşağıda verilen şartlara tabi olan variller ve bileşik ambalajlar (1A1, 1B1, 1N1, 1H1, 6HA1ya da 6HH1) : hidrolik basınç denemesi en az 0,3 Mpa lık (manometrik basınç) bir basınçta gerçekleşmelidir. Tasarım ve üretim aşamasındaki sızdırmazlık denemeleri 30 kPa (0,3 bar) lık bir basınçta gerçekleşmelidir. Kapaklar, aşağıda açıklanan telli tıpalar olmalıdır : nakliye esnasında oluşabilecek şok ya da titreşim durumunda kapağın kendini bırakmasını ya da ayrılmasını önlemeyi sağlayacak olan her türlü olanak ile fiziki olarak yerinde tutulmalıdır. Bir sızdırmazlık kapağı ile donatılmalı 4) Şişeler, tüpler ve minimum deneme basıncı 1 Mpa (10 bar) (manometrik basınç) olan basınçlı variller, P200 ambalaj talimatının hükümlerine uygun. Hiçbir şişe, hiçbir tüp ya da hiçbir basınçlı varil, bir basınç düşürücü tertibat ile donatılamaz. Şişe muslukları, tüpler ve basınçlı variller korunmalıdır.

P620 AMBALAJ TALİMATI P620

Bu talimat B.M. No. 2814 ve 2900 maddelerine uygulanır.

Aşağıda verilmiş olan ambalajlar, 4.1.8 özel hükümlere uygun ise onaylanır:

6.3 başlığındaki hükümlere uygun olan ve bu hükümlere uygun olarak onaylanan ambalajlar, aşağıdakileri içerir : Aşağıda verilenleri içeren iç ambalajlar : Sızdırmaz primer bir ya da birden çok kap; Sızdırmaz sekonder ambalaj; Sert bulaşıcı maddeler söz konusu olması haricinde, primer kap (hazneler) ile sekonder ambalaj Arasına yerleştirilmiş olan içeriğin tümünü absorbe etmeye yetecek miktarda, emici malzeme; eğer birden çok primer kap, basit sekonder ambalaj içine yerleştirilmiş ise, bunları bireysel olarak sarmalı ya da kendi aralarında teması önlemek için bunları ayırmalı; İçeriği, kitlesi ve hedeflediği kullanım göz önüne alınarak, yeterli derecede sağlam, sert bir dış ambalaj. Minimal dış ölçüsü 100 mm den daha az olmamalıdır. İlave Hükümler : Bulaşıcı maddeler ihtiva eden iç ambalajlar, ilişkilendirilmemiş mallar içeren iç ambalajlarda konsolide edilmemelidir. Komple koliler, 1.2.1 ve 5.1.2 hükümlerine uygun olarak üst ambalaja yerleştirilebilir; bu üst ambalaj karbon diyoksit karı içerebilir. Organın tümü gibi özel ambalaj gerektiren gönderimler haricinde, aşağıda verilen hükümler uygulanır : Uygun ısıda ya da yüksek ısıda nakledilen mallar : Primer hazneler, camdan, metalden ya da plastikten olmalıdırlar. Sızdırmazlığı garanti etmek için, termo-kaynak, etekli tıpa ya da mıhlanmış metal kapsül gibi geçerli olanaklar kullanmalıyız. Eğer telli tıpalardan yararlanıyorsak, bunları , bant, parafinli yapışkanlı şerit ya da bu amaçla üretilmiş olan sürgülü kapaklar gibi bloklama olanaklarıyla birleştirmeliyiz. Soğutulmuş ya da dondurulmuş olarak nakledilen mallar : Sekonder ambalajın (ambalajların) etrafına ya da 6.3.1.1 e uygun olarak işaretlenmiş olan komple bir ya da birden çok koli ihtiva eden bir üst ambalaj içine, buz, ya da karbon diyoksit karı veya soğutucu diğer bir madde yerleştirilmelidir. Buz eridiğinde ya da karbon diyoksit karı uçtuğunda, sekonder ambalajları yerinde muhafaza edebilmek için, iç destekler öngörülmelidir. Buzun kullanılması durumunda, dış ambalaj ya da üst ambalaj sızdırmaz olmalıdır. Şayet karbon diyoksit karı kullanılıyorsa, karbonik gazın uçmasını sağlamalıdır. Primer kap ve sekonder ambalaj, tamamiyetini, kullanılan soğutucunun ısısında muhafaza etmelidir. Sıvı azotta nakledilen mallar: Çok düşük ısıya dayanıklı olabilen, plastikten yapılmış primer hazneler kullanılmalıdır. Sekonder ambalaj da çok düşük ısılara dayanabilmelidir ve genellikle, her primer kabın üzerine, kişisel olarak gelip uyarlanabilmelidir. Anı zamanda da, sıvı azotun nakliyesi ile ilgili hükümleri uygulamalıyız. Primer kap ile sekonder ambalaj, tamamiyetini, sıvı azotun ısısında muhafaza etmelidir. İyofilize maddeler, aleve kapanmış cam ampullerden, ya da metalik bir kapsül ile kapatılmış, kauçuk tıpalı cam küçük şişelerden oluşan primer haznelerde da nakledilebilirler. Gönderimin ısısı ne olursa olsun, primer kap ya da sekonder ambalaj, kaçak olmadan, -40oC den + 55oC ye kadar olan ısılarda en az 95 kPa lık bir basınç farkı veren bir iç basınca dayanmalıdır. B.M. No. 2814 ve 2900 daki sıvı maddeler için, primer haznelerin açıkları en az bir tanesi vidalanması gereken ya da eşit bir şekilde ayarlanmış olan, seri olarak monte edilmiş tertibatlar yardımıyla sızdırmaz bir şekilde kapatılmalıdır.

P621 AMBALAJ TALİMATI P621

Bu talimat B.M. No. 3291’e uygulanır.

Aşağıda verilmiş olan ambalajlar, 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlere ve 4.1.8 özel hükümlerine uygun ise onaylanır: sert maddeler için 6.1 başlığında belirtilmiş olan şartlara uygun olarak, II. ambalaj grubunun deneme seviyesinde, mevcut olan sıvının toplamını absorbe etmek için yeterli miktarda emici malzemenin olması rezervi ile, ve ambalajın kendisinin bile sıvıları tutabilmesi, sert sızdırmaz ambalajlar Daha önemli miktarda sıvı ihtiva eden koliler için, 6.1 başlığındaki hükümlere uygun olarak, , sıvılar için II ambalaj grubunun deneme seviyesi, İlave hükümler : Kırılmış cam ve iğneler gibi, kesici ya da sivri objeleri ihtiva etmeyi hedefleyen ambalajlar, delinmelere dayanıklı olmalı ve 6.1 başlıktaki deneme şartlarında, sıvıyı tutabilmelidir. Ambalajların kapatılması doldurma işleminden sonra sımsıkı kapalı olacak şekilde ve her sonraki açık kolay görülebilir şekilde tasarlanmış olmalıdır.

P650 AMBALAJ TALİMATI P650

Bu talimat B.M. No. 3373 maddesine uygulanır.

vagonlar veya konteyner arası, ya da vagonlar veya konteynerler ve depo arası yük aktarması, ve de palet ile kaldırma ya da elle veya mekanik işleme amacıyla bir üst ambalajdan kaldırma da dahil olmak üzere, ambalajlar, nakliye esnasında normal olarak tabi tutulacakları şoklara ya da yüklere karşı dayanabilecek şekilde yeterince sağlam ve iyi kalitede olmalıdırlar. Ambalajlar, titreşimlerin etkisi ya da ısı değişiminin, higrometri veya basıncın etkisi altında, normal nakliye şartlarında, muhteviyatında her türlü kaçağı önleyecek şekilde inşa edilmeli ve kapatılmalıdır. Ambalaj, aşağıda verilen her üç bileşimi de ihtiva etmelidir : bir primer kap; bir sekonder ambalaj; ve bir dış ambalaj Primer hazneler, normal nakliye şartları dahilinde, kırılmalarını, delinmelerini ya da muhteviyatının sekonder ambalajın içine kaçmasını önleyecek şekilde, sekonder ambalajlara sarılmalıdır. Sekonder ambalajlar, uygun doldurma malzemesinin araya konmasıyla, dış ambalajın içine yerleştirilecektir. Muhteviyatında bir kaçak, doldurma maddelerinin ya da dış ambalajın koruyucu özelliklerine kabul edilebilir bir değişime sebep vermemelidir. Nakliyat için, aşağıda temsil edilen marka, dış ambalajın dış yüzeyine, kendisiyle kontrast renkte bir fon üzerine konmalıdır ve okuması da, görülmesi de kolay olmalıdır. Çizginin kalınlığı en az 2 mm olmalıdır ; harflerin ve rakamların yüksekliği en az 6 mm olmalıdır. 5) Yapılmış olan koli, düşme yüksekliği 1,2 m den daha az olmaması haricinde, 6.3.2.3 ve 6.3.2.4 de belirtilmiş olduğu gibi, 6.3.2.5 in düşme denemesini başarıyla geçmelidir.

P650 AMBALAJ TALİMATI (devamı) P650

Sıvı maddeler için : Primer kap ya da hazneler sızdırmaz olmalı; Sekonder ambalaj sızdırmaz olmalı; Eğer birden çok kırılabilir primer kap, sekonder basit bir ambalaj içine yerleştirilmiş ise, bunları ayrı ayrı sarmalı ya da birbirleri ile teması önlemek için bunları ayırmalı; Primer kap ya da hazneler ile sekonder ambalaj arasına emici bir malzeme koymalı. Emici malzemenin miktarı, sıvı maddenin kaçması, doldurma malzemesinin tümüne ya da dış ambalaja zarar vermeyecek şekilde, primer kabın ya da haznelerin muhteviyatının tümünü emebilmesi için yeterli olmalıdır. Primer kap ya da sekonder ambalaj, kaçak olmadan, 95 kPa (0,95 bar) dan daha az bir basınçta dayanıklı olabilmelidir. Sert maddeler için : Primer kap ya da hazneler, tozlara karşı sızdırmaz olmalı; Sekonder ambalaj tozlara karşı sızdırmaz olmalı; Eğer birden çok kırılabilir primer kap, sekonder basit bir ambalaj içine yerleştirilmiş ise, bunları ayrı ayrı sarmalı ya da birbirleri ile teması önlemek için bunları ayırmalı; Soğutulmuş ya da donmuş numuneler : buz, karbon diyoksit karı ve sıvı azot düşük ısılı numuneleri soğuk muhafaza edebilmek için, karbon diyoksit karı ya da sıvı azot kullanıldığında, RID’ın uygulanabilir tüm talimatlarına riayet edilecektir. Buz ya da karbon diyoksit karı kullanıldığında, sekonder ambalajın dışına ya da dış ambalaja veya bir üst ambalaja yerleştirilmelidir. Buz eridiğinde ya da karbon diyoksit karı uçtuğunda, sekonder ambalajları yerinde muhafaza edebilmek için, iç destekler öngörülmelidir. Buzun kullanılması durumunda, dış ambalaj ya da üst ambalaj sızdırmaz olmalıdır. Şayet sert bir şekil altında karbon diyoksit kullanılıyorsa (karbon diyoksit karı), ambalaj, ambalajların bozulmasına sebebiyet verebilecek olan basınç artmasını önleyecek şekilde karbonik gazın uçmasını sağlayacak şekilde tasarlanacak ve üretilecektir ve koli (dış ambalaj ya da üst ambalaj) “Sert karbon Diyoksit” ya da “karbon diyoksit karı” ibaresini taşımalıdır. Primer kap ve sekonder ambalaj, kullanılan soğutucu ısısında ve de soğutma aracısının kaybolması durumunda ulaşılabilecek olan ısılarda ve de basınçlarda bütünlüğünü muhafaza etmelidir. Sarılmış olan ve B.M. No.ya bağlanan bulaşıcı maddeler ve de işbu ambalaj talimatına uygun olarak işaretlenmiş olan koliler, RID’in herhangi bir diğer talimatına sunulmamaktadır. Bu ambalajları üretenler ve bunları daha sonra dağıtanlar, göndericiye ya da ambalajları hazırlayan kişiye (örneğin bekleyene), bunların nakliye için düzgün bir şekilde hazırlanmaları için, doldurulmaları ve kapatılmaları konularında , açık izahat vermelidir. Bir malzeme kaçağı meydana geldiğinde, ve bunların vagona ya da konteynerlere yayılması durumunda, bunlar dibine kadar temizlendiğinde , ve aksi durum söz konusu olduğunda, dezenfekte edilip mikroplardan arındırıldıktan sonra tekrar kullanılabilirler. Aynı vagonda ya da konteynerde nakledilen tüm mallar ve objeler, olası bir kirliliğe karşı kontrol edilmelidirler.

| P800 AMBALAJ TALİMATI P800 |
| --- |
| Bu talimat B.M. No. 2803 ve 2809 maddelerine uygulanır. |
| Aşağıda verilmiş olan ambalajlar, 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlere uygun ise onaylanır: P200 talimatına uygun olan şişeler; veya 2,5 l maksimum içeriği olan, telli kapaklar ile donatılmış, çelikten küçük şişeler ya da şişeler; veya Aşağıda verilen talimatlara uygun olan bileşik ambalajlar : İç ambalajlar, sıvıları ihtiva etmek için tasarlanmış, her biri 15 kg maksimum net kitlesi olan, camdan, metalden ya da sert plastikten yapılmış ambalajlar olmalıdır; İç ambalajlar, kırılmaması için yeterli miktarda doldurma malzemesi ile donatılmış olmalıdır; Kolinin pozisyonu ya da oryantasyonu ne olursa olsun, ya iç ambalaj, ya da dış ambalaj, kaçaklara ve deliklere dayanıklı, içeriğe su geçirmez ve herhangi bir kaçağı önlemek için bunu tamamen kaplayan, sert maddeden yapılmış torbalar ya da iç astar ile donatılmalıdır. Aşağıda verilen dış ambalajlar ve maksimum net kitlelere izin verilmiştir : |
| Dış ambalajlar | Maksimum net kitle |
| variller Çelikten (1A2) Çelik ya da alüminyum haricindeki diğer bir metal (1N2) Plastikten (1H2) Kontrplakeden (1D) Kartondan (1G) | 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg |
| Kasalar Çelikten (4A) Doğal ahşaptan (4C1) Panoları tozlara karşı sızdırmaz olan doğal ahşaptan (4C2) Kontrplakeden (4 D) Tekrar biçimlendirilmiş doğal ahşap (4F) Kartondan (4G)1) Genleşmiş plastikten (4H1) Sert plastikten (4H2) | 400 kg 250 kg 250 kg 250 kg 125 kg 125 kg 60 kg 125 kg |
| Özel ambalaj hükümleri : PP41 B.M. 2803 için, eğer galiyumun, tamamen sağlam durumda muhafaza edilebilmesi için düşük ısıda nakledilmesi gerekiyorsa, yukarıdaki ambalajlar, karbon diyoksit karı ya da soğutucu başka bir olanak içeren, suya dayanıklı, sert bir dış ambalaj içinde bulunabilirler. Eğer bir soğutucu kullanılmış ise, ambalaja yarayan , yukarıdaki tüm malzemeler, kimyasal ve fiziksel açıdan soğutuculara dayanabilmeli ve şoklara ve kullanılan soğutucunun düşük ısılarına yeterince dayanıklık göstermelidir. Eğer karbon diyoksit ile ilgili ise, dış ambalaj,karbon diyoksidin çıkmasını sağlamalıdır. |

P801 AMBALAJ TALİMATI P801

Bu talimat yeni ve kullanılmış olan akümülatörlere uygulanır. (B.M. No. 2794, 2795 ve 3028)

Aşağıda verilmiş olan ambalajlar, 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlere uygun ise onaylanır: Dış ambalajlar sert; Ahşaptan yapılmış kafesler; Paletler

İlave Hükümler : Akümülatörler kısa devrelere karşı korunmalıdırlar; İstiflenmiş olan akümülatörler, iletken olmayan bir madde tabakası ile ayrılmış birkaç seviye üzerinde uygun bir şekilde tabi tutulmalıdır; Akümülatör uçları, bunların üzerine konmuş olan başka unsurların ağırlığını taşımamalıdır; Akümülatörler, herhangi bir kazai hareketi önleyecek şekilde sarılmalı ve bulundurulmalıdır. Eğer bir doldurma malzemesi kullanılmış ise, bu hareketsiz olmalıdır.

P801a AMBALAJ TALİMATI P801a

Bu talimat kullanılmış akümülatörlere uygulanır. ( B.M. No. 2794, 2795, 2800 ve 3028)

Paslanmaz çelikten ya da sert plastikten yapılmış, maksimum 1m3 kapasiteli akümülatör kasaları, aşağıda verilen şartlar dahilinde onaylanmıştır : Akümülatör kasaları, akümülatörlerin içinde bulunan aşındırıcı maddelere karşı dayanıklı olmalıdır; Normal nakliye şartları dahilinde, hiçbir aşındırıcı madde akümülatör kasalarından çıkmamalı ve diğer herhangi bir madde de (örneğin su) girmemelidir. Akümülatörlerin içinde bulunan hiçbir aşındırıcı maddenin tehlikeli atığı, akümülatör kasalarının dışına çıkmamalıdır; Akümülatörlerin yükleme yüksekliği, akümülatör kasalarının duvarlarının üst köşesini geçmemelidir. Kendi aralarında tehlikeli bir şekilde tepki gösterme riski olan tehlikeli maddeler ve diğer yükleri içeren akümülatörlerin hiçbir bataryası bir akümülatör kasasının içine konmamalıdır. Akümülatör kasaları aşağıda verildiği şekilde olmalıdır ; kapalı olmalı; kapalı ya da örtülmüş vagonlarda ya da kapalı veya örtünmüş konteynerlerde taşınmalı.

P802 AMBALAJ TALİMATI P802

Aşağıda verilmiş olan ambalajlar, 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlere uygun ise onaylanır: Kombine ambalaj : 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, veya 4H2; Maksimum net kitle : 75 kg; İç ambalajlar : cam ya da plastik; maksimum içerik 10 l; 2) Kombine ambalajlar : 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1 G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4 G veya 4H2; Maksimum net kitle : 125 kg; İç ambalajlar : metal; maksimum içerik : 40 l Bileşik ambalajlar : dış varili çelikten, alüminyumdan, kontrplakeden ya da sert plastikten (6PA1, 6PB1, 6PD1 veya 6PH2) ya da dış kafesi çelikten veya alüminyumdan, ya da dış kasası doğal ahşaptan veya dış sepeti sazdan yapılmış (6PA2, 6PB2, 6PC veya 6PD2) olan cam hazneler; Maksimum içerik : 60 l Ostenitik çelikten variller (1A1), maksimum içerik 250 l Şişeler ve basınçlı variller, P200 ambalaj talimatındaki hükümlere uygun

P803 AMBALAJ TALİMATI P803

Bu talimat B.M. No. 2028 maddesine uygulanır.

Aşağıda verilmiş olan ambalajlar, 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlere uygun ise onaylanır: Variller (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); Kasalar (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2); Maksimum net kitle : 75 kg Objeler bireysel olarak sarılmalıdır ve birbirlerinden normal nakliye şartları dahilinde, herhangi bir kazai boşaltmayı önlemek amacıyla, bölmeler, ayırmalar, iç ambalajlar ya da doldurma malzemeleri ile ayrılmalıdır.

P900 AMBALAJ TALİMATI P900

(rezerve)

P901 AMBALAJ TALİMATI P901

Bu talimat B.M. No. 3316 maddesine uygulanır.

Aşağıda verilmiş olan ambalajlar, 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlere uygun ise onaylanır: Tüm takımın etkilendiği ambalaj grubuna isabet eden deneme seviyesini tatmin eden ambalajlar (3.3.1 bölümündeki özel hüküm 251’e bakınız) Dış ambalaj başına tehlikeli yüklerin maksimum miktarı : 10 kg

İlave hükümler : tehlikeli yükler, takım olarak, maksimum 250 ml ya da 250 g içeriği olan iç ambalajlara yerleştirilmelidirler ve de takımın içinde bulunan diğer maddelere karşı korunmalıdırlar.

P902 AMBALAJ TALİMATI P902

Bu talimat B.M. No. 3268 maddesine uygulanır.

Aşağıda verilmiş olan ambalajlar, 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlere uygun ise onaylanır: Ambalaj grubu III ün deneme seviyesini tatmin eden ambalajlar. Ambalajlar, normal nakliye şartları dahilinde, her türlü işlevi kazanın ve de objelerin her türlü hareketini önleyecek şekilde tasarlanmalı ve inşa edilmelidir. Objeler, üretim yerinden montaj yerine nakledildiklerinde, ambalajlar olmaksızın, özel işleme tertibatlarının içinde ve de özel olarak düzenlenmiş olan vagonlarda ya da konteynerlerde nakledilebilirler.

İlave hüküm : Tüm basınçlı hazneler, ihtiva ettiği madde ya da maddeler için, yetkili merciinin hükümlerini tatmin etmelidir.

P903 AMBALAJ TALİMATI P903

Bu talimat B.M. No. 3090 ve 3091 maddelerine uygulanır.

Aşağıda verilmiş olan ambalajlar, 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlere uygun ise onaylanır: II ambalaj grubunun deneme seviyesini tatmin eden ambalajlar Bundan başka, şoklara dayanabilen ve sağlam olan bir dış zarf ile, 12 kg ya eşit ya da daha fazla brüt kitleye sahip olan bataryalar, ve de bu tür bataryaların tümü, sağlam dış ambalajlara, ambalajsız olarak koruma zarflarına (örneğin tamamen kapalı olan kafeslere ya da ahşap kafeslere ) ya da paletlere konulabilir. Bataryalar, her türlü kazai hareketi önleyecek şekilde ayarlanmalılar ve köşeleri üst üste bulunabilecek başka elemanların ağırlıklarını taşımamaları gerekmektedir. Eğer piller ve lityumlu bataryalar bir ekipmanla beraber sarılmışlar ise, II. Ambalaj grubunun şartlarına uygun olacak şekilde, kartondan yapılmış iç ambalajlara yerleştirilmelidirler. Eğer piller ve lityumlu bataryalar bir ekipmanın içinde yer alıyorsa, bu ekipman, nakliye esnasında meydana gelebilecek her türlü kazai işletimi önleyecek şekilde sağlam bir dış ambalaja sarılmalıdır.

İlave hüküm : Piller kısa devreye karşı korunmalıdır.

P903a AMBALAJ TALİMATI P903a

Bu talimat B.M. No. 3090 ve 3091 maddeleri, kullanılmış piller ve bataryalara uygulanır.

Aşağıda verilmiş olan ambalajlar, 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlere uygun ise onaylanır: II ambalaj grubunun deneme seviyesini tatmin eden ambalajlar. Onaylanmamış olan ambalajlara, aşağıda verilen şartlar dahilinde izin verilmektedir : 4.1.1. ve 4.13 genel hükümleri tatmin etmeleri; piller ve bataryalar, her türlü kısa devreyi önleyecek şekilde sarılmış ve yerleştirilmiş; koliler 30 kg dan daha fazla değil ise.

İlave hüküm : Piller kısa devrelere karşı korunmalıdır.

P903b AMBALAJ TALİMATI P903b

Bu talimat B.M. No. 3090 ve 3091 maddeleri, kullanılmış piller ve bataryalara uygulanır.

250 g aşmayan brüt kitleli kullanılmış olan piller ve lityumdan bataryalar,, yok edilmeleri amacıyla toplanmış olan karışımlı ya da değil, lityumun haricindeki piller ve bataryalar, ayrı ayrı korunmadan, aşağıda verilen şartlar dahilinde nakledilebilirler : Sağlamlar için II ambalaj grubunun deneme seviyesini tatmin eden 1H2 variller ya da 4H2 kasalarda; İletken olmayan maddeden yapılmış, 30 kg dan daha az brüt kitleye sahip olan, 4.1.1.1, 4.1.1.2 ve 4.1.1.5 den 4.1.1.8 e kadar olan genel şartlara uygun olan toplama haznelerinde

İlave hüküm : Ambalajın boş olan alanı, nakliye esnasında pillerin hareketini sınırlandırmak amacıyla, doldurma malzemesi ile doldurulmalıdır. Sımsıkı kapatılmış olan ambalajlar, 4.1.1.8 e uygun olarak bir havalandırma ile donatılmalıdır. Havalandırma, gaz kaçağından kaynaklanan aşırı basıncın 10 kPa dan daha fazla olmasını engelleyecek şekilde tasarlanmalıdır.

P904 AMBALAJ TALİMATI P904

Bu talimat B.M. No. 3245’e uygulanır.

Aşağıda verilmiş olan ambalajlar, 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlere uygun ise onaylanır: P001 ya da P002 ambalaj talimatlarına ve de III ambalaj grubunun deneme seviyesine uygun olan ambalajlar 6. Bölümde belirtilmiş olan ambalajların denemeleri ile ilgili talimatlara zorunlu olarak uygun olmayan, fakat aşağıda verilen talimatlara uygun olan ambalajlar : Aşağıda verilenleri ihtiva eden ambalaj : sızdırmaz olan bir ya da birden çok primer kap; kaçak denemesinde sızdırmaz olan sekonder ambalaj; primer kap ya da hazneler ile sekonder ambalaj arasına yerleştirilmiş olan emici bir malzeme. Emici malzeme, sıvı maddenin kaybı, doldurma malzemesinin tümünü ya da dış ambalajı etkilemesini önleyecek şekilde, primer kabın ya da haznelerin içeriğinin tümünü emebilmek için yeterli miktarda olacaktır. Eğer kırılacak birçok kap basit sekonder bir ambalaj içine yerleştirilmiş ise, aralarındaki teması önlemek için, ayrı ayrı ya da kişisel olarak sarılmalıdır. İçeriği, kitlesi ve de amaçlanan kullanımı göz önüne alınarak, en küçük dış ölçüsü minimum 100 mm olan, yeterli sağlamlıkta dış ambalaj.

İlave hüküm : Karbon diyoksit karı ve sıvı azot Sert karbon diyoksit (karbon diyoksit karı), soğutucu olarak kullanıldığında, ambalaj, gaz aşamasında karbon diyoksidin kaçmasını sağlayacak şekilde ve de ambalajı parçalayabilecek bir basınç artışını önleyecek şekilde tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır. Sıvı azot ya da karbon diyoksit karın içinde gönderilen maddeler, çok düşük ısıya dayanabilecek olan primer haznelerin içine sarılmalıdır. Sekonder ambalaj da, çok düşük ısılara dayanıklı olmalı ve durumların çoğunda da primer kabın üzerine kişisel olarak ayarlanmalıdır.

P905 AMBALAJ TALİMATI P905

Bu talimat B.M. No 2990 ve 3072 ‘ye uygulanır.

Ambalajlar, 6. Bölümdeki talimatlara zorunlu olarak uygun olmaması haricinde, tüm ambalajlar, 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlere uygun ise onaylanır. Eğer kurtarma cihazları, düzensizlikler denemesinde, sert dış bölmelerde muhafaza edilecek ya da ihtiva edecek şekilde inşa edildiklerinde (örneğin kurtarma gemileri için), ambalajsız olarak nakledilebilirler.

İlave hükümler : Cihazların içinde ekipman olarak bulunan tehlikeli objeler ve maddeler, her türlü kazai hareketi önlemek için, hepsi de sabitlenmelidirler ve bununla birlikte : sınıf 1 deki işaret fişekleri, kartondan ya da plastikten yapılmış iç ambalajlara yerleştirilmelidir; Yanıcı olmayan, toksik olmayan gazlar, yetkili merci tarafından onaylanmış olan, cihaza bağlanabilecek şişelerde muhafaza edilebilir; Elektrikli akümülatörler (sınıf 8) ve de lityumlu piller (sınıf 9), elektrikten çekilmeli ya da elektrik açısından izole edilmeli ve her türlü devrilmeyi önleyecek şekilde sabitlenmelidir; ve Az miktardaki diğer tehlikeli maddeler (örneğin sınıf 3, 4.1 ve 5.2) sert iç ambalajlara sarılmalıdır. Nakliyeye hazırlama ve ambalaj esnasında, cihazın her türlü kazai şişmesini önlemek için önlemler alınmalıdır.

P906 AMBALAJ TALİMATI P906

Bu talimat B.M. No. 3150, 3152 ve 3432’ye uygulanır.

Aşağıda verilmiş olan ambalajlar, 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlere uygun ise onaylanır: PCB, veya bifeniller ya da polihalojenli terfeniller içeren, ya da bunlardan kirlenmiş olan sıvı ve sert maddeler için Durumuna göre, P001 veya P002 ambalaj talimatlarına uygun olan ambalajlar. Transformatörler, kondansatörler ve diğer cihazlar için : Tam anlamıyla cihazlara ilaveten, ihtiva ettikleri PCB, veya bifeniller ya da polihalojenli terfenillerin sıvı hacminin en az 1,25 misli daha çok içerebilecek sızdırmaz ambalajlar. Ambalaj içinde yer alan emici malzeme miktarı, cihazların içinde bulunduğu sıvı hacminden en az 1,1 misli daha fazla emebilmek için yeterli olmalıdır. Genel olarak, transformatörler ile kondansatörler, transformatörler ve kondansatörlere ilaveten, içerdikleri sıvı hacminin en az 1,25 misli daha çok ihtiva edebilecek olan metal ambalajlarda nakledilmelidir. Yukarıdaki zararlar olmadan, P001 ve P002 ambalajlama talimatlarına göre sarılmamış olan sıvı ve sert maddeler ve de ambalajsız kondansatörler ve transformatörler de, 800 mm yüksekliği olan ve kaçmış olan tüm sıvının en az 1,1 misli hacmi absorbe etmek için, yeterli hareketsiz emici malzeme ihtiva eden, sızdırmaz metal bir kap ile donatılmış olan nakliye araçlarında taşınabilir.

İlave hüküm : Transformatörlerin ve de kondansatörlerin sızdırmazlığını sağlamak ve normal nakliye şartları dahilinde her türlü kaçağı önlemek üzere, gerekli olan önlerin alınması gerekmektedir.

| R001 AMBALAJ TALİMATI R001 |
| --- |
| Aşağıda verilmiş olan ambalajlar, 4.1.1 ve 4.1.3 genel hükümlere uygun ise onaylanır: |
| Hafif metalik ambalajlar Üstü ayrılamaz çelikten (OA1) Üstü ayrılabilir çelikten (OA2)*) | Maksimum içerik / maksimum net kitle |
|  | Ambalaj grubu I | Ambalaj Grubu II | Ambalaj grubu III |
|  | İzin verilmemiş İzin verilmemiş | 40 l/50 kg 40 l/50 kg | 40 l/50 kg 40 l/50 kg |
| *) B.M. 1261 NİTROMETAN için izin verilmemiş |
| NOT 1. Bu talimat sert ve sıvı maddelere uygulanır (model tip denenmiş ve onaylanmış bir şekilde işaretlenmiş olması şartıyla) 2. Ambalaj grubu II, sınıf 3 deki maddeler söz konusu olduğunda, sadece hiçbir ilave risk taşımayan ve buhar basıncı 50oC de 110 kPa yı aşmayan maddeler ve hafif bir şekilde toksik olan küçük pestisitler için kullanılır. |

IBC01 AMBALAJ TALİMATI IBC01

Aşağıda verilmiş olan GRVler, 4.1.1, 4.1.2 ve 4.1.3 genel hükümlere uygun ise onaylanır: Metalden GRV (31A, 31B ve 31N)

İlave hükümler : Sadece, buhar basıncı 50oC de 110 kPa, 55oC de 130 kPa ye eşit ya da daha az olan sıvılar GRV lerde izin verilmektedir.

RID ve ADR nin spesifik özel ambalaj hükmü : BB1 B.M. No.3130 için, haznelerin açık kapakları, seri olarak monte edilmiş ve en az birinin vidalanmış ya da eşdeğer bir şekilde kapatılması sağlanmış en az iki adet tertibat aracılığıyla sımsıkı kapatılmalı

IBC02 AMBALAJ TALİMATI IBC02

Aşağıda verilmiş olan GRVler, 4.1.1, 4.1.2 ve 4.1.3 genel hükümlere uygun ise onaylanır: Metalden GRV (31A, 31B ve 31N); Sert plastikten GRV ler : (31H1 ve 31H2); Bileşik GRV ler (31 HZ1).

İlave hükümler : Sadece, buhar basıncı 50oC de 110 kPa, 55oC de 130 kPa ye eşit ya da daha az olan sıvılar GRV lerde izin verilmektedir.

Özel ambalaj hükümleri : B5 B.M. No. 1791, 2014, 2984 ve 3149 için, GRV ler, nakliye esnasında gazın çıkmasını sağlayacak bir tertibat ile donatılmalıdırlar. Basınç azaltıcı tertibat deliği, nakliye esnasında, maksimum doldurma şartlarında, GRV nin buhar alanında bulunmalıdır. B7 B.M. No. 1222 ve 1865 için, 450 litrenin üzerinde bir muhteviyatı olan GRV lere, büyük miktarların nakliyesi durumunda patlama riski nedeniyle izin verilmemiştir. B8 Saf şeklindeki bu madde GRV ile nakledilemez, çünkü 50oC de 110 kPa, 55oC de 130 kPa yi aşan bir buhar basıncı olduğu biliniyor.

IBC03 AMBALAJ TALİMATI IBC03

Aşağıda verilmiş olan GRVler, 4.1.1, 4.1.2 ve 4.1.3 genel hükümlere uygun ise onaylanır: Metalden GRV (31A, 31B ve 31N); Sert plastikten GRV ler : (31H1 ve 31H2); Bileşik GRV ler (31 HZ1, 31HA2, 31HB2, 31HN2, 31HD2, ve 31HH2).

İlave hükümler : Sadece, buhar basıncı 50oC de 110 kPa, 55oC de 130 kPa ye eşit ya da daha az olan sıvılar GRV lerde izin verilmektedir.

Özel ambalaj hükümleri : B8 Saf şeklindeki bu madde GRV ile nakledilemez, çünkü 50oC de 110 kPa, 55oC de 130 kPa yi aşan bir buhar basıncı olduğu biliniyor.

IBC04 AMBALAJ TALİMATI IBC04

Aşağıda verilmiş olan GRVler, 4.1.1, 4.1.2 ve 4.1.3 genel hükümlere uygun ise onaylanır: Metalden GRV (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B be 31N);

IBC05 AMBALAJ TALİMATI IBC05

Aşağıda verilmiş olan GRVler, 4.1.1, 4.1.2 ve 4.1.3 genel hükümlere uygun ise onaylanır: Metalden GRV (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B be 31N); Sert plastikten GRV ler : (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 ve 31H2); Bileşik GRV ler (11 HZ1, 21HZ1 VE 31HZ1).

IBC06 AMBALAJ TALİMATI IBC06

Aşağıda verilmiş olan GRVler, 4.1.1, 4.1.2 ve 4.1.3 genel hükümlere uygun ise onaylanır: Metalden GRV (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B be 31N); Sert plastikten GRV ler : (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 ve 31H2); Bileşik GRV ler (11 HZ1,11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 ve 31HZ2).

İlave hükümler : nakliye esnasında yüklerin sıvılaşma olasılığı bulunduğunda, 11HZ2 ve 21HZ2 olan bileşik GRV ler, kullanılmamalılar.

Özel ambalaj hükümleri : B12 B.M. No. 2907 için, GRV ler, ambalaj grubu II deneme seviyesine uygun olmalıdırlar. Ambalaj grubu I deneme kriterlerine uygun olan GRV ler kullanılmamalıdırlar.

IBC07 AMBALAJ TALİMATI IBC07

Aşağıda verilmiş olan GRV ler, 4.1.1, 4.1.2 ve 4.1.3 genel hükümlere uygun ise onaylanır: Metalden GRV (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B be 31N); Sert plastikten GRV ler : (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 ve 31H2); Bileşik GRV ler (11 HZ1,11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 ve 31HZ2). Ahşaptan GRV ler (11C, 11D ve 11F)

İlave hükümler : Ahşaptan olan GRV’nin astarları, tozlara karşı sızdırmaz olmalıdır.

IBC08 AMBALAJ TALİMATI IBC08

Aşağıda verilmiş olan GRV ler, 4.1.1, 4.1.2 ve 4.1.3 genel hükümlere uygun ise onaylanır: Metalden GRV (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B be 31N); Sert plastikten GRV ler : (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 ve 31H2); Bileşik GRV ler (11 HZ1,11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 ve 31HZ2). Kartondan GRV ler (11G) Ahşaptan GRV ler (11C, 11D ve 11F) Esnek GRV ler (13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1, ve 13M2)

Özel ambalaj hükümleri : B3 Esnek GRV ler tozlara karşı sızdırmaz ve suya dayanıklı olmalı veya tozlara karşı sızdırmaz olan bir astar ile Donatılmalı ve suya dayanıklı olmalıdır. B4 Esnek GRV ler, kartondan ya da ahşaptan, tozlara karşı sızdırmaz ve suya dayanıklı olmalı veya tozlara karşı sızdırmaz olan bir astar ile donatılmalı ve suya dayanıklı olmalıdır. B6 B.M. No. 1363, 1364, 1365, 1386, 1408, 1841, 2211, 2217, 2793 ve 3314 için, GRV ler, GRV ler için olan 6.5 başlığındaki deneme şartlarına uygun olmaları şart değildir. B13 NOT. B.M. No. 1748, 2208 ve 2880 larının GRV ile deniz nakliyatı, IMDG Kodu tarafından Yasaklanmıştır.

IBC99 AMBALAJ TALİMATI IBC99

Sadece yetkili merci tarafından onaylanmış olan GRV ler kullanılabilir.

IBC100 AMBALAJ TALİMATI IBC100

Bu talimat B.M. No. 0082, 0241, 0331 ve 0332 ‘ya uygulanır

Aşağıda verilmiş olan GRV ler, 4.1.1, 4.1.2 ve 4.1.3 genel hükümlere uygun ise onaylanır: Metalden GRV (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B be 31N); Esnek GRV ler (13H2, 13H3, 13H4, 13L2, 13L3, 13L4, ve 13M2) Sert plastikten GRV ler : (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 ve 31H2); Bileşik GRV ler (11 HZ1,11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 ve 31HZ2).

İlave hükümler : GRV ler, sadece serbest olarak akabilme olasılığı olan maddeler için kullanılır. Esnek GRV ler sadece sert olanlar için kullanılır.

Özel ambalaj hükümleri : B9 B.M. No. 0082 için, bu ambalaj talimatı sadece, maddelerin amonyum nitrat karışımları ya da diğer organik olmayan nitratlar ve patlayıcı olmayan başka yakıt maddesi için kullanılır. Bu patlayıcı maddeler, nitrogliserin, benzer sıvı organik nitratlar ya da kloratlar içermemelidir. Metal GRV lere izin verilmemektedir. B10 B.M. No. 0241 için, bu ambalaj talimatı sadece ana madde olarak sudan ve yüksek oranda amonyum nitrat ya da büyük bir bölümü ya da tümü solüsyon olan diğer yakıt maddeleri için kullanılır. Diğer bileşimler hidrokarbürler ya da pudra şeklinde alüminyum içerebilirler, fakat, trinitrotülen gibi nitrat özlüler içermemelidir. Metal GRV lere izin verilmemektedir.

| IBC520 AMBALAJ TALİMATI IBC520 |
| --- |
| Bu talimat organik peroksit ile F tipi otoreaktif maddelere uygulanır. |
| Aşağıda verilmiş olan GRV ler, 4.1.1, 4.1.2 ve 4.1.3 genel hükümlere ve 4.1.7.2 özel hükümlerine uygun ise onaylanır: Aşağıda verilen listede yer almayan hazırlıklar için, sadece yetkili merci tarafından onaylanmış olan GRV ler kullanılabilir (bakınız 4.1.7.2.2) |
| B.M. No. | Organik peroksit | GRV Türü | Mak. Miktar (l/kg) |
| 3109 | F TÜRÜ, SIVI ORGANİK PEROKSİT Peroksiasetik asit, en fazla % 17 de stabilize | 31H1 31HA1 31A | 1500 1500 1500 |
|  | Bir kere daha (tert-butikperoksi)-1,1 siklohegzan, A türü eriticinin içinde en fazla % 42 de | 31H1 | 1000 |
|  | Kümil Hidroperoksit , A türü eritici içinde en fazla % 42 de | 31HA1 | 1250 |
|  | İzopropil kümil ve kümil hidroperoksit, A türü eritici içinde en fazla % 72 | 31HA1 | 1250 |
|  | p-mentil hidroperoksit, A türü eritici içinde en fazla % 72 | 31HA1 | 1250 |
|  | Tert-bütil hidroperoksdi, A türü su içinde en fazla % 72 | 31A | 1250 |
|  | Dibenzol peroksidi, en fazla % 42 gibi suda sabit dağılım | 31H1 | 100 |
|  | Tert-bütil perokksiasetat A türü eritici içinde en fazla % 32 | 31A 31H1 | 1250 1000 |
|  | di-tert bütil peroksidi, A türü eritici içinde en fazla % 52 | 31A 31HA1 | 1250 1000 |
|  | Diloril peroksidi, % 42 gibi suda sabit dağılım | 31HA1 | 1000 |
|  | Trimetil-3,5,5 tert-bütil peroksihegzanoat, A türü eritici içinde en fazla % 32 | 31A 31HA1 | 1250 1000 |
| 3110 | F TÜRÜ, SERT ORGANİK PEROKSİT Dikümil peroksidi | 31A 31H1 31HA1 | 2000 |
| İlave Hükümler : GRV ler, nakliye esnasında gazın dağılmasını sağlayacak bir tertibat ile donatılmalıdırlar. Basınç azaltıcı delik, nakliye esnasında, maksimum doldurma şartları dahilinde, GRV buhar alanı içinde yerleştirilmelidir. Metalik GRV ler ya da komple metalik zarflı bileşik GRV lerin patlayıcı kırılmasını önlemek için, tüm ayrışma ürünlerini ve de oto-hızlandırılmış bir ayrışım esnasında, , ya da, 4.2.1.13.8 ya da 6.8.4, TE12 nin özel hükmüne göre hesaplanmış olduğu gibi, en az bir saatlik bir süre boyunca alevlere daldırma esnasında, yayılan buharları dağıtmak üzere, acil basınç azaltma tertibatı tasarlanmış olmalıdır. |

IBC620 AMBALAJ TALİMATI IBC620

Bu talimat B.M. No. 3291’e uygulanır.

Aşağıda verilmiş olan GRV ler, 4.1.1, 4.1.2 ve 4.1.3 genel hükümlere ve 4.1.8 özel hükümlerine uygun ise onaylanır: Sert ve sızdırmaz GRV ler, Ambalaj grubu II nin deneme seviyesini tatmin eder.

İlave hükümler : GRV ler, mevcut olan sıvı miktarının tümünü emebilmek için yeterli miktarda malzeme içermelidir. GRV ler sıvıları tutabilmelidir. Kırık cam ve iğneler gibi kesici ve sivri objeleri içermeyi hedefleyen GRV ler, delinmeye dayanıklı olmalıdır.

4.1.4.3 Büyük ambalajların kullanımı ile ilgili ambalaj talimatları

| LP01 AMBALAJ TALİMATI (SIVILAR) LP01 |
| --- |
| Aşağıda verilmiş olan büyük ambalajlar, 4.1.1, ve 4.1.3 genel hükümlere uygun ise onaylanır: |
| İç Ambalajlar | Büyük dış ambalajlar | Ambalaj Grubu I | Ambalaj Grubu II | Ambalaj Grubu III |
| Camdan 10 litre Plastikten 30 litre Metalden 40 litre | Çelikten (50A) Alüminyumdan (50B) Çelik ya da alüminyum haricindeki başka bir metal (50N) Sert plastikten (50H) Doğal ahşaptan (50C) Kontrplaktan (50D) Tekrar biçimlendirilmiş ahşaptan (50F) Sert kartondan (50G) | İzin verilmemiş | İzin verilmemiş | Maksimum Hacim : 3m3 |

| LP02 AMBALAJ TALİMATI (SERT) LP02 |
| --- |
| Aşağıda verilmiş olan büyük ambalajlar, 4.1.1, ve 4.1.3 genel hükümlere uygun ise onaylanır: |
| İç Ambalajlar | Büyük dış ambalajlar | Ambalaj Grubu I | Ambalaj Grubu II | Ambalaj Grubu III |
| Camdan 10 kg Plastikten2) 50 kg Metalden 50 kg Kağıttan 1,2) 50 kg Kartondan1,2) 50 kg | Çelikten (50A) Alüminyumdan (50B) Çelik ya da alüminyum haricindeki başka bir metal (50N) Sert plastikten (50H) Doğal ahşaptan (50C) Kontrplaktan (50D) Tekrar biçimlendirilmiş ahşaptan (50F) Sert kartondan (50G) Esnek plastikten (51H)3) | İzin verilmemiş | İzin verilmemiş | Maksimum Hacim : 3m3 |
| Nakledilen malzemelerim, nakliye esnasında sıvılaşabilecek durumda olduklarında, bu iç ambalajlar kullanılmamalıdır. Bu iç ambalajlar, tozlara karşı sızdırmaz olmalıdır. Bu ambalajlar sadece esnek iç ambalajlarla birlikte kullanılmalıdır. |

LP02 AMBALAJ TALİMATI LP02

Sadece yetkili merci tarafından onaylanmış olan büyük ambalajlar kullanılabilir. (bakınız 4.1.3.7)

| LP02 AMBALAJ TALİMATI LP02 |
| --- |
| Aşağıda verilmiş olan büyük ambalajlar, 4.1.1ve 4.1.3 genel hükümlere ve 4.1.5 özel hükümlerine uygun ise onaylanır: |
| İç Ambalajlar | Ara ambalajlar | Büyük dış ambalajlar |
| Gerekli değil | Gerekli değil | Çelikten (50A) Alüminyumdan (50B) Çelik ya da alüminyum haricindeki başka bir metal (50N) Sert plastikten (50H) Doğal ahşaptan (50C) Kontrplaktan (50D) Tekrar biçimlendirilmiş ahşaptan (50F) Sert kartondan (50G) |
| Özel ambalaj hükmü L1 B.M. No. 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039, 0048, 0056, 0137 0138, 0168, 0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 0281, 0286 0287, 0297, 0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 0370, 0412 0424, 0425, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0451, 0488 ve 0502 ; Normal olarak askeri kullanım için öngörülmüş olan, ateşleme olanakları olmayan veya ateşleme olanakları en az iki adet geçerli güvenlik tertibatı ile donatılmış olan büyük boyda ve sağlam patlayıcı objeler, ambalaj olmadan nakledilebilirler. Bu objeler itici yükler ihtiva ettiklerinde, ya da oto-itici objeler olduklarında, ateşleme sistemleri normal nakliye şartları dahilinde olasılıkla karşılaşabilecekleri tahriklere karşı korunmalıdırlar. Sarılmamış bir obje üzerine gerçekleştirilmiş olan 4.ncü serideki denemelerdeki negatif bir netice, objeyi ambalajsız olarak naklettirmeyi göze almayı sağlar. Bu tür sarılmamış olan objeler, beşiklerin üzerine sabitlenebilir ya da kafeslere ya da uygun olan, diğer her türlü işleme tertibatına yerleştirilebilir. |

| LP02 AMBALAJ TALİMATI LP02 |
| --- |
| Aşağıda verilmiş olan büyük ambalajlar, 4.1.1ve 4.1.3 genel hükümlere ve 4.1.5 özel hükümlerine uygun ise onaylanır: |
| İç Ambalajlar | Ara ambalajlar | Büyük dış ambalajlar |
| Torbalar Suya dayanıklı Hazneler Kartondan Metalden Plastikten Ahşaptan Yaprak Ondüle kartondan Tüpler kartondan | Gerekli değil | Çelikten (50A) Alüminyumdan (50B) Çelik ya da alüminyum haricindeki başka bir metal (50N) Sert plastikten (50H) Doğal ahşaptan (50C) Kontrplaktan (50D) Tekrar biçimlendirilmiş ahşaptan (50F) Sert kartondan (50G) |

LP621 AMBALAJ TALİMATI LP621

Bu ambalaj B.M. No. 3291’e uygulanır

Aşağıda verilmiş olan büyük ambalajlar, 4.1.1ve 4.1.3 genel hükümlere ve 4.1.8 özel hükümlerine uygun ise onaylanır: İç ambalajlara yerleştirilmiş olan hastane çöpleri için : Mevcut olan sıvının tümünü emebilecek kadar yeterli emici malzeme olması şartıyla, ve de büyük ambalajın sıvıları tutabilme kapasitesinin olması şartıyla, ambalaj grubu II nin deneme seviyesinde, sertler için, 6.6 başlığının talimatlarına uygun olan sert büyük ambalajlar. Daha fazla miktarlarda sıvı ihtiva eden koliler için : sıvılar için, ambalaj grubu II deneme seviyesinde, 6.6 başlıktaki talimatlara uygun olan sert büyük ambalajlar.

İlave hüküm : Kırık cam ve iğneler gibi kesici ve sivri objeleri ihtiva etmeyi hedefleyen büyük ambalajlar, delinmeye dayanıklı olmalı ve başlık 6.6 nın deneme şartlarına uygun olarak sıvıları tutmalıdır.

LP902 AMBALAJ TALİMATI LP902

Bu ambalaj B.M. No. 3268’e uygulanır

Aşağıda verilmiş olan büyük ambalajlar, 4.1.1ve 4.1.3 genel hükümlere uygun ise onaylanır: III ambalaj grubunun deneme seviyesini tatmin eden ambalajlar. Ambalajlar, normal nakliye şartları dahilinde, objelerin her türlü hareketini ve her türlü kazai işletimini önleyecek şekilde tasarlanmış ve inşa edilmiş olmalıdır.

Objeler, üretim yerinde montaj yerine naklediklerinde, özel işlem tertibatlarında ve de özel olarak düzenlenmiş olan vagonlarda ya da konteynerlerde, ambalajsız olarak taşınabilirler.

İlave hüküm : Her basınçlı kap, ihtiva ettiği madde ya da maddeler için yetkili makamın zorunluluklarını tatmin etmelidir.

      - Sınıf 2 nin haricindeki diğer maddeler için basınçlı haznelerin kullanımına uygulanan özel talimatlar

Şişeler, tüpler ve basınçlı variller, P400, P401, P402 ya da P601 ambalaj talimatlarından kaynaklanan maddeler için kullanıldığında, her BM için aşağıda tanımlanmış olduğu gibi, uygulanabilir talimatlara (PR1 den PR7 ye kadar) uygun olarak üretilmeli, denenmeli, doldurulmalı ve işaretlenmelidir.

#### TABLO

Şişelere, tüplere ve basınçlı varillere uygulanabilen özel talimatlar (PR) listesi

| Talimat Kodu | İlgili BM No.lar | Üretim, denemeler, doldurma ve işaretleme açılarından uygulanabilir talimatlar |
| --- | --- | --- |
| PR1 | 1366 1370 1380 1389 1391 1411 1421 1928 2003 2445 2845 2870 3051 3052 3053 3076 3129 3130 3148 3194 3254 3394 | Bu BM No.ları altına sınıflandırılmış olan maddeler, içeriği ile etkilenmeyen ve muhteviyatı 450 litreyi aşmayan, sımsıkı kapatılmış olan metal haznelerde sarılmalıdır. Hazneler önce ilk denemeye sonra da her beş yılda bir, en az 1Mpa’ya (10 bar) eşit olan bir basınçta (manometrik basınç) periyodik denemelere tabi tutulmalıdır. Hazneler, içeriklerinin % 90 dan daha fazla doldurulmamalıdır; sıvı ortalama 50oC lik bir ısıya sahip olduğunda, en az % 5 lik bir alan, güvenlik açısından boş kalmalıdır. Nakliye esnasında, sıvı, manometrik basıncı 50 kPa (0,5 bar) daha az olmayan, hareketsiz bir tabaka gazın altına yerleştirilmelidir. Hazneler, üzerinde dayanıklı bir şekilde aşağıda verilen bilgiler içeren, bir denetim plakası ile donatılmalıdır : nakliyeye kabul edilebilir madde ya da maddeler1) aksesuarları da dahil olmak üzere, kabın darası2) deneme basıncı2) (manometrik basınç) tabi tutulmuş olan en son denemenin tarihi (ay ve yıl) denemeyi gerçekleştirmiş olan uzmanın mühürü kabın muhteviyatı2) doldurmanın kabul edilebilir maksimum kitlesi2) |

| Talimat Kodu | İlgili BM No.lar | Üretim, denemeler, doldurma ve işaretleme açılarından uygulanabilir talimatlar |
| --- | --- | --- |
| PR2 | 1183 1242 1295 2988 | Bu BM No.ları altına sınıflandırılmış olan maddeler, muhteviyatı 450 litreyi aşmayan, paslanmaz çelikten haznelere sarılmalıdır. Kapın kapanma yeri bir kapak ile korunmalıdır. Hazneler önce ilk denemeye sonra da her beş yılda bir, en az 0,4Mpa’ya (4 bar) eşit olan bir basınçta (manometrik basınç) periyodik denemelere tabi tutulmalıdır. Eğer doldurma kitle olarak hesaplanıyorsa, muhteviyatının litre başına izin verilen maksimum kitlesi, triklorosilan için 1,14 kg’yu, etildiklorosilan için 0,93 kg’yu ve metildiklorosilan için de 0,95 kg’yu aşmamalıdır; Eğer doldurma hacim olarak hesaplanıyorsa, doldurma katsayısı % 85’i aşmamalıdır. Haznelerde, üzerinde dayanıklı bir şekilde aşağıda verilen bilgiler içeren, bir denetim plakası ile donatılmalıdır : “klorosilanlar, sınıf 4.3” aksesuarları da dahil olmak üzere, kabın darası2) deneme basıncı2) (manometrik basınç) tabi tutulmuş olan en son denemenin tarihi (ay ve yıl) denemeyi gerçekleştirmiş olan uzmanın mühürü kabın muhteviyatı2) nakliyeye kabul edilen her madde için, doldurmanın kabul edilebilir maksimum kitlesi2) |
| PR3 | 1092 1251 1259 1605 1613 1994 3294 | Bu BM No.ları altına sınıflandırılmış olan maddeler, tamamen sızdırmaz olan kapatma tertibatı ile donatılmış olan metal haznelerde sarılmalıdır, aksi durum söz konusu olduğunda, mekanik zararlara karşı, koruma tıpaları ile korunmalıdır. 150 litreyi aşmayan bir içeriğe sahip olan çelik hazneler, minimum 3 mm lik bir kalınlığı olan bölmelere sahip olmalı, fakat daha büyük bir muhteviyata sahip olan çelikten ya da başka maddeden yapılmış hazneler, eşit bir mekanik dayanıklık gösterebilmesi için yeterli kalınlıkta bölmelere sahip olmalıdır. Hazneler için onaylanan maksimum muhteviyat 250 litredir. İçeriğin kitlesi, içeriğin litre başına 1 kg’yu aşmamalıdır. İşletime alınmadan önce, hazneler, en az 1MPa (10 bar) olmak üzere, hidrolik basınç denemesine tabi tutulmalıdırlar (manometrik basınç). Her beş yılda bir gerçekleşmesi gereken deneme basıncı, kabın içinin dikkatlice kontrolü ile daranın kontrolünü içerir. Hazneler, dayanıklı bir şekilde, aşağıda verilen bilgileri taşımalıdırlar : Nakliyeye kabul edilen madde ya da maddeler1); Kabın sahibinin adı; Supaplar, koruma kapakları, vs... gibi aksesuarlar da dahil olmak üzere, kabın darası2); Tabi tutulmuş olunan ilk ve en son denemenin tarihi (ay ve yıl), denemeyi gerçekleştirmiş olan uzmanın mühürü; Kg olarak, muhteviyatın kabul edilebilir maksimum kitlesi; Hidrolik deneme esnasında uygulanacak olan iç basınç (deneme basıncı) |

| Talimat Kodu | İlgili BM No.lar | Üretim, denemeler, doldurma ve işaretleme açılarından uygulanabilir talimatlar |
| --- | --- | --- |
| PR4 | 1185 | Bu madde, vidalanmış bir tıkaç ve vidalanmış bir koruma kapağı ya da sıvıya olduğu kadar buhara karşı da sızdırmaz olan eş değerde bir tertibat ile kapatılmış, yeterli kalınlıkta çelik haznelerin içine sarılmalıdır. Hazneler önce ilk denemeye sonra da en az her beş yılda bir, en az 1 Mpa’ya (10 bar) olan bir basınçta (manometrik basınç), 6.2.1.5 ve 6.2.1.6 ya uygun olarak, periyodik denemelere tabi tutulmalıdır. Muhteviyatın litre başına olan içerik kitlesi 0,67 kg yu aşmamalıdır. Bir koli 75 kg daha fazla ağır gelmemelidir. Hazneler, kolayca okunabilen ve dayanıklı harflerle, aşağıda verilen bilgileri taşımalıdırlar : Üreticinin adı ya da markası ve kabın numarası; “etilenemin” kelimesi; kabın darası2) ve doldurulmuş olduğunda, kabul edilebilir maksimum kitleri2); tabi tutulmuş olan ilk ve en son denemenin tarihi (ay ve yıl) denemeleri gerçekleştirmiş olan uzmanın mühürü |
| PR5 | 2480 2481 | Bu BM No.ları altına sınıflandırılmış olan maddeler, en az 5 mm lik bir kalınlığı olan bölmelere sahip, saf alüminyumdan yapılmış haznelerin içine ya da paslanmaz çelikten haznelerin içine sarılmalıdır. Bu hazneler tamamen kaynak yapılmış Hazneler önce ilk denemeye sonra da en az her beş yılda bir, en az 0,5 Mpa’ya (5 bar) olan bir basınçta (manometrik basınç), 6.2.1.5 ve 6.2.1.6 ya uygun olarak, periyodik denemelere tabi tutulmalıdır. Hazneler, en az bir tanesi sağlam bir şekilde vidalanmış ya da sabitlenmiş olan, üst üste konmuş iki adet kapak sayesinde sımsıkı kapalı olmalıdır. Doldurma katsayısı % 90 ı aşmamalıdır. Ağırlığı 100 kg dan daha fazla olan variller, yuvarlanma çemberleri ya da kuvvetlendirme nervürleri ile donatılmalıdır. Hazneler, kolayca okunabilen ve dayanıklı harflerle, aşağıda verilen bilgileri taşımalıdırlar : Üreticinin adı ya da markası ve kabın numarası; Nakliyeye kabul edilen madde ya da maddeler1); kabın darası2) ve doldurulmuş olduğunda, kabul edilebilir maksimum kitleri2); tabi tutulmuş olan ilk ve en son denemenin tarihi (ay ve yıl) denemeleri gerçekleştirmiş olan uzmanın mühürü |

| Talimat Kodu | İlgili BM No.lar | Üretim, denemeler, doldurma ve işaretleme açılarından uygulanabilir talimatlar |
| --- | --- | --- |
| PR6 | 1744 | En az % 0,005 su ihtiva eden, ya da % 0,005 ile 0,2 arasında su ihtiva eden brom, ikinci varsayımda, haznelerin iç kaplamasında aşınmayı önlemek için önlemlerin alınmış olması şartıyla, aşağıdaki şartları yerine getiren haznelerde nakledilebilir: hazneler çelikten olmalı ve kurşundan, ya da eş bir koruma sağlayan, başka maddeden, sızdırmaz bir iç kaplama ile sıkı bir kapama ile donatılmalıdır ; bakır nikel alaşımı ya da nikel veya nikel ile kaplama olan haznelere da izin verilmektedir. Haznelerin içeriği 450 litreyi aşmamalıdır. Hazneler, içeriklerinin % 92 sinden daha fazla ya da içeriğinin litre başına 2,86 kg dan fazla doldurulmamalıdır. Hazneler kaynaklanmalıdır ve en az 2,1 MPa (21 bar) lık bir hesap basıncı (manometrik basınç) için hesaplanır. Geri kalanlar için, malzemeler ve de özellikleri, 6.2 başlıktaki uygulanabilir talimatlara uygun olmalıdır. Astarlanmamış çelik haznelerin ilk denemesi 6.2.15 hükümlerine uygun olmalıdır. Kapanma tertibatları, kapa oranla, mümkün olduğu kadar az çıkıntılı olmalı ve bir koruma kapağı ile korunmalıdır. Kapanma organları ve de kapaklar, brom tarafından zarar görmeyecek olan bir maddeden yapılmış olan contalar ile donatılmalıdır. Kapatma organları, hiçbir durumda sıvı bölümle sürekli olarak irtibatta kalmayacak şekilde haznelerin üst bölmelerinde yer almalıdır. Hazneler, dikey pozisyonunda, sabit bir şekilde kalmalarını sağlayacak aksesuarlar ile, yararlı kitlenin iki misline eşit bir kitle altında denenmeleri gereken ve tepelerinde yer alacak olan kaldırma tertibatları (halkalar, kemerler, vs...) ile donatılacaktır. İşletmeye konmadan önce, hazneler, em az 200 kPa lık (2 bar) bir basınçta (manometrik basınç) bir sızdırmazlık denemesine tabi tutulmalıdır. Her iki yılda bir gerçekleşecek olan sızdırmazlık denemesini, kabın iç kontrolü ve darasının kontrolü takip edecektir. Deneme ve kontrol, yetkili merci tarafından onaylanmış olan bir uzman tarafından gerçekleşecektir. Hazneler, kolayca okunabilen ve dayanıklı harflerle, aşağıda verilen bilgileri taşımalıdırlar : Üreticinin adı ya da markası ve kabın numarası; “brom” terimi; kabın darası ve doldurulmuş olduğunda, kabul edilebilir maksimum kitleri2); tabi tutulmuş olan ilk ve en son periyodik denemenin tarihi (ay ve yıl) denemeleri gerçekleştirmiş olan uzmanın mühürü |
| PR7 | 1614 | Stabilize sıvı hidrojen siyanürü, hareketsiz gözenekli bir kitle tarafından tamamen emildiğinde, en fazla 7,5 litre kapasiteye sahip, kendi aralarında temas etmemeleri açısından ahşaptan kasalara yerleştirilmiş olan madeni haznelerde sarılmalıdır. Bu tür bileşik ambalajlar, aşağıda verilen şartlara uygun olmalıdır : hazneler, en az 0,6 MPa (6 bar) lık bir basınçta denenmiş olmalılar (manometrik basınç); hazneler, çökemeyecek olan ya da uzun süren bir kullanımdan sonra bile tehlikeli boşluklar yaratacak olan, ve sallantı durumunda bile,50oC ye ulaşabilecek ısıda bile, gözenekli madde ile tamamen doldurulmuş olacaktır; Doldurma tarihi, dayanıklı bir şekilde, her kabın kapağında belirtilecektir; I.nci ambalaj grubu için, bileşik ambalajlar 6.1.4.2.1’e göre, denenmeli ve onaylanmalıdır, Bir koli 120 kg dan daha fazla olmamalıdır. |

- İsim, kabın özellikleri ile uygun olan, yakın bir neviden  maddeleri gruplayan, jenerik bir tanım ile yer değiştirebilir.

- Ölçüm birimleri, her seferinde, sayısal değerlerin arkasına ilave edilecektir.

# Text boxes

B.M. numarasının ve de ambalaj grubunun tespit edilebilmesi için, maddenin

Bölüm 2 ye uygun olarak sınıflandırılması

Hayır

Diğer gerekli olan denemeler

(bak. 4.1.1.19.1)

Evet

Tip modeli veya GRV, belirtilmiş olan sıvılardan biri ile denenmiş ise, kimyasal uyarlılık kontrol edilmiştir; bu sulu solüsyonlar için de geçerlidir

Evet

Evet

Hayır

Hayır

Uyarlanmış maddeler listesi bir referans sıvısı mı, yoksa bir referans sıvı karışımını mı belirtiyor ?

Madde ya da madde grubu uyarlanmış maddeler listesinde yer alıyor mu ?

B.M. numarası ile ambalaj grubu uyarlanmış maddelerin listesinde yer alıyor mu ?

- alıyor mu ?

maddelerin listesinde		Hayır		olan denemeler

yer alıyor mu ?

“kolektif başlıklar için kurallar” ile devam edilir.

Eğer ambalaj tipi modeli veya GRV belirtilmiş olan sıvılardan

Biri ile denenmiş ise,  kimyasal uygunluk  ispat edilmiştir

Gerekli olan diğer denemeler

Bileşimlerin tümü, beraber ya da ayrı ayrı, aşağıda verilen sıvı karışımlarından birine uyarlandılar

mı ?

Bileşimlerin tümü, beraber ya da

ayrı ayrı, aşağıda verilen

sıvı karışımlarından birine

uyarlandılar mı ?

Başlıklar, solüsyonun, karışımın ya da

hazırlamanın tüm bileşimleri için uyarlanmış

olan maddeler listesinde yer alıyor mu ?

Evet

Evet

Evet

Evet

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Tüm bileşimler, solüsyon, karışım

ya da hazırlama ile aynı sınıflandırma

koduna sahipler mi ?

Uyarlanmış maddelerin listesinde

“kolektif başlıklar için kural”

göstergesiyle birlikte, kişisel

başlıklar, kolektif başlıklar, solüsyonlar,

karışımlar, hazırlamalar

UN3373