| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1973 | KLORODİFLUOROMETAN VE KLOROPENTAFLUORETAN KARIŞIM HALİNDE sabit kaynama noktası ile, yaklaşık % 49 klorodifluorometan içeren (SOĞUTUCU GAZ R 502) | 2 | 2A |  | 2.2(+13) |  | LQ1 | P200 |  | MP9 | T50 (M) |  | PxBN(M) | TM6 | 3 |  |  | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 1974 | BROMOKLORODİFLUOROMETAN (SOĞUTACU GAZ R 12B1) | 2 | 2A |  | 2.2(+13) |  | LQ1 | P200 |  | MP9 | T50 (M) |  | PxBN(M) | TM6 | 3 |  |  | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 1975 | AZOT MONOKSİT VE DİAZOT TETROKSİT KARIŞIMI (AZOT MONOKSİT VE AZOT DİOKSİT KARIŞIM HALİNDE) | 2 | 2TOC |  | 2.3+5.1+8 |  | LQ0 | P200 |  | MP9 |  |  |  |  | 1 |  |  | CW9 CW10 CW36 |  | 265 |
| 1976 | OKTAFLUOROSİKLOBÜTAN (SOĞUTUCU GAZ RC 318) | 2 | 2A |  | 2.2(+13) |  | LQ1 | P200 |  | MP9 | T50 (M) |  | PxBN(M) | TM6 | 3 |  |  | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 1977 | AZOT SIVI SOĞUTULMUŞ | 2 | 3A |  | 2.2(+13) | 593 | LQ1 | P203 |  | MP9 | T75 | TP5 | RxBN | TU19 TM6 | 3 | W5 |  | CW9 CW11 CW30 CW36 | CE2 | 22 |
| 1978 | PROPAN | 2 | 2F |  | 2.1(+13) |  | LQ0 | P200 |  | MP9 | T50 (M) |  | PxBN(M) | TU38* TE22*TM6 | 2 |  |  | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 |
| 1979 | NADİR GAZLAR KOMPRİME KARIŞIM HALİNDE | 2 | 1A |  | 2.2(+13) |  | LQ1 | P200 |  | MP9 | (M) |  | CxBN(M) |  | 3 |  |  | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 1980 | NADİR GAZLAR VE OKSİJEN KOMPRİME KARIŞIM HALİNDE | 2 | 1A |  | 2.2(+13) | 567 | LQ1 | P200 |  | MP9 | (M) |  | CxBN(M) |  | 3 |  |  | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 1981 | NADİR GAZLAR VE AZOT KOMPRİME KARIŞIM HALİNDE | 2 | 1A |  | 2.2(+13) |  | LQ1 | P200 |  | MP9 | (M) |  | CxBN(M) |  | 3 |  |  | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 1982 | TETRAFLUOROMETAN (SOĞUTUCU GAZ R 14) | 2 | 2A |  | 2.2(+13) |  | LQ1 | P200 |  | MP9 | (M) |  | PxBN(M) | TM6 | 3 |  |  | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 1983 | KLORO-1 TRİFLUORO-2,2,2 ETAN (SOĞUTUCU GAZ R 133a) | 2 | 2A |  | 2.2(+13) |  | LQ1 | P200 |  | MP9 | T50 (M) |  | PxBN(M) | TM6 | 3 |  |  | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 1984 | TRİFLUOROMETAN (SOĞUTUCU GAZ R 23) | 2 | 2A |  | 2.2(+13) |  | LQ1 | P200 |  | MP9 | (M) |  | PxBN(M) | TM6 | 3 |  |  | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |

3.2-A-101

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1986 | ALKOL TUTUŞUCU, ZEHİRLİ, N. S. A | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | 274 | LQ0 | P001 |  | MP7 MP17 | T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 |  | 336 |
| 1986 | ALKOL TUTUŞUCU, ZEHİRLİ, N. S. A | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 274 | LQ0 | P001 IBC02 |  | MP19 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 1986 | ALKOL TUTUŞUCU, ZEHİRLİ, N. S. A | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | 274 | LQ7 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15 TE15 | 3 |  |  | CW13 CW28 | CE4 | 36 |
| 1987 | ALKOL, N. S. A (500 C daki buhar basıncı 110 kPa’ dan yüksek ancak 175 kPa’ dan az ya da eşit) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640C | LQ4 | P001 |  | MP19 | T7 | TP1 TP8 TP28 | L1,5BN |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 1987 | ALKOL, N. S. A (500 C daki buhar basıncı 110 kPa’ dan az ya da eşit) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640D | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T7 | TP1 TP8 TP28 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 1987 | ALOL, N. S. A | 3 | F1 | III | 3 | 274 | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 TP29 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 1988 | ALDEHİT, TUTUŞUCU, ZEHİRLİ, N. S. A | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | 274 | LQ0 | P001 |  | MP7 MP17 | T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 |  | 336 |
| 1988 | ALDEHİT, TUTUŞUCU, ZEHİRLİ, N. S. A | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 274 | LQ0 | P001 IBC02 |  | MP19 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 1988 | ALDEHİT, TUTUŞUCU, ZEHİRLİ, N. S. A | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | 274 | LQ7 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15 TE15 | 3 |  |  | CW13 CW28 | CE4 | 36 |
| 1989 | ALDEHİT, N. S. A (500 C daki buhar basıncı 175 kPa’ dan yüksek) | 3 | F1 | I | 3 | 274 640A | LQ3 | P001 |  | MP7 MP17 | T11 | TP1 TP9 TP27 | L4BN |  | 1 |  |  |  |  | 33 |
| 1989 | ALDEHİT, N. S. A (500 C daki buhar basıncı 110 kPa’ dan yüksek ancak 175 kPa’ dan az ya da eşit) | 3 | F1 | I | 3 | 274 640B | LQ3 | P001 |  | MP7 MP17 | T11 | TP1 TP9 TP27 | L1,5BN |  | 1 |  |  |  |  | 33 |
| 1989 | ALDEHİT, N. S. A (500 C daki buhar basıncı 110 kPa’ dan yüksek ancak 175 kPa’ dan az ya da eşit) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640C | LQ4 | P001 |  | MP19 | T7 | TP1 TP8 TP28 | L1,5BN |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |

3.2-A-102

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1989 | ALDEHİT, N. S. A (500 C daki buhar basıncı 110 kPa’ dan az ya da eşit) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640D | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T7 | TP1 TP8 TP28 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 1989 | ALDEHİTKER, N. S. A | 3 | F1 | II | 3 | 274 | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 TP29 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 3 |
| 1990 | BENZALDEHİT | 9 | M11 | III | 9 |  | LQ28 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T2 | TP1 | LGBV |  | 3 |  |  | CW31 | CE8 | 9 |
| 1991 | KLOROPREN STABİLİZE | 3 | FT1 | I | 3+6.1 |  | LQ0 | P001 |  | MP7 MP17 | T14 | TP2 TP6 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 |  | 336 |
| 1992 | TUTUŞUCU, ZEHİRLİ SIVI, N. S. A | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | 274 | LQ0 | P001 |  | MP7 MP17 | T14 | TP2 TP9 TP27 | L4BH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 |  | 336 |
| 1992 | TUTUŞUCU, ZEHİRLİ SIVI, N. S. A | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 274 | LQ0 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 1992 | TUTUŞUCU, ZEHİRLİ SIVI, N. S. A | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | 274 | LQ7 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15 TE15 | 3 |  |  | CW13 CW28 | CE4 | 36 |
| 1993 | TUTUŞUCU SIVI, N. S. A (500 C daki buhar basıncı 175 kPa’ dan yüksek) | 3 | F1 | I | 3 | 274 640A | LQ3 | P001 |  | MP7 MP17 | T11 | TP1 TP9 TP27 | L4BN |  | 1 |  |  |  |  | 33 |
| 1993 | TUTUŞUCU SIVI, N. S. A (500 C daki buhar basıncı 110 kPa’ dan yüksek ancak 175 kPa’ dan az ya da eşit) | 3 | F1 | I | 3 | 274 640B | LQ3 | P001 |  | MP7 MP17 | T11 | TP1 TP9 TP27 | L1,5BN |  | 1 |  |  |  |  | 33 |
| 1993 | TUTUŞUCU SIVI, N. S. A (500 C daki buhar basıncı 110 kPa’ dan yüksek ancak 175 kPa’ dan az ya da eşit) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640C | LQ4 | P001 |  | MP19 | T7 | TP1 TP8 TP28 | L1,5BN |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 1993 | TUTUŞUCU SIVI, N. S. A (500 C daki buhar basıncı 110 kPa’ dan az ya da eşit) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640D | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T7 | TP1 TP8 TP28 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |

3.2-A-103

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1993 | TUTUŞUCU SIVI, N. S. A | 3 | F1 | III | 3 | 274 640E | LQ7 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 TP29 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 1993 | TUTUŞUCU SIVI, N. S. A (2.2.3.1.4’e göre 230 C dan az parlama noktası var ve yapışkan) (500 C daki buhar basıncı 175 kPa’ dan yüksek) | 3 | F1 | III | 3 | 274 640F | LQ7 | P001 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 TP29 | L4BN |  | 3 |  |  |  | CE4 | 33 |
| 1993 | TUTUŞUCU SIVI, N. S. A (2.2.3.1.4’e göre 230 C dan az parlama noktası var ve yapışkan) (500 C daki buhar basıncı 110 kPa’ dan yüksek ancak 175 kPa’ dan az ya da eşit) | 3 | F1 | III | 3 | 274 640G | LQ7 | P001 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 TP29 | L1,5BN |  | 3 |  |  |  | CE4 | 33 |
| 1993 | TUTUŞUCU SIVI, N. S. A (2.2.3.1.4’e göre 230 C dan az parlama noktası var ve yapışkan) (500 C daki buhar basıncı 110 kPa’ dan az ya da eşit) | 3 | F1 | III | 3 | 274 640H | LQ7 | P001 IBC02 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 TP29 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 33 |
| 1994 | PENTAKARBONİL DEMİR | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 |  | LQ0 | P601 PR3 |  | MP2 |  |  | L15CH | TU14 TU15 TU31 TU38 TE21 TE22 TM3 | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 |  | 663 |
| 1999 | SIVI KATRAN, yol yapıştırıcıları ve bitümlü cut backlar da (500 C daki buhar basıncı 110 kPa’ dan yüksek ancak 175 kPa’ dan az ya da eşit) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | LQ6 | P001 |  | MP19 | T3 | TP3 TP29 | L1,5BN |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 1999 | SIVI KATRAN, yol yapıştırıcıları ve bitümlü cut backlar da (500 C daki buhar basıncı 110 kPa’ dan az ya da eşit) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | LQ6 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T3 | TP3 TP29 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 1999 | SIVI KATRAN, yol yapıştırıcıları ve bitümlü cut backlar da dahil | 3 | F1 | III | 3 | 640E | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T1 | TP3 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 1999 | SIVI KATRAN, yol yapıştırıcıları ve bitümlü cut backlar da dahil (2.2.3.1.4’e göre 230 C dan az parlama noktası var ve yapışkan) (500 C daki buhar basıncı 175 kPa’ dan yüksek) | 3 | F1 | III | 3 | 640F | LQ7 | P001 LP01 R001 |  | MP19 | T1 | TP3 | L4BN |  | 3 |  |  |  | CE4 | 33 |

3.2-A-104

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1999 | SIVI KATRAN, yol yapıştırıcıları ve bitümlü cut backlar da dahil (2.2.3.1.4’e göre 230 C dan az parlama noktası var ve yapışkan) (500 C daki buhar basıncı 110 kPa’ dan yüksek ancak 175 kPa’ dan az ya da eşit) | 3 | F1 | III | 3 | 640G | LQ7 | P001 LP01 R001 |  | MP19 | T1 | TP3 | L1,5BN |  | 3 |  |  |  | CE4 | 33 |
| 1999 | SIVI KATRAN, yol yapıştırıcıları ve bitümlü cut backlar da dahil (2.2.3.1.4’e göre 230 C dan az parlama noktası var ve yapışkan) (500 C daki buhar basıncı 110 kPa’ dan az ya da eşit) | 3 | F1 | III | 3 | 640H | LQ7 | P001 IBC02 LP01 R001 |  | MP19 | T1 | TP3 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 33 |
| 2000 | SELÜLOİT, Blok, boru, rulo, yaprak, tüp v.s. halinde) atıklar hariç | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 502 | LQ9 | P002 LP02 R001 | PP7 | MP11 |  |  |  |  | 3 | W1 |  |  | CE11 | 40 |
| 2001 | TOZ KOBALT NAFTENAT | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP11 | T1 | TP33 | SGAV |  | 3 | W1 | VW1 |  | CE11 | 40 |
| 2002 | SELÜLOİT ATIKLARI | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 526 592 | LQ0 | P002 IBC08 LP02 R001 | PP8 B3 | MP14 |  |  |  |  | 3 | W1 |  |  | CE11 | 40 |
| 2004 | DİAMİDEMAGNEZYUM | 4.2 | S4 | II | 4.2 |  | LQ0 | P410 IBC06 |  | MP14 | T3 | TP33 | SGAN |  | 2 | W1 W12 |  |  | CE10 | 40 |
| 2005 | DİFENİLMAGNEZYUM | 4.2 | SW | I | 4.2+4.3 | 320 | LQ0 | P404 |  | MP2 | T21 | TP7 TP33 | L21DH | TU4 TU14 TU22 TU38 TC1 TE21 TE22 TM1 | 0 | W1 |  |  |  | X333 |
| 2006 | NİTROSELÜLOZ BAZLI PLASTİK MADDELER, OTOMATİK ISINAN, N. S. A | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 274 528 | LQ0 | P002 R001 |  | MP14 |  |  |  |  | 3 | W1 |  |  | CE11 | 40 |
| 2008 | KURU TOZ HALİNDE ZİRKONYUM | 4.2 | S4 | I | 4.2 | 524 540 | LQ0 | P404 |  | MP13 | T21 | TP7 TP33 |  |  | 0 | W1 |  |  |  | 43 |
| 2008 | KURU TOZ HALİNDE ZİRKONYUM | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 524 540 | LQ0 | P410 IBC06 |  | MP14 | T3 | TP33 | SGAN |  | 2 | W1 W12 |  |  | CE10 | 40 |

3.2-A-105

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2008 | KURU TOZ HALİNDEKİ ZİRKONYUM | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 540 | LQ0 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP14 | T1 |  | SGAN |  | 3 | W1 | VW4 |  | CE11 | 40 |
| 2009 | KURU ZİRKONYUM, yaprak, bant ya da tel şeklinde | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 524 592 | LQ0 | P002 LP02 R001 |  | MP14 |  |  |  |  | 3 | W1 | VW4 |  | CE11 | 40 |
| 2010 | MAGNEZYUM HİDRORÜR | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 | P403 |  | MP2 |  |  |  |  | 1 | W1 |  | CW23 |  | X423 |
| 2011 | MAGNEZYUM FOSFORÜR | 4.3 | WT2 | I | 4.3+6.1 |  | LQ0 | P403 |  | MP2 |  |  |  |  | 1 | W1 |  | CW23 CW28 |  | X462 |
| 2012 | POTASYUM FOSFORÜR | 4.3 | WT2 | I | 4.3+6.1 |  | LQ0 | P403 |  | MP2 |  |  |  |  | 1 | W1 |  | CW23 CW28 |  | X462 |
| 2013 | STRONTYUM FOSFORÜR | 4.3 | WT2 | I | 4.3+6.1 |  | LQ0 | P403 |  | MP2 |  |  |  |  | 1 | W1 |  | CW23 CW28 |  | X462 |
| 2014 | HİDROJEN PEROKSİT, SULU SOLÜSYON HALİNDE, en az % 20 ancak en fazla % 60 hidrojen peroksit içeren (gereksinime göre stabilize edilmiş) | 5.1 | OC1 | II | 5.1+8 |  | LQ10 | P504 IBC02 | PP10 B5 | MP15 | T7 | TP2 TP6 TP24 | L4BV(+) | TU3 TC2 TE8 TE11 TT1 | 2 |  |  | CW24 | CE6 | 58 |
| 2015 | HİDROJEN PEROKSİT STABİLİZE SULU SOLÜSYON HALİNDE, % 70 den fazla hidrojen peroksit içeren | 5.1 | OC1 | I | 5.1+8 | 640N | LQ0 | P501 |  | MP2 | T10 | TP2 TP6 TP24 | L4DV(+) | TU3 TU28 TC2 TE8 TE9 TE16 TT1 | 1 | W5 |  | CW24 |  | 559 |
| 2015 | HİDROJEN PEROKSİT STABİLİZE SULU SOLÜSYON HALİNDE, % 60 den fazla ancak maksimum % 70 hidrojen peroksit içeren | 5.1 | OC1 | I | 5.1+8 | 640O | LQ0 | P501 |  | MP2 | T10 | TP2 TP6 TP24 | L4BV(+) | TU3 TU28 TC2 TE7 TE8 TE9 TE16 TT1 | 1 | W5 |  | CW24 |  | 559 |
| 2016 | CEPHANELER ZEHİRLİ PATLAYICI OLMAYAN | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ0 | P600 |  | MP10 |  |  |  |  | 2 |  |  | CW23 CW28 | CE9 | 60 |
| 2017 | LAKRİMOJEN PATLAYICI OLMAYAN CEPHANELER | 6.1 | TC2 | II | 6.1+8 |  | LQ0 | P600 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | CW23 CW28 |  | 68 |

3.2-A-106

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2018 | KATI KLORANİLİN | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 2019 | SIVI KLORANİLİN | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2020 | KATI KLOROFENOL | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 205 | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH | TU15 TE15 | 2 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2021 | SIVI KLOROFENOL | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2022 | KRESİLİK ASİT | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 68 |
| 2023 | EPİKLORODRİN | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | 279 | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 63 |
| 2024 | MERKÜRÜN SIVI BİLEŞENLERİ, N. S. A | 6.1 | T4 | I | 6.1 | 43 274 | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 |  | 66 |
| 2024 | MERKÜRÜN SIVI BİLEŞENLERİ, N. S. A | 6.1 | T4 | II | 6.1 | 43 274 | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2024 | MERKÜRÜN SIVI BİLEŞENLERİ, N. S. A | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 43 274 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 |  |  | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2025 | MERKÜRÜN KATI BİLEŞENLERİ, N. S. A | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 43 274 529 585 | LQ0 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | TP9 TP33 | S10AH | TU15 | 1 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 |  | 66 |
| 2025 | MERKÜRÜN KATI BİLEŞENLERİ, N. S. A | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 43 274 529 585 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |

3.2-A-107

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2025 | MERKÜRÜN KATI BİLEŞENLERİ, N. S. A | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 43 274 529 585 | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH | TU15 TE15 | 2 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2026 | FENİLMERKÜRLÜ BİLEŞİM, N. S. A | .61. | T3 | I | .61. | 43 274 | LQ0 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | TP9 TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 |  | 66 |
| 2026 | FENİLMERKÜRLÜ BİLEŞİM, N. S. A | 6.1. | T3 | II | 6.1. | 43 274 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 2026 | FENİLMERKÜRLÜ BİLEŞİM, N. S. A | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 43 274 | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2027 | SODYUM ARSENİT KATI | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 43 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE15 | 2 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 2028 | DUMAN BOMBASI PATLAYICI DEĞİL, ateşleme tertibatsız, aşındırıcı sıvı içeren | 8 | C11 | II | 8 |  | LQ0 | P803 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 80 |
| 2029 | ANHİDRİT HİDRAZİN | 8 | CFT | I | 8+3+6.1 |  | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 |  |  |  |  | 1 |  |  | CW13 CW28 |  | 886 |
| 2030 | SULU SOLÜSYONLU HİDRAZİN, % 37 den fazla (kütle) hidrazin içeren | 8 | CT1 | I | 8+6.1 | 598 530 | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10BH | TU38*TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 |  | 886 |
| 2030 | SULU SOLÜSYONLU HİDRAZİN, % 37 den fazla (kütle) hidrazin içeren | 8 | CT1 | II | 8+6.1 | 530 | LQ22 | P001 IBC02 |  | MP15 | T15 | TP2 | L4BN |  | 2 |  |  | CW13 CW28 | CE6 | 86 |
| 2030 | SULU SOLÜSYONLU HİDRAZİN, % 37 den fazla (kütle) hidrazin içeren | 8 | CT1 | III | 8+6.1 | 530 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP2 | L4BN |  | 3 |  |  | CW13 CW28 | CE6 | 86 |
| 2031 | NİTRİK ASİT, kırmızı dumanlı nitrik asit hariç, % 70 den fazla nitrik asit içeren | 8 | CO1 | I | 8+5.1 |  | LQ0 | P001 | PP81 | MP8 MP17 | T10 | TP2 TP12 | L10BH | TU38*TC6 TE22* TT1 | 1 |  |  | CW24 |  | 885 |
| 2031 | NİTRİK ASİT, kırmızı dumanlı nitrik asit hariç, en fazla % 70 nitrik asit içeren | 8 | CO1 | II | 8 |  | LQ22 | P001 IBC02 | PP81 | MP15 | T8 | TP2TP12 | L4BN |  | 2 |  |  |  | CE6 | 80 |

3.2-A-108

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2032 | KIRMIZI DUMANLI NİTRİK ASİT | 8 | COT | I | 8+5.1+6.1 |  | LQ0 | P602 |  | MP8 PM17 | T20 | TP2 TP12 | L10BH | TU38* TC6 TE22* TT1 | 1 |  |  | CW13 CW24 CW28 |  | 856 |
| 2033 | POTASYUM MONOKSİT | 8 | C6 | II | 8 |  | LQ23 | P001 IBC02 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN |  | 2 | W11 |  |  | CE10 | 80 |
| 2034 | HİDROJEN VE METAN KOMPRİME KARIŞIM | 2 | 1F |  | 2.1 (+13) |  | LQ0 | P200 |  | MP9 | (M) |  | CxBN(M) | TU38* TE22* | 2 |  |  | CW9 CW10CW36 | CE3 | 23 |
| 2035 | TRİFLUORO-1,1,1 ETAN (SOĞUTUCU GAZ R 143a) | 2 | 2F |  | 2.1 (+13) |  | LQ0 | P200 |  | MP9 | T50 (M) |  | PxBN(M) | TU38* TE22* TM6 | 2 |  |  | CW9 CW10CW36 | CE3 | 23 |
| 2036 | KSENON | 2 | 2A |  | 2.2 (+13) |  | LQ1 | P200 |  | MP9 | (M) |  | PxBN(M) | TM6 | 3 |  |  | CW9 CW10CW36 | CE3 | 20 |
| 2037 | AZ KAPASİTELİ HAZNELER, GAZ İÇEREN (GAZ KARTUŞU), patlama tertibatı bulunmayan, yeniden doldurulmayan | 2 | 5A |  | 2.2 | 191 303 | LQ2 | P204 |  | MP9 |  |  |  |  | 3 |  |  | CW9 CW12 | CE2 | 20 |
| 2037 | AZ KAPASİTELİ HAZNELER, GAZ İÇEREN (GAZ KARTUŞU), patlama tertibatı bulunmayan, yeniden doldurulmayan | 2 | 5F |  | 2.1 | 191 303 | LQ2 | P204 |  | MP9 |  |  |  |  | 2 |  |  | CW9 CW12 | CE2 | 23 |
| 2037 | AZ KAPASİTELİ HAZNELER, GAZ İÇEREN (GAZ KARTUŞU), patlama tertibatı bulunmayan, yeniden doldurulmayan | 2 | 5O |  | 2.2.5+.1 | 191 303 | LQ1 | P204 |  | MP9 |  |  |  |  | 3 |  |  | CW9 CW12 | CE2 | 25 |
| 2037 | AZ KAPASİTELİ HAZNELER, GAZ İÇEREN (GAZ KARTUŞU), patlama tertibatı bulunmayan, yeniden doldurulmayan | 2 | 5T |  | 2.3+8 | 303 | LQ1 | P204 |  | MP9 |  |  |  |  | 1 |  |  | CW9 CW12 |  | 26 |
| 2037 | AZ KAPASİTELİ HAZNELER, GAZ İÇEREN (GAZ KARTUŞU), patlama tertibatı bulunmayan, yeniden doldurulmayan | 2 | 5TC |  | 2.3+2.1 | 303 | LQ1 | P204 |  | MP9 |  |  |  |  | 1 |  |  | CW9 CW12 |  | 268 |
| 2037 | AZ KAPASİTELİ HAZNELER, GAZ İÇEREN (GAZ KARTUŞU), patlama tertibatı bulunmayan, yeniden doldurulmayan | 2 | 5TF |  | 2.3+2.1+8 | 303 | LQ1 | P204 |  | MP9 |  |  |  |  | 1 |  |  | CW9 CW12 |  | 263 |
| 2037 | AZ KAPASİTELİ HAZNELER, GAZ İÇEREN (GAZ KARTUŞU), patlama tertibatı bulunmayan, yeniden doldurulmayan | 2 | 5TFC |  | 2.3+5.1 | 303 | LQ1 | P204 |  | MP9 |  |  |  |  | 1 |  |  | CW9 CW12 |  | 263 |
| 2037 | AZ KAPASİTELİ HAZNELER, GAZ İÇEREN (GAZ KARTUŞU), patlama tertibatı bulunmayan, yeniden doldurulmayan | 2 | 5TO |  |  | 303 | LQ1 | P204 |  | MP9 |  |  |  |  | 1 |  |  | CW9 CW12 |  | 265 |

3.2-A-109

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| MP9 | AZ KAPASİTELİ HAZNELER, GAZ İÇEREN (GAZ KARTUŞU), patlama tertibatı bulunmayan, yeniden doldurulmayan | 2 | 5TOC |  | 2.3+5.1+8 | 303 | LQ1 | P204 |  | MP9 |  |  |  |  | 1 |  |  | CW9 CW12 |  | 265 |
| 2038 | DİNİTROTOLUEN SIVI | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2044 | DİMETİL-2,2 PROPAN | 2 | 2F |  | 2.1 (+13) |  | LQ0 | P200 |  | MP9 | (M) |  | PxBN(M) | TU38* TE22* TM6 | 2 |  |  | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 |
| 2045 | İSOBÜTİRALDEHİT ( İSOBÜTİRİK ALDEHİT) | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2046 | SİMENLER | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2047 | DİKLOROPROPEN | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2047 | DİKLOROPROPEN | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2048 | DİSİKLOPENTADYEN | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2049 | DİETİLBENZEN | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2050 | DİİSOBÜTİLEN İSOMERİK BİLEŞENLERİ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2051 | DİMETİLAMİNO-2 ETANOL | 8 | CF1 | II | 8+3 |  | LQ22 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BN |  | 2 |  |  |  | CE6 | 83 |
| 2052 | DİPENTEN | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |

3.2-A-110

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2053 | METİLAMİLİK ALKOL | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2054 | MORFOLİN | 8 | CF1 | I | 8+3 |  | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T10 | TP2 | L10BH | TU38* TE22* | 1 |  |  |  |  | 883 |
| 2055 | STİREN MONOMER STABİLİZE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 39 |
| 2056 | TETRAHİDROFURAN | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2057 | TRİPROPİLEN | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2057 | TRİPROPİLEN | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | 2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2058 | VALERADEHİT | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2059 | NİTROSELÜLOZ TUTUŞKAN SOLÜSYONLU, en fazla % 12,6 (kuru kütleye göre) azot ve % 55 nitroselüloz (500 C daki buhar basıncı 175 kPa’ dan yüksek) | 3 | D | I | 3 | 198 531 640A | LQ3 | P001 |  | MP7 MP17 | T11 | TP1 TP8 TP27 | L4BN |  | 1 |  |  |  |  | 33 |
| 2059 | NİTROSELÜLOZ TUTUŞKAN SOLÜSYONLU, en fazla % 12,6 (kuru kütleye göre) azot ve % 55 nitroselüloz (500 C daki buhar basıncı 110 kPa’ dan yüksek ancak 175 kPa ‘dan az ya da eşit) | 3 | D | I | 3 | 198 531 640B | LQ3 | P001 |  | MP7 MP17 | T11 | TP1 TP8 TP27 | L1,5BN |  | 1 |  |  |  |  | 33 |
| 2059 | NİTROSELÜLOZ TUTUŞKAN SOLÜSYONLU, en fazla % 12,6 (kuru kütleye göre) azot ve % 55 nitroselüloz (500 C daki buhar basıncı 110 kPa’ dan yüksek ancak 175 kPa’ dan az ya da eşit) | 3 | D | II | 3 | 198 531 640C | LQ4 | P001 |  | MP19 | T4 | TP1 TP8 | L1,5BN |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |

3.2-A-111

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2059 | NİTROSELÜLOZ TUTUŞKAN SOLÜSYONLU, en fazla % 12,6 (kuru kütleye göre) azot ve % 55 nitroselüloz (500 C daki buhar basıncı 110 kPa’ dan az ya da eşit) | 3 | D | II | 3 | 198 531 640D | LQ4 | P001 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 TP8 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2059 | NİTROSELÜLOZ TUTUŞKAN SOLÜSYONLU, en fazla % 12,6 (kuru kütleye göre) azot ve % 55 nitroselüloz | 3 | D | III | 3 | 198 531 | LQ7 | P001 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2067 | AMONYUM NİTRATLI GÜBRE | 5.1 | 02 | III | 5.1 | 186 306 307 | LQ12 | P002 IBC08LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 BK1 BK2 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 |  | VW8 | CW24 | CE11 | 50 |
| 2071 | Amonyum nitratlı gübre, azot/fosfat, azot/potas ya da azot/fosfat/potas türünde homojen karışım, en fazla % 70 amonyum nitrat ve en fazla % 0,4 toplam yakıcı madde / organik maddeler, karbon eşdeğer olarak ifade edilir, ya da yakıcı maddelerin miktarında sınırlama olmadan en fazla % 45 amonyum nitrat | 9 | M11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2073 | SULU SOLÜSYONLU AMONYAK, 150 C’ da 0,880 den az yoğunluk, % 35 den fazla ancak en fazla %50 amonyak içeren | 2 | 4A |  | 2.2(+13) | 532 | LQ1 | P200 |  | MP9 | (M) |  | PxBN(M) | TM6 | 3 |  |  | CW9 CW10 | CE2 | 20 |
| 2074 | AKRİLAMİD, KATI | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAHL4BH | TU15 TE15 | 2 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2075 | ANHİDRİT KLORAL STABİLİZE | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 69 |
| 2076 | SIVI KRESOLLER | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 68 |
| 2077 | Alfa-NAFTİLAMİN | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |

3.2-A-112

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2078 | DİİSOSİANAT TOLUEN | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2079 | DİETİLENTRİAMİN | 8 | C7 | II | 8 |  | LQ22 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BN |  | 2 |  |  |  | CE6 | 80 |
| 2186 | HİDROJEN KLORÜR SIVI SOĞUTULMUŞ | 2 | 3TC |  |  |  |  |  |  | MP9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2187 | KARBON DİOKSİT SIVI SOĞUTULMUŞ | 2 | 3A |  | 2.2(+13) | 593 | LQ1 | P203 |  | MP9 | T75 | TP5 | RxBN | TU19 TM6 | 3 | W5 |  | CW9 CW11 CW30 CW36 | CE2 | 22 |
| 2188 | ARSİN | 2 | 2TF |  | 2.3+2.1 |  | LQ0 | P200 |  | MP9 |  |  |  |  | 1 |  |  | CW9 CW10 CW36 |  | 263 |
| 2189 | DİKLOROSİLAN | 2 | 2TFC |  | 2.3+2.1+8 (+13) |  | LQ0 | P200 |  | MP9 | (M) |  | PxBH(M) | TU38TE22 TM6 | 1 |  |  | CW9 CW10 CW36 |  | 263 |
| 2190 | OKSİJEN DİFLUORÜR KOMPRİME | 2 | 1TOC |  | 2.3+5.1+8 |  | LQ0 | P200 |  | MP9 |  |  |  |  | 1 |  |  | CW9 CW10 CW36 |  | 265 |
| 2191 | SÜLFÜRİL FLUORÜR | 2 | 2T |  | 2.3(+13) |  | LQ0 | P200 |  | MP9 | (M) |  | PxBH(M) | TU38TE22 TM6 | 1 |  |  | CW9 CW10 CW36 |  | 26 |
| 2192 | GERMAN | 2 | 2TF |  | 2.3+2.1 | 632 | LQ0 | P200 |  | MP9 | (M) |  |  |  | 1 |  |  | CW9 CW10 CW36 |  | 263 |
| 2193 | HEKZAFŞUORETAN (SOĞUTUCU GAZ R 116) | 2 | 2A |  | 2.2 (+13) |  | LQ1 | P200 |  | MP9 | ( M) |  | PxBH(M) | TM6 | 3 |  |  | CW9 CW10 CW36 |  | 20 |
| 2194 | SELENYUM HEKZAFLUORÜR | 2 | 2TC |  | 2.3+8 |  | LQ0 | P200 |  | MP9 |  |  |  |  | 1 |  |  | CW9 CW10 CW36 |  | 268 |
| 2195 | TELLÜR HEKZAFLUORÜR | 2 | 2TC |  | 2.3+8 |  | LQ0 | P200 |  | MP9 |  |  |  |  | 1 |  |  | CW9 CW10 CW36 |  | 268 |
| 2196 | TUNGSTEN HEKZAFLUORÜR | 2 | 2TC |  | 2.3+8 |  | LQ0 | P200 |  | MP9 |  |  |  |  | 1 |  |  | CW9 CW10 CW36 |  | 268 |

3.2-A-113

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2197 | HİDROJEN İYODÜR ANHİDRİT | 2 | 2TC |  | 2.3+8 (+13) |  | LQ0 | P200 |  | MP9 | ( M) |  | PxBH(M) | TU38 TE22 TM6 | 1 |  |  | CW9 CW10 CW36 |  | 268 |
| 2198 | FOSFOR PENTAFLUORÜR | 2 | 2TC |  | 2.3+8 |  | LQ0 | P200 |  | MP9 |  |  |  |  | 1 |  |  | CW9 CW10 CW36 |  | 268 |
| 2199 | FOSFİN | 2 | 2TF |  | 2.3+2.1 | 632 | LQ0 | P200 |  | MP9 |  |  |  |  | 1 |  |  | CW9 CW10 CW36 |  | 263 |
| 2200 | PROPADYEN STABİLİZE | 2 | 2F |  | 2.1(+13) |  | LQ0 | P200 |  | MP9 | ( M) |  | PxBN(M) | TU38* TE22* TM6 | 2 |  |  | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 239 |
| 2201 | AZOT PROTOKSİT SIVI SOĞUTULMUŞ | 2 | 3O |  | 2.2+5.1 (+13) |  | LQ0 | P203 |  | MP9 | T75 | TP5 TP22 | RxBN | TU7 TU19 TM6 | 3 | W5 |  | CW9 CW11 CW30 CW36 | CE2 | 225 |
| 2202 | HİDROJEN SELENÜR ANHİDRİT | 2 | 2TF |  | 2.3+2.1 |  | LQ0 | P200 |  | MP9 |  |  |  |  | 1 |  |  | CW9 CW10 CW36 |  | 263 |
| 2203 | SİLAN | 2 | 2F |  | 2.1(+13) | 632 | LQ0 | P200 |  | MP9 | ( M) |  | PxBN(M) | TU38* TE22* TM6 | 2 |  |  | CW9 CW10 CW36 |  | 23 |
| 2204 | KARBONİL SÜLFÜR | 2 | 2TF |  | 2.3+2.1 (+13) |  | LQ0 | P200 |  | MP9 | ( M) |  | PxBH(M) | TU38 TE22 TM6 | 1 |  |  | CW9 CW10 CW36 |  | 263 |
| 2205 | ADİPONİTRİL | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T3 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2206 | İSOSİYANAT ZEHİRLİ, N. S.A ya da İSOSİYANAT ZEHİRLİ SOLÜSYON, N. S.A | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 274 551 | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2206 | İSOSİYANAT ZEHİRLİ, N. S.A ya da İSOSİYANAT ZEHİRLİ SOLÜSYON, N. S.A | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 274 551 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2208 | KALSİYUM HİPOKLORİT KURU KARIŞIM HALİNDE, % 10 dan fazla ancak maksimum % 39 aktif klor | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 313 314 | LQ12 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 B13 | MP10 |  |  | SGAN | TU3 | 3 |  |  | CW24 CW35 | CE11 | 50 |

3.2-A-114

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2209 | FORMALDEHİT SOLÜSYON HALİNDE en az % 25 formaldehit içeren | 8 | C9 | III | 8 | 533 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BN |  | 3 |  |  |  | CE8 | 80 |
| 2210 | MANEB ya da MANEB PREPARATLARI en az % 60 maneb içeren | 4.2 | SW | III | 4.2+4.3 | 273 | LQ0 | P002 IBC06 R001 |  | MP14 | T1 | TP33 | SGAN |  | 3 | W1 W12 | VW4 |  | CE11 | 40 |
| 2211 | GRANÜL HALİNDE ESNEYEBİLEB POLİMER tutuşan buharlar yayan | 9 | M3 | III | hiçbiri | 207 633 | LQ27 | P002 IBC08 R001 | PP14 B3 B6 | MP10 | T1 | TP33 | SGAN | TE20 | 3 |  | VW3 | CW31 | CE11 | 90 |
| 2212 | MAVİ AMİYANT (krosidolit) ya da KAHVERENGİ AMİYANT (Amosit ya da Misorit) | 9 | M1 | II | 9 | 168 | LQ25 | P002 IBC08 | PP37 B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 90 |
| 2213 | PARAFORMALDEHİT | 4.1 | F1 | III | 4.1 |  | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | PP12 B3 | MP10 | T1 BK1 BK2 | TP33 | SGAV |  | 3 | W1 W13 | VW1 |  | CE11 | 40 |
| 2214 | FİTALİK ANHİDRİT % 0,05 den fazla maleik anhidrit içeren | 8 | C4 | III | 8 | 169 | LQ24 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV L4BN |  | 3 |  | VW9 |  | CE11 | 80 |
| 2215 | MALEİK ANHİDRİT ERİMİŞ | 8 | C3 | III | 8 |  | LQ0 |  |  |  | T4 | TP3 | L4BN |  | 0 |  |  |  | CE8 | 80 |
| 2215 | MALEİK ANHİDRİT | 8 | C4 | III | 8 |  | LQ24 | P002 IBC08 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV |  | 3 |  | VW9 |  | CE11 | 80 |
| 2216 | Balık unu (balık atığı) stabilize | 9 | M11 |  | muaf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2217 | KÜSPE en fazla % 1,5 (kütle) yağ içeren ve maksimum % 11 (kütle) nemliliğe sahip | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 142 | LQ0 | P002 IBC08 LP02 R001 | PP20 B3 B6 | MP14 |  |  |  |  | 3 | W1 | VW4 |  | CE11 | 40 |
| 2218 | AKRİLİK ASİT STABİLİZE | 8 | CF1 | II | 8+3 |  | LQ22 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BN |  | 2 |  |  |  | CE6 | 839 |
| 2219 | ETER ALLİLGLİSİDİK | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2222 | ANİSOL | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |

3.2-A-115

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2224 | BENZONİTRİL | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2225 | BENZENSÜLFONİL KLORÜR | 8 | C3 | III | 8 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BN |  | 3 |  |  |  | CE8 | 80 |
| 2226 | BENZİLİDİN KLORÜR | 8 | C9 | II | 8 |  | LQ22 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BN |  | 2 |  |  |  | CE6 | 80 |
| 2227 | METAKRİLAT n-BÜTİL STABİLİZE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 39 |
| 2232 | KLORO-2 ETANAL | 6.1 | T1 | I | 6.1 |  | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 |  | 66 |
| 2233 | KLORANİSİDİN | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2234 | KLOROMEBZİLİDİN FLUORÜR | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2235 | KLOROBENZİL KLORÜR, SIVI | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2236 | KLORO-3 METİL-4 FENİL İSOSİYANAT, SIVI | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 |  |  | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2237 | KLORONİTRANİLİN | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |

3.2-A-116

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2238 | KLOROTOLUEN | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2239 | KLOROTOLUİDİN KATI | 6.1 | .T2 | III | 6.1 | . | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2240 | SÜLFOKROMİK ASİT | 8 | C1 | I | 8 |  | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T10 | TP2 TP12 | L10BH | TU38*TE22* | 1 |  |  |  |  | 88 |
| 2241 | SİKLOHEPTAN | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2242 | SİKLOHEPTEN | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2243 | SİKLOHEKSİL ASETAT | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2244 | SİKLOPENTANOL | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2245 | SİKLOPENTANON | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2246 | SİKLOPENTEN | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 | B8 | MP19 | T7 | TP2 | L1.5BN |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2247 | n-DEKAN | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2248 | Dİ-n-BÜTŞLAMİN | 8 | CF1 | II | 8+3 |  | LQ22 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BN |  | 2 |  |  |  | CE6 | 83 |
| 2249 | ETER DİKLORO-DİMETİLİK SİMETRİK | 6.1 | .TF1 |  | yasak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2-A-117

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2250 | DİKLOROFENİL İSOSİYANAT | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | P001 IBC02 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 2251 | BİSİKLO (2.2.1) HEPTADYEN-2,5 STABİLİZE (NORBORNADYEN-2,5 STABİLİZE) | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T7 | TP2 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 339 |
| 2252 | DİMETOKSİ -1,2 ETAN | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2253 | N,N-DİMETİLANİLİN | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2254 | SÖNMEYEN KİBRİT | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 293 | LQ9 | P407 R001 |  | MP11 |  |  |  |  | 4 | W11 |  |  | CE11 | 40 |
| 2256 | SİKLOHEKSEN | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  | CW23 | CE7 | 33 |
| 2257 | POTASYUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 | P403 IBC04 |  | MP2 | T9 | TP7 TP33 | L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | 1 | W11 |  |  |  | X423 |
| 2258 | PROPİLEN-1,2 DİAMİN | 8 | CF1 | II | 8+3 |  | LQ22 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | LGBN |  | 2 |  |  |  | CE6 | 83 |
| 2259 | TRİETİLENTETRAMİN | 8 | C7 | II | 8 |  | LQ22 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | LGBN |  | 2 |  |  |  | CE6 | 80 |
| 2260 | TRİPROPİLAMİN | 3 | FC | III | 3+8 |  | LQ7 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBN |  | 3 |  |  |  | CE4 | 38 |
| 2261 | KSİLENOL, KATI | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 2262 | DİMETİLKARBAMOYL KLORÜR | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BN |  | 2 |  |  |  | CE6 | 80 |
| 2263 | DİMETİLSİKLOHEKSAN | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2264 | N,N-DİMETİLSİKLOHEKSİLAMİN | 8 | CF1 | II | 8+3 |  | LQ22 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BN |  | 2 |  |  |  | CE6 | 83 |

3.2-A-118

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2265 | N,N-DİMETİLFORMAMİD | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP2 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2266 | N,N-DİMETİLPROPİLAMİN | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | TP2 | L4BH | TE15 | 2 |  |  |  | CE7 | 338 |
| 2267 | DİMETİLTİOFOSFORİL KLORÜR | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 68 |
| 2269 | İMİNOBİSPROPİLAMİN-3,3’ | 8 | C7 | III | 8 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP2 | L4BN |  | 3 |  |  |  | CE8 | 80 |
| 2270 | ETİLAMİN SULU SOLÜSYON HALİNDE en az % 50 ancak maksimum % 70 (kütle) etilamin içeren | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | TP1 | L4BH | TE15 | 2 |  |  |  | CE7 | 338 |
| 2271 | ETİLAMİLSETON | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2272 | N-ETİLANİLİN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2273 | ETİL-2 ANİLİN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2274 | N-ETİL N-BENZİLANİLİN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2275 | ETİL-2 BUTANOL | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2276 | ETİL-2 HEKSİLAMİN | 3 | FC | III | 3+8 |  | LQ7 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | L4BN |  | 3 |  |  |  | CE4 | 38 |

3.2-A-119

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2277 | ETİL METAKRİLAT STABİLİZE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 339 |
| 2278 | n-HEPTEN | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2279 | HEKSAKLOROBÜTADYEN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2280 | HEKSAMETİLENDİAMİN KATI | 8 | C8 | III | 8 |  | LQ24 | P001 IBC08 LP01 R001 | B2 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV L4BN |  | 3 |  | VW9 |  | CE11 | 80 |
| 2281 | HEKSAMETİLEN DİİSOSİYANAT | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2282 | HEKSANOL | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2283 | İSOBÜTŞK METAKRİLAT STABİLİZE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 39 |
| 2284 | İSOBÜTİRONİTRİL | 3 | Ft1 | II | 3+6.1 |  | LQ0 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE7 | 336 |
| 2285 | İSOSİYANATBENZİLİDİN FLORÜR | 6.1 | Tf1 | II | 6.1+8 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 63 |
| 2286 | PENTAMETİLHEPTAN | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2287 | İSOHEPTEN | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2288 | İSOHEKSEN | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T11 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |

3.2-A-120

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2289 | İSOFORONEDİAMİN | 8 | C7 | III | 8 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BN |  | 3 |  |  |  | CE8 | 80 |
| 2290 | İSOFORON DİİSOSİYANAT | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13CW28CW31 | CE8 | 60 |
| 2291 | KURUŞUNUN ERİYEBİLEN BİLEŞİMİ N. S. A | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 199 274 535 | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 |  | VW9 | CW13CW28CW31 | CE11 | 60 |
| 2293 | METOKSİ,4 METİL-4 PENTANON-2 | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2294 | N-METİANİLİN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13CW28CW31 | CE8 | 60 |
| 2295 | METİL KLORASETAT | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 |  | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13CW28CW31 |  | 663 |
| 2296 | METİLSİKLOHEKSAN | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2297 | METİLSİKLOHEKSANON | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2298 | METİLSİKLOPENTAN | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2299 | METİL DİKLORASETAT | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13CW28CW31 | CE8 | 60 |

3.2-A-121

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2300 | METİL-2 ETİL-5 PİRİDİN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2301 | METİL-2 FÜRAN | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2302 | METİL-5 HEKSANON-2 | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2303 | İSOPROPENİLBENZEN | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2304 | ERİMİŞ NAFTALEN | 4.1 | F2 | III | 4.1 | 536 | LQ0 |  |  |  | T1 | TP3 | LGBV | TU27 TE4 TE6 | 3 |  |  |  |  | 44 |
| 2305 | NİTROBENZEN – SÜLFONİK ASİT | 8 | C4 | II | 8 |  | LQ23 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN L4BN |  | 2 | W11 |  |  | CE10 | 80 |
| 2306 | NİTROBENZİLİDİN FLUORÜR, SIVI | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2307 | NİTRO-3 KLORO-4 BENZİLİDİN FLUORÜR | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP10 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 2308 | NİTROSİL HİDROJENOSÜLFAT SIVI | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 | P001 IBC02 |  | MP15 | T8 | TP2 TP12 | L4BN |  | 2 |  |  |  | CE6 | X80 |
| 2309 | OKTADYEN | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2310 | PENTANEDYON-2,4 | 3 | FT1 | III | 3+6.1 |  | LQ7 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 3 |  |  | CW13 CW28 | CE4 | 36 |
| 2311 | FENETİDİN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2312 | ERİMİŞ FENOL | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | LQ0 |  |  |  | T7 | TP3 | L4BH | TU15 TE15 | 0 |  |  | CW13 CW31 |  | 60 |

3.2-A-122

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2313 | PİKOLİN | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2315 | POLİKLORLU DİFENİL SIVI | 9 | M2 | II | 9 | 305 | LQ26 | P906 IBC02 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 0 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 90 |
| 2316 | SODYUM KUPROSİYANÜR KATI | 6.1 | T5 | I | 6.1 |  | LQ0 | P001 IBC07 |  | MP18 | T6 | TP33 | S10AH | TU15 | 1 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 |  | 66 |
| 2317 | SODYUM KUPROSİYANÜR SOLÜSYON HALİNDE | 6.1 | T4 | I | 6.1 |  | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 |  | 66 |
| 2318 | SODYUM HİDROJENOSÜLSÜR, en az % 25 kristalizasyon suyu ile | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 504 | LQ0 | P410 IBC06 |  | MP14 | T3 | TP33 | SGAN |  | 2 | W1 W12 |  |  | CE10 | 40 |
| 2319 | TERPENİK HİDROKARBÜR, N. S. A | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 TP29 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2320 | TETRAETİLENPENTAMİN | 8 | C7 | III | 8 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH |  | 3 |  |  |  | CE8 | 80 |
| 2321 | TRİKLOROBENZEN SIVI | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2322 | TRİKLOROBÜTAN | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2323 | TRİETİL FOSFİT | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2324 | TRİİSOBÜTİLEN | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |

3.2-A-123

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2325 | TRİMETİL-1,3,5 BENZEN | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2326 | TRİMETİLSİKLOHEKZİLAMİN | 8 | C7 | III | 8 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BN |  | 3 |  |  |  | CE8 | 80 |
| 2327 | TRİMETİLHEKZAMETİLENDİAMİN | 8 | C7 | III | 8 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BN |  | 3 |  |  |  | CE8 | 80 |
| 2328 | TRİMETİLHEKZAMETİLEN DİİSOSİYANAT | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2329 | TRİMETİL FOSFİT | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2330 | UNDEKAN | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2331 | ÇİNKO KLORÜR ANHİDRİT | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 | P001 IBC08 LP01 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV |  | 3 |  | VW9 |  | CE11 | 80 |
| 2332 | ASETALDOKSİM | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2333 | ALİL ASETAT | 3 | FT1 | II | 3+6.1 |  | LQ0 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 2334 | ALİLAMİN | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 |  | LQ0 | P602 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 |  | 663 |

3.2-A-124

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2335 | ETER ALİLETİLİK | 3 | FT1 | II | 3+6.1 |  | LQ0 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 2336 | ALİL FORMİAT | 3 | FT1 | I | 3+6.1 |  | LQ0 | P001 |  | MP7 MP17 | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 |  | 336 |
| 2337 | MERKAPTAN FENİLİK | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 |  | LQ0 | P001 |  | MP19 | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 |  | 663 |
| 2338 | BENZİLİDİN FLUORÜR | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2339 | BROMO-2 BÜTAN | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2340 | ETER BROMO-2 ETİLETİLİK | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2341 | BROMO-1 METİL-3 BÜTAN | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2342 | BROMOMETİLPROPAN | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2343 | BROMO-2 PENTAN | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2344 | BROMOPROPAN | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2344 | BROMOPROPAN | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |

3.2-A-125

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2345 | BROMO-3 PROPİN | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2346 | BÜTANEDİON | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2347 | MERKAPTAN BÜTİLİK | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2348 | BÜTİL AKRİLAT, STABİLİZE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 39 |
| 2350 | BÜTİLMETİLİK ETER | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2351 | BÜTİL NİTRİT | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2351 | BÜTİL NİTRİT | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2352 | BÜTİLVİNİLİK ETER STABİLİZE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 339 |
| 2353 | BÜTİRİL KLORÜR | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 | P001 IBC02 |  | MP19 | T8 | TP2 TP12 | L4BH | TE15 | 2 |  |  |  | CE7 | 339 |
| 2354 | KLORO – METİLETİLİK ETER | 3 | FT1 | II | 3+6.1 |  | LQ0 | P001 |  | MP19 | T7 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  |  | CE7 | 339 |
| 2356 | KLORO-2 PROPAN | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | P001 IBC02 |  | MP7 MP17 | T11 | TP2 | L1,5BN |  | 1 |  |  |  |  | 33 |
| 2357 | SİKLOHEKZİLAMİN | 8 | CF1 | II | 8+3 |  | LQ22 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BN |  | 2 |  |  |  | CE6 | 83 |
| 2358 | SİKLOOKTATETRAEN | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2359 | DİALİLAMİN | 3 | FTC | II | 3+6.1+8 |  | LQ0 |  |  | MP19 | T7 | TP1 | L4BN | TU15 TE15 | 2 |  |  |  | CE7 | 338 |

3.2-A-126

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2360 | DİALİLİK ETER | 3 | FT1 | II | 3+6.1 |  | LQ0 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 2361 | DİSOBÜTİLAMİN | 3 | FC | III | 3+8 |  | LQ7 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | L4BN |  | 3 |  |  |  | CE4 | 38 |
| 2362 | DİKLORO-1,1 ETAN | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2363 | MERKAPTAN ETİLİK | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | P001 |  | MP7 MP17 | T11 | TP2 | L1,5BN |  | 1 |  |  |  |  | 30 |
| 2364 | n-PROPİLBENZEN | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2366 | ETİL KARBONAT | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 33 |
| 2367 | Alfa-METİL – VALERALDEHİT | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 30 |
| 2368 | Alfa-PİNEN | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 33 |
| 2370 | HEKZEN-1 | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2371 | İSOPENTEN | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | P001 |  | MP7 MP17 | T11 | TP2 | L4BN |  | 1 |  |  |  |  | 33 |
| 2372 | BİS (DİMETİLAMİNO)-1,2 ETAN | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2373 | DİETOKSİMETAN | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2374 | DİETOKSİ-3,3 PROPEN | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |

3.2-A-127

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2375 | ETİL SÜLFÜR | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T7 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2376 | DİHİDRO -2,3 PİRAN | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2377 | DİMETOKSİ-1,1 ETAN | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T7 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2378 | DİMETİLAMİNOASETONİTRİL | 3 | FT1 | II | 3+6.1 |  | LQ0 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 2379 | DİMETİL-1,3 BÜTİLAMİN | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | TP1 | L4BH |  | 2 |  |  |  | CE7 | 338 |
| 2380 | DİMETİLDİETOKSİSİLAN | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2381 | DİMETİL DİSÜLSÜR | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2382 | DİMETİLHİDRAZİN SİMETRİK | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 |  | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE7 | 663 |
| 2383 | DİPROPİLAMİN | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | TP1 | L4BH | TE15 | 2 |  |  |  | CE7 | 338 |
| 2384 | ETER DI-n-PROPİLİK | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2385 | ETİL İSOBÜTİRAT | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2386 | ETİL-1 PİPERİDİN | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | TP1 | L4BH | TE15 | 2 |  |  |  | CE7 | 338 |
| 2387 | FLUOROBENZEN | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |

3.2-A-128

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2388 | FLUOROTOLUEN | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2389 | FURAN | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | P001 |  | MP7 MP17 | T12 | TP2 | L4BH |  | 1 |  |  |  |  | 33 |
| 2390 | İODO-2 BÜTAN | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2391 | İODOMETİLPROPAN | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2392 | İODOPROPAN | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2393 | İSOBÜTİL FORMİAT | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2394 | İSOBÜTİL PROPİONAT | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2395 | İSOBÜTİRİL KLORÜR | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | TP2 | L4BH | TE15 | 2 |  |  |  | CE7 | 338 |
| 2396 | METİLAKROLEİN STABİLİZE | 3 | FT1 | II | 3+6.1 |  | LQ0 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 2397 | METİL-3 BUTANON-2 | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2398 | ETER METİL tert-BÜTİLİK | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T7 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2399 | METİL-1 PİPERİDİN | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | TP1 | L4BH | TE15 | 2 |  |  |  | CE7 | 338 |
| 2400 | METİL İSOVALERAT | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2401 | PİPERİDİN (KARABİBER ALKOLOİDİ) | 8 | CF1 | I | 8+3 |  | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T10 | TP2 | L10BH | TU38*TE22* | 1 |  |  |  | CE7 | 883 |

3.2-A-129

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2402 | PROPANETYOL | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2403 | İSOPROPENİL ASETAT | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2404 | PROPİONİTRİL | 3 | FT1 | II | 3+6.1 |  | LQ0 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 2405 | İSOPROPİL BÜTİRAT | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2406 | İSOPROPİL İSOBÜTİRAT | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2407 | İSOPROPİL KLOROFORMİAT | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 |  | LQ0 | P602 |  | MP8 MP17 |  |  |  |  | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 |  | 663 |
| 2409 | İSOPROPİL PROPİONAT | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2410 | TETRAHİDRO-1,2,3,6 PİRİDİN | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2411 | BÜTİRONİTRİL | 3 | FT1 | II | 3+6.1 |  | LQ0 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 2412 | TETRAHİDROTİOPEN | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2413 | PROPİL ORTOTİTANAT | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2414 | TİOPEN | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2416 | TRİMETİL BORAT | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T7 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |

3.2-A-130

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2417 | KARBONİL FLUORÜR | 2 | 2CT |  | 2.3+8 (+13) |  | LQ0 | P200 |  | MP9 | (M) |  | PxBH(M) | TU38 TE22 TM6 | 1 |  |  | CW9 CW10 CW36 |  | 268 |
| 2418 | KÜKÜRT TETRAFLUORÜR | 2 | 2TC |  | 2.+8 |  | LQ0 | P200 |  | MP9 |  |  |  |  | 1 |  |  | CW9 CW10 CW36 |  | 268 |
| 2419 | BROMOTRİFLUORETİLEN | 2 | 2F |  | 2.1 (+13) |  | LQ0 | P200 |  | MP9 | (M) |  | PxBN(M) | TU38*TE22* | 2 |  |  | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 |
| 2420 | HEKZAFLUORASETON | 2 | 2TC |  | 2.3+8 (+13) |  | LQ0 | P200 |  | MP9 | (M) |  | PxBH(M) | TU38 TE22 TM6 | 1 |  |  | CW9 CW10 CW36 |  | 268 |
| 2421 | AZOT TRİOKSİT | 2 | 2TOC |  | yasak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2422 | OKTAFLUOROBÜTEN-2 (SOĞUTUCU GAZ R 1318) | 2 | 2A |  | 2.2 (+13) |  | LQ1 | P200 |  | MP9 | (M) |  | PxBN(M) | TM6 | 2 |  |  | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 2424 | OKTAFLUOROPROPAN (SOĞUTUCU GAZ R 218) | 2 | 2A |  | 2.2 (+13) |  | LQ1 | P200 |  | MP9 | T50 (M) |  | PxBN(M) | TM6 | 2 |  |  | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 2426 | AMONYUM NİTRAT SIVI, % 80 den fazla ancak maksimum % 93 sıcak konsantre solüsyon | 5.1 | O1 |  | 5.1 | 252 644 | LQ0 |  |  |  | T7 | TP1 TP16 TP17 | L4BV(+) | TU3 TU12 TU29 TC3 TE9 TE10 TA1 | 0 |  |  |  |  | 59 |
| 2427 | POTASYUM KLORAT SIVI SOLÜSYON HALİNDE | 5.1 | O1 | II | 5.1 |  | LQ10 | P504 IBC02 |  | MP2 | T4 | TP1 | L4BN | TU3 | 2 |  |  | CW24 | CE6 | 59 |
| 2427 | POTASYUM KLORAT SIVI SOLÜSYON HALİNDE | 5.1 | O1 | III | 5.1 |  | LQ13 | P504 IBC02 R001 |  | MP2 | T4 | TP1 | LGBV | TU3 | 3 |  | W6 | CW24 | CE8 | 50 |
| 2728 | SODYUM KLORAT SIVI SOLÜSYON HALİNDE | 5.1 | O1 | II | 5.1 |  | LQ10 | P504 IBC02 |  | MP2 | T4 | TP1 | L4BN | TU3 | 2 |  | W6 | CW24 | CE6 | 50 |
| 2428 | SODYUM KLORAT SIVI SOLÜSYON HALİNDE | 5.1 | O1 | III | 5.1 |  | LQ13 | P504 IBC02 R001 |  | MP2 | T4 | TP1 | LGBV | TU3 | 3 |  |  | CW24 | CE8 | 50 |
| 2429 | KALSİYUM KLORAT SIVI SOLÜSYON HALİNDE | 5.1 | O1 | II | 5.1 |  | LQ10 | P504 IBC02 |  | MP2 | T4 | TP1 | L4BN | TU3 | 2 |  |  | CW24 | CE6 | 50 |

3.2-A-131

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2429 | KALSİYUM KLORAT SIVI SOLÜSYON HALİNDE | 5.1 | O1 | III | 5.1 |  | LQ13 | P504 IBC02 R001 |  | MP2 | T4 | RP1 | LGBV | TU3 | 3 |  |  | CW24 | CE8 | 50 |
| 2430 | AKİLFENOL KATI, N. S. A (C2 den C12 ye kadar olan homologlar da dahil) | 8 | C4 | I | 8 | 274 | LQ0 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | TP9 TP33 | S10AN L10BH | TU38*TE22* | 1 | W10 W12 |  |  |  | 88 |
| 2430 | AKİLFENOL KATI, N. S. A (C2 den C12 ye kadar olan homologlar da dahil) | 8 | C4 | II | 8 | 274 | LQ23 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN L4BN |  | 2 | W11 |  |  | CE10 | 80 |
| 2430 | AKİLFENOL KATI, N. S. A (C2 den C12 ye kadar olan homologlar da dahil) | 8 | C4 | III | 8 | 274 | LQ24 | P002 IBC08 LP01 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAN L4BN |  | 3 |  | VW9 |  | CE11 | 80 |
| 2431 | ANİSİDİN | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 279 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2432 | N,N- DİETİLANİLİN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2433 | KLORONİTROTOLÜEN SIVI | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2434 | DİBENZİLDİKLOROSİLAN | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BN |  | 2 |  |  |  | CE6 | X80 |
| 2435 | ETİLFEMİLDİKLOROSİLAN | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BN |  | 2 |  |  |  | CE6 | X80 |
| 2436 | TİOASETİK ASİT | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2437 | METİLFENİLDİKLOROSİLAN | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BN |  | 2 |  |  |  | CE6 | X80 |
| 2438 | TRİMETİLASETİL KLORÜR | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 |  | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 |  | 663 |
| 2439 | SO0DYUM HİDROJENODİFLUORÜR | 8 | C2 | II | 8 |  | LQ23 | P001 IBC02 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN |  | 2 | W11 |  |  | CE10 | 80 |

3.2-A-132

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2440 | ETAN IV KLORÜR PENTAHİDRATLI | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV |  | 3 |  |  |  | CE11 | 80 |
| 2441 | TİTAN TRİKLORÜR PİROFORİK ya da TİTAN TRİKLORÜR PİROFORİK KARIŞIM HALİNDE | 4.2 | SC4 | I | 4.2+8 | 537 | LQ0 | P404 |  | MP13 |  |  |  |  | 0 | W1 |  |  |  | 48 |
| 2442 | TRİKLORASETİL KLORÜR | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 | P001 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BN |  | 2 |  |  |  | CE6 | X80 |
| 2443 | VANADYUM OKSİTRİKLORÜR | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BN |  | 2 |  |  |  | CE6 | 80 |
| 2444 | VANADYUM TETRAKLORÜR | 8 | C1 | I | 8 |  | LQ0 | P802 |  | MP8 MP17 | T10 | TP2 | L10BH | TU38*TE22* | 1 |  |  |  |  | X88 |
| 2445 | ALKİLİTİYUM SIVI | 4.2 | SW | I | 4.2+4.3 | 274 320 | LQ0 | P400 PR1 |  | MP2 | T21 | TP2 TP7 | L21DH | TU4 TU14 TU22 TU38 TC1 TE21 TE22 TM1 | 0 | W1 |  |  |  | X333 |
| 2446 | NİTROKRESOL, KATI | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAN L4BH | TU15 TE15 | 2 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2447 | BEYAZ ya da SARI FOSFOR ERİMİŞ | 4.2 | ST3 | I | 4.2+6.1 |  | LQ0 |  |  |  | T21 | TP3 TP7 TP26 | L10DH(+) | TU14 TU16 TU21 TU38* TE3 TE21 TE22* | 0 |  |  |  |  | 446 |
| 2448 | ERİMİŞ KÜKÜRT | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 538 | LQ0 |  |  |  | T1 | TP3 | LGBV(+) | TU27 TE4 TE6 | 3 |  |  | CW9 CW10 CW36 |  | 44 |
| 2451 | AZOT TRİFLUORÜR | 2 | 2O |  | 2.2+5.1 (+13 |  | LQ0 | P200 |  | MP9 | (M) |  | PxBH(M) | TM6 | 3 |  |  | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 25 |
| 2452 | ETİLASETİLEN STABİLİZE | 2 | 2F |  | 2.1 (+13) |  | LQ0 | P200 |  | MP9 | (M) |  | PxBN(M) | TU38*TE22* TM6 | 2 |  |  |  | CE3 | 239 |

3.2-A-133

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2453 | ETİL FLUORÜR (SOĞUTUCU GAZ R 161) | 2 | 2F |  | 2.1 (+13) |  | LQ0 | P200 |  | MP9 | (M) |  | PxBN(M) | TU38*TE22* TM6 | 2 |  |  | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 |
| 2454 | METİL FLUORÜR (SOĞUTUCU GAZ R 41) | 2 | 2F |  | 2.1 (+13) |  | LQ0 | P200 |  | MP9 | (M) |  | PxBN(M) | TU38*TE22* TM6 | 2 |  |  | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 |
| 2455 | METİL NİTRİT | 2 | 2A |  | yasak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2456 | KLORO-2 PROPEN | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | P001 |  | MP7 MP17 | T11 | TP2 | L4BN |  | 1 |  |  |  |  | 33 |
| 2457 | DİMETİL-2,3 BÜTAN | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T7 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2458 | HEKZADYEN | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ3 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2459 | METİL-2 BÜTEN-1 | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ4 | P001 |  | MP7 MP17 | T11 | TP1 | L4BN |  | 1 |  |  |  |  | 33 |
| 2460 | METİL-2 BÜTEN-2 | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 | B8 | MP19 | T7 | TP1 | L1,5BN |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2461 | METİLPENTADYEN | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ0 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2463 | ALÜMİNYUM HİDRÜR | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ11 | P403 |  | MP2 |  |  |  |  | 1 | W1 |  | CW23 |  | X423 |
| 2464 | BERİLYUM NİTRAT | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 |  | LQ11 | P002 IBC08 | B4 | MP2 | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 |  | CW24 CW28 | CE10 | 56 |
| 2465 | DİKLOROİSOSİYANÜRLÜ ASİT KURU ya da DİKLOROİSOSİYANÜRLÜ ASİT TUZLARI | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 135 | LQ0 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 |  |  | CW24 | CE10 | 50 |
| 2466 | POTASYUM SÜEROKSİT | 5.1 | O2 | I | 5.1 |  | LQ11 | P503 IBC06 |  | MP2 |  |  |  |  | 1 | W10 W12 |  | CW24 |  | 55 |
| 2468 | TRİKLOROİSOSİYANÜRLÜ ASİT KURU | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ12 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 |  | VW8 | CW24 | CE10 | 50 |
| 2469 | ÇİNKO BROMAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  |  | P001 IBC02 LP01 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 |  |  | CW24 | CE11 | 50 |

3.2-A-134

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2470 | FENİLASETONİTRİL SIVI | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2471 | OSMİYUM TETROKSİT | 6.1 | T5 | I | 6.1 |  | LQ0 | P002 IBC07 | PP30 | MP18 | T6 | TP33 | S10AH | TU15 | 1 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 |  | 66 |
| 2473 | SODYUM ARSANİLAT | 6.1 | T3 | III | 6.1 |  | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2474 | TİOFOSJEN | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 | LQ17 | P001 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2475 | VANADYUM TRİKLORÜR | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV |  | 3 |  | VW9 |  | CE11 | 80 |
| 2477 | METİL İSOTİOSİYANAT | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 |  | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 |  | 663 |
| 2478 | İSOSİYANAT TUTUŞUCU, ZEHİRLİ, N. S. A ya da SOLÜSYON HALİNDE İSOSİYANAT TUTUŞUCU, ZEHİRLİ, N. S. A | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 274 539 | LQ0 | P002 IBC01 |  | MP19 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 2478 | İSOSİYANAT TUTUŞUCU, ZEHİRLİ, N. S. A ya da SOLÜSYON HALİNDE İSOSİYANAT TUTUŞUCU, ZEHİRLİ, N. S. A | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | 274 | LQ7 | P002 IBC03 R001 |  | MP19 | T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15 TE15 | 3 |  |  | CW13 CW28 | CE4 | 36 |
| 2480 | METİL İSOSİYANAT | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 |  | LQ0 | P601 PR5 |  | MP2 |  |  |  |  | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 |  | 663 |
| 2481 | ETİL İSOSİYANAT | 3 | FT1 | I | 3+6.1 |  | LQ0 | P601 PR5 |  | MP2 | T14 | TP2 |  |  | 1 |  |  | CW13 CW28 |  | 336 |
| 2482 | n-PROPİL İSOSİYANAT | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 |  | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 |  | 663 |

3.2-A-135

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2483 | İSOPROPİL İSOSİYANAT | 3 | FT1 | I | 3+6.1 |  | LQ0 | P001 |  | MP7 MP17 | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 |  | 336 |
| 2484 | Tert-BÜTİL İSOSİYANAT | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 |  | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 |  | 663 |
| 2485 | n-BÜTİL İSOSİYANAT | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 |  | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 |  | 663 |
| 2486 | İSOBÜTİL İSOSİYANAT | 3 | FT1 | II | 3+6.1 |  | LQ0 | P001 |  | MP19 | T8 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 |  | 336 |
| 2487 | FENİL İSOSİYANAT | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 |  | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 |  | 663 |
| 2488 | SİKLOHEKZİL İSOSİYANAT | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 |  | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 |  | 663 |
| 2490 | ETER DİKLORO – İSOPROPİLİK | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 |  | 60 |
| 2491 | ETANOLAMİN ya da ETANOLAMİN KARIŞIM HALİNDE | 8 | C7 | III | 8 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP2 | L4BN |  | 3 |  |  |  |  | 80 |
| 2493 | HEKZAMETİLENİMİN | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 | P002 IBC02 |  | MP19 | T7 | TP1 | L4BH | TE15 | 2 |  |  |  |  | 338 |
| 2495 | İYOT PENTAFLUORÜR | 5.1 | OTC | I | 5.1+6.1+8 |  | LQ0 | P200 |  | MP2 |  | TP1 | L10DH | TU3 TU38* TE16 TE22* | 1 |  |  | CW24 CW28 |  | 568 |

3.2-A-136

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2496 | PROPİONİK ANHİDRİT | 8 | C3 | III | 8 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH |  | 3 |  |  |  | CE8 | 80 |
| 2498 | TETRAHİDRO-1,2,3,6 BENZALDEHİT | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | L4BF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2501 | TRİS OKSİT (AZİRİDİNİL-1) FOSFİN SOLÜSYON HALİNDE | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2501 | TRİS OKSİT (AZİRİDİNİL-1) FOSFİN SOLÜSYON HALİNDE | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2552 | VALERİL KLORÜR | 8 | CF1 | II | 8+3 |  | LQ22 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BN |  | 2 |  |  |  | CE6 | 83 |
| 2503 | ZİRKONYUM TETRAKLORÜR | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 | P001 IBC08 LP01 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV |  | 3 |  | VW9 |  | CE11 | 80 |
| 2504 | TETRABROMETAN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2505 | AMONYUM FLUORÜR | 6.1 | T5 | III | 6.1 |  | LQ9 | P001 IBC08 LP01 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH | TU15 TE15 | 2 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2506 | AMONYUM HİDROJENSÜLFAT | 8 | C2 | II | 8 |  | LQ23 | P001 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAV |  | 2 | W11 | VW9 |  | CE10 | 80 |
| 2507 | KLOROPLANTİNLİ ASİT | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV |  | 3 |  | VW9 |  | CE11 | 80 |
| 2508 | MOLİBDEN PENTAKLORÜR | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV |  | 3 |  | VW9 |  | CE11 | 80 |

3.2-A-137

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2509 | POTASYUM HİDROJENSÜLFAT | 8 | C2 | II | 8 |  | LQ23 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAV |  | 2 | W11 | VW9 |  | CE10 | 80 |
| 2511 | KLORO-2 PROPİONİK ASİT | 8 | C3 | III | 8 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP2 | L4BN |  | 3 |  |  |  | CE8 | 80 |
| 2512 | AMİNOFENOL (o-, m-, p-) | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 279 | LQ9 | P001 IBC08 LP01 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2513 | BROMASETİL BROMÜR | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 | P001 IBC02 |  | MP15 | T8 | TP2 TP12 | L4BN |  | 2 |  |  |  | CE6 | X80 |
| 2514 | BROMOBENZEN | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2515 | BROMOFORM | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2516 | KARBON TETRABROMÜR | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | LQ9 | P001 IBC08 LP01 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2517 | KLORO-1 DİFLUORO-1,1 ETAN (SOĞUTUCU GAZ R 142b) | 2 | 2F |  | 2.1(+13 |  | LQ0 | P200 |  | MP9 | T50 (M) |  | PxBN(M) | TU38* TE22* TM6 | 2 |  |  | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 |
| 2518 | SİKLODODEKATRİEN-1,5,9 | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2520 | SİKLOOKTADYEN | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2521 | DİSETEN STABİLİZE | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 |  | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 |  | 663 |

3.2-A-138

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2522 | METAKRİLAT 2-DİMETİLAMİNOETİL | 6.1 | T1 | I | 6.1 |  | LQ19 | P002 IBC01 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 69 |
| 2524 | ORTOFORMİAT ETİL | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2525 | ETİL OKSALAT | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2526 | FURFURİLAMİN | 3 | FC | III | 3+8 |  | LQ7 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | L4BN |  | 3 |  |  |  | CE4 | 38 |
| 2527 | İSOBÜTİL AKRİLAT STABİLİZE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 39 |
| 2528 | İSOBÜTİL İSOBÜTİRAT | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2529 | İSOBÜTİRİK ASİT | 3 | FC | III | 3+8 |  | LQ7 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | L4BN |  | 3 |  |  |  | CE4 | 38 |
| 2531 | METAKRİLİK ASİT STABİLİZE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 | P001 IBC02 R001 |  | MP15 | T7 | TP1 TP18 TP30 | L4BN |  | 2 |  |  |  | CE8 | 89 |
| 2533 | METİL TRİKLORASETAT | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2534 | METİLKLOROSİLAN | 2 | 2TFC |  | 2.3+2.1+8 |  | LQ0 | P200 |  | MP9 | (M) |  |  |  | 1 |  |  | CW9 CW10 CW36 |  | 263 |
| 2535 | 4-METİLMORFOLİN (N-METİL-MORFOLİN) | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | TP1 | L4BH | TE15 | 2 |  |  |  | CE7 | 338 |
| 2536 | METİLTETRAHİDROFURAN | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |

3.2-A-139

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2538 | NİTRONAFTALEN | 4.1 | F1 | III | 4.1 |  | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV |  | 3 |  | VW1 |  | CE11 | 40 |
| 2541 | TERPİNOLEN | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2542 | TRİBÜTİLAMİN | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2545 | KURU TOZ HALİNDE HAFNİYUM | 4.2 | S4 | I | 4.2 | 540 | LQ0 | P404 |  | MP13 |  |  |  |  | 0 | W1 |  |  |  | 43 |
| 2545 | KURU TOZ HALİNDE HAFNİYUM | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 540 | LQ0 | P410 IBC06 |  | MP14 | T3 | TP33 | SGAN |  | 2 | W1 W12 |  |  | CE10 | 40 |
| 2545 | KURU TOZ HALİNDE HAFNİYUM | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 540 | LQ0 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP14 | T1 | TP33 | SGAN |  | 3 | W1 | VW4 |  | CE11 | 40 |
| 2546 | KURU TOZ HALİNDE TİTAN | 4.2 | S4 | I | 4.2 | 540 | LQ0 | P404 |  | MP13 |  |  |  |  | 0 | W1 |  |  |  | 43 |
| 2546 | KURU TOZ HALİNDE TİTAN | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 540 | LQ0 | P410 IBC06 |  | MP14 | T3 | TP33 | SGAN |  | 2 | W1 W12 |  |  | CE10 | 40 |
| 2546 | KURU TOZ HALİNDE TİTAN | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 540 | LQ0 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP14 | T1 | TP33 | SGAN |  | 3 | W1 | VW4 |  | CE11 | 40 |
| 2547 | SODYUM SÜPEROKSİT | 5.1 | O2 | I | 5.1 |  | LQ0 | P503 IBC06 |  | MP2 |  |  |  |  | 1 | W10 W12 |  | CW24 |  | 55 |
| 2548 | KLOR PENTAFLUORÜR | 2 | 2TOC |  | 2.35.1 +8 |  | LQ0 | P200 |  | MP9 |  |  |  |  | 1 |  |  | CW9 CW10 CW36 |  | 265 |
| 2552 | HEKZAFLUORASETON HİDRATLI, SIVI | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2554 | METİLALİL KLORÜR | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2555 | NİTROSELÜLOZ, en az % 25 (kütle) su ile | .41 | D | II | 4.1 |  | LQ0 | P406 |  | MP2 |  |  |  |  | 2 | W1 |  |  | CE10 | 40 |

3.2-A-140

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2556 | NİTROSELÜLOZ, en az % 25(kütle) ALKOL ve % 12,6 (kuru kütleye göre) yi aşmayan azot miktarı | 4.1 | D | II | 4.1 | 541 | LQ0 | P406 |  | MP2 |  |  |  |  | 2 | W1 |  |  | CE10 | 40 |
| 2557 | NİTROSELÜLOZ KARIŞIM HALİNDE, % 12,6 (kuru kütleye göre) yi aşmayan azot miktarı, PLASTİKLEŞTİRİCİ İLE ya da PLASTİKLEŞTİRİCİSİZ | 4.1 | D | II | 4.1 | 241 541 | LQ0 | P406 |  | MP2 |  |  |  |  | 2 | W1 |  |  | CE10 | 40 |
| 2558 | EPİBROMİDRİN | 6.1 | Dtf1 | I | 6.1+3 |  | LQ0 | P001 |  | MP8 MP7 | T4 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 |  | 663 |
| 2560 | METİL-2 PENTANOL-2 | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2561 | METİL-3 BÜTEN-1 | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | P001 |  | MP7 MP17 | T11 | TP2 | L4BN |  | 1 |  |  |  |  | 33 |
| 2564 | TRİKLORASETİK ASİT SOLÜSYON HALİNDE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BN |  | 2 |  |  |  | CE6 | 80 |
| 2564 | TRİKLORASETİK ASİT SOLÜSYON HALİNDE | 8 | C3 | III | 8 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BN |  | 3 |  |  |  | CE8 | 80 |
| 2565 | DİKLOHEKZİLAMİN | 8 | C7 | III | 8 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BN |  | 3 |  |  |  | CE8 | 80 |
| 2567 | SODYUM PENTAKLOROFENAT | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | P001 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE15 | 2 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 2570 | KADYUM BİLEŞİMİ | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 274 596 | LQ0 | P001 IBC07 |  | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 |  | 66 |
| 2570 | KADYUM BİLEŞİMİ | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 274 596 | LQ0 | P001 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |

3.2-A-141

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2570 | KADYUM BİLEŞİMİ | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 274 596 | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2571 | AKİLSÜLFÜRİK ASİT | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 | P001 IBC02 |  | MP15 | T8 | TP2 TP12 TP28 | L4BN |  | 2 |  |  |  | CE6 | 80 |
| 2572 | FENİLHİDRAZİN | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2573 | TALYUM KLORAT | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 |  | LQ11 | P002 IBC06 |  | MP2 | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 W12 |  | CW13 CW28 CW31 | CE10 | 56 |
| 2574 | TRİKRESİL FOSFAT, % 3 den fazla isomer orto | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2576 | FOSFOR OKSİBROMÜR ERİMİŞ | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ0 |  |  |  | T7 | TP3 | L4BN |  | 2 |  |  |  |  | 80 |
| 2577 | FENİLASETİL TRİOKSİT | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BN |  | 2 |  |  |  | CE6 | 80 |
| 2578 | FOSFOR TRİOKSİT | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV |  | 3 |  | VW9 |  | CE11 | 80 |
| 2579 | PİPERAZİN | 8 | C8 | III | 8 |  | LQ24 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BN |  | 3 |  | VW9 |  | CE11 | 80 |
| 2580 | ALÜMİNYUM BROMÜR SOLÜSYON HALİNDE | 8 | C1 | III | 8 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH |  | 3 |  |  |  | CE8 | 80 |
| 2581 | ALÜMİNYUM KLORÜR SOLÜSYON HALİNDE | 8 | C1 | III | 8 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BN |  | 3 |  |  |  | CE8 | 80 |
| 2582 | DEMİR III KLORÜR SOLÜSYON HALİNDE | 8 | C1 | III | 8 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BN |  | 3 |  |  |  | CE8 | 80 |

3.2-A-142

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2583 | ASİT ALKİLSÜLFONİK KATI ya da ASİT ARİLSÜLFONİK KATI % 5 den fazla serbest sülfürik asit içeren | 8 | C2 | II | 8 | 274 | LQ23 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN L4BN |  | 2 | W11 |  |  | CE10 | 80 |
| 2584 | ASİT ALKİLSÜLFONİK SIVI ya da ASİT ARİLSÜLFONİK SIVI % 5 den fazla serbest sülfürik asit içeren | 8 | C1 | II | 8 | 274 | LQ22 | P001 IBC02 |  | MP15 | T8 | TP2 TP12 | L4BN |  | 2 |  |  |  | CE6 | 80 |
| 2585 | ASİT ALKİLSÜLFONİK KATI ya da ASİT ARİLSÜLFONİK KATI en fazla % 5 serbest sülfürik asit içeren | 8 | C4 | III | 8 | 274 | LQ24 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV |  | 3 |  | VW9 |  | CE11 | 80 |
| 2586 | ASİT ALKİLSÜLFONİK SIVI ya da ASİT ARİLSÜLFONİK SIVI en fazla % 5 serbest sülfürik asit içeren | 8 | C3 | III | 8 | 274 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BN |  | 3 |  |  |  | CE8 | 80 |
| 2587 | BENZOKİNON | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 2588 | PESTİSİT (ZARARLI BİTKİ VE BÖCEKLERE KARŞI İLAÇ) KATI ZEHİRLİ, N. S. A | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 648 | LQ0 | P002 IBC02 |  | MP18 | T6 | TP9 TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |
| 2588 | PESTİSİT (ZARARLI BİTKİ VE BÖCEKLERE KARŞI İLAÇ) KATI ZEHİRLİ, N. S. A | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 648 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | CE9 CE12 | 60 |
| 2588 | PESTİSİT (ZARARLI BİTKİ VE BÖCEKLERE KARŞI İLAÇ) KATI ZEHİRLİ, N. S. A | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 648 | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP3 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 CE12 | 60 |
| 2589 | VİNİL KLORASETAT | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 63 |
| 2590 | BEYAZ AMİYANT (Krisotil, Aktinolit, Antofilit, tremolit) | 9 | M1 | III | 9 | 168 542 | LQ27 | P002 IBC08 R001 | PP37 B4 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH | TU15 TE15 | 3 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 90 |
| 2591 | KSENON SIVI SOĞUTULMUŞ | 2 | 3A |  | 2.2(+13) | 593 | LQ1 | P203 |  | MP9 | T75 | TP5 | RxBN | TU19 TM6 | 3 | W5 |  | CW9 CW11 CW30 CW36 | CE2 | 22 |

3.2-A-143

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2599 | KLOROTRİFLUOROMETAN VE TRİFLUOROMETAN AZEOTROP KARIŞIM HALİNDE yaklaşık % 60 klorotrifluorometan içeren (SOĞUTUCU GAZ R 503) | 2 | 2A |  | 2.2 (+13) |  | LQ1 | P200 |  | MP9 | (M) |  | PxBN(M) | TM6 | 3 |  |  | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 2600 | KARBON MONOKSİT VE HİDROJEN KOMPRİME KARIŞIM HALİNDE | 2 | 1TF |  | 2.3+2.1 (+13) |  | LQ0 | P200 |  | MP9 | (M) |  | CxBH(M) | TU38 TE22 | 1 |  |  | CW9 CW10 CW36 |  | 263 |
| 2601 | SİKLOBÜTAN | 2 | 2F |  | 2.1 (+13) |  | LQ0 | P200 |  | MP9 | (M) |  | PxBN(M) | TU38* TE22* TM6 | 2 |  |  | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 |
| 2602 | DİKLORODİFLUOROMETAN VE DİFLUORO-1,1 ETAN AZETROP KARIŞIM HALİNDE yaklaşık % 74 diklorodifluorometan içeren (SOĞUTUCU GAZ R 500) | 2 | 2A |  | 2.2 (+13) |  | LQ1 | P200 |  | MP9 | T50 (M) |  | PxBN(M) | TM6 | 3 |  |  | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| 2603 | SİKLOHEPTATRİEN | 3 | FT1 | II | 3+6.1 |  | LQ0 | P001 IBC02 |  | MP19 | T7 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 2604 | DİETİLİK ETERAT BOR TRİFLUORÜR | 8 | CF1 | I | 8+3 |  | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T10 | TP2 | L10BH | TU38* TE22* | 1 |  |  |  |  | 883 |
| 2605 | METOKSİMETİL İSOSİYANAT | 3 | FT1 | I | 3+6.1 |  | LQ0 | P001 |  | MP7 MP17 | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 |  | 336 |
| 2606 | METİL ORTOSİLİKAT | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 |  | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 |  | 663 |
| 2607 | AKROLEİN, DİMER STABİLİZE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 39 |
| 2608 | NİTROPROPAN | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |

3.2-A-144

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2609 | TRİALİL BORAT | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 |  |  | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2610 | TRİALİLAMİN | 3 | FC | III | 3+8 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | L4BN |  | 3 |  |  |  | CE4 | 38 |
| 2611 | KLORO-1 PROPANOL-2 | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 63 |
| 2612 | METİLPROPİLİK ETER | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 | B8 | MP19 | T7 | TP2 | L1,5BN |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2614 | METİLİK ALKOL | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2615 | ETİLPROPİLİK ETER | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2616 | TRİSOPROPİL BORAT | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2616 | TRİSOPROPİL BORAT | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2617 | METİLSİKLO-HEKSANOL tutuşucu | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2618 | VİNİLTOLUEN STABİLİZE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 39 |
| 2619 | BENZİLDİMETİLAMİN | 8 | CF1 | II | 8+3 |  | LQ22 | P001 IBC03 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BN |  | 2 |  |  |  | CE6 | 83 |
| 2620 | AMİL BÜTİRAT | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |

3.2-A-145

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2621 | ASETİLMETİLKARBİNOL | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2622 | GLİSİDALDEHİT | 3 | FT1 | II | 3+6.1 |  | LQ0 | P001 IBC02 | B8 | MP19 | T7 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 2623 | KATI ATEŞ-YAKAR tutuşucu sıvıya batırılmış | 4.1 | F1 | III | 4.1 |  | LQ9 | P002 LP02 R001 | PP15 | MP11 |  |  |  |  | 4 | W1 |  |  | CE11 | 40 |
| 2624 | MAGNEZYUM SİLİSYÜR | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | LQ11 | P410 IBC07 |  | MP14 | T3 | TP33 | SGAN |  | 2 | W1 W12 |  | CW23 | CE10 | 423 |
| 2626 | SULU SOLÜSYONLU KLORİK ASİT en fazla % 10 klorik asit içeren | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 613 | LQ10 | P504 IBC02 |  | MP2 | T4 | TP1 | L4BN | TU3 | 2 |  |  | CW24 | CE6 | 50 |
| 2627 | İNORGANİK NİTRİK, N. S. A | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 103 274 | LQ11 | P002 IBC08 |  | MP10 | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 |  |  | CW24 | CE10 | 50 |
| 2628 | POTASYUM FLUORASETAT | 6.1 | T2 | I | 6.1 |  | LQ0 | P002 IBC07 | B4 | MP18 | T6 | TP33 | S10AH | TU15 | 1 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 |  | 66 |
| 2629 | SODYUM FLUORASETAT | 6.1 | T2 | I | 6.1 |  | LQ0 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | TP33 | S10AH | TU15 | 1 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 |  | 66 |
| 2630 | SELENYAT ya da SELENİT | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 274 | LQ0 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 |  | 66 |
| 2642 | FLUORASETİK ASİT | 6.1 | T2 | I | 6.1 |  | LQ0 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 |  | 66 |
| 2643 | METİL BROMASETAT | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | LQ17 | P002 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2644 | METİL İYOTÜR | 6.1 | T1 | I | 6.1 |  | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 |  | 66 |

3.2-A-146

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2645 | FENASİL BROMÜR | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 2646 | HEKZAKLOROSİKLOPENTADYEN | 6.1 | T1 | I | 6.1 |  | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 |  | 66 |
| 2647 | MALONİTRİL | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 2648 | DİBROMO-1,2 BÜTANON-3 | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | LQ17 | P00 IBC02 |  | MP15 |  |  | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2649 | DİKLORO-1,3 ASETON | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | P001 IBC02 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 2650 | DİKLORO-1,1 NİTRO-1 ETAN | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2651 | DİAMİNO-4,4’ DİFENİLMETAN | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2653 | BENZİL İYODÜR | 6.1 | T1 | I | 6.1 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2655 | POTASYUM FLUOROSİLİKAT | 6.1 | T5 | III | 6.1 |  | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2656 | KİNOLEİN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2657 | SELENYUM DİSÜLFÜR | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |

3.2-A-147

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2659 | SODYUM KLORASETAT | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B4 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH | TU15 TE15 | 2 | W11 | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2660 | MONONİTROTOLUİDİN | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 66 |
| 2661 | HEKZAKORASETON | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2662 | HİDROKİNON, KATI | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2664 | DİBROMOMETAN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2667 | BÜTİLTOLUEN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2668 | KLORASETONİTRİL | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 63 |
| 2669 | KLOROKRESOL SOLÜSYON HALİNDE | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2669 | KLOROKRESOL SOLÜSYON HALİNDE | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2670 | SİYANÜRLÜ KLORÜR | 8 | C4 | II | 8 |  | LQ23 | P001 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN L4BH |  | 2 | W11 |  |  | CE10 | 80 |
| 2671 | AMİNOFİRİDİN (o-, m-, p-) | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | P001 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |

3.2-A-148

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2672 | SOLÜSYON HALİNDE AMONTAK sulu, 150 C da 0,880 ile ,0,957 arasında yoğunluk, % 10 dan fazla ancak % 35 den fazla olmayan amonyak içerir | 8 | C5 | III | 8 | 543 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T7 | TP1 | L4BN |  | 3 |  |  |  | CE8 | 80 |
| 2673 | AMİNO-2 KLORO-4 FENOL | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 2674 | SODYUM FLUOROSİLİKAT | 6.1 | T5 | III | 6.1 |  | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP15 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2676 | STİBİN | 2 | 2TF |  | 2.3+2.1 |  | LQ0 | P200 |  | MP9 |  |  |  |  | 1 |  |  | CW9 CW10 CW36 |  | 263 |
| 2677 | RUBİDYUM HİDROKSİT SOLÜSYON HALİNDE | 8 | C5 | II | 8 |  | LQ22 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BN |  | 2 |  |  |  | CE6 | 80 |
| 2677 | RUBİDYUM HİDROKSİT SOLÜSYON HALİNDE | 8 | C5 | III | 8 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BN |  | 3 |  |  |  | CE8 | 80 |
| 2678 | RUBİDYUM HİDROKSİT | 8 | C6 | II | 8 |  | LQ23 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN |  | 2 | W11 |  |  | CE10 | 80 |
| 2679 | LİTYUM HİDROKSİT SOLÜSYON HALİNDE | 8 | C5 | II | 8 |  | LQ22 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BN |  | 2 |  |  |  | CE6 | 80 |
| 2679 | LİTYUM HİDROKSİT SOLÜSYON HALİNDE | 8 | C5 | III | 8 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP2 | L4BN |  | 3 |  |  |  | CE8 | 80 |
| 2680 | LİTYUM HİDROKSİT | 8 | C6 | II | 8 |  | LQ23 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN |  | 2 | W11 |  |  | CE10 | 80 |
| 2681 | SESYUM HİDROKSİT SOLÜSYON HALİNDE | 8 | C5 | II | 8 |  | LQ22 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BN |  | 2 |  |  |  | CE6 | 80 |
| 2681 | SESYUM HİDROKSİT SOLÜSYON HALİNDE | 8 | C5 | III | 8 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BN |  | 3 |  |  |  | CE8 | 80 |
| 2682 | SESYUM HİDROKSİT | 8 | C6 | II | 8 |  | LQ23 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN |  | 2 | W11 |  |  | CE10 | 80 |

3.2-A-149

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2683 | AMONYUM SÜLFÜR SOLÜSYON HALİNDE | 8 | CFT | II | 8+3+6.1 |  | LQ22 | P001 IBC01 |  | MP15 | T1 | TP2 | L4BN |  | 2 |  |  |  | CE6 | 86 |
| 2684 | 3-DİETİLAMİNOPROPİLAMİN | 3 | FC | III | 3+8 |  | LQ0 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | L4BN |  | 3 |  |  |  | CE4 | 38 |
| 2685 | N,N-DİETİLETİLENDİAMİN | 8 | CF1 | II | 8+3 |  | LQ22 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BN |  | 2 |  |  |  | CE6 | 83 |
| 2686 | DİETİLAMİNO-2 ETANOL | 8 | CF1 | II | 8+3 |  | LQ22 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BN |  | 2 |  |  |  | CE6 | 83 |
| 2687 | DİSİKLOHEKZİLAMONYUM NİTRİT | .4.1 | F3 | III | .4.1 |  | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP11 | T1 | TP33 | SGAV |  | 3 | W1 | VW1 |  | CE11 | 40 |
| 2688 | BROMO-1 KLORO-3 PROPAN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2689 | Alfa-MONOKLORHİDRİN GLİSEROL | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2690 | N,n-BÜTİLİMİDAZOL | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2691 | FOSFOR PENTABROMÜR | 8 | C2 | II | 8 |  | LQ23 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN |  | 2 | W11 |  |  | CE10 | 80 |
| 2692 | BOR TRİBROMÜR | 8 | C1 | I | 8 |  | LQ0 | P602 |  | MP8 MP17 | T20 | TP2 TP12 | L10BH | TU38* TE22* | 1 |  |  |  |  | X88 |
| 2693 | HİDROJENSÜLFİT SULU SOLÜSYON HALİNDE N. S. A | 8 | C1 | III | 8 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T7 | TP1 TP28 | L4BN |  | 3 |  | VW9 |  | CE8 | 80 |
| 2698 | TETRAHİDROFTALİK ANHİDRİT % 0,05 den fazla anhidrit maleik içerir | 8 | C4 | III | 8 |  | LQ24 | P002 IBC08 LP02 R001 | PP14 B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV L4BN |  | 3 |  |  |  | CE11 | 80 |
| 2699 | TRİFLUORASETİK ASİT | 8 | C3 | I | 8 |  | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T10 | TP2 TP12 | L10BH | TU38* TE22* | 1 |  |  |  |  | 88 |

3.2-A-150

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2705 | PENTOL-1 | 8 | C9 | II | 8 |  | LQ24 | P001 IBC01 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BN |  | 2 |  |  |  | CE6 | 80 |
| 2707 | DİMETİLDİOKSAN | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 33 |
| 2707 | DİMETİLDİOKSAN | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2709 | BÜTİLBENZEN | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2710 | DİPROPİLSETON | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2713 | AKRİDİN | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2714 | ÇİNKO REZİNAT | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | LQ9 | P002 IBC06 R001 |  | MP11 | T1 | TP33 | SGAV |  | 3 | W1 W12 | VW1 |  | CE11 | 40 |
| 2715 | ALÜMİNTUM REZİNAT | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | LQ9 | P002 IBC06 R001 |  | MP11 | T1 | TP33 | SGAH |  | 3 | W1 W12 | VW1 |  | CE11 | 40 |
| 2716 | BÜTİNEDİOL-1,4 | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2717 | KAFURU sentetik | 4.1 | F1 | III | 4.1 |  | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV |  | 3 | W1 | VW1 |  | CE11 | 40 |
| 2719 | BARYUM BROMAT | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 |  | LQ11 | P002 IBC08 | B4 | MP2 | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 |  | CW24 CW28 | CE10 | 56 |

3.2-A-151

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2720 | KROM NİTRAT | .51 | O2 | III | .51 |  | LQ12 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 |  | VW8 | CW24 | CE11 | 50 |
| 2721 | BAKIR KLORAT | .51 | O2 | II | .51 |  | LQ11 | P002 IBC08 | B4 | MP2 | T3 | TP33 | SGAV | TU3 | 2 | W11 | VW8 | CW24 | CE10 | 50 |
| 2722 | LİTYUM NİTRAT | .51 | O2 | III | .51 |  | LQ12 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 |  | VW8 | CW24 | CE11 | 50 |
| 2723 | MAGNEZYUM KLORAT | .51 | O2 | II | .51 |  | LQ11 | P002 IBC08 | B4 | MP2 | T3 | TP33 | SGAV | TU3 | 2 | W11 | VW8 | CW24 | CE10 | 50 |
| 2724 | MANGANEZ KLORAT | .51 | O2 | III | .51 |  | LQ12 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 |  | VW8 | CW24 | CE11 | 50 |
| 2725 | NİKEL NİTRAT | .51 | O2 | III | .51 |  | LQ12 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 |  | VW8 | CW24 | CE11 | 50 |
| 2726 | NİKEL NİTRİT | .51 | O2 | III | .51 |  | LQ12 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 |  | VW8 | CW24 | CE11 | 50 |
| 2727 | TALYUM NİTRAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ18 | P002 IBC06 |  | MP10 | T3 | TP33 | SGAV | TU15 TE15 | 2 | W11 W12 |  | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 65 |
| 2728 | ZİRKONYUM NİTRAT | 6.1 | TO2 | III | 6.1+5.1 |  | LQ12 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 |  | VW8 | CW24 | CE11 | 50 |
| 2729 | HEKZAKLOROBENZEN | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV | TU15 TE15 | 2 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2730 | NİTRANİSOL SIVI | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 279 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |

3.2-A-152

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2732 | NİTROBROMOBENZEN SIVI | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2733 | AMİN TUTUŞUCU, AŞINDIRICI, N. S. A ya da POLİAMİN TUTUŞUCU, AŞINDIRICI, N. S. A | 3 | FC | I | 3+8 | 274 544 | LQ3 | P001 |  | MP7 MP17 | T14 | TP1 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  |  |  | 338 |
| 2733 | AMİN TUTUŞUCU, AŞINDIRICI, N. S. A ya da POLİAMİN TUTUŞUCU, AŞINDIRICI, N. S. A | 3 | FC | II | 3+8 | 274 544 | LQ4 | P001 IBC02 |  | MP19 | T11 | TP1 TP27 | L4BH | TE15 | 2 |  |  |  | CE7 | 338 |
| 2733 | AMİN TUTUŞUCU, AŞINDIRICI, N. S. A ya da POLİAMİN TUTUŞUCU, AŞINDIRICI, N. S. A | 3 | FC | III | 3+8 | 274 544 | LQ7 | P001 IBC03 R001 |  | MP9 | T7 | TP1 TP28 | L4BN | TU38*TE22* | 3 |  |  |  | CE4 | 38 |
| 2734 | AMİN SIVI, AŞINDIRICI, TUTUŞUCU N. S. A ya da POLİAMİN SIVI, AŞINDIRICI, TUTUŞUCU N. S. A | 8 | CF1 | I | 8+3 | 274 | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP9 TP27 | L10BH |  | 1 |  |  |  |  | 883 |
| 2734 | AMİN SIVI, AŞINDIRICI, TUTUŞUCU N. S. A ya da POLİAMİN SIVI, AŞINDIRICI, TUTUŞUCU N. S. A | 8 | CF1 | II | 8+3 | 274 | LQ22 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BN | TU38*TE22* | 2 |  |  |  | CE6 | 83 |
| 2735 | AMİN SIVI, AŞINDIRICI, N. S. A ya da POLİAMİN SIVI, AŞINDIRICI, N. S. A | 8 | C7 | I | 8 | 274 | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP9 TP27 | L10BH |  | 1 |  |  |  |  | 88 |
| 2735 | AMİN SIVI, AŞINDIRICI, N. S. A ya da POLİAMİN SIVI, AŞINDIRICI, N. S. A | 8 | C7 | II | 8 | 274 | LQ22 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | TP1 TP27 | L4BN |  | 2 |  |  |  | CE6 | 80 |
| 2735 | AMİN SIVI, AŞINDIRICI, N. S. A ya da POLİAMİN SIVI, AŞINDIRICI, N. S. A | 8 | C7 | III | 8 | 274 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T7 | TP1 TP28 | L4BN |  | 3 |  |  |  | CE8 | 80 |
| 2738 | N-BUTİLANİLİN | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2739 | ANHİDRİT BÜTİRİK | 8 | C3 | III | 8 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BN |  | 3 |  |  |  | CE8 | 80 |

3.2-A-153

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2740 | n-PROPİL KLOROFORMİAT | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 |  | LQ0 | P602 |  | MP8 MP17 | T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 |  | 668 |
| 2741 | BARYUM HİPOKLORİT % 22 den fazla aktif klor içerir | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 |  | LQ11 | P002 IBC08 | B4 | MP2 | T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 |  | CW24 CW28 | CE10 | 56 |
| 2742 | KLOROFORMİAT ZEHİRLİ, AŞINDIRICI, TUTUŞUCU, N. S. A | 6.1 | TFC | II | 6.1+3+8 | 274 561 | LQ17 | P001 IBC01 |  | MP15 |  |  | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 638 |
| 2743 | n-BÜTİL KLOROFORMİAT | 6.1 | TFC | II | 6.1+3+8 |  | LQ17 | P001 |  | MP15 | T20 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 638 |
| 2744 | SİKLOBÜTİL KLOROFORMİAT | 6.1 | TFC | II | 6.1+3+8 |  | LQ17 | P001 IBC01 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 638 |
| 2745 | KLOROMETİL KLOROFORMİAT | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 68 |
| 2746 | FENİL KLOROFORMİAT | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 68 |
| 2747 | Tert-BÜTİLSİKLOHEKSİL KLOROFORMİAT | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2748 | ETİL-2 HEKSİL KLOROFORMİAT | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 |  | 68 |
| 2749 | TETRAMETİLSİLAN | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | P001 |  | MP7 MP17 | T14 | TP2 | L4BN |  | 1 |  |  |  | CE5 | 33 |
| 2750 | DİKLORO-1,3 PROPANOL-2 | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE6 | 60 |
| 2751 | DİETİLTİOFOSFORİL KLORÜR | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BN |  | 2 |  |  |  | CE4 | 80 |
| 2752 | EPOKSİ-1,2 ETOKSİ-3 PROPAN | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  |  | 30 |

3.2-A-154

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2753 | N-ETİLBENZİLTOLUİDİN SIVI | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T7 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2754 | N-ETİLTOLUİDİN | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2757 | KARBAMAT PESTİSİT (ZARARLI BİTKİ VE BÖCEK İLACI) KATI, ZEHİRLİ | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 648 | LQ0 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |
| 2757 | KARBAMAT PESTİSİT (ZARARLI BİTKİ VE BÖCEK İLACI) KATI, ZEHİRLİ | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 648 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | CE9 CE12 | 60 |
| 2757 | KARBAMAT PESTİSİT (ZARARLI BİTKİ VE BÖCEK İLACI) KATI, ZEHİRLİ | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 648 | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 CE12 | 60 |
| 2758 | KARBAMAT PESTİSİT (ZARARLI BİTKİ VE BÖCEK İLACI) SIVI, TUTUŞUCU, ZEHİRLİ, 230 C’ dan az parlama noktası | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 | LQ3 | P001 |  | MP7 MP17 | T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 |  | 336 |
| 2758 | KARBAMAT PESTİSİT (ZARARLI BİTKİ VE BÖCEK İLACI) SIVI, TUTUŞUCU, ZEHİRLİ, 230 C’ dan az parlama noktası | 3 | FT2 | II | 3 | 61 | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 2759 | ARSENİKLİ PESTİSİT KATI ZEHİRLİ | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 648 | LQ0 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |
| 2759 | ARSENİKLİ PESTİSİT KATI ZEHİRLİ | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 648 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | CE9 CE12 | 60 |
| 2759 | ARSENİKLİ PESTİSİT KATI ZEHİRLİ | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 648 | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 CE12 | 60 |

3.2-A-155

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2760 | ARSENİKLİ PESTİSİT, SIVI TUTUŞUCU, ZEHİRLİ, , 230 C’ dan az parlama noktası | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 | LQ3 | P001 |  | MP7 MP17 | T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 |  | 336 |
| 2760 | ARSENİKLİ PESTİSİT, SIVI TUTUŞUCU, ZEHİRLİ, , 230 C’ dan az parlama noktası | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 2761 | PESTİSİT ORGANOKLORLU KATI ZEHİRLİ | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 648 | LQ0 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |
| 2761 | PESTİSİT ORGANOKLORLU KATI ZEHİRLİ | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 648 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | CE9 CE12 | 60 |
| 2761 | PESTİSİT ORGANOKLORLU KATI ZEHİRLİ | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 648 | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 CE12 | 60 |
| 2762 | PESTİSİT ORGANOKLORLU SIVI TUTUŞUCU, 230 C’ dan az parlama noktası | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 | LQ3 | P001 |  | MP7 MP17 | T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 |  | 336 |
| 2762 | PESTİSİT ORGANOKLORLU SIVI TUTUŞUCU, 230 C’ dan az parlama noktası | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 2763 | TRİAZİN PESTİSİT KATI, ZEHİRLİ | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 648 | LQ0 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |
| 2763 | TRİAZİN PESTİSİT KATI, ZEHİRLİ | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 648 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | CE9 CE12 | 60 |
| 2763 | TRİAZİN PESTİSİT KATI, ZEHİRLİ | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 648 | LQ9 | P002 IBC08 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 CE12 | 60 |

3.2-A-156

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2764 | TRİAZİN PESTİSİT SIVI TUTUŞUCU, ZEHİRLİ, 230 C’ dan az parlama noktası | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 | LQ3 | P001 |  | MP7 MP17 | T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 |  | 336 |
| 2764 | TRİAZİN PESTİSİT SIVI TUTUŞUCU, ZEHİRLİ, 230 C’ dan az parlama noktası | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 2771 | TİOKARBAMAT PESTİSİT KATI ZEHİRLİ | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 648 | LQ0 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |
| 2771 | TİOKARBAMAT PESTİSİT KATI ZEHİRLİ | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 648 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | CE9 CE12 | 60 |
| 2771 | TİOKARBAMAT PESTİSİT KATI ZEHİRLİ | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 648 | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 CE12 | 60 |
| 2772 | TİOKARBAMAT PESTİSİT SIVI TUTUŞUCU, ZEHİRLİ, 230 C’ dan az parlama noktası | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 | LQ3 | P001 |  | MP7 MP17 | T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 |  | 336 |
| 2772 | TİOKARBAMAT PESTİSİT SIVI TUTUŞUCU, ZEHİRLİ, 230 C’ dan az parlama noktası | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 2775 | PESTİSİT BAKIRLI KATI ZEHİRLİ | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 648 | LQ0 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |
| 2775 | PESTİSİT BAKIRLI KATI ZEHİRLİ | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 648 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | CE9 CE12 | 60 |
| 2775 | PESTİSİT BAKIRLI KATI ZEHİRLİ | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 648 | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 CE12 | 60 |

3.2-A-157

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | 2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2776 | PESTİSİT BAKIRLI SIVI TUTUŞUCU, ZEHİRLİ, 230 C’ dan az parlama noktası | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 | LQ3 | P001 |  | MP7 MP17 | T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 |  | 336 |
| 2776 | PESTİSİT BAKIRLI SIVI TUTUŞUCU, ZEHİRLİ, 230 C’ dan az parlama noktası | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 2777 | PESTİSİT MERKÜRLÜ KATI ZEHİRLİ | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 648 | LQ0 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |
| 2777 | PESTİSİT MERKÜRLÜ KATI ZEHİRLİ | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 648 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | CE9 CE12 | 60 |
| 2777 | PESTİSİT MERKÜRLÜ KATI ZEHİRLİ | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 648 | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 CE12 | 60 |
| 2778 | PESTİSİT MERKÜRLÜ SIVI, TUTUŞUCU, ZEHİRLİ 230 C’ dan az parlama noktası, | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 | LQ3 | P001 |  | MP7 MP17 | T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 |  | 336 |
| 2778 | PESTİSİT MERKÜRLÜ SIVI, TUTUŞUCU, ZEHİRLİ 230 C’ dan az parlama noktası, | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 2779 | PESTİSİT YERİNE NİTROFENOL KATI ZEHİRLİ | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 648 | LQ0 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |
| 2779 | PESTİSİT YERİNE NİTROFENOL KATI ZEHİRLİ | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 648 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | CE9 CE12 | 60 |
| 2779 | PESTİSİT YERİNE NİTROFENOL KATI ZEHİRLİ | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 648 | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 CE12 | 60 |

3.2-A-158

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2780 | PESTİSİT YERİNE NİTROFENOL SIVI, TUTUŞUCU, ZEHİRLİ 230 C’ dan az parlama noktası, | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 | LQ3 | P001 |  | MP7 MP17 | T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 |  | 336 |
| 2780 | PESTİSİT YERİNE NİTROFENOL SIVI, TUTUŞUCU, ZEHİRLİ 230 C’ dan az parlama noktası, | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 2781 | BİPİRİDİLİK PESTİSİT KATI ZEHİRLİ | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 648 | LQ0 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |
| 2781 | BİPİRİDİLİK PESTİSİT KATI ZEHİRLİ | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 648 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | CE9 CE12 | 60 |
| 2781 | BİPİRİDİLİK PESTİSİT KATI ZEHİRLİ | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 648 | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 CE12 | 60 |
| 2782 | BİPİRİDİLİK PESTİSİT SIVI, TUTUŞUCU, ZEHİRLİ, 230 C’ dan az parlama noktası, | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 | LQ3 | P001 |  | MP7 MP17 | T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 |  | 336 |
| 2782 | BİPİRİDİLİK PESTİSİT SIVI, TUTUŞUCU, ZEHİRLİ, 230 C’ dan az parlama noktası, | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 2783 | ORGANOFOSFORLU PESTİSİT KATI, ZEHİRLİ | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 648 | LQ0 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |
| 2783 | ORGANOFOSFORLU PESTİSİT KATI, ZEHİRLİ | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 648 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | CE9 CE12 | 60 |
| 2783 | ORGANOFOSFORLU PESTİSİT KATI, ZEHİRLİ | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 648 | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 CE12 | 60 |

3.2-A-159

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2784 | ORGANOFOSFORLU PESTİSİT SIVI, TUTUŞUCU, ZEHİRLİ, 230 C’ dan az parlama noktası, | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 | LQ3 | P001 |  | MP7 MP17 | T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 |  | 336 |
| 2784 | ORGANOFOSFORLU PESTİSİT SIVI, TUTUŞUCU, ZEHİRLİ, 230 C’ dan az parlama noktası, | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 2785 | 4-TİAPENTANAL (METİLTİO-3 PROPANAL) | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2786 | PESTİSİT ORGANOSTANİK KATI ZEHİRLİ | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61648 | LQ0 | P002 IBC07 |  | MP18 | T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 | W10 W12 |  | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |
| 2786 | PESTİSİT ORGANOSTANİK KATI ZEHİRLİ | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61648 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | CEC9 CE12 | 60 |
| 2786 | PESTİSİT ORGANOSTANİK KATI ZEHİRLİ | 6.13 | T7 | III | 6. | 61648 | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 CE12 | 60 |
| 2787 | PESTİSİT ORGANOSTANİK SIVI, TUTUŞUCU, ZEHİRLİ, 230 C’ dan az parlama noktası, | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 | LQ3 | P001 |  | MP7 MP17 | T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 |  | 336 |
| 2787 | PESTİSİT ORGANOSTANİK SIVI, TUTUŞUCU, ZEHİRLİ, 230 C’ dan az parlama noktası, | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 | CE7 | 336 |
| 2788 | KALAYIN ORGANİK SIVI BİLEŞİMİ, N. S. A | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 43 274 | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 |  | 66 |
| 2788 | KALAYIN ORGANİK SIVI BİLEŞİMİ, N. S. A | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 43 274 | LQ17 | P002 IBC08 |  | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |

3.2-A-160

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2788 | KALAYIN ORGANİK SIVI BİLEŞİMİ, N. S. A | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 43 274 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2789 | ASETİK ASİT BUZLU ya da ASETİK ASİT SOLÜSYON HALİNDE % 80 (kütle) den fazla asit içeren | 8 | CF1 | II | 8 |  | LQ22 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BN |  | 2 |  |  |  | CE6 | 83 |
| 2790 | ASETİK ASİT SOLÜSYON HALİNDE en az % 50 ve en fazla % 80 (kütle) asit içeren | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BN |  | 2 |  |  |  | CE6 | 80 |
| 2790 | ASETİK ASİT SOLÜSYON HALİNDE % 10 dan fazla ve % 50 den az (kütle) asit içeren | 8 | C3 | III | 8 | 597 647 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BN |  | 3 |  |  |  | CE8 | 80 |
| 2793 | DEMİRLİ METALLERİN KIRPINTILARI, TALAŞI, TORNA RENDESİ, PÜRÜZLERİ, otomatik ısınan şeklinde | 4.2 | S3 | III | 4.2 | 592 | LQ0 | P003 IBC08 LP02 R001 | PP20 B3 B6 | MP14 |  |  |  |  | 3 | W1 | VW4 |  | CE11 | 40 |
| 2794 | Elektrikli AKÜMÜLATÖR SIVI ASİT ELEKTROLİT İLE DOLU | 8 | C11 |  | 8 | 295 598 | LQ0 | P801 P801a |  |  |  |  |  |  | 3 |  | VW14 |  | CE8 | 80 |
| 2795 | Elektrikli AKÜMÜLATÖR SIVI ALKALİN ELEKTROLİT İLE DOLU | 8 | C11 |  | 8 | 295 598 | LQ0 | P801 P801a |  |  |  |  |  |  | 3 |  | VW14 |  | CE8 | 80 |
| 2796 | SÜLFÜRİK ASİT en fazla % 51 asit içeren ya da AKÜMÜLATÖR İÇİN ASİT ELEKTOLİT | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 | P001 IBC02 |  | MP15 | T8 | TP2 TP12 | L4BN |  | 2 |  |  |  | CE6 | 80 |
| 2797 | AKÜMÜLATÖR İÇİN ALKALİN ELEKTOLİT | 8 | C5 | II | 8 |  | LQ22 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 TP28 | L4BN |  | 2 |  |  |  | CE6 | 80 |
| 2798 | DİKLOROFENİLFOSFİN | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BN |  | 2 |  |  |  | CE6 | 80 |
| 2799 | DİKLORO (FENİL) TİOFOSFOR | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 |  |  | 2 |  |  |  | CE6 | 80 |
| 2800 | SIVI ELEKTROLİT İLE DOLU ÇEVRİLEBİLEN elektrikli AKÜMÜLATÖR | 8 | C11 |  | 8 | 238 295 274 | LQ0 | P003 P801a | PP16 |  |  |  | L10BH |  | 3 |  | VW14 |  | CE8 | 80 |
| 2801 | BOYA SIVI AŞINDIRICI N. S. A ya da BOYA İÇİN SIVI ARA MADDE, AŞINDIRICI N. S. A | 8 | C9 | I | 8 | 274 | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP9 TP27 | L4BN | TU38*TE22* | 1 |  |  |  |  | 88 |
| 2801 | BOYA SIVI AŞINDIRICI N. S. A ya da BOYA İÇİN SIVI ARA MADDE, AŞINDIRICI N. S. A | 8 | C9 | II | 8 | 274 | LQ22 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | TP2 TP27 |  |  | 2 |  |  |  | CE6 | 80 |

3.2-A-161

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2801 | BOYA SIVI AŞINDIRICI N. S. A ya da BOYA İÇİN SIVI ARA MADDE, AŞINDIRICI N. S. A | 8 | C9 | III | 8 | 274 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T7 | TP1 TP28 | L4BN |  | 3 |  |  |  | CE8 | 80 |
| 2802 | BAKIR KLORÜR | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV |  | 3 |  | VW9 |  | CE11 | 80 |
| 2803 | GALYUM | 8 | C10 | III | 8 |  | LQ24 | P800 | PP41 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV L4BN |  | 3 |  | VW9 |  | CE11 | 80 |
| 2805 | LİTYUM HİDRÜR KATI, DÖKÜM PARÇALARI | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | LQ11 | P410 IBC04 | PP40 | MP14 | T3 | TP33 | SGAN |  | 2 | W1 |  | CW23 | CE10 | 423 |
| 2806 | LİTYUM NİTRÜR | .43 | W2 | I | .43 |  | LQ0 | P403 IBC04 |  | MP2 |  |  |  |  | 1 | W1 |  | CW23 |  | X423 |
| 2807 | Manyetikli kütle | 9 | M11 |  | muaf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2809 | MERKÜR | 8 | C9 | III | 8 | 599 | LQ19 | P800 |  | MP15 |  |  | L4BN |  | 3 |  |  |  | CE8 | 80 |
| 2810 | ORGANİK, ZEHİRLİ SIVI, N. S. A | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 274 315 614 | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 |  | 66 |
| 2810 | ORGANİK, ZEHİRLİ SIVI, N. S. A | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 274 614 | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2810 | ORGANİK, ZEHİRLİ SIVI, N. S. A | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 274 614 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2811 | ORGANİK, ZEHİRLİ KATI, N. S. A | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 274 614 | LQ0 | P001 IBC07 |  | MP18 | T6 | TP9 TP33 | S10AH L10CH | TU15 TU38*TE21 TE22 | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 |  | 66 |
| 2811 | ORGANİK, ZEHİRLİ KATI, N. S. A | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 274 614 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAV L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 2811 | ORGANİK, ZEHİRLİ KATI, N. S. A | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 274 614 | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 MP17 | T1 | TP33 | SGAV L4BH | TU15 TE15 | 2 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2812 | Sodyum alüminat katı | 8 | C6 |  | muaf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. 2-A-162

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2813 | HİDROREAKTİF KATI, N. S. A | 4.3 | W2 | I | 4.3 | 274 | LQ0 | P403 IBC99 | PP83 | MP2 |  |  |  |  | 0 | W1 |  | CW23 |  | X423 |
| 2813 | HİDROREAKTİF KATI, N. S. A | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 274 | LQ11 | P410 IBC07 | PP83 | MP14 | T3 | TP33 | SGAN |  | 0 | W1 W12 |  | CW23 | CE10 | 423 |
| 2813 | HİDROREAKTİF KATI, N. S. A | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 274 | LQ12 | P410 IBC08 R001 | PP83 B4 | MP14 | T1 | TP33 | SGAN |  | 0 | W1 | VW5 | CW23 | CE11 | 423 |
| 2814 | İNSAN İÇİN BULAŞICI MADDE | 6.2 | I1 |  | 6.2 | 318 634 | LQ0 | P620 |  | MP5 |  |  |  |  | 0 | W9 |  | CW13 CW26 CW18 CW28 | CE14 | 606 |
| 2815 | N-AMİNOETİLPİPERAZİN | 8 | C7 | III | 8 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BN |  | 3 |  |  |  | CE8 | 80 |
| 2817 | AMONYUM DİFLUORÜR ASİT KARIŞIM HALİNDE | 8 | CT1 | II | 8+6.1 |  | LQ22 | P001 IBC02 |  | MP15 | T8 | TP2 TP12 | L4DH | TU14 TE17 TE21 TT4 | 2 |  |  | CW13 CW28 | CE6 | 86 |
| 2817 | AMONYUM DİFLUORÜR ASİT KARIŞIM HALİNDE | 8 | CT1 | III | 8+6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 TP12 | L4DH | TU14 TE21 | 3 |  |  | CW13 CW28 | CE8 | 86 |
| 2818 | AMONYUM POLİSÜLFÜR SOLÜSYON HALİNDE | 8 | CT1 | II | 8+6.1 |  | LQ22 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BN |  | 2 |  |  | CW13 CW28 | CE6 | 86 |
| 2818 | AMONYUM POLİSÜLFÜR SOLÜSYON HALİNDE | 8 | CT1 | III | 8+6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BN |  | 3 |  |  | CW13 CW28 | CE8 | 86 |
| 2819 | AMİL ASİT FOSFAT | 8 | C3 | III | 8 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BN |  | 3 |  |  |  | CE8 | 80 |
| 2820 | BÜTİRİK ASİT | 8 | C3 | III | 8 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BN |  | 3 |  |  |  | CE8 | 80 |
| 2821 | FENOL SOLÜSYON HALİNDE | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BN | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 80 |

3.2-A-163

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2821 | FENOL SOLÜSYON HALİNDE | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2822 | KLORO-2 PİRİDİN | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2823 | KROTONİK ASİT | 8 | C4 | III | 8 |  | LQ24 | P002 IBC08 LP02 R001 |  | MP10 | T1 | TP33 | SGAV L4BN |  | 3 |  | VW9 |  | CE11 | 80 |
| 2826 | ETİL KLOROTİOFORMİAT | 8 | CF1 | II | 8+3 |  | LQ22 | P001 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BN |  | 2 |  |  |  | CE6 | 83 |
| 2829 | KAPROİK ASİT | 8 | C3 | III | 8 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BN |  | 3 |  |  |  | CE8 | 80 |
| 2830 | SİLİKO-DEMİR-LİTYUM | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | LQ11 | P410 IBC07 |  | MP14 | T3 | TP33 | SGAV |  | 2 | W1 W12 |  | CW23 | CE10 | 423 |
| 2831 | TRİKLORO-1,1,1 ETAN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2834 | FOSFORLU ASİT | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV |  | 3 |  |  |  | CE11 | 80 |
| 2835 | SODYUM – ALÜMİNYUM HİDRÜR | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | LQ11 | P410 IBC04 |  | MP14 | T3 | TP33 | SGAN |  | 2 | W1 |  | CW23 | CE10 | 423 |
| 2837 | HİDROJENSÜLFAT SULU SOLÜSYON HALİNDE | 8 | C1 | II | 8 | 274 | LQ22 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BN |  | 2 |  |  |  | CE6 | 80 |
| 2837 | HİDROJENSÜLFAT SULU SOLÜSYON HALİNDE | 8 | C1 | III | 8 | 274 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BN |  | 3 |  |  |  | CE8 | 80 |
| 2838 | VİNİL BÜTİRAT STABİLİZE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | P001 IBC02 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | LGBF |  | 2 |  |  |  | CE7 | 339 |
| 2839 | ALDOL | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | LGBF | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |

3.2-A-164

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2840 | BÜTİRALDOKSİM | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2841 | DI-n-AMİLAMİN | 3 | FT1 | III | 3+6.1 |  | LQ7 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 3 |  |  | CW13 CW28 | CE4 | 36 |
| 2842 | NİTROETAN | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2844 | SİLİKO-MANGANO-KALSİYUM | 4.3 | W2 | III | 4.3 |  | LQ12 | P410 IBC08 R001 | B4 | MP14 | T1 | TP33 | SGAN |  | 3 | W1 | VW5 VW7 | CW23 | CE11 | 423 |
| 2845 | PİROFORİK ORGANİK SIVI, N. S. A | 4.2 | S1 | I | 4.2 | 274 | LQ0 | P400 PR1 |  | MP2 | T22 | TP2 TP7 TP9 | L21DH | TU14 TU38 TC1 TE21 TE22 TM1 | 0 | W1 |  |  |  | 333 |
| 2846 | PİROFORİK ORGANİK KATI, N. S. A | 4.2 | S2 | I | 4.2 | 274 | LQ0 | P404 |  | MP13 |  |  |  |  | 0 | W1 |  |  |  | 43 |
| 2849 | KLORO-3 PROPANOL-1 | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2850 | TETRAPROPİLEN | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2851 | DİHİDRATLI BOR TRİFLUORÜR | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BN |  | 2 |  |  |  | CE6 | 80 |
| 2852 | DİPİKRİL SÜLFÜR NEMLENDİRİLMİŞ en az % 10 (kütle) su ile | 4.1 | D | I | 4.1 | 545 | LQ0 | P406 | PP24 | MP2 |  |  |  |  | 1 | W1 |  |  |  | 40 |
| 2853 | MAGNEZYUM FLUOROSİLİKAT | 6.1 | T5 | III | 6.1 |  | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |

3.2-A-165

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2854 | AMONYUM FLUOROSİLİKAT | 6.1 | T5 | III | 6.1 |  | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2855 | ÇİNKO FLUOROSİLİKAT | 6.1 | T5 | III | 6.1 |  | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2856 | FLUOROSİLİKAT, N. S. A | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 274 | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2857 | FRİGORİFİK MAKİNELER tutuşucu olmayan ve de zehirli olmayan gaz ya da amonyak solüsyonları içerir (No. BM 2672) | 2 | 6A |  | 2.2 | 119 | LQ0 | P003 | PP32 | MP9 |  |  |  |  | 3 |  |  | CV9 | CE2 | 20 |
| 2858 | KURU ZİRKONYUM, sarılmış tel, metal plaka ya da bant şeklinde (254 mikrondan az ancak minimum 18 mikron kalınlığında) | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 546 | LQ9 | P002 LP02 R001 |  | MP11 |  |  |  |  | 3 | W1 | VW1 |  | CE11 | 40 |
| 2859 | AMONYUM METAVANADAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE15 | 2 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 2861 | AMONYUM POLİVANADAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE15 | 2 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 2862 | VANADYUM PENTOKSİT erimemiş halde | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 600 | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH | TU15 TE15 | 2 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2863 | AMONYUM VE SODYUM ÇİFT VANADAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE15 | 2 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 2864 | POTASYUM METAVANADAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE15 | 2 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 |
| 2865 | HİDROKSİLAMİN NÖTR SÜLFAT | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAN |  | 3 |  | VW9 |  | CE11 | 80 |

3.2-A-166

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2869 | TİTAN TRİKLORÜR KARIŞIM HALİNDE | 8 | C2 | II | 8 |  | LQ23 | P002 IBC08 |  | MP10 | T3 | TP33 | SGAN |  | 2 | W11 |  |  | CE10 | 80 |
| 2869 | TİTAN TRİKLORÜR KARIŞIM HALİNDE | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 | P002 IBC08 LP02 R001 |  | MP10 | T1 | TP33 | SGAV |  | 3 |  | VW9 |  | CE11 | 80 |
| 2870 | ALÜMİNYUM BOROHİDRÜR | 4.2 | SW | I | 4.2+4.3 |  | LQ0 | P400 PR1 |  | MP2 | T21 | TP7 TP33 | L21HD | TU14 TU38 TC1 TE21 TE22 TM1 | 0 | W1 |  |  |  | X333 |
| 2870 | CİHAZLAR İÇİNDE BULUNAN AMONYUM BOROHİDRÜR | 4.2 | SW | I | 4.2+4.3 |  | LQ0 | P002 | PP13 | MP2 |  |  |  |  | 0 | W1 |  |  |  | X333 |
| 2871 | TOZ HALİNDE ANTİMUAN | 6.1 | T5 | III | 6.1 |  | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2872 | DİBROMOKLOROPROPAN | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2872 | DİBROMOKLOROPROPAN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2873 | DİBÜTİLAMİNETANOL | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2874 | FÜRFÜRİLİK ALKOL | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2875 | HEKZAKLOROFEN | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |

3.2-A-167

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2876 | RESORSİNOL | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 |  | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 |
| 2878 | GRANÜL YA DA TOZ HALİNDEKİ TİTAN SÜNGERİ | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP11 | T1 | TP33 | SGAV |  | 3 | W1 | VW1 |  | CE11 | 40 |
| 2879 | SELENYUM OKSİKLORÜR | 8 | CT1 | I | 8+6.1 |  | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T10 | TP2 TP12 | L10BH | TU38* TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 |  | X886 |
| 2880 | HİDRATLI KALSİYUM HİPOKLORİT ya da KALSİYUM HİPOKLORİT KARIŞIM HALİNDE en az % 5,5 ancak % 16 dan fazla olmayan su içeren | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 313 314 | LQ11 | P002 IBC08 | B4 B13 | MP10 |  |  | SGAN | TU3 | 2 | W11 |  | CW24 CW35 | CE10 | 50 |
| 2880 | HİDRATLI KALSİYUM HİPOKLORİT ya da KALSİYUM HİPOKLORİT KARIŞIM HALİNDE en az % 5,5 ancak % 16 dan fazla olmayan su içeren | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 316 | LQ12 | P002 IBC08 R001 | B4 | MP10 |  |  | SGAV | TU3 | 3 |  | VW8 | CW24 CW35 | CE11 | 50 |
| 2881 | KURU METALİK KATALİZÖR | 4.2 | S4 | I | 4.2 | 274 | LQ0 | P404 |  | MP13 | T21 | TP7 TP33 |  |  | 0 | W1 |  |  |  | 43 |
| 2881 | KURU METALİK KATALİZÖR | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 274 | LQ0 | P410 IBC06 |  | MP14 | T3 | TP33 | SGAN |  | 2 | W1 W12 |  |  | CE10 | 40 |
| 2881 | KURU METALİK KATALİZÖR | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 274 | LQ0 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP14 | T1 | TP33 | SGAN |  | 3 | W1 | VW4 |  | CE11 | 40 |
| 2900 | Sadece HAYVANLAR İÇİN BULAŞICI MADDE | 6.2 | I2 |  | 6.2 | 318 634 | LQ0 | P620 |  | MP5 | BK1 BK2 |  |  |  | 0 | W9 |  | CW13 CW18 CW26 CW28 | CE14 | 606 |
| 2901 | BROM KLORÜR | 2 | 2TOC |  | 2.3+5.1+8(13) |  | LQ0 | P200 |  | MP9 | (M) |  | PxBH(M) | TU38 TE22 TM6 | 1 |  |  | CW9 CW10 CW36 |  | 265 |
| 2902 | PESTİSİT SIVI ZEHİRLİ, N. S. A | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 648 | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |

3.2-A-168

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2902 | PESTİSİT SIVI ZEHİRLİ, N. S. A | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 648 | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 60 |
| 2902 | PESTİSİT SIVI ZEHİRLİ, N. S. A | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 648 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 60 |
| 2903 | PESTİSİT SIVI ZEHİRLİ, TUTUŞUCU, N. S. A, 230 C dan az ya da eşit parlama noktası olan | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 663 |
| 2903 | PESTİSİT SIVI ZEHİRLİ, TUTUŞUCU, N. S. A, 230 C dan az ya da eşit parlama noktası olan | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 63 |
| 2903 | PESTİSİT SIVI ZEHİRLİ, TUTUŞUCU, N. S. A, 230 C dan az ya da eşit parlama noktası olan | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 | LQ19 | P001 IBC03 R001 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 63 |
| 2904 | KLOROFENOLAT SIVI ya da FENOLAT SIVI | 8 | C9 | III | 8 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 |  |  | L4BH |  | 3 |  |  |  | CE8 | 80 |
| 2905 | KLOROFENOLAT KATI ya da FENOLAT KATI | 8 | C10 | III | 8 |  | LQ24 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV L4BN |  | 3 |  | VW9 |  | CE11 | 80 |
| 2907 | İSOSORBİT DİNİTRAT KARIŞIM HALİNDE en az % 60 laktos, mannos, amidon ya da kalsiyum hidrojenfosfat ile | 4.1 | D | II | 4.1 | 127 | LQ8 | P406 IBC06 | PP26 PP80 B12 | MP2 |  |  |  |  | 2 | W1 W12 |  |  | CE10 | 40 |
| 2908 | MUAF KOLİ OLARAK RADYOAKTİF MADDELER, BOŞ AMBALAJLAR | 7 |  |  |  | 290 | LQ0 | bakın 2.2.7 | bakı 4.1.9.1.3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | CW33 | CE15 | 70 |
| 2909 | MUAF KOLİ OLARAK RADYOAKTİF MADDELER, DOĞAL TOLYUMLA veya ZAYIFLATILMIŞ URANYUMLA ya da DOĞAL URANYUMLA ÜRETİLMİŞ NESNELER | 7 |  |  |  | 290 | LQ0 | bakın 2.2.7 | bak 4.1.9.1.3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | CW33 | CE15 | 70 |
| 2910 | MUAF KOLİ OLARAK RADYO AKTİF MADDELER, SINIRLI MİKTARLAR | 7 |  |  |  | 290 | LQ0 | bakın 2.2.7 | bak 4.1.9.1.3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | CW33 | CE15 | 70 |
| 2911 | MUAF KOLİ OLARAK RADYOAKTİF MADDELER, CİHAZLAR YA DA NESNELER | 7 |  |  |  | 290 | LQ0 | bakın 2.2.7 | bak 4.1.9.1.3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | CW33 | CE15 | 70 |

3.2-A-169

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2912 | ZAYIF SPESİFİK AKTİVİTELİ RADYOAKTİF MADDELER (LSA-I) bölünemez ya da bölünme muafiyeti | 7 |  |  | 7X | 172 317 | LQ0 | Bakın 2.2.7 et 4.1.9 | Bak 4.1.9 .1.3 |  | T5 | TP4 | S2,65AN(+) L2,65CN(+) | TU36 TT7 TM7 | 0 |  | VW16 | CW33 | CE15 | 70 |
| 2913 | RADOAKTİF MADDELER, YÜZEYSEL BULAŞMIŞ NESNELER (SCO-I ya da SCO-II) bölünmez ya da bölünme muafiyeti | 7 |  |  | 7X | 172 317 | LQ0 | Bakın 2.2.7 et 4.1.9 | Bak 4.1.9 .1.3 |  |  |  |  |  | 0 |  | VW17 | CW33 | CE15 | 70 |
| 2915 | A TİPİ KOLİ HALİNDE RADYOAKTİK MADDELER, özel formda olmayan, bölünmez ya da bölünme muafiyeti | 7 |  |  | 7X | 172 317 | LQ0 | Bakın 2.2.7 et 4.1.9 | Bak 4.1.9 .1.3 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | CW33 | CE15 | 70 |
| 2916 | B (U) TİPİ KOLİ HALİNDE RADYOAKTİF MADDELER, bölünmez ya da bölünme muafiyeti | 7 |  |  | 7X | 172 317 | LQ0 | Bakın 2.2.7 et 4.1.9 | Bak 4.1.9 .1.3 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | CW33 | CE15 | 70 |
| 2917 | B (M) TİPİ KOLİ HALİNDE TADYOAKTİF MADDELER, bölünmez ya da bölünme muafiyeti | 7 |  |  | 7X | 172 317 | LQ0 | Bakın 2.2.7 et 4.1.9 | Bak 4.1.9 .1.3 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | CW33 | CE15 | 70 |
| 2919 | ÖZEL DÜZENLEMEYLE TAŞINAN RADYOAKTİF MADDELER, bölünmez ya da bölünme muafiyeti | 7 |  |  | 7X | 172 317 | LQ0 | Bakın 2.2.7 et 4.1.9 | Bak 4.1.9 .1.3 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | CW33 | CE15 | 70 |
| 2920 | AŞINDIRICI, TUTUŞUCU SIVI, N. S. A | 8 | CF1 | I | 8+3 | 274 | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP9 TP27 | L10BH | TU38* TE22* | 1 |  |  |  |  | 883 |
| 2920 | AŞINDIRICI, TUTUŞUCU SIVI, N. S. A | 8 | CF1 | II | 8+3 | 274 | LQ22 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BN |  | 2 |  |  |  | CE6 | 83 |
| 2921 | AŞINDIRICI, TUTUŞUCU KATI, N. S. A | 8 | CF2 | I | 8+4.1 | 274 | LQ0 | P002 IBC05 |  | MP18 | T6 | TP9 TP33 | S10AN L10BH | TU38* TE22* | 1 |  |  |  |  | 884 |
| 2921 | AŞINDIRICI, TUTUŞUCU KATI, N. S. A | 8 | CF2 | II | 8+4.1 | 274 | LQ23 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN L4BN |  | 2 | W11 |  |  | CE10 | 84 |
| 2922 | AŞINDIRICI, ZEHİRLİ SIVI, N. S. A | 8 | CT1 | I | 8+6.1 | 274 | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP9 TP27 | L10BH | TU38* TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 |  | 886 |
| 2922 | AŞINDIRICI, ZEHİRLİ SIVI, N. S. A | 8 | CT1 | II | 8+6.1 | 274 | LQ22 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BN |  | 2 |  |  | CW13 CW28 | CE6 | 86 |
| 2922 | AŞINDIRICI, ZEHİRLİ SIVI, N. S. A | 8 | CT1 | III | 8+6.1 | 274 | LQ19 | P001 IBC03 R001 |  | MP15 | T7 | TP1 TP28 | L4BN |  | 3 | W11 |  | CW13 CW28 | CE8 | 86 |
| 2923 | AŞINDIRICI, ZEHİRLİ KATI, N. S. A | 8 | CT2 | I | 8+6.1 | 274 | LQ0 | P002 IBC05 |  | MP18 | T6 | TP9 TP33 | S10AN L10BH | TU38* TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 |  | 886 |
| 2923 | AŞINDIRICI, ZEHİRLİ KATI, N. S. A | 8 | CT2 | II | 8+6.1 | 274 | LQ23 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN L4BN |  | 2 | W11 |  | CW13 CW28 | CE10 | 86 |

3.2-A-170

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2923 | AŞINDIRICI, ZEHİRLİ KATI, N. S. A | 8 | CT2 | III | 8+6.1 | 274 | LQ24 | P002 IBC08 R001 |  | MP10 | T1 | TP33 | SGAN L4BN |  | 3 |  | VW9 | CW13 CW28 | CE11 | 86 |
| 2924 | TUTUŞUCU, AŞINDIRICI SIVI, N. S. A | 3 | FC | I | 3+8 | 274 | LQ3 | P001 | B3 | MP7 MP17 | T14 | TP2 TP9 | L10CH | TU14 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  |  |  | 338 |
| 2924 | TUTUŞUCU, AŞINDIRICI SIVI, N. S. A | 3 | FC | II | 3+8 | 274 | LQ4 | P001 IBC02 |  | MP19 | T11 | TP2 TP27 | L4BN | TE15 | 2 |  |  |  | CE7 | 338 |
| 2924 | TUTUŞUCU, AŞINDIRICI SIVI, N. S. A | 3 | FC | III | 3+8 | 274 | LQ7 | P001 IBC03 R001 |  | MP19 | T7 | TP1 TP28 | L4BN |  | 3 |  |  |  | CE4 | 38 |
| 2925 | ORGANİK TUTUŞUCU AŞINDIRICI KATI, N. S. A | 4.1 | FC1 | II | 4.1+8 | 274 | LQ0 | P002 IBC06 |  | MP10 | T3 | TP33 | SGAN |  | 2 | W1 W12 |  |  | CE10 | 48 |
| 2925 | ORGANİK TUTUŞUCU AŞINDIRICI KATI, N. S. A | 4.1 | FC1 | III | 4.1+8 | 274 | LQ0 | P002 IBC06 R001 |  | MP10 | T1 | TP33 | SGAN |  | 3 | W1 W12 |  |  | CE11 | 48 |
| 2926 | ORGANİK TUTUŞUCU ZEHİRLİ KATI, N. S. A | 4.1 | FT1 | II | 4.1+6.1 | 274 | LQ0 | P002 IBC06 |  | MP10 | T3 | TP33 | SGAN |  | 2 | W1 W12 |  | CW28 | CE10 | 46 |
| 2926 | ORGANİK, TUTUŞUCU ZEHİRLİ KATI, N. S. A | 4.1 | FT1 | III | 4.1+6.1 | 274 | LQ0 | P002 IBC06 R001 |  | MP10 | T1 | TP33 | SGAN |  | 3 | W1 W12 |  | CW28 | CE11 | 46 |
| 2927 | ORGANİK, ZEHİRLİ, AŞINDIRICI SIVI N. S. A | 6.1 | TC1 | I | 6.1+8 | 274 315 | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 |  | 668 |
| 2927 | ORGANİK, ZEHİRLİ, AŞINDIRICI SIVI N. S. A | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | 274 | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 68 |
| 2928 | ORGANİK, ZEHİRLİ, AŞINDIRICI KATI N. S. A | 6.1 | TC2 | I | 6.1+8 | 274 | LQ0 | P002 IBC05 |  | MP18 | T6 | TP9 TP33 | S10AH | TU15 TU15 TE21 | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 |  | 668 |
| 2928 | ORGANİK, ZEHİRLİ, AŞINDIRICI KATI N. S. A | 6.1 | TC2 | II | 6.1+8 | 274 | LQ18 | P002 IBC06 |  | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W1 W12 |  | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 68 |

3.2-A-171

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2929 | ORGANİK, ZEHİRLİ, TUTUŞUCU SIVI, N. S. A | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 274 315 | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 |  | 663 |
| 2929 | ORGANİK, ZEHİRLİ, TUTUŞUCU SIVI, N. S. A | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | 274 | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 63 |
| 2930 | ORGANİK, ZEHİRLİ, TUTUŞUCU KATI, N. S. A | 6.1 | TF3 | I | 6.1+4.1 | 274 | LQ0 | P002 IBC05 |  | MP18 | T6 | TP9 TP33 |  |  | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 |  | 664 |
| 2930 | ORGANİK, ZEHİRLİ, TUTUŞUCU KATI, N. S. A | 6.1 | TF3 | II | 6.1+4.1 | 274 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 64 |
| 2931 | VANADİL SÜLFAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE15 | 2 | W11 |  | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 90 |
| 2933 | KLORO-2 METİL PROPİAN | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2934 | KLORO-2 İSOPROPİL PROPİONAT | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2935 | KLORO-2 ETİL PROPİONAT | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2936 | TİOLAKTİK ASİT | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2937 | ALKOL, alfa-METİLBENZİLİK SIVI | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2940 | FOSFAT-9 BİSİKLONONAN (SİKLOOKTADYEN FOSFİN) | 4.2 | S2 | II | 4.2 |  | LQ0 | P410 IBC06 |  | MP14 | T3 | TP33 | SGAN |  | 2 | W1 W12 |  |  | CE10 | 40 |

3.2-A-172

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2941 | FLUOROANİLİN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2942 | TRİFLUOROMETİL-2 ANİLİN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 |  |  | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2943 | TETRAHİDROFURFURİLAMİN | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF |  | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2945 | N-METİLBÜTİLAMİN | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 | P001 IBC01 |  | MP19 | T7 | TP1 | L4BH | TE15 | 2 |  |  |  | CE7 | 338 |
| 2946 | AMİNO-2 DİETİLAMİNO-5 PENTAN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 |
| 2947 | İSOPROPİL KLORASETAT | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP19 | T2 | TP1 | LGBF | TU15 TE15 | 3 |  |  |  | CE4 | 30 |
| 2948 | TRİFLUOROMETİL-3 ANİLİN | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH |  | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2949 | SODYUM HİDROJENSİLFÜR HİDRATLI en az % 25 kristalizasyon suyu ile | 8 | C6 | II | 8 | 523 | LQ23 | P002 IBC08 | B4 | MP10 | T7 | TP2 | SGAN L4BN | TU15 TE15 | 2 | W11 |  |  | CE10 | 80 |
| 2950 | SARGILANMIŞ MAGNEZYUM GRANÜLLER en az 149 mikron granülometri | 4.3 | W2 | III | 4.3 |  | LQ12 | P410 IBC08 R001 | B4 | MP14 | T7 BK2 | TP33 | SGAN |  | 3 | W1 | VW5 | CW23 | CE11 | 423 |
| 2956 | Tert-BÜTİL-5 TRİNİTRO-2,4,6 m-KSİLEN (MUSK – KSİLEN) | 4.1 | SR1 | III | 4.1+3+3+8 | 638 | LQ0 | P409 |  | MP2 |  |  |  |  | 3 | W1 |  |  | CE11 | 40 |
| 2965 | BOR TRİFLUORÜR DİMETİLİK ETERAT | 4.3 | WFC | I | 4.3 |  | LQ0 | P401 |  | MP2 | T10 | TP2 TP7 | L10DH | TU4 TU14 TU22 TU38* TE21 TE22* TM2 | 0 | W1 |  | CW23 |  | 382 |

3.2-A-173

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2966 | TİOGLİKOL | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 |
| 2967 | SİLFAMİK ASİT | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 | P001 IBC03 LP01 R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV |  | 3 |  | VW9 |  | CE11 | 80 |
| 2968 | STABİLİZE MANEB veya MANEB STABİLİZE PREPARATLARI, otomatik ısınmaya karşı | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 547 | LQ12 | P002 IBC08 R001 | B4 | MP14 | T1 | TP33 | SGAN |  | 0 | W1 | VW5 | CW23 | CE11 | 423 |
| 2969 | HİNT YAĞI UNU veya HİNT YAĞI TANELERİ ya da ŞİŞE İÇİNDE HİNT YAĞI TANELERİ veya HİNT YAĞI TORTULARI | 9 | M11 | II | 9 | 141 | LQ25 | P002 IBC08 | PP34 B4 | MP10 | T3 BK1 BK2 | TP33 | SGAV |  | 2 |  | VW9 | CW31 | CE9 | 90 |
| 2977 | RADYOAKTİF MADDELER, URANYUM HEKZAFLUORÜR, BÖLÜNEBİLİR | 7 |  |  | 7X+7E+8 | 172 | LQ0 | Bakın 2.2.7 et 4.1.9 | Bakın 2.2.7 et 4.1.9 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | CW33 | CE15 | 78 |
| 2978 | RADYOAKTİF MADDELER, URANYUM HEKZAFLUORÜR, bölünmez ya da kabul edilir bölünme | 7 |  |  | 7X+8 | 172 317 | LQ0 | Bakın 2.2.7 et 4.1.9 | Bakın 2.2.7 et 4.1.9 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | CW33 | CE15 | 78 |
| 2983 | ETİLEN OKSİT VE PROPİLEN OKSİT KARIŞIM HALİNDE, , en fazla % 30 etilen oksit içeren | 3 | FT1 | I | 3+6.1 |  | LQ0 | P001 |  | MP7 MP17 | T14 | TP2 TP7 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 |  | 336 |
| 2984 | HİDROJEN PEROKSİT SULU KARIŞIM HALİNDE,minimum % 8 ancak % 20 den az hidrojen peroksit içeren (gereksinime göre stabilize) | 5.1 | O1 | III | 5.1 | 65 | LQ13 | P504 IBC02 R001 | PP10 B5 | MP15 | T14 | TP1 TP6 TP24 | LGBV | TU3 TC2 TE8 TE11 TT1 | 3 |  |  | CW24 | CE8 | 50 |
| 2985 | KLOROSİLAN TUTUŞUCU, AŞINDIRICI, N. S. A | 3 | FC | II | 3+8 | 274 548 | LQ4 | P001 IBC02 |  | MP19 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TE15 | 2 |  |  |  | CE7 | X338 |
| 2986 | KLOROSİLAN AŞINDIRICI, TUTUŞUCU, N. S. A | 8 | CF1 | II | 8+3 | 274 548 | LQ22 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH |  | 2 |  |  |  | CE6 | X83 |
| 2987 | KLOROSİLAN AŞINDIRICI, N. S. A | 8 | C3 | II | 8 | 274 548 | LQ22 | P001 IBC02 |  | MP15 | T14 | TP2 TP27 | L4BH |  | 2 |  |  |  | CE6 | X80 |

3.2-A-174

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2988 | KLOROSİLAN, HİDROREAKTİF, TUTUŞUCU, AŞINDIRICI, N. S. A | 4.3 | WFC | I | 4.3+3+8 | 274 549 | LQ0 | P401 PR2 |  | MP2 | T10 | TP2 TP7 TP9 | L10DH | TU14 TU26 TU38* TE21 TE22* TM2 TM3 | 0 | W1 |  | CW23 |  | X338 |
| 2989 | KURŞUN FOSFİT DİBAZİK | 4.1 | F3 | II | 4.1 |  | LQ8 | P002 IBC08 | B4 | MP11 | T3 | TP33 | SGAN |  | 2 | W1 |  |  | CE10 | 40 |
| 2989 | KURŞUN FOSFİT DİBAZİK | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP11 | T1 | TP33 | SGAV |  | 3 | W1 | VW1 |  | CE11 | 40 |
| 2990 | OTOMATİK ŞİŞEN KURTARMA CİHAZLARI | 9 | M5 |  | 9 | 296 63561 | LQ0 | P905 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | CE2 | 90 |
| 2991 | KARBAMAT PESTİSİT SIVI, ZEHİRLİ, TUTUŞUCU, 230 C ‘a eşit ya da yüksek parlama noktası olan | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 663 |
| 2991 | KARBAMAT PESTİSİT SIVI, ZEHİRLİ, TUTUŞUCU, 230 C ‘a eşit ya da yüksek parlama noktası olan | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 63 |
| 2991 | KARBAMAT PESTİSİT SIVI, ZEHİRLİ, TUTUŞUCU, 230 C ‘a eşit ya da yüksek parlama noktası olan | 6.1 | TF2 | III | 6.1 | 61 | LQ19 | P001 IBC03 R001 |  | MP8 MP17 | T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 63 |
| 2992 | KARBAMAT PESTİSİT SIVI, ZEHİRLİ | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 648 | LQ0 | P001 |  | MP15 | T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |
| 2992 | KARBAMAT PESTİSİT SIVI, ZEHİRLİ | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 648 | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 60 |
| 2992 | KARBAMAT PESTİSİT SIVI, ZEHİRLİ | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 648 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T7 | TP2 TP8 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 60 |

3.2-A-175

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2993 | PESTİSİT ARSENİKLİ SIVI ZEHİRLİ, TUTUŞUCU, 230 C ‘a eşit ya da yüksek parlama noktası olan | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 663 |
| 2993 | PESTİSİT ARSENİKLİ SIVI ZEHİRLİ, TUTUŞUCU, 230 C ‘a eşit ya da yüksek parlama noktası olan | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 63 |
| 2993 | PESTİSİT ARSENİKLİ SIVI ZEHİRLİ, TUTUŞUCU, 230 C ‘a eşit ya da yüksek parlama noktası olan | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 | LQ19 | P001 IBC03 R001 |  | MP15 | T7 | TP2 TP8 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 63 |
| 2994 | PESTİSİT ARSENİKLİ SIVI ZEHİRLİ | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 648 | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |
| 2994 | PESTİSİT ARSENİKLİ SIVI ZEHİRLİ | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 648 | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 60 |
| 2994 | PESTİSİT ARSENİKLİ SIVI ZEHİRLİ | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 648 | LQ19 | P001 IBC03 R001 |  | MP15 | T7 | TP2 TP8 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 60 |
| 2995 | PESTİSİT ORGANOKLORLU SIVI, ZEHİRLİ, TUTUŞUCU, 230 C ‘a eşit ya da yüksek parlama noktası olan | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 663 |
| 2995 | PESTİSİT ORGANOKLORLU SIVI, ZEHİRLİ, TUTUŞUCU, 230 C ‘a eşit ya da yüksek parlama noktası olan | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 63 |
| 2995 | PESTİSİT ORGANOKLORLU SIVI, ZEHİRLİ, TUTUŞUCU, 230 C ‘a eşit ya da yüksek parlama noktası olan | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 | LQ19 | P001 IBC03 R001 |  | MP15 | T7 | TP2 TP8 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 63 |
| 2996 | PESTİSİT ORGANOKLORLU SIVI ZEHİRLİ | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 648 | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |

3.2-A-176

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 2996 | PESTİSİT ORGANOKLORLU SIVI ZEHİRLİ | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 648 | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 60 |
| 2996 | PESTİSİT ORGANOKLORLU SIVI ZEHİRLİ | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 648 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T7 | TP2 TP8 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 60 |
| 2997 | TRİAZİN PESTİSİT SIVI ZEHİRLİ, TUTUŞUCU 230 C ‘ya eşit ya da yüksek parlama noktası olan | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 663 |
| 2997 | TRİAZİN PESTİSİT SIVI ZEHİRLİ, TUTUŞUCU 230 C ‘a eşit ya da yüksek parlama noktası olan | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 63 |
| 2997 | TRİAZİN PESTİSİT SIVI ZEHİRLİ, TUTUŞUCU 230 C ‘ a eşit ya da yüksek parlama noktası olan | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T7 | TP2 TP8 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 63 |
| 2998 | TRİAZİN PESTİSİT SIVI ZEHİRLİ | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 648 | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |
| 2998 | TRİAZİN PESTİSİT SIVI ZEHİRLİ | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 648 | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 60 |
| 2998 | TRİAZİN PESTİSİT SIVI ZEHİRLİ | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 648 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T7 | TP2 TP8 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 60 |
| 3005 | TİOKARBAMAT PESTİSİT SIVI, ZEHİRLİ- TUTUŞUCU, 230 C ‘a eşit ya da yüksek parlama noktası olan | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 663 |
| 3005 | TİOKARBAMAT PESTİSİT SIVI, ZEHİRLİ- TUTUŞUCU, 230 C ‘a eşit ya da yüksek parlama noktası olan | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 63 |

3.2-A-177

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3005 | TİOKARBAMAT PESTİSİT SIVI, ZEHİRLİ- TUTUŞUCU, 230 C ‘a eşit ya da yüksek parlama noktası olan | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 | LQ19 | P001 IBC03 R001 |  | MP15 | T7 | TP2 TP8 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 63 |
| 3006 | TİOKARBAMAT PESTİSİT SIVI, ZEHİRLİ | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 648 | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP9 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |
| 3006 | TİOKARBAMAT PESTİSİT SIVI, ZEHİRLİ | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 648 | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 60 |
| 3006 | TİOKARBAMAT PESTİSİT SIVI, ZEHİRLİ | 6.1 | T6 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T7 | TP2 TP8 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 60 |
| 3009 | PESTİSİT BAKIRLI SIVI ZEHİRLİ TUTUŞUCU, 230 C ‘a eşit ya da yüksek parlama noktası olan | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 |  | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 663 |
| 3009 | PESTİSİT BAKIRLI SIVI ZEHİRLİ TUTUŞUCU, 230 C ‘a eşit ya da yüksek parlama noktası olan | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 63 |
| 3009 | PESTİSİT BAKIRLI SIVI ZEHİRLİ TUTUŞUCU, 230 C ‘a eşit ya da yüksek parlama noktası olan | 6.1 | TF2 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 R001 |  | MP15 | T7 | TP2 TP8 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 63 |
| 3010 | PESTİSİT BAKIRLI SIVI ZEHİRLİ | 6.1 | T6 | I | 6.1 |  | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |
| 3010 | PESTİSİT BAKIRLI SIVI ZEHİRLİ | 6.1 | T6 | II | 6.1 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 60 |
| 3010 | PESTİSİT BAKIRLI SIVI ZEHİRLİ | 6.1 | T6 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T7 | TP2 TP8 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 60 |

3.2-A-178

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3011 | MERKÜRLÜ PESTİSİT SIVI ZEHİRLİ, TUTUŞUCU, 230 C ‘a eşit ya da yüksek parlama noktası olan | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 663 |
| 3011 | MERKÜRLÜ PESTİSİT SIVI ZEHİRLİ, TUTUŞUCU, 230 C ‘a eşit ya da yüksek parlama noktası olan | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 63 |
| 3011 | MERKÜRLÜ PESTİSİT SIVI ZEHİRLİ, TUTUŞUCU, 230 C ‘a eşit ya da yüksek parlama noktası olan | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 | LQ19 | P001 IBC03 R001 |  | MP15 | T7 | TP2 TP8 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 63 |
| 3012 | MERKÜRLÜ PESTİSİT SIVI ZEHİRLİ | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 648 | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |
| 3012 | MERKÜRLÜ PESTİSİT SIVI ZEHİRLİ | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 648 | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 60 |
| 3012 | MERKÜRLÜ PESTİSİT SIVI ZEHİRLİ | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 648 | LQ19 | P001 IBC03 R001 |  | MP15 | T7 | TP2 TP8 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 60 |
| 3013 | NİTROFENOL YERİNE PESTİSİT SIVI ZEHİRLİ, TUTUŞUCU, 230 C ‘a eşit ya da yüksek parlama noktası olan | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 663 |
| 3013 | NİTROFENOL YERİNE PESTİSİT SIVI ZEHİRLİ, TUTUŞUCU, 230 C ‘a eşit ya da yüksek parlama noktası olan | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 63 |
| 3013 | NİTROFENOL YERİNE PESTİSİT SIVI ZEHİRLİ, TUTUŞUCU, 230 C ‘a eşit ya da yüksek parlama noktası olan | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 | LQ19 | P001 IBC03 R001 |  | MP15 | T7 | TP2 TP8 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 63 |
| 3014 | NİTROFENOL YERİNE PESTİSİT SIVI ZEHİRLİ | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 648 | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |

3.2-A-179

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3014 | NİTROFENOL YERİNE PESTİSİT SIVI ZEHİRLİ | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 648 | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 60 |
| 3014 | NİTROFENOL YERİNE PESTİSİT SIVI ZEHİRLİ | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 648 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T7 | TP2 TP8 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 60 |
| 3015 | PESTİSİT BİPİRİDİLİK SIVI ZEHİRLİ, TUTUŞUCU, 230 C ‘a eşit ya da yüksek parlama noktası olan | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 663 |
| 3015 | PESTİSİT BİPİRİDİLİK SIVI ZEHİRLİ, TUTUŞUCU, 230 C ‘a eşit ya da yüksek parlama noktası olan | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 63 |
| 3015 | PESTİSİT BİPİRİDİLİK SIVI ZEHİRLİ, TUTUŞUCU, 230 C ‘a eşit ya da yüksek parlama noktası olan | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T7 | TP2 TP8 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 63 |
| 3016 | PESTİSİT BİPİRİDİLİK SIVI ZEHİRLİ | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 648 | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |
| 3016 | PESTİSİT BİPİRİDİLİK SIVI ZEHİRLİ | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 648 | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 60 |
| 3016 | PESTİSİT BİPİRİDİLİK SIVI ZEHİRLİ | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 648 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T7 | TP2 TP8 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 60 |
| 3017 | PESTİSİT ORGANOFOSFORLU SIVI ZEHİRLİ, TUTUŞUCU, , 230 C ‘a eşit ya da yüksek parlama noktası olan | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 663 |
| 3017 | PESTİSİT ORGANOFOSFORLU SIVI ZEHİRLİ, TUTUŞUCU, , 230 C ‘a eşit ya da yüksek parlama noktası olan | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 63 |

3.2-A-180

| No B.M | İsim ve tarif 3.1.2 | Sınıf 2.2 | Sınıflandırma kodu 2.1.1.3 | Ambalajlama Grubu 2.1.1.3 | Etiket 5.2.2 | Özel düzenleme 3.3 | Sınırlı miktarlar 3.4.6 | Ambalajlama | Yığılma malz.için seyyar sarnıç ve konteynır | Sarnıç RID | Taşıma Kategorisi 1.1.3.1c) | Özel taşıma düzenlemeleri | Ekspres Koli 7.6 | Tehlike belirleme. No. 5.3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Talimatlar 4.1.4 | Özel düzenl 4.1.4 | Ortak ambl. 4.1.10 | Taşıma talimatı 4.2.5.2.7.3.2 | Özel düzenlemeler 4.2.5.3 | Sarnıç-kod 4.3 | Özel düzenleme 4.3.5+ 6.8.4 |  | Kod 7.2.4 | Yığılma 7.3.3. | Yükl. Boşal.depol7.5.1.1 |  |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3017 | PESTİSİT ORGANOFOSFORLU SIVI ZEHİRLİ, TUTUŞUCU, , 230 C ‘a eşit ya da yüksek parlama noktası olan | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 | LQ19 | P001 IBC03 R001 |  | MP15 | T7 | TP2 TP8 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 63 |
| 3018 | PESTİSİT ORGANOFOSFORLU SIVI ZEHİRLİ | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 648 | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP9 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |
| 3018 | PESTİSİT ORGANOFOSFORLU SIVI ZEHİRLİ | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 648 | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 60 |
| 3018 | PESTİSİT ORGANOFOSFORLU SIVI ZEHİRLİ | 6.1 | T6 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T7 | TP2 TP8 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 60 |
| 3019 | PESTİSİT ORGANOSTANİK SIVI ZEHİRLİ, TUTUŞUCU, , 230 C ‘a eşit ya da yüksek parlama noktası olan | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 |  | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 663 |
| 3019 | PESTİSİT ORGANOSTANİK SIVI ZEHİRLİ, TUTUŞUCU, , 230 C ‘a eşit ya da yüksek parlama noktası olan | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 63 |
| 3019 | PESTİSİT ORGANOSTANİK SIVI ZEHİRLİ, TUTUŞUCU, , 230 C ‘a eşit ya da yüksek parlama noktası olan | 6.1 | TF2 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 R001 |  | MP15 | T7 | TP2 TP8 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 63 |
| 3020 | PESTİSİT ORGANOSTANİK SIVI ZEHİRLİ | 6.1 | T6 | I | 6.1 |  | LQ0 | P001 |  | MP8 MP17 | T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38*TE21 TE22* | 1 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 |
| 3020 | PESTİSİT ORGANOSTANİK SIVI ZEHİRLİ | 6.1 | T6 | II | 6.1 |  | LQ17 | P001 IBC02 |  | MP15 | T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 60 |
| 3020 | PESTİSİT ORGANOSTANİK SIVI ZEHİRLİ | 6.1 | T6 | III | 6.1 |  | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 |  | MP15 | T7 | TP2 TP8 | L4BH | TU15 TE15 | 2 |  |  | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 60 |

3.2-A-181